## Slide 1: Тема 9 Мониторинг поверхностных вод и биоиндикация
9.1 Мониторинг поверхностных вод
9.2 Биоиндикация

## Slide 2
Биологический контроль – это оценка состояния водных объектов с использованием биологических свойств и других прямых измерений биоты.

## Slide 3: Экологические цели, установленные для поверхностных вод, направлены на то, чтобы достичь:
1. хорошего качества поверхностных вод;
2. хорошего экологического потенциала и химического состояния водных объектов;
3. полного соответствия всем нормам и требованиям, которым должны удовлетворять охраняемые зоны.

## Slide 4
Биомаркеры – это организмы и их характеристики, которые позволяют диагностировать текущее состояние окружающей среды. В качестве характеристик могут выступать физиологические, биохимические, иммунологические и другие свойства (процессы) организмов. В отличие от маркеров, биоиндикаторы не могут мгновенно реагировать на изменение экологических условий, так как их индикаторными свойствами являются популяционные процессы и процессы в сообществе в целом.

## Slide 5: Наиболее важными требованиями к биоиндикаторам являются следующие:
тесная связь с условиями;
высокая экологическая точность реакции на изменения факторов среды;
относительно высокая численность и минимум ее флуктуации (колебаний);
широкое распространение;
легкость в определении таксономической принадлежности;
наличие информации об их экологии;
функциональная важность в экосистеме.

## Slide 6: Гидроэкологические показатели являются важнейшим элементом системы контроля за состоянием водной среды. гидроэкологические показатели позволяют:
оценить качество воды как среды обитания организмов, населяющих водоемы и водотоки;
оценить совокупный эффект комбинированного воздействия загрязняющих веществ;
определить трофические свойства воды, а в некоторых случаях –специфический химизм и его происхождение;
установить возникновение вторичного загрязнения воды.

## Slide 7
Индексом видового разнообразия называется количественное соотношение видов в биоценозе. Он характеризует структуру сообщества, так как является функцией не только числа видов, но и их численности. Высокие значения индекса видового разнообразия характерны для более устойчивых экосистем, уменьшение его свидетельствует о снижении уровня устойчивости.

## Slide 8: Таблица 9.5 – Величины индекса Балушкиной (IB) и качество воды
Значения индекса (IB) | Степень загрязнения воды
0,136–1,08 | чистые
1,08–6,5 | умеренно загрязненные
6,5–9,0 | загрязненные
9,0–11,5 | грязные

## Slide 9
Trent Biotic Index (ТВI). Индекс ТВI был разработан Вудивиссом (Woodiwiss, 1964) . Этот метод объединяет принципы индикаторного значения отдельных таксонов с принципом уменьшения разнообразия в условиях загрязнения, то есть с наиболее часто наблюдаемой последовательностью исчезновения из биоценозов отдельных групп животных и упрощения трофических связей по мере увеличения степени загрязнения. При использовании системы Вудивисса выделяют группы часто встречающихся и легко определяемых видов плоских червей, пиявок, поденок, двукрылых, жуков, др.

## Slide 10
Чистая вода | Присутствие гидробионтов | Количество видов | Общее число присутствующих «групп» |  |  |  | 
 |  |  | 0–1 | 2–5 | 6–10 | 11–15 | 16 и более
Часто наблюдаемая последовательность исчезновения из биоценозов организмов по мере увеличения степени загрязнения | Присутствуют личинки веснянок Присутствуют личинки поденок Присутствуют личинки ручейников Присутствует гаммарус Присутствует азеллюс Присуствуют тубифициды или «красные» личинки хирономид | Больше одного вида Только один вид Больше одного вида1 Только один вид1 Больше одного вида2 Только один вид2 Все вышеназванные виды отсутствуют Все вышеназванные виды отсутствуют Все вышеназванные виды отсутствуют | – – – – – 4 3 2 1 | 7 6 6 5 5 4 4 3 2 | 8 7 7 6 6 5 5 4 3 | 9 8 8 7 7 6 6 5 4 | 10 9 9 8 8 7 7 6 –
Грязная вода | Все вышеназванные типы отсутствуют | Могут присутствовать виды, к кислороду нетребовательные | 0 | 1 | 2 | – | –

## Slide 11: Индекс TBI имеет градацию по балам и характеризует сапробность водоема Индекс tbi является одним из основных в системах биоиндикации различных стран, в том числе стран снг.
Количество баллов | Тип водоема
0 - 2 балла | полисапробный
3-5 баллов | альфа-мезосапробный
6-7 баллов | бета-мезосапробный
8-10 баллов | олигосапробный

## Slide 12
Extended Biotic Index (EBI). Индекс EBI был разработан как модификация индекса ТВI (Woodiwiss, 1978) и имеет ряд изменений. Метод расчета индекса аналогичен таковому для ТВI (таблица 9.3). Однако внесен ряд изменений в индикаторные группы видов, а также увеличено количество градаций индекса: от 4 до 5

## Slide 13
Виды-индикаторы | К-во видов | количество организмов в пробе |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 -1 | 2 -5 | 6– 10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | >35
Plecoptera + | >1 1 | - - | - - | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13
Ephemeroptera исключая Baetidae и Caenidae | >1 1 | - - | - - | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | -
Trichoptera + Baetidae и Caenidae | >1 1 | - - | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | -
Gammaridae |  | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -
Asellidae |  | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -
Oligohaeta + Chironomidae |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | -
Все организмы отсутствуют |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 14: Таблица 9.4 – Классификация качества воды по индексу EBI
Значение EBI | Качество воды
10–12–… | Высокое качество
8–9 | Хорошее качество
6–7 | Невысокое качество
4–5 | Низкое качество
1–3 | Плохое качество

## Slide 15
Goodnight& Whiley Index (G&WI). Индекс Гуднайта и Уитли (Goodnight, Whiley, 1961) относится к группе методов, оценивающих степень загрязнения по­верхностных вод с использованием в качестве биоиндикаторов крупных таксонов. Метод основан на том, что некоторые группы донных макробеспозвоночных встречаются преимущественно в чистых водах, а малощетинковые черви, напротив, не только легко переносят загрязнение, но достигают большой численности в грунтах, обогащенных лег­коусвояемой органикой.
Авторы метода предложили следующую систему оценок – если величина индекса менее 60 % – река в хорошем состоянии, при 60–80 % – в сомнительном, более 80 % в тяжелом состоянии.

## Slide 16
Индекс Балушкиной (IB). Индекс Балушкиной (1976) основан на ис­пользовании в качестве биоиндикаторов представителей семей­ства хирономид (таблица 9.5). Автором было показано, что под влиянием загрязнения происходит снижение числа видов хирономид и смена их видового состава. Под влиянием загрязнения закономерно изменяется соотноше­ние численности личинок, принадлежащих к подсемействам Chironomidae, Orthocladiinae, Tanipodinae

## Slide 17
Предложенный индекс, отражающий это соотношение, может служить для качествен­ной оценки загрязненности вод.
IB = at + 0.5 ach / aor,
где at , ach и aor, - индикаторные значения представителей каждого из подсемейств. Величина а = N+10, где N - относительная численность особей каждого из подсемейств.

## Slide 18: Таблица 9.5 – Величины индекса Балушкиной (ib) и качество воды
Значения индекса (IB) | Степень загрязнения воды
0,136–1,08 | чистые
1,08–6,5 | умеренно загрязненные
6,5–9,0 | загрязненные
9,0–11,5 | грязные

## Slide 19: Спасибо за внимание !!!