СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 12.1.041-83

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система стандартов безопасности труда |  |
| --- | --- |
| ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ |  |
| Общие требования | ГОСТ |
| Occupational safely standards system. | 12.1.041-83 |
| Fire and explosion safety of combustible dusts. |  |
| General requirements. |  |

## Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 июля 1983г. №3276 срок действия с 01.07.84 до 01.07.89

Настоящий стандарт распространяется на технологическое оборудование и технологические процессы, в которых присутствуют горючие пыли и устанавливает общие требования к обеспечению их пожаровзрывобезопасности.

Стандарт не распространяется на технологическое оборудование и процессы, в которых присутствуют горючие пыли взрывчатых и радиоктивных веществ.

## 1.Общие положения.

1.1. Пожаровзрывоопасность технологических процессов и оборудования, в которых присутствуют горючие пыли, должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, нормам и правилам безопасности, утвержденным Гостроем СССР и ГУПО МВД СССР.

1.2. Пожаровзрывоопасность должна обеспечиваться мерами предотвращения пожаров и мерами пожаровзрывозащиты.

1.3. Горючая пыль-дисперсная система, состоящая из твердых частиц размером менее 850 мкм, находящихся во взвешенном или осевшем состоянии в газовой среде, способная к самостоятельному горению в воздухе нормального состава.

## 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ

2.1. Горючие пыли, находящиеся во взвешенном состоянии в газовой среде, характеризуются следующими показателями пожаровзрывоопасности:

нижним концентрационным пределом воспламенения (НКПВ);

минимальной энергией зажигания (Wmin);

максимальным давлением взрыва (Рmах);

скоростью нарастания давления при взрыве (dP/d)

минимальным взрывоопасным содержанием кислорода (МВСК).

2.2. Горючие пыли, находящиеся в осевшем состоянии в газовой среде, характеризуются следующими показателями пожаровзрывоопасности:

температурой воспламенения;

температурой самовоспламенения (tсв);

температурой самонагревания;

температурой тления;

температурными условиями теплового самовозгорания;

минимальной энергией зажигания (Wmin);

способностью взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами.

2.3. Показатели пожаровзрывоопасности некоторых горючих пылей, находящихся во взвешенном состоянии и температура самовоспламенения горючих пылей в осевшем состоянии приведены в справочном приложении 1.

2.4. Определение нижнего концентрационного предела воспламенения горючих пылей и других показателей пожаровзрывоопасности - по ГОСТ 12.1.044-84.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

3.1. Пожаровзрывобезопасность оборудования и технологических процессов должна быть обеспечена:

реализацией проектных решений, обеспечивающих нормы пожаровзрывобезопасности оборудования и технологических процессов;

организационно-техническими мероприятиями, направленными на поддержание в условиях эксплуатации режимов работы, предусмотренных нормативно-технической документацией;

применением средств и способов предупреждения возникновения пожаров и взрывов;

применением систем противопожарной защиты и взрывозащиты, снижающих до нормативной вероятность воздействия опасных факторов пожара и взрыва на работающих.

3.2. Средства и способы предупреждения возникновения пожаров и взрывов должны исключать образование внутри аппаратов и оборудования горючей среды или появление в горючей среде источников зажигания.

3.3. Системы противопожарной защиты и взрывозащиты должны обеспечивать:

сохранность аппаратов и оборудования при возникновении горения внутри них;

сброс давления в безопасное место при возникновении горения внутри аппаратов и оборудования;

подавление взрыва внутри аппаратов и оборудования;

локализация и тушение пожара в случае его возникновения.

3.4. При проектировании технологических процессов должны соблюдаться следующие условия:

аппараты и оборудование должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.018-79, ГОСТ 12.2.003-74, ГОСТ 12.3.002-75;

произведена расчетная оценка вероятности .возникновения пожара и взрыва на всех стадиях технологического процесса;

разработана схема размещения аппаратов и оборудования, обеспечивающая нормативную вероятность воздействия опасных факторов пожара и взрыва на работающих;

предусмотрены необходимые меры предупреждения и возникновения пожаров и взрывов;

выбраны необходимые меры пожарной защиты и взрывозащиты.

3.5. Организационно-технические мероприятия должны включать в себя:

проведение периодических чисток аппаратов и оборудования от горючих пылей в сроки, установленные нормативно-технической документацией на аппараты и оборудование:

своевременный плановый ремонт систем предупреждения пожаров и взрывов и систем противопожарной защиты и взрывозащиты;

контроль за работоспособностью систем предупреждения пожаров и взрывов и систем пожарной защиты и взрывозащиты.

## 4. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

4.1. Пожарная безопасность и взрывобезопасность оборудования и технологических процессов при наличии в них горючих пылей достигается:

исключением образования внутри аппаратов и оборудования горючей среды;

исполнением, применением и режимом эксплуатации аппаратов и оборудования;

обеспечением не более допустимых величин: температуры и количества горючей пыли, концентрации кислорода или другого окислителя в пылегазовой смеси;

обеспечением необходимой концентрации флегматизатора в воздухе;

применением устройств аварийного сброса давления;

применением оборудования, рассчитанного на давление взрыва;

применением средств пожаротушения и взрывоподавления.

4.2. Снижение опасных концентраций горючей пыли должно достигаться устройством отсосов из мест ее образования и скопления.

4.3. Исключение образования внутри аппаратов и оборудования горючей среды достигается применением твердых или газообразных флегматизаторов горения.

В качестве твердых флегматизаторов горения должны применяться негорючие порошки, добавление которых к горючей пыли делает общую смесь негорючей.

В качестве газообразных флегматизаторов могут применяться азот, двуокись углерода и другие инертные газы.

Количество добавляемого флегматизатора, необходимое для создания негорючей смеси, определяют по ГОСТ 12.1.044-84.

4.4. Исполнение, применение и режим эксплуатации аппаратов и оборудования - по ГОСТ 12.1.018-79.

4.5. Допустимая безопасная температура нагрева поверхностей аппаратов и оборудования составляет 80% от температуры самонагревания горючих пылей, склонных к самовозгоранию, и 80% от температуры самовоспламенения пылей, не склонных к самовозгоранию.

4.6. Расчет аппаратов и оборудования на взрывоустойчивость следует производить по максимальному давлению взрыва горючих пылей.

4.7. Опасные факторы пожара и взрыва, перечень мер предотвращения пожара и взрыва и перечень мер пожаровзрывозащиты аппаратов химической технологии, в которых присутствуют горючие пыли, приведены в справочном приложении 2. Достаточность выбранных мер должна быть подтверждена испытаниями по ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.1.010-76.

Приложение 1. Справочное. ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ.

Приложение 2. Справочное. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА И ВЗРЫВА АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 12.1.041-83

### Приложение 1

Справочное

#### ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ

| Горючее вещество | НКПВ, г м-3 | Wvin, мДж | tсв, °С | Pmax кПа | dP d кПа с-1 | МВСК, % по объему |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластмассы |  |  |  |  |  |  |
| Полимер метилметакрилата | 30 | 20 | - | 590 | 14000 | 8,0 |
| Сополимер метилметакрилата и этилакрилата | 30 | 10 | - | 600 | 42180 | 11,0 |
| Сополимер метилметакрилата, этискрилата и стирола | 25 | 20 | - | 630 | 31930 | - |
| Сополимер метилметакрилата, стирола, бутадиена и акрилнитрила | 25 | 20 | 480 | 600 | 33000 | 11,0 |
| Сополимер метилметакрилата, стирола, бутадиена и этилакрилата | 25 | 25 | 480 | 590 | 30230 | 13,0 |
| Сополимер акриломида и винилбензилтриметил аммоний хлорида | 1000 | 8000 | 500 | 90 | 700 | - |
| Полимер акрилнитрила | 25 | 20 | - | 630 | 77330 | 13,0 |
| Сополимер акрилонитрила и винилпиридина | 20 | 25 | 240 | 600 | 42180 | - |
| Смола мочевино-формальдегидная | 135 | 1280 | - | 370 | 3520 | 15, |
| Смола феноланилиноформальгидная | 71 | - | - | 700 | 28000 | 13,0 |
| Смола фенолформальдегидная | 55 | 10 | 420 | 650 | 33300 | 14,0 |
| Смола фенольная | 25 | 10 | 460 | 550 | 12000 | - |
| Смола эпоксидная без катализатора | 20 | 15 | 540 | 647 | 41340 | 12,0 |
| Полистирол | 25 | 15 | 488 | 720 | 29000 | 10,0 |
| Полиацеталь | 60 | - | 470 | 642 | 56650 | - |
| Поливинилпирролидон высокомолекулярный | 56 | - | 370 | 450 | 31600 | 11,0 |
| Полиизобутилметакрилат | 160 | - | 319 | 200 | - | 15,0 |
| Полимарцин технический | 137 | 8,2 | 265 | 580 | 7500 | 18,0 |
| Полипропилен | 32,7 | 3,4 | 395 | - | - | - |
| Полиэтилен | 12 | 30 | 440 | 560 | - | 13,0 |
| Полиэфир | 45 | 50 | 485 | 640 | - | - |
| Порошок ПБ-2В, фенолформальдегидное связующее, продукт аминомитилирования новолачной фенолформальдегидной смолы с 8% уротропина | 47 | - | 355 | 700 | 9500 | 14,0 |
| Порошок СФП-1, механическая смесь новолачной фенолформальдегидной смолы с 5% уротропина | 45 | - | 355 | 870 | 8600 | 14,0 |
| Тоже + 6% уротропина | 37 | - | 340 | 800 | 6500 | 14,0 |
| Тоже + 7% уротропина | 45 | - | 345 | 670 | 9500 | 14,0 |
| Винилхлоридкрилонитрил водоэмульсионный (сополимер 33-57) | 35 | 15 | 470 | 660 | 51800 | 15,0 |
| Химические средства защиты растений |  |  |  |  |  |  |
| Диносеб технический | 52 | 8 | 325 | 436 | 7600 | 10,5 |
| Ленацил технический | 15 | 3,2 | 432 | - | - | 9,0 |
| Поликарбацин, 80%-ный смачивающийся порошок | 92 | 21,3 | 195 | 912 | 41000 | 14,5 |
| Метафос 30%-ный смачивающийся порошок | 300 | 100 | 385 | - | - | - |
| Карбофос 30%-ный смачивающийся порошок | 300 | 100 | 295 | - | - | - |
| Нихлозин 30%-ный смачивающийся порошок | 460 | 100 | 495 | - | - | - |
| Диазинон, 40%-ный смачивающийся порошок | 99 | 96,4 | 395 | - | - | 16,1 |
| ФДН, 50%-ный смачивающийся порошок | 63 | 6,3 | 429 | - | - | 14,1 |
| Топсин, 70%-ный смачивающийся порошок | 61 | 8,6 | 457 | - | - | 16,1 |
| Гексатиурам, 80%-ный смачивающийся порошок | 87 | 6,2 | 297 | - | - | 12,1 |
| Полихом, 80%-ный смачивающийся порошок | 250 | 7,5 | 185 | - | - | 14,1 |
| Симазин технический | 26 | 9,0 | 530 | 550 | 7600 | 13,5 |
| Лекарственные препараты |  |  |  |  |  |  |
| Витамин А | 45 | 80 | 250 | 570 | 35000 | - |
| Витамин В1 | 35 | 60 | 360 | 680 | 41500 | - |
| Витамин В2 | 106 | 80 | 510 | 840 | 32500 | - |
| Витамин С | 60 | 20 | 280 | 610 | 33200 | - |
| Вулкацимат ДА, этилцимат | 21 | 27 | - | 120 | 53600 | - |
| Металлы |  |  |  |  |  |  |
| Цирконий | 40 | 5 | 190 | 450 | 44500 | +У:+А |
| Титан | 60 | 25 | 510 | 371 | 23800 | +У:I |
| Магний | 25 | 10 | 490 | 500 | 70000 | +У |
| Алюминий | 10 | 0,025 | 470 | 660 | 63000 | 2,0 |
| Алюминиево-магниевый сплав | 25 | 0,047 | 280 | 600 | 70000 | +У:+А |
| Торий | 75 | 5 | 270 | 350 | 23000 | 2,0 |
| Силикокальций | 42 | 150 | 490 | 660 | 30000 | 8,0 |
| Железо кабонильное | 105 | 20 | 310 | 300 | 17000 | 10,0 |
| Ферротитан | 140 | 80 | 400 | 370 | 67000 | 13,0 |
| Железо восстановленное | 66 | 80 | 475 | 250 | 50000 | 11,0 |
| Ферромарганец | 130 | 0,25 | 240 | 330 | 30000 | - |
| Марганец | 90 | 180 | 240 | 340 | 20000 | 15,0 |
| Тантал | 190 | 140 | 290 | 400 | 28000 | 14,0 |
| Олово | 190 | 80 | 430 | 260 | 9000 | 16,0 |
| Цинк | 480 | 0,15 | 460 | 350 | 13000 | 10,0 |
| Бронзовая пудра | 1000 | - | 190 | 300 | 9000 | - |
| Ферросилиций | 150 | 280 | 860 | 620 | 26000 | 15,0 |
| Ванадий | 220 | 60 | 490 | 340 | 4200 | 10,0 |
| Сурьма | 420 | 1920 | 330 | 56 | 700 | 16,0 |
| Кадмий | - | 4000 | 250 | 49 | 700 | - |
| Сельскохозяйственные продукты |  |  |  |  |  |  |
| Мука ржаная обдирная | 78 | 13,3 | 500 | 540 | 11000 | 11,5 |
| ГОСТ 7045-54 | 47 | 14,2 | 470 | 435 | 7100 | 12,5 |
| Ячмень дробленый ГОСТ 16470-84 | 50 | 23,4 | 355 | 570 | 9800 | 10,5 |
| Кукуруза дробленая ГОСТ 13634-81 | 36 | 17,2 | - | 575 | 8000 | 19,5 |
| Сорго дробленое ГОСТ 8759-74 | 33 | 23,5 | 415 | 470 | 5300 | 13,5 |
| Пшеница дробленая | 42 | 16,5 | 470 | 540 | 8600 | 16,5 |
| Отруби пшеничные ГОСТ 7169-66 | 47,26 | 11,6 | 470 | 635 | 17600 | 12,5 |
| Ячменная мука | 45 | 50 | 210 | 810 | 56000 | - |
| Арахис мука пшеничная в/с | 28,8 | 50 | 380 | 650 | 13000 | 11,0 |
| Пробковая мука | 35 | 45 | 260 | 700 | - | 10,0 |
| Крахмал зерновой | 40 | 30 | 625 | 770 | - | 10,0 |
| Горох | 79,0 | 525 | 562 | 20700 | 12,5 |  |
| Соя | 35 | 40 | 215 | 700 | 17200 | 15,0 |
| Древесная мука | 13-25 | 20 | 255 | 770 | 17000 | 17,0 |
| Торфяная пыль | 50 | 41 | 205 | 250 | 9200 | 11,0 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |
| Фосфор красный | 14 | 0,05 | 305 | 700 | 33000 | 4,0 |
| Фосфор пятисернистый | 20 | - | 265 | 510 | 40000 | 5,0 |
| Сера | 17 | - | 190 | 460 | 13300 | 5,0 |
| Кремний | 100 | 60 | 400 | 630 | 17000 | - |
| Бор | 100 | 60 | 400 | 630 | 17000 | - |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |
| Адипиновая кислота | 35 | 70 | 410 | 630 | 19300 | - |
| 4,4’-Азобензолдикарбоновая кислота | 113 | - | 365 | 470 | 6766 | 13,0 |
| 1-Аминотрихинон, -антрахинониламин | 38 | - | 612 | 650 | 15600 | 13,0 |
| 1-Аминотрихинон сульфат | 254 | - | 600 | 170 | 4800 | 16,0 |
| 1-Амино-4-ацетиламиноанизол | 29 | - | 438 | 175 | - | 14,0 |
| 1-Амино-5-бензоламиноантрахинон | 34 | - | 545 | 350 | 6000 | 12,0 |
| 1-Амино-4-мезидиноантрахинон | 55 | - | 545 | 540 | 6600 | 16,0 |
| Амино-салициловая кислота техническая | 98 | - | 450 | 250 | - | 11,0 |
| 2-Аминофенол | 55 | - | 390 | 830 | - | 11,0 |
| 4-Аминофенол | 40 | - | 500 | 568 | 5884 | 16,0 |
| 1-Амино-4хлорантрахинон | 60 | - | 684 | 550 | 35000 | 16,5 |
| N-Бензоил-2-аминобензойная кислота | 74 | - | 520 | 650 | 60000 | 13,5 |
| Бензойная кислота | 20 | - | 532 | 640 | - | 9,0 |
| Бериллий ацетат | 80 | 100 | 620 | 600 | 15000 | 15,0 |
| транс-Бутендиновая кислота, транс-2-бутен-2,3-дионоваякислота, фумаровая кислота | 85 | 35 | 375 | 710 | 17250 | 15,0 |
| Гексаметилентетрамин | 15 | 10 | 340 | 680 | 76000 | 14,0 |
| 2-Гидроксибензойная кислота,салициловая кислота | 50 | - | 543 | 500 | 30000 | 10,0 |
| 4-Гидроксибензойная кислота, N-оксибензойная кислота | 26 | - | 550 | 600 | - | 12,0 |
| 4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид,ванилин, ванилильдегид | 40 | 3,3 | 280 | 460 | 68000 | - |
| Декстрин | 40 | - | 400 | 680 | 19300 | 10,0 |
| Диазоминобензол | 15 | 20 | - | 790 | 70000 | - |
| Диаминоантроруфин | 79 | - | 260 | 330 | 10000 | 14,5 |
| 1,2-Диаминоантрахинон | 61 | - | 628 | 800 | 77000 | - |
| 1,4-Диамино-2-бензоилантрахинон | 50 | - | 650 | 680 | 23700 | 13,0 |
| Дигидрострептомицин сульфат | 52 | - | 230 | - | 10000 | 7,0 |
| 1,4-Ди (4’-диаминодифениламино) антрахинон, капрозоль серый 2 “3” | 65 | - | 625 | 850 | 10400 | 16,0 |
| N, N’-Диметиламинопропиламид -оксинафтойной кислоты | 42 | - | 320 | 283 | 20800 | 4,0 |
| Диметилизофталат | 25 | 15 | - | 580 | 5520 | 13,0 |
| Диметилтерефталат | 30 | 20 | - | 725 | 82680 | 12,0 |
| 2,4-Диоксибензойная кислота | 31 | - | 530 | 583 | 13000 | 12,5 |
| 1,5-Дифеноксиантрахинон | 18 | - | 590 | 380 | 17700 | 11,0 |
| 2,4-Дихлорбензоксиэтилбензоат | 45 | 60 | - | 680 | 15200 | - |
| Казеин, фосфорпротеид | 45 | 60 | - | 760 | 35000 | 17,0 |
| Железо диметилкарбонат фербам | 15 | 25 | 150 | 600 | 41500 | - |
| Лиладос | 35 | - | 230 | 300 | - | 13,0 |
| Люминафор зеленый | 103 | - | 385 | 800 | 4500 | 19,0 |
| Резиновая мука | 74-79 | 2 | 377 | 550 | 2000 | 14,0 |
| Резорцин | 25 | - | 515 | 147 | 14710 | 12,0 |
| Симазин технический | 26 | - | 530 | 550 | 7600 | 13,5 |
| Сорбиновая кислота | 30 | - | 425 | 551 | 34475 | 12,0 |
| Терефталевая кислота | 50 | 20 | 496 | 579 | 55160 | 15,0 |
| Уротропин | 15 | 10 | 683 | 700 | - | 14,0 |
| N-фенил-1нафтиламин | 24 | - | 648 | 380 | 9000 | 12,2 |
| м-Фталевая кислота | 26 | - | 535 | 640 | 20400 | 13,0 |
| Фталевый ангидрид | 12 | 15 | 595 | 490 | - | 14,0 |
| 4-Хлор-2-аминофенол | 89 | - | 588 | 637 | - | 18,6 |
| о-Хлорбензоилбензойная кислота | 24 | - | 579 | 392 | - | 13,0 |
| Целлюлоза гидроксиэтил | 25 | 40 | 410 | 703 | 17940 | - |
| Целлюлоза гидроксипропилметил | 80 | - | 430 | 276 | 13800 | - |
| Целлюлоза ацетобутираль | 35 | 30 | 410 | 586 | 18630 | 7,0 |
| Целлюлоза гидроксипропил | 20 | 30 | 400 | 662 | 15870 | - |
| Целлюлоза карбоксиметил | 110 | 440 | 320 | 338 | 20200 | - |
| Целлюлоза метил | 30 | 20 | 360 | 917 | 37950 | 13,0 |
| Целлюлоза этил | 45 | - | 310 | 588 | 14710 | 15,3 |

+У – воспламеняется в углекислом газе; +А –

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ 12.1.041-83 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА И ВЗРЫВА АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, В КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЮТ ГОРЮЧИЕ ПЫЛИ 1. Аппараты измельчения: наличие взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси в аппарате; выход взрывоопасной пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления в аппарате, создаваемого: эжекцией воздуха сырьем в процессе загрузки, нагревом воздуха от трущихся частей машины, воздушными потоками от быстровращающихся частей машин или вентиляторов, взрывом пылевоздушной смеси; самовозгорание измельченного материала в местах скопления при погрузках, а также во всем аппарате в период остановки; искры удара (при попадании в аппараты камней и металлических предметов одновременно с сырьем: пря ударах частей машин друг о друга или их поломке); искры от работающего электрооборудования; искры разрядов статического электричества (вследствие трения и электризации измельчаемого материала); поверхности, нагретые в результате трения отдельных частей машин (часто поверхности подшипников из-за неправильной их установки, отсутствия смазки или попадания пыли); горючие пары и газы термического распада измельчаемого материала в результате сильного нагрева. 2. Аппараты просеивания: образование взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси; выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления, создаваемого эжекцией воздуха сырьем в период загрузки или взрывом пылевоздушной смеси; самовозгорание просеиваемого материала в местах скопления, а также во всем аппарате в период остановки; искры разрядов статического электричества; искры от работающего электрооборудования; поверхности, нагретые в результате трения отдельных частей машин. 3. Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные): образование взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие повышения скорости теплоносителя, а также в период загрузки, выгрузки и перелопачивания высушиваемого материала; выход взрывоопасной пылевоздушной смеси за пределы сушилки вследствие не плотности в узлах и соединениях или взрыва пылевоздушной смеси; самовоспламенение слоя высушиваемого материала при повышении температуры теплоносителя, нагреве оборудования в узлах трения, длительном пребывании в сушилке в период остановки; искры удара и трения; искры разрядов статического электричества; искры трения от нагревания теплоносителем; искры от работающего электрооборудования; самовоспламенение пыли в местах скопления. 4. Сушилки конвективные (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные): наличие взрывоопасной концентрации пыли в сушилке; нарушение гидродинамического взаимодействия фаз в аппарате вследствие изменения скорости подачи воздуха из-за недогрузки или перегрузки; выход взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие не плотностей в узлах и соединениях или взрыва пылевоздушной смеси; самовозгорание слоя высушиваемого вещества в местах отложения, а также во всем аппарате в период остановки; искры удара и трения; искры разрядов статического электричества; искры тления от нагревания теплоносителем. 5. Сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые): наличие взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси в сушильном аппарате; выход взрывоопасной пылевоздушной смеси при наличии не плотностей в узлах, соединениях, в местах загрузки и выгрузки, в результате взрыва пылевоздушной смеси; самовоспламенение высушиваемого материала при повышении температуры греющей поверхности или в узлах трения выше допустимой или в результате химического взаимодействия высушиваемого материала с греющей поверхностью; искры удара и тления; искры от работающего электрооборудования. 6. Сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемых емкостные): образование взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси в сушильном аппарате в момент загрузки и выгрузки; выход взрывоопасной пылевоздушной смеси в производственное помещение вследствие не плотностей в узлах и соединениях, в процессе загрузки и выгрузки высушиваемого материала, в результате взрыва пылевоздушной смеси; самовоспламенение высушиваемого материала в местах скопления, а также в период остановки в результате химического взаимодействия высушиваемого материала с греющей поверхностью; воспламенение материала при повышенной температуре греющей поверхности выше допустимой, от искр удара и трения. 7. Пылеосадительные камеры: образование взрывоопасной концентрации в период очистки камеры; выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления от вентиляторов и в период очистки камеры; самовозгорание осевшей на листах пыли; искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппаратов. 8. Циклоны: наличие взрывоопасной концентрации пыли в циклоне; выход взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие уноса частиц из центральной части циклона, пыления при удалении пыли из разгрузочной части, избыточного давления от вентиляторов нагнетания; самовозгорание пыли, осевшей в конической части циклона; искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предыдущих аппаратов; искры удара при очистке циклонов и при ликвидации зависаний. 9. Рукавные фильтры: образование взрывоопасной концентрации при встряхивании фильтра; пыление в местах отвода пыли из нижней части фильтра при встряхивании; нарушение целостности фильтра; самовозгорание пыли, отложившейся в рукавной части или скопившейся в нисходящей линии при образовании в ней пробки; искры разрядов статического электричества; искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппаратов. 10. Электрофильтры: наличие взрывоопасной концентрации пыли в аппарате; искры межэлектродного искрового разряда, возникающие между электродами при обрыве коронирующих проволок, поступления воздуха с повышенной влажностью, сильном охлаждении и конденсации паров из воздуха, образование “мостиков” во время падения комков пыли, плохой центровке коронирующих электродов; искры тления, загоревшихся в верхнем потоке частиц; самовозгорание при неполном опорожнении бункера от пыли. 11. Элеваторы (нории): образование взрывоопасной концентрации пыли при заборе пыли ковшами •и при осыпании ее из ковша, уносе пыли из ковша набегающим потоком воздуха и так называемой “обратной сыпи”; выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие не плотностей в узлах и соединениях кожуха; самовозгорание пыли в башмаке вертикального элеватора и в узлах трения; искры удара при обрыве ковшей или ленты нории; искры разрядов статического электричества в приводной системе; искры от работающего электрооборудования. 12. Транспортеры ленточные (горизонтальные, наклонные): образование взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие уноса пыли набегающим потоком воздуха с ленты транспортера, при встряхивании ленты во время прохождения направляющих роликов, при пересыпании пыли с одного транспортера на другой или при ссыпании в бункер; самовозгорание разрядов статического электричества при трении транспортной ленты; искры от работающего электрооборудования. 13. Пневмотранспорт: наличие взрывоопасной концентрации горючей пыли; выход пылевоздушной смеси за пределы трубопровода вследствие не герметичности соединений или взрыве пылевоздушной смеси; самовозгорание слоя пыли на горизонтальных участках трубопровода, тупиках и коллекторах; искры разрядов статического электричества; искры ударов и трения. 14. Аппаратура смешения: наличие взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси; выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давления, создаваемого эжекцией воздуха сырьем в период загрузки, взрыва пылевоздушной смеси; самовозгорание смешиваемых концентраций вследствие термохимической реакции их взаимодействия, при недогрузках, в местах скопления; искры удара; искры разрядов статического электричества; поверхности, нагретые в результате трения отдельных частей аппарата. 15. Бункеры: образование взрывоопасной концентрации пыли при ссыпке в бункер или самоотвалах; выход пылевоздушной смеси из бункера при выдаче пыли из бункера через питатели; самовозгорание в результате длительного хранения; искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппаратов; искры разрядов статического электричества. Таблица 1 Перечень мер предотвращения пожара и взрыва для аппаратов химической технологии, в которых присутствуют горючие пыли. Меры пожаровзрывопредотвращения Аппараты Герметизация Измельчения; просеивания; сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные); сушилки конвективные (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные); сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые); сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемые, емкостные); циклоны; электрофильтры; элеваторы (нории); пневмотранспортирования; смешения; бункеры. Изготовление камер из негорючего материала Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные); сушилки конвективные (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные); сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые); циклоны; пневмотранспортирования. Размещение в изолированных помещениях Рукавные фильтры; электрофильтры. Местное обеспылевание Измельчения; просеивания; сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые); сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемые, емкостные); элеваторы (нории); транспортные ленты (горизонтальные, наклонные); смешения; бункеры. Устранение разрядов статического электричества Измельчения; просеивания; сушилки конвективные (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные); пылеосадительные камеры; рукавные фильтры; элеваторы (нории); транспортные ленты (горизонтальные, наклонные); пневмотранспортирования; смешения; бункеры. Устранение искр удара и трения Устранение искр тления от предшествующих аппаратов Измельчения; сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые); смешения. Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные); сушилки конвективные (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные); рукавные фильтры. Исключение застойных зон и опасных отложений пыли Измельчения; сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные); сушилки конвективные (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные); сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые); сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемые, емкостные); электрофильтры; пнемотранспортирования; смешения. Предотвращение недогрузок или перегрузок Измельчения; элеваторы (нории); транспортные ленты; (горизонтальные, наклонные); бункеры. Предотвращение нагрева трущихся деталей до температуры выше допустимой Измельчения; пылеосадительные камеры. Предотвращение образования взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные); сушилки конвективные (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные); пылеосадительные камеры; рукавные фильтры; элеваторы (нории);. транспортные ленты (горизонтальные наклонные); бункеры. Применение ингибирующих и флегматизирущих добавок Сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые); пневмотранспортирования; смешения, Теплоизоляция аппарата с целью воспрепятствовать конденсации паров и прилипанию пыли к стенкам (для пылей, склонных к самовозгоранию) Циклоны; рукавные фильтры; электрофильтры; пневмотранспортирования; бункеры. Применение химически пассивных поверхностей контакта с пылью и инструментом Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные); сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые); сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемые, емкостные). Таблица 2 Перечень мер пожаровзрывозащиты для аппаратов химической технологии, в которых присутствуют горючие пыли Меры пожаровзрывозащиты Аппараты Применение оборудования, рассчитанного на давление взрыва Измельчения; сушилки конвективные (распылительные,. аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные); сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемые, емкостные); рукавные фильтры; смешивания; бункеры. Применение устройств аварийного сброса давления Измельчения; просеивания; сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные); сушилки кондуктивные (вальцевые, шнековые, трубчатые); кондуктивные сушилки (полочные, обогреваемые, емкостные); циклоны, рукавные фильтры; электрофильтры; элеваторы (нории); пневмотранспортировния; смешения; бункеры. Применение огнепреграждающих устройств Сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные); сушилки конвективные (распылительные, аэрофонтанные, кипящего слоя, вихревые барабанные); сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемые, емкостные); пылеосадители камерные; пневмотранспортирования; смещения. Локализация пожара и взрыва инертными газами Измельчения; просеивания; сушилки конвективные (распылительные, аэрфонтанные, кипящего слоя, вихревые, барабанные); сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые); циклоны; рукавные фильтры; электрофильтры: бункеры. Применение установок пожаротушения Измельчения; просеивания; сушилки конвективные (лотковые, тоннельные, ленточные); сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые); сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемые, емкостные); пылеосадительные камеры; элеваторы (нории); пневмотранспортирования; бункеры. Применение системы активного подавления взрыва Измельчения; просеивания; сушилки кондуктивные (вальцевые, трубчатые, шнековые); сушилки кондуктивные (полочные, обогреваемые, емкостные); смешения.

главная цены фирмы строительство оборудование статьи объявления форум