## Slide 1: Тема 8 Естественное самоочищение водоемов
8.1 Понятие о самоочищении водоемов
8.2 Факторы самоочищения
8.3 Роль отдельных групп гидробионтов в самоочищении водоемов
8.4 Скорость самоочищения, мероприятия по его усилению

## Slide 2
Самоочищение представляет совокупность процессов, в основном биохимического порядка, в итоге ведущих к восстановлению природных свойств водоема.

## Slide 3
В самоочищении участвует весь комплекс физических, химических и биологических процессов, происходящих в водоеме.
Из физических факторов существенную роль в самоочищении вод играет седиментация – осаждение нерастворенных взвешенных веществ, при этом на скорость осаждения веществ влияют скорость течений и перемешивание воды. Из химических факторов основное значение имеет окисление растворенных органических веществ кислородом, содержащимся в воде. Указанные факторы тесно связаны с биологическими процессами. Биологическому фактору принадлежит ведущая роль в самоочищении водоемов.

## Slide 4: главными направлениями при изучении самоочищения являются:
а) количественное изучение баланса кислорода, биогенных элементов и других веществ в водоемах;
б) изучение процессов биологической утилизации и трансформации веществ и энергии на всех трофических уровнях.

## Slide 5: Скорость самоочищения водоемов определяют ряд факторов:
количество загрязнений, поступивших в водоем;
глубина водоема и скорость течения – чем больше степень разбавления, тем быстрее проходит очистка воды, самоочищение стоячих водоемов протекает медленно, в
реках самоочищение протекает на протяжении примерно 30 км ниже загрязненного участка;
температура воды – самоочищение активнее протекает при более высокой температуре, поэтому летом оно более интенсивное, что объясняется большой биологической активностью бактерий-редуцентов, количественным развитием гидробионтов;
содержание кислорода, поступающего в водоем;
состав поллютантов.

## Slide 6: Спасибо за внимание !!!