## Slide 1: Особенности организации данных в ГИС
(Модели пространственных данных)
Презентация по ГИС-технологиям

## Slide 2: Растровые и векторные модели
Основой визуального представления данных при помощи ГИС-технологий служит так называемая графическая среда. Основу графической среды и соответственно визуализации базы данных ГИС составляют векторные и растровые модели. Те и другие могут быть двумерными (2D), т.е. расположенные на плоскости, или трехмерными (3D), т.е. расположенные в трехмерном пространстве.

## Slide 3
Этот подход позволяет классифицировать модели по трем типам:
• растровая модель;
• векторная нетопологическая модель (объектная, псевдотопологическая); (MapInfo)
• векторная топологическая модель (узло-дуговая) (ArcInfo)
Все эти модели взаимно преобразуемы. Тем не менее при получении каждой из них необходимо учитывать их особенности.
Возможен класс моделей, которые содержат характеристики как векторов, так и мозаик. Они называются гибридными моделями.

## Slide 4: Векторные модели
Векторные модели данных строятся из графических примитивов, таких как:
Точки
Линии
Полигоны

## Slide 5: Точечные объекты
Простейший тип пространственного объекта задают точечные данные. Выбор объектов, представляемых в виде точек, зависит от масштаба карты или исследования. Например, на крупномасштабной карте точками показываются отдельные строения, а на мелкомасштабной карте - города. Как правило точками показываются геологические пробы.
Точечный объект определяется парой координат X, Y (на плоскости), или тремя координатами X, Y, Z – в пространстве.

## Slide 6
Особенность точечных объектов состоит в том, что они хранятся и в виде графических файлов, как другие пространственные объекты, и в виде таблиц, как атрибуты. Последнее обусловлено тем, что координаты каждой точки описывают как дополнительные атрибуты. В силу этого информацию о наборе точек можно представить в виде таблицы, содержащей помимо координат наборы атрибутов (идентификационные номера, тематические характеристики и т.д.). В таких таблицах каждая строка соответствует точке - в ней собрана вся информация о данной точке. Каждый столбец - это признак, содержащий типизированные данные: координаты или атрибуты. Каждая точка независима от всех остальных точек, представленных отдельными строками.

## Slide 8: Линейные объекты
В простейшем случае линейный объект (отрезок) определяется двумя парами (тройками) координат, задающими начало и конец отрезка.
В случае полилинии (линии состоящей из набора отрезков - сегментов), она определяется координатами каждого из ее узлов. Полилинии могут располагаться как на плоскости, так и в пространстве. Полилиния, дуга, цепь; узел, вершина.

## Slide 9: Полигональные объекты
Площадной объект (ареал, полигон) – замкнутая двумерная или трехмерная (блок) фигура, описывающая объект реального мира.
Площадные объекты явно создаются только в векторных нетопологических системах (MapInfo). В системах, поддерживающих топологию, площадные объекты определяются связанным набором дуг и вершин, т. е. их границами и метками.
В качестве примера полигональных объектов на плоскости можно привести микрорайоны, или горные отводы рудников.

## Slide 10
Для полигонов, кроме уже рассмотренных понятий, вводится понятие ценроида, или метки полигона.
Для большинства объектов центроидом является геометрический центр объекта, то есть точка расположенная в середине объекта. Но в некоторых объектах геометрический центр находится вне объекта, а центроид должен находиться в самом объекте.

## Slide 11: Топология
В общем смысле слово топологический означает, что в модели объекта хранятся взаимосвязи, которые расширяют использование данных ГИС для различных видов пространственного анализа (например анализ сетей).
В ГИС топологическая модель определяется наличием и хранением совокупностей взаимосвязей, таких, как соединенность дуг на пересечениях, упорядоченный набор звеньев (цепей), образующих границу каждого полигона, взаимосвязи смежности между ареалами и т.п.
Площади, линии и точки описываются границами и узлами (дуговая/узловая структура). Каждая граница идет от начального к конечному узлу, и известно, какие площади находятся слева и справа.

## Slide 12: Трубопровод

## Slide 13: Границы площадей

## Slide 14: Самопересекающиеся объекты
В инструментальных пакетах ГИС предусмотрены процедуры проверки топологической связности, что принципиально отличает их от CAD – систем.

## Slide 15: Особенности векторных моделей
Векторные модели данных строятся на графических примитивах, занимающих часть пространства в отличие от занимающих все пространство растровых моделей. Это определяет их основное преимущество - требование на порядки меньшей памяти для хранения и меньших затрат времени на обработку и представление.
Полная векторная модель данных ГИС отображает пространственные данные как совокупность следующих основных частей: • геометрические (метрические) объекты (точки, линии и полигоны);
• атрибуты - признаки, связанные с объектами;
• связи между объектами.

## Slide 16: Растровые модели
В растровых моделях дискретизация осуществляется наиболее простым способом - весь объект ( исследуемая территория) отображается в пространственные ячейки, образующие регулярную сеть. При этом каждой ячейке растровой модели соответствует одинаковый по размерам, но разный по характеристикам (цвет, плотность) участок поверхности объекта. В ячейке модели содержится одно значение, усредняющее характеристику участка поверхности объекта.
Основное назначение растровых моделей - непрерывное отображение поверхности. (Растр, мозаика, решетка.)
Большинство природных явлений лучше описывается именно растровыми моделями. (нет резких границ, полутона)

## Slide 17: Фотография как регулярная решетка
В растровых моделях в качестве атомарной модели используют двухмерный элемент пространства - пиксель (ячейка).
Разрешение - минимальный линейный размер наименьшего участка пространства (поверхности), отображаемый одним пикселем.
Пиксели обычно представляют собой квадраты. Более высоким разрешением обладает растр с меньшим размером ячеек. Высокое разрешение подразумевает обилие деталей, множество ячеек, минимальный размер ячеек.
В ячейках растра черно-белой фотографии хранятся значения яркости каждого пиксела. Диапазон значений от 0 до 256

## Slide 18
Положение обычно задается упорядоченной парой координат (номер строки и номер столбца), которые однозначно определяют положение каждого элемента отображаемого пространства в растре.
Тип значений в ячейках растра определяется как реальным явлением, так и особенностями ГИС. В частности, в разных системах можно использовать разные классы значений: целые числа, действительные (десятичные) значения, буквенные значения.
2D grid матрица

## Slide 19: Регулярные и нерегулярные модели
Растровые модели делятся на регулярные и нерегулярные.
Плоские регулярные мозаики бывают трех типов: квадрат, треугольник и шестиугольник. Квадрат - самая удобная и распространенная модель, так как позволяет относительно просто проводить обработку больших массивов данных.
Среди нерегулярных мозаик чаще всего используют треугольные сети неправильной формы (Triangulated Irregular Network - TIN) и полигоны Тиссена (диаграммы Вороного).

## Slide 20: TIN-модели
Сети TIN удобны для создания цифровых моделей отметок местности по заданному набору точек (но не только). Они применяются как в растровых, так и в векторных моделях.
Модель треугольной нерегулярной сети (TIN) в значительной мере альтернативна цифровой модели рельефа, построенной на регулярной сети (grid, преимущество-не сглаживает).

## Slide 21: TIN-модели (продолжение)
При построении TIN-модели дискретно расположенные точки соединяются линиями, образующими треугольники. В пределах каждого треугольника поверхность обычно представляется плоскостью. Поскольку поверхность каждого треугольника задается высотами трех его вершин, применение треугольников обеспечивает каждому участку мозаичной поверхности точное прилегание к смежным участкам. Это обеспечивает непрерывность поверхности при нерегулярном расположении точек.

## Slide 22: Полигоны Тиссена (диаграммы Вороного)
Полигоны Тиссена (или диаграммы Вороного) представляют собой геометрические конструкции, образуемые относительно множества точек таким образом, что границы полигонов являются отрезками перпендикуляров, восстанавливаемых к линиям, соединяющим две ближайшие точки. Полигоны Тиссена позволяют проводить анализ на соседство, близость и достижимость.

## Slide 23: Выводы
Данные в ГИС обладают своей спецификой и не имеют прямых аналогов в других автоматизированных системах. Они имеют множество форматов ( практически каждая ГИС - свой) и разные формы представления.
ГИС могут содержать данные в двух основных формах представления - растровой и векторной.
Растровые и векторные модели имеют свои преимущества и недостатки при решении разных задач и дополняют друг друга в системе комплексной обработки данных ГИС.