ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 декабря 1998 г. № 393

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

Во исполнение  п.3.2.4  Мероприятий  Минприроды  по  выполнению

Национальной   программы   рационального   использования   природных

ресурсов и охраны окружающей среды на  1996-2000  гг.,  утвержденных

приказом Минприроды от 13 января 1997 г. № 4, приказываю:

1. Утвердить Временные методические  указания  по  установлению

лимитов выбросов,  сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и

размещения отходов производства и потребления.

2. Управлению       организационной      работы,      экономики

природопользования  и  информации  обеспечить  доведение   Временных

методических указаний до территориальных органов министерства.

Министр                                                    М.И.РУСЫЙ

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

24.12.1998 № 393

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по установлению лимитов выбросов, сбросов

загрязняющих веществ в окружающую среду

и размещения отходов производства и потребления

Настоящие Временные   методические   указания   разработаны   в

соответствии с  Законами  Республики  Беларусь "Об охране окружающей

среды", "Об  отходах  производства  и  потребления",  "О  налоге  за

пользование природными  ресурсами  (экологический  налог)",  а также

постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от  29  декабря

1997 г.  №  1736  "О ставках  экологического налога,  лимитах добычи

природных ресурсов  и  допустимых  выбросов  (сбросов)  загрязняющих

веществ" и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10

января 1998 г.  № 20  "О  нормативах  платы  за  размещение  отходов

производства и потребления".

Временные методические указания  призваны  обеспечить  единство

принципов и требований при установлении  лимитов  выбросов,  сбросов

загрязняющих веществ   в   окружающую  среду  и  размещения  отходов

производства  и  потребления  на   период   стабилизации   экономики

республики.

Временные методические  указания  предназначены   для   органов

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики

Беларусь и рекомендуются для  городских  и  районных  исполнительных

комитетов.

1. Общие положения

1.1. Лимитами допустимых выбросов,  сбросов, размещения отходов

являются  объемы   предельных   (для   данного   периода)   выбросов

загрязняющих  веществ  в  атмосферный воздух,  сбросов сточных вод в

водные  объекты  и  другие  места,  размещения  отходов,  превышение

которых   влечет   за  собой  кратное  взимание  действующей  ставки

экологического налога или норматива платы за размещение отходов.

1.2. В  соответствии  с  действующим  законодательством  лимиты

допустимых выбросов  (сбросов)  загрязняющих  веществ  в  окружающую

среду устанавливаются:

в целом по республике - Советом Министров  Республики  Беларусь

по представлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей

среды и Министерства экономики;

по каждому  району  и  городу  -   облисполкомами   и   Минским

горисполкомом по    согласованию    с    соответствующими   органами

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;

по каждому  субъекту  хозяйствования  (природопользователю)   -

районными  и городскими исполнительными и распорядительными органами

по согласованию с соответствующими органами  Министерства  природных

ресурсов и охраны окружающей среды.

При этом   следует   иметь   в  виду,  что  Совет  Министров  и

облисполкомы утверждают  лимиты  только  для   природопользователей,

отчитывающихся по  формам  государственной статистической отчетности

2-ос (воздух) и 2-ос (вода), а городские и районные исполнительные и

распорядительные органы  - для каждого природопользователя (для всех

плательщиков экологического налога:  как  отчитывающихся  по  формам

государственной статистической отчетности, так и не отчитывающихся).

1.3. Лимиты   размещения   отходов    по    каждому    субъекту

хозяйствования (природопользователю)  устанавливаются облисполкомами

и Минским горисполкомом по согласованию с соответствующими  органами

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

При этом облисполкомы своими решениями могут делегировать право

установления    лимитов    размещения     отходов     по     каждому

природопользователю    городским   и   районным   исполнительным   и

распорядительным органам.

1.4. Лимиты  допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ

в окружающую среду,  размещения отходов производства  и  потребления

каждому   природопользователю   следует  устанавливать  ежегодно  не

позднее 10 февраля очередного календарного года (до  внесения  платы

за январь текущего года).

1.5. Районные и городские инспекции природных ресурсов и охраны

окружающей  среды  не  позднее  15  октября  направляют  в областные

комитеты  расчеты  по  установлению  в  соответствии  с   настоящими

Указаниями  лимитов субъектам хозяйствования (природопользователям),

состоящим на учете по государственной статистической отчетности 2-ос

(вода) и 2-ос (воздух).

Областные и Минский городской  комитеты  природных  ресурсов  и

охраны   окружающей  среды  не  позднее  15  ноября  представляют  в

Министерство  природных   ресурсов   и   охраны   окружающей   среды

предложения  по установлению лимитов в целом по области по указанным

в  первом  абзаце  данного  пункта  субъектам   хозяйствования   для

подготовки   проекта   постановления   Совета  Министров  Республики

Беларусь.

2. Порядок установления лимитов выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух

2.1. Основой   для  определения  лимита  выбросов  загрязняющих

веществ в атмосферный воздух  действующим  субъектам  хозяйствования

(природопользователям) является  разрешение  на  выброс загрязняющих

веществ в  атмосферный  воздух,  выдаваемое  органами   Министерства

природных ресурсов  и охраны окружающей среды,  в котором определены

объемы предельных выбросов для данного периода (временный норматив).

2.2. Величина  лимита  устанавливается как сумма предельных (на

данный период) объемов  выбросов  загрязняющих  веществ  по  каждому

ингредиенту* (общий объем выбросов).

_____________________________

*Для полноты  и  правильности  расчета  экологического   налога

(платы за   сверхлимитные   объемы   выбросов)  природопользователям

следует на основании общего лимита выбросов загрязняющих веществ,  с

учетом  полученного  в  органах  Министерства  природных  ресурсов и

охраны окружающей среды разрешения на выбросы загрязняющих  веществ,

определить   перечень   ингредиентов   и  объемы  выбросов  по  ним,

согласовать его с органами Министерства природных ресурсов и  охраны

окружающей   среды   и  утвердить  своим  приказом,  копия  которого

направляется  в  государственные  налоговые  инспекции  и  в  органы

Минприроды по месту своего нахождения.

2.3. Величина    лимита   выбросов   загрязняющих   веществ   в

атмосферный   воздух   от    стационарных    источников    субъектов

хозяйствования (природопользователей) устанавливается:

2.3.1. для предприятий I-IV  категорий  опасности  -  не  более

временных нормативов, определенных в разрешениях на выброс, с учетом

фактической производительности и прогнозируемых обоснованных  темпов

прироста производства.

При непредставлении  природопользователем  обоснования   темпов

прироста  производства  лимиты  выбросов  устанавливаются  с  учетом

фактической производительности и прогнозируемых по республике темпов

прироста производства;

2.3.2. для  новых  и  реконструируемых  предприятий  (объектов)

устанавливаются  на  основе  временных  нормативов выбросов с учетом

планируемой  производительности  в  соответствии  с  разрешением  на

выброс.

2.4. При отсутствии у  природопользователя  разрешения  органов

Министерства  природных ресурсов и охраны окружающей среды на выброс

загрязняющих веществ лимиты выбросов не устанавливаются.

2.5. Лимиты  выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

не устанавливаются для передвижных источников,  буровых  установок с

двигателями   внутреннего   сгорания,   а   также   неорганизованных

источников выбросов, которым не устанавливаются предельно допустимые

выбросы (ПДВ).

2.6. Лимиты   выбросов   загрязняющих   веществ   по    каждому

природопользователю  утверждаются  соответствующими  исполнительными

органами власти (рекомендуемый проект решения исполкома - приложения

1, 2).

3. Порядок установления лимитов сброса загрязняющих веществ

в водные объекты, на поля фильтрации,

в выгреба и другие места

3.1. Основой   для   определения  лимитов  сброса  загрязняющих

веществ в водные объекты и другие места (поля  фильтрации,  выгреба,

накопители,  подземные  горизонты  и  т.п.)  является  разрешение на

специальное  водопользование,   выдаваемое   органами   Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды.

3.2. Величина  лимита  устанавливается  по  объему сбрасываемых

сточных вод        соответствующей        категории         качества

(нормативно очищенные; нормативно чистые; загрязненные; сбрасываемые

на поля фильтрации, в накопители, выгреба).

3.3. Величина лимита допустимых сбросов загрязняющих веществ со

сточными водами в водные объекты и другие  места  (поля  фильтрации,

выгреба, накопители,  подземные  горизонты) устанавливается не более

объема сбросов сточных вод и по категории качества,  определенным  в

разрешении на  специальное  водопользование,  с  учетом  фактической

производительности и прогнозируемых по  республике  темпов  прироста

производства.

При соответствующем   обосновании    природопользователя    для

установления лимита    допускается    принимать    темпы    прироста

производства для отдельного предприятия.

3.4. При  отсутствии  установленных  (согласованных)  объемов и

нормативов качества сточных вод лимит допустимых сбросов сточных вод

устанавливается по данным государственной статистической  отчетности

2-ос  (вода),  увеличенным  на  ожидаемый  прирост  объема сбросов в

соответствии  с   прогнозируемым   по   республике   ростом   объема

производства.

3.5. Для  субъектов  хозяйствования (природопользователей),  не

отчитывающихся по форме 2-ос (вода),  лимит сбросов сточных вод  (по

объему и  категории  качества)  устанавливается  на  основе расчетов

природопользователей, согласованных    с    органами    Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды.

3.6. Лимиты  сбросов  загрязняющих  веществ  в водоемы и другие

места  каждому  природопользователю  утверждаются   соответствующими

исполнительными   органами   власти  (рекомендуемый  проект  решения

исполкома - приложения 1, 2).

4. Порядок установления лимитов размещения отходов

производства и потребления

4.1. Основой  для  определения  лимита  размещения  отходов  по

каждому субъекту   хозяйствования   (природопользователю)   является

разрешение на размещение отходов,  выдаваемое органами  Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды.

4.2. Величина  лимита  устанавливается  по   классу   опасности

отходов и месту их размещения*.

______________________________

*Для полноты   и  правильности  расчета  экологического  налога

(платы    за    сверхлимитные     объемы     размещения     отходов)

природопользователям  следует  на основании общего лимита размещения

отходов (каждого класса опасности),  с учетом полученного в  органах

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды разрешения

на размещение отходов,  определить каждый вид  отхода  и  объемы  их

размещения,   согласовать  его  с  органами  Министерства  природных

ресурсов и охраны окружающей среды и утвердить своим приказом, копия

которого  направляется  в  государственные  налоговые  инспекции и в

органы Минприроды по месту своего нахождения.

4.3. Величина  лимита  размещения  отходов  устанавливается  не

более объема  размещения  отходов,   определенного в разрешении   на

размещение отходов,   с   учетом  фактической  производительности  и

прогнозируемых по республике темпов прироста производства.

При соответствующем    обосновании    природопользователя   для

установления лимита    допускается    принимать    темпы    прироста

производства для отдельного предприятия.

4.4. При  отсутствии  у  природопользователя разрешения органов

Министерства  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды   на

размещение отходов лимиты размещения отходов не устанавливаются.

4.5. Лимиты   размещения  отходов  каждому  природопользователю

утверждаются соответствующими   органами    исполнительной    власти

(рекомендуемый проект решения исполкома - приложения 1, 2).

5. Расчет прироста объемов выбросов, сбросов,

размещения отходов в соответствии с прогнозируемыми по республике

темпами роста производства

5.1. Ожидаемый  прирост объемов выбросов,  сбросов в окружающую

среду или размещения отходов производства и потребления определяется

как произведение фактических объемов выбросов,  сбросов,  размещения

отходов (соответственно) на сумму  приростов производства  (в  %)  в

истекающем   году   (ожидаемый)   и   предусмотренный   в   прогнозе

социально-экономического  развития  республики  на   очередной   год

(расчетный) по формуле

(n + n)

c (в, о)      1   2

Vпр = Vф        х ----------,

100

где Vпр - ожидаемый прирост объема выбросов (сбросов, отходов),

тонн в год, тыс.куб.м в год;

с (в, о)

Vф        - фактический объем  выбросов  (сбросов,  отходов)  в

году, предшествующем текущему году, тонн в год, тыс.куб.м в год;

n - средний по республике ожидаемый прирост объема производства

1

в текущем году, %;

n -  средний  по  республике  прогнозируемый   прирост   объема

2

производства в расчетном году, %.

Приложение 1

к Временным методическим указаниям

по установлению лимитов выбросов,

сбросов загрязняющих веществ в

окружающую среду и размещения отходов

Рекомендуемый проект решения облисполкома

_______ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ №

"__"______________ 199__ г.                         г.______________

О лимитах допустимых выбросов (сбросов)

загрязняющих веществ в окружающую среду

и размещения отходов*

_____________________________

*Можно это решение дополнить пунктами,  касающимися  нормативов

платы за  сброс  в  коммунальную  и ведомственную канализацию,  либо

разделять на отдельные решения по  экологическому  налогу  (сбросам,

выбросам, платежам   за   сброс   в   коммунальную  и  ведомственную

канализацию) и платежам за размещение отходов.

Во исполнение   постановлений   Совета   Министров   Республики

Беларусь "О ставках экологического налога,  лимитах добычи природных

ресурсов  и  допустимых  выбросов (сбросов) загрязняющих веществ" от

"__"_________ 199__ г.  и "О нормативах платы за размещение  отходов

производства  и  потребления"  от  "__"________  199__ г. __________

областной исполнительный комитет решил:

1. Принять к  сведению,  что  ставки  экологического  налога  и

нормативы  платы за размещение отходов установлены Советом Министров

в постановлениях _____________________

2. Утвердить  лимиты допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих

веществ в окружающую среду на 1999 год по районам и городам согласно

приложению 1.

3. Районным   и   городским   исполнительным    комитетам    по

согласованию  с  гор(рай)инспекциями  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды:

3.1. утвердить  лимиты  выбросов (сбросов) загрязняющих веществ

по каждому природопользователю:

3.1.1. природопользователям,    отчитывающимся    по     формам

государственной статистической   отчетности  2-ос  (воздух)  и  2-ос

(вода) (за  1997  год)  в  соответствии с объемами,  определенными в

приложении 1;

3.1.2. остальным природопользователям на  основании  разрешений

на выброс  загрязняющих  веществ  в окружающую среду и разрешений на

специальное водопользование,   выдаваемых   органами    Министерства

природных ресурсов  и охраны окружающей среды,  с учетом фактических

объемов и ожидаемого прироста объема выбросов (сбросов);

3.2. утвердить   лимиты   размещения   отходов  производства  и

потребления по каждому природопользователю.

Председатель исполкома    ____________    __________________________

(подпись)          (И.О.Фамилия)

Управляющий делами        ____________    __________________________

(подпись)          (И.О.Фамилия)

Приложение 2

к решению облисполкома

Лимиты допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих

веществ в окружающую среду по районам и городам

___________ области на 1999 год

------T------------T------------------------------------------------

Район,¦Лимиты      ¦Лимиты допустимых сбросов сточных вод

город ¦допустимых  ¦    (млн.куб.метров в год)

¦выбросов    +---------------------------------T--------------

¦загрязняющих¦в поверхностные водоемы          ¦на поля

¦веществ в   +-----T---------------------------+фильтрации, в

¦атмосферный ¦всего¦в том числе                ¦накопители,

¦воздух от   ¦     +-------T------T------------+выгреба

¦стационарных¦     ¦норма- ¦норма-¦загрязненных¦

¦источников  ¦     ¦тивно  ¦тивно ¦            ¦

¦(тыс.тонн в ¦     ¦очищен-¦чистых¦            ¦

¦год)        ¦     ¦ных    ¦      ¦            ¦

------+------------+-----+-------+------+------------+--------------

1   ¦     2      ¦  3  ¦   4   ¦  5   ¦     6      ¦      7

------+------------+-----+-------+------+------------+--------------

Приложение 2

к Временным методическим указаниям

по установлению лимитов выбросов,

сбросов загрязняющих веществ в

окружающую среду и размещения

отходов

Рекомендуемый проект решения рай(гор)исполкома

________ РАЙОННЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ №

"__"________ 1999 г.                              г.________________

О лимитах добычи природных ресурсов,

допустимых выбросов (сбросов)

загрязняющих веществ в окружающую

среду и размещения отходов*

_____________________________

*Можно разделять решения отдельно по добыче,  выбросам, сбросам

и платежам за размещение отходов.

В соответствии с постановлениями  Совета  Министров  Республики

Беларусь "О ставках экологического налога,  лимитах добычи природных

ресурсов и допустимых выбросов (сбросов)  загрязняющих  веществ"  от

"__"_________  199__ г.  и "О нормативах платы за размещение отходов

производства и потребления" от "__"_________ 199__ г., во исполнение

решения ______________   областного   исполнительного   комитета  от

"__"___________ 199__ г. № ____ _____________ исполнительный комитет

решил:

1. Принять  к  сведению,  что  ставки  экологического  налога и

нормативы платы за размещение отходов установлены Советом  Министров

в постановлениях ______________________

2. Утвердить лимиты добычи природных ресурсов на  1999  год  по

каждому природопользователю согласно приложению 1.

3. Утвердить лимиты допустимых выбросов и сбросов  загрязняющих

веществ   на   1999  год  по  каждому  природопользователю  согласно

приложению 2.

4. Утвердить  лимиты  допустимых  объемов  размещения   отходов

производства и потребления согласно приложению 3.

5. Установить,   что   при   отсутствии  у  природопользователя

разрешений  органов  Министерства  природных   ресурсов   и   охраны

окружающей  среды  на  выбросы  загрязняющих  веществ  и  размещение

отходов лимиты выбросов загрязняющих веществ  и  размещения  отходов

для них не устанавливаются.

6. Всем предприятиям,  организациям -  плательщикам  налога  за

выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  и  платы  за

размещение отходов  на  основании  лимитов,  установленных  согласно

приложениям  2  и  3,  и полученных в органах Министерства природных

ресурсов  и  охраны   окружающей   среды   разрешений   на   выбросы

загрязняющих веществ определить перечень ингредиентов, выбрасываемых

в атмосферный  воздух,  и  их объемы,  а также перечень каждого вида

отходов  и  объемы  их  размещения,  согласовать   их   с   органами

Министерства   природных   ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  и

утвердить своим приказом. Копии приказов направить в государственные

налоговые инспекции и в органы Минприроды по месту своего нахождения

для полноты и правильности исчисления налога.

Председатель исполкома   ______________   __________________________

(подпись)           (И.О.Фамилия)

Управляющий делами       ______________   __________________________

(подпись)           (И.О.Фамилия)

Приложение 1

к решению рай(гор)исполкома

Лимиты допустимых объемов добычи природных ресурсов

на 1999 г.

-------------------T------------------------------------------------

Наименование    ¦Лимит добычи природного ресурса

природопользователя+----------T----------T------------T-------------

¦вода из   ¦вода из   ¦   песок    ¦и т.д.

¦поверхн.  ¦подземных ¦строительный¦(ед.изм.)

¦источников¦источников¦(ед.изм.)   ¦

¦(ед.изм.) ¦(ед.изм.) ¦            ¦

-------------------+----------+----------+------------+-------------

1         ¦    2     ¦    3     ¦     4      ¦      5

-------------------+----------+----------+------------+-------------

Приложение 2

к решению рай(гор)исполкома

Лимиты допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих

веществ в окружающую среду на 1999 г.

------------T------------T------------------------------------------

Наименование¦Лимиты      ¦Лимиты допустимых сбросов сточных вод

природополь-¦допустимых  ¦      (млн.куб.метров в год)

зователя    ¦выбросов    +----------------------------T-------------

¦загрязняющих¦в поверхностные водоемы     ¦на поля

¦веществ в   +-----T----------------------+фильтрации,

¦атмосферный ¦всего¦в том числе           ¦в накопители,

¦воздух от   ¦     +-------T------T-------+выгреба

¦стационарных¦     ¦норма- ¦норма-¦загряз-¦

¦источников  ¦     ¦тивно  ¦тивно ¦ненных ¦

¦(тыс.тонн/  ¦     ¦очищен-¦чистых¦       ¦

¦год)        ¦     ¦ных    ¦      ¦       ¦

------------+------------+-----+-------+------+-------+-------------

1      ¦     2      ¦  3  ¦   4   ¦  5   ¦   6   ¦      7

------------+------------+-----+-------+------+-------+-------------

В соответствии  с  постановлением  Совета  Министров Республики

Беларусь от _____________ № ____ и решением ___________ облисполкома

от ______ № ____

------------T------------T-----T-------T------T-------T-------------

________    ¦            ¦     ¦       ¦      ¦       ¦

------------+------------+-----+-------+------+-------+-------------

По остальным природопользователям

------------T------------T-----T-------T------T-------T-------------

¦            ¦     ¦       ¦      ¦       ¦

------------+------------+-----+-------+------+-------+-------------

Приложение 3

к решению рай(гор)исполкома

*                                                              &

Лимиты размещения отходов производства и

потребления на 1999 г.

------------T---------------------------------------------------T----------------------------------------------T------------

Наименование¦Размещение отходов на полигоне,                    ¦Складирование отходов на территории           ¦Размещение

природополь-¦тыс.тонн в год                                     ¦предприятия, тыс.тонн в год                   ¦осадка

зователя    +---------T---------T---------T---------T-----------+---------T---------T---------T---------T------+сточных вод,

¦1 кл.    ¦1 кл.    ¦1 кл.    ¦1 кл.    ¦нетоксичные¦1 кл.    ¦1 кл.    ¦1 кл.    ¦1 кл.    ¦неток-¦тыс.тонн

¦опасности¦опасности¦опасности¦опасности¦           ¦опасности¦опасности¦опасности¦опасности¦сичные¦в год

------------+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+------+------------

1      ¦                        2                          ¦                        3                     ¦      4

------------+---------------------------------------------------+----------------------------------------------+------------