| МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| ПАСТАНОВА |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

21 декабря 2010 г.  № 173

Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к оборудованию, содержанию и деятельности предприятий, осуществляющих производство биологически активных добавок к пище»

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к оборудованию, содержанию и деятельности предприятий, осуществляющих производство биологически активных добавок к пище».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

Министр								      В.И.Жарко

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 декабря 2010 № 173 |
| --- | --- |
| Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к оборудованию, содержанию и деятельности предприятий, осуществляющих производство биологически активных добавок к пище» |  |

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы устанавливают санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования к оборудованию, содержанию и деятельности предприятий, осуществляющих производство биологически активных добавок к пище (далее – предприятия).

- Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Ввод в эксплуатацию предприятий, их отдельных очередей, технологических линий не допускается без положительного заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.

- За нарушение требований настоящих Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

- Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

###### Глава 2

##### Требования к территории ПРЕДПРИЯТИя

- Предоставление земельного участка для размещения предприятия должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

- Санитарно-защитная зона для предприятий определяется в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 78 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» и признании утратившими силу постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 сентября  2002 г. № 68 и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 сентября 2008 г. № 140».

- Территория предприятия должна быть ограждена и иметь не менее двух въездов (выездов), четкое деление на функциональные зоны: предзаводская, производственная и хозяйственно-складская.

- Не допускается наличие на территории предприятия деревьев и кустарников, дающих после цветения хлопья, волокна, опушенные семена, которые могут засорять оборудование и продукцию предприятия.

- Расположение зданий, сооружений и устройств предприятия на его территории должно обеспечивать возможность транспортировки без пересечения путей перевозки сырья и готовой продукции.

- В предзаводской зоне следует размещать административные здания, пропускной пункт, пункт питания, площадку для стоянки личного автотранспорта работников предприятия.

- В производственной зоне размещаются производственные здания, складские помещения для сырья и готовой продукции, бытовые помещения, площадка для транспорта, доставляющего сырье и готовую продукцию, здравпункт, котельная (кроме котельной, работающей на жидком и твердом топливе).

- Перед каждым входом (выходом) из производственных зданий и бытовых помещений предприятия должны устанавливаться урны для мусора и решетки для очистки обуви.

- В хозяйственно-складской зоне следует располагать ремонтные мастерские, склад тары и топлива, помещения для хранения строительных материалов, гараж, площадку с мусоросборником, дворовые туалеты. Хозяйственно-складская зона должна размещаться с подветренной стороны по отношению к производственной зоне.

- Все проезды и проходы на территории предприятия должны иметь твердое покрытие, не имеющее выбоин.

- Тару, строительные и хозяйственные материалы следует хранить на складах. Допускается складирование тары и временное ее хранение под навесом на асфальтированных площадках.

- Асфальтированная (бетонная) площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон сплошной стеной высотой не менее     1,5 м. Размеры площадки должны превышать размеры мусоросборников не менее чем на 1 м во все стороны. Размещать площадку для мусоросборников следует не ближе 25 м от производственных и складских помещений предприятия для сырья и готовой продукции.

- Удаление отходов и мусора из мусоросборников должно производиться при заполнении не более чем на 2/3 их объема, с последующей обработкой и дезинфекцией контейнеров и площадки, на которой они расположены.

- Для обработки мусоросборников, урн, хранения уборочного инвентаря по уборке территории должно быть выделено помещение с подводом холодной и горячей воды, канализацией. При централизованном сборе мусора на предприятие должны доставляться чистые продезинфицированные мусоросборники. Вывоз мусора из мусоросборников следует осуществлять специальным транспортом, использование которого для перевозки сырья и готовой продукции не допускается.

- Для стока атмосферных осадков, талых и смывных вод ливневой канализации оборудуются уклоны, направленные от зданий и сооружений предприятия к водосборникам.

- Территория предприятия должна быть обеспечена подводкой воды для её уборки и увлажнения в летнее время. В зимнее время проходы и проезды должны очищаться от снега и льда, во время гололеда – посыпаться песком.

- Территория предприятия должна содержаться в чистоте.

Глава 3

Требования к бытовым помещениям

- Бытовые помещения предприятия размещаются в отдельно стоящих зданиях, в пристройке или в основном производственном корпусе. При размещении бытовых помещений в отдельном здании должен быть предусмотрен теплый переход в производственный корпус.

- Бытовые помещения для работников ремонтно-электромеханических мастерских, котельной, компрессорной должны размещаться отдельно от производственных помещений предприятий.

- В состав бытовых помещений должны быть включены:

гардеробные для верхней и домашней одежды;

гардеробные для рабочей и санитарной одежды и обуви;

бельевые (участки) для чистой и грязной санитарной одежды;

душевые;

туалет;

помещение для личной гигиены женщин (при количестве женщин, работающих в наиболее многочисленной смене более 100) или специальная кабина с гигиеническим душем с входом из тамбура (при количестве женщин, работающих в наиболее многочисленной смене менее или равном 100);

умывальная с раковинами для мойки рук;

сушилка для одежды и обуви;

здравпункт или комната медицинского осмотра;

пункт питания (объект общественного питания);

помещение для хранения и санитарной обработки уборочного инвентаря.

Дополнительный состав бытовых и вспомогательных помещений определяется в соответствии с гигиенической характеристикой производственных процессов.

- Гардеробные для рабочей и санитарной одежды и обуви должны располагаться в помещениях предприятия, изолированных от гардеробных для верхней и домашней одежды.

- Хранение верхней и домашней одежды, обуви работников основного производства следует производить открытым способом (вешалки или открытые шкафы, скамейки и подставки для обуви).

- Душевые должны размещаться смежно с гардеробными, иметь преддушевые, оснащенные вешалками, скамьями. Следует предусматривать открытые душевые кабины, огражденные с трех сторон и со сквозными проходами между рядами кабин.

- Умывальные с раковинами для мойки рук размещаются смежно с гардеробными для рабочей и санитарной одежды и обуви. Количество раковин для мойки рук устанавливается из расчета числа работников предприятия в наиболее многочисленную смену.

- Бельевые (участки) для чистой и грязной санитарной одежды должны входить в состав блока бытовых помещений.

- Не разрешается располагать гардеробные, душевые, помещения для личной гигиены женщин и умывальные над производственными цехами, административными помещениями, помещениями общественного питания, здравпунктами, помещениями для культурного обслуживания.

- Туалеты на предприятии должны:

быть утеплены и канализованы;

оборудоваться раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смеситель;

иметь шлюзы. Перед входом в шлюз должна быть предусмотрена вешалка для санитарной одежды и специальная табличка с надписью, указывающей на необходимость снятия санитарной одежды;

оборудоваться самозакрывающимися дверьми и дезинфицирующими ковриками у входа;

быть обеспечены туалетной бумагой.

- Унитазы оборудуются автоматическим или педальным спуском, водопроводные краны – педальным, локтевым или специализированным управлением, исключающим контакт с кистями рук, дозаторами для жидкого мыла и средствами дезинфекции для рук, электрополотенцем или разовыми бумажными полотенцами.

- Стены, полы, потолки в душевых, гардеробных для рабочей и санитарной одежды и обуви, бельевой (участка) для чистой и грязной санитарной одежды, в туалетах, в помещении для личной гигиены женщин должны быть выполнены из материалов, позволяющих обеспечить их санитарную обработку и дезинфекцию.

- Бытовые помещения ежедневно по окончании работы необходимо тщательно убирать, в том числе, очищать от пыли; полы и инвентарь – промывать мыльно-щелочным раствором и горячей водой.

Шкафы в гардеробных должны убираться влажным способом и дезинфицироваться в соответствии с инструкцией по их применению.

- Туалеты и помещениях для личной гигиены женщин подвергаются санитарной обработке моющими средствами и средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению.

- Коврик перед входом в туалет должен смачиваться не менее двух раз в течение смены свежим раствором средства дезинфекции в соответствии с инструкцией по его применению.

- Для уборки и дезинфекции туалетов должен быть выделен специальный инвентарь, имеющий соответствующую отличительную маркировку. После каждой уборки весь уборочный инвентарь подлежит обработке дезинфицирующим средством в соответствии с инструкцией по его применению.

- Пункты питания (объекты общественного питания) размещаются в составе бытовых помещений или в отдельно стоящих зданиях предприятия. Число посадочных мест рассчитывается с учетом работников предприятия в наиболее многочисленную смену. У входа в пункт питания (объект общественного питания) должны быть предусмотрены: вешалки для санитарной одежды; умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через стационарный смеситель, с мылом и электросушилками; при необходимости – гардеробные с числом крючков, соответствующим числу посадочных мест.

- При отсутствии объектов общественного питания на территории предприятия следует предусматривать помещение для приема пищи.

Принимать пищу непосредственно в цехах запрещается.

- Объекты общественного питания должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, а также Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к торговым объектам общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. № 84 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к торговым объектам общественного питания и признании утратившими силу постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 ноября 2005 г. № 195 и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 апреля 2008 г. № 61 и от 9 октября 2008 г. № 167».

- Использование бытовых помещений предприятия не по назначению запрещается.

- Хранение домашней, уличной одежды на рабочих местах в производственных помещениях предприятия запрещено.

Глава 4

Требования к производственным и

вспомогательным помещениям

- Предприятие должно иметь достаточное количество производственных площадей для выполнения работ в надлежащих гигиенических условиях. Производственные помещения должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, а также Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 98 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий» и о признании утратившими силу некоторых технических нормативных правовых актов и отдельных структурных элементов технического нормативного правового акта».

- У входа в производственные помещения предприятия размещаются коврики, смоченные дезинфицирующим раствором.

- Отделка потолков и состояние основных производственных помещений предприятия не должны создавать угрозы загрязнения сырья и продукции.

- Стены основных и вспомогательных производственных помещений предприятия должны иметь отделку, допускающую регулярную мойку и дезинфекцию их поверхностей.

- Внутрицеховые трубопроводы в соответствии с их назначением должны быть окрашены в установленные отличительные цвета и содержаться в чистоте.

- Полы в производственных и вспомогательных помещениях предприятия должны быть водонепроницаемыми, без щелей и выбоин, покрыты  удобной для мытья и очистки поверхностью.

- Рабочие места, проходы и проезды не должны загромождаться сырьем, полуфабрикатами и продукцией предприятия.

- При появлении плесени на поверхностях оборудования производственных помещений предприятия эти поверхности следует немедленно очищать и окрашивать красками с добавлением фунгицидных препаратов, в соответствии с инструкциями по их применению.

- Запрещается покраска, ремонт производственных помещений и оборудования, коридоров, рекреаций предприятия одновременно с выработкой продукции.

- Все места с отбитой плиткой и штукатуркой подлежат срочному ремонту с последующей побелкой или окраской оштукатуренных участков.

- В производственных помещениях предприятия должны быть установлены педальные бачки с крышками для мусора, а также емкости для сбора санитарного брака. Бачки и емкости по мере наполняемости более чем на 2/3 их объема следует очищать, мыть и дезинфицировать.

- Складские помещения предприятия должны быть сухими, чистыми, с хорошей вентиляцией.

Глава 5

Требования к водоснабжению и канализации

- Водоснабжение предприятий должно осуществляться из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, а при её отсутствии – при помощи устройства внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода от артезианских скважин.

- Вода, используемая при производстве продукции в качестве сырья, для санитарной обработки оборудования, соблюдения правил личной гигиены работниками предприятия, должна поставляться в достаточном количестве, быть питьевого качества и соответствовать требованиям Санитарных правил и норм 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46.

- Ежеквартально должна проводиться проверка технической исправности и при необходимости ремонт оборудования источников водоснабжения, водопроводной сети, запасных резервуаров, смотровых колодцев.

- После каждого ремонта водопровода его следует обязательно промыть и продезинфицировать с последующим лабораторным исследованием воды перед ее подачей на предприятие. Контрольные пробы воды отбираются непосредственно после заключительной дезинфекции в наиболее опасных в эпидемиологическом отношении точках: на вводе, из резервуаров, производственных цехов, моечной.

- О всех случаях аварий водопроводных и канализационных сетей администрация предприятия обязана немедленно информировать органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, и собственника этих сетей.

- Запрещено использовать горячую воду из системы водяного отопления для технологических, хозяйственно-бытовых целей, а также для санитарной обработки технологического оборудования, тары, инвентаря и помещений предприятия.

- Работа предприятий при отсутствии горячей и холодной воды не допускается.

- Вводы хозяйственно-питьевого водопровода на территорию предприятия оборудуются в изолированном закрывающемся помещении и содержаться в надлежащем техническом и санитарном состоянии.

Вводы хозяйственно-питьевого водопровода оснащаются:

обратным клапаном;

манометром;

термометром;

краном отбора проб воды для лабораторных исследований. 	Размещение ввода хозяйственно-питьевого водопровода в подземных павильонах на предприятиях запрещается.

- Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных канализационных очистных сооружений, а при их отсутствии в систему локальных очистных сооружений канализации.

- Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными выпусками в общую сеть канализации.

Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-бытовых стоков.

- Прокладка внутренних канализационных сетей с хозяйственно-бытовыми и производственными стоками под потолками производственных и складских помещений предприятия запрещается.

- Канализационные стояки с производственными стоками разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях предприятия в оштукатуренных коробах.

- Все производственные и другие помещения предприятия с возможными стоками на пол оборудуются сливными кранами и трапами с уклоном пола к ним.

- Для сбора и удаления атмосферных осадков предусматривается ливневая канализация.

Глава 6

Требования к освещению, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха

- Освещение в помещениях предприятия должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, а также Санитарных правил и норм «Основные санитарные правила и нормы при проектировании, строительстве, реконструкции и вводе объектов в эксплуатацию» № 8-16 РБ 2002, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 декабря 2002 г. № 144; технического кодекса установившейся практики «Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования» (ТКП 45-2.04-153-2009 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14 октября 2009 г. № 338 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве».

- Искусственное освещение должно быть представлено общим во всех цехах и помещениях предприятия, а в производственных помещениях, при необходимости, – местным или комбинированным.

- Светильники в помещениях предприятий с открытыми технологическими процессами не должны размещаться над технологическим оборудованием.

- Источники освещения производственных цехов, вспомогательных, бытовых помещений должны быть заключены в специальную взрывобезопасную арматуру (решетки, сетки, рассеиватели, специальные ламповые патроны, сплошные защитные стекла и др.). Осветительные приборы и арматура должны содержаться в чистоте и очищаться по мере загрязнения.

- Светильники местного освещения должны иметь непрозрачную или густую светорассеивающую оболочку и обеспечивать отсутствие отраженного блеска.

- Для осмотров внутренних поверхностей аппаратов и емкостей разрешается использовать переносные лампы, имеющие защитные сетки с ячейками.

- Световые проемы запрещается загромождать тарой, оборудованием внутри и вне здания предприятия.

- Не допускается замена стекол в световых проемах непрозрачными материалами.

- Остекленная поверхность световых проемов окон, фонарей должна содержаться в чистоте и очищаться по мере загрязнения.

- Разбитые стекла в окнах необходимо в течение смены (суток) заменять целыми. Запрещается устанавливать в окнах составные стекла и заменять остекление фанерой, картоном и другими материалами.

- Предприятия должны быть обеспечены кроме основного освещения и аварийным.

- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на предприятии должны отвечать требованиям настоящих Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, а также технического кодекса установившейся практики «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования» (ТКП 45-1.04-208-2010 (02250), утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г.        № 267 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве», СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 259.

- Для системы отопления производственных и вспомогательных помещений предприятия разрешено использовать в качестве  теплоносителя перегретую воду и насыщенный водяной пар.

- Средствами отопления, вентиляции (кондиционирования) в производственных и вспомогательных помещениях предприятия на объектах, осуществляющих производство продукции, должна быть создана благоприятная воздушная среда для:

здоровья и работоспособности работников;

сохранения сырья, продукции и материалов;

обеспечения технологического процесса;

сохранения оборудования.

- Во всех производственных цехах и вспомогательных помещениях предприятия для обогрева должны применяться отопительные приборы, конструкция которых обеспечивает доступную очистку от пыли.

- С целью предупреждения переохлаждения работников производственных помещений предприятия следует предусматривать у технологических проемов и тамбуров воздушно-тепловые завесы.

- Бытовые помещения, туалеты, помещения лаборатории должны иметь независимые системы общеобменной и местной вентиляции.

- Количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения предприятия для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей или обслуживаемой зоне, следует определять расчетом в зависимости от количества поступающего в помещение тепла, влаги и вредных веществ. Оборудование, являющееся источником интенсивного выделения тепла, влаги и вредных веществ, должно снабжаться местными системами вытяжной вентиляции.

- Оборудование, являющееся источником пыли, должно быть обеспечено индивидуальными специализированными системами очистки.

- Вентиляционные каналы, воздуховоды от технологических аппаратов необходимо по мере загрязнения разбирать и очищать их внутреннюю поверхность.

- Каждое производство должно иметь самостоятельные вентиляционные системы. Не допускается объединение в одну общую вытяжную установку отсосов пыли и легкоконденсирующихся паров с отсосами веществ, создающих при смешивании ядовитую или взрывоопасную смесь.

- Аппаратура и емкости, из которых могут выделяться пары, газы, пыль, должны быть максимально герметизированы или оборудованы местными отсосами.

- Вентиляционные установки не должны создавать шум, превышающий допустимые уровни.

Глава 7

Требования к технологическим процессам, оборудованию, инвентарю, таре

и их санитарной обработке

- Технологическое оборудование предприятия должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, а также Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июля 2010 г. № 93 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию» и о признании утратившими силу Санитарных правил и норм № 11-09-94 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 27 января 1994 г.».

- Технологическое оборудование следует располагать таким образом, чтобы обеспечить поточность технологического процесса и свободный доступ к нему.

- Технологическое оборудование, посуда, лотки должны иметь легко очищаемую гладкую поверхность, в том числе, без щелей, зазоров, выступающих болтов или заклепок и других элементов, затрудняющих санитарную обработку.

- На предприятии должны проводиться санитарные смены (дни) для проведения генеральной уборки и дезинфекции всех помещений, оборудования, инвентаря, а также текущего ремонта. Применяемые на предприятии для санитарной обработки моющие средства и средства дезинфекции должны соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь.

- Приготовление к использованию моющих растворов и растворов для дезинфекции должно производиться на предприятии централизованно в отдельном помещении специально обученным работником.

- Хранение средств, предназначенных для дезинфекции, должно производиться на предприятии в отдельных, хорошо вентилируемых помещениях с ограниченным доступом работников.

- Для проведения дезинфекционных мероприятий работники предприятия должны обеспечиваться специальной одеждой. Использование при проведении дезинфекционных мероприятий санитарной одежды не допускается.

- Хранение одежды для проведения санитарной обработки и дезинфекционных мероприятий на предприятии должно осуществляться в специально отведенных для этого местах.

- Проведение дезинфекционных мероприятий должно сопровождаться остановкой производства на участке, подвергающемся соответствующей санитарной обработке. Возобновление работы возможно только после проведения соответствующих дегазационных мероприятий.

- Конструкция используемого на предприятии инвентаря для санитарной обработки должна обеспечивать доступность всех обрабатываемых поверхностей, в том числе емкостей и разбираемых трубопроводов.

- Инвентарь, используемый для проведения санитарной обработки и дезинфекционных мероприятий, должен быть раздельным, маркированным согласно назначению и храниться в местах, приближенным к местам использования, в специально выделенных шкафах. Не допускается хранение данного инвентаря в туалетах, душевых и других помещения санитарного назначения. Шкаф, предназначенный для хранения инвентаря для туалетов, должен устанавливаться при наличии свободной площади в предтуалетной, а при ее отсутствии – рядом с туалетом.

- Мытье тары и инвентаря должно производиться в конце смены после тщательной механической очистки в моечных машинах или вручную в моечных внутрицеховой тары и инвентаря.

- После санитарной обработки инвентарь, внутрицеховая тара просушиваются и хранятся на стеллажах, полках.

- Автоклавы, стерилизаторы непрерывного действия и другие стерилизующие установки должны быть оснащены терморегистрирующими приборами или автоматическими системами регулирования и контроля режимов стерилизации.

- Очищать и мыть аппаратуру, оборудование необходимо сразу после прекращения работы агрегата с полной его разборкой. Если трубопроводы и теплообменники не разбираются, то для их мойки применяется щелочной раствор моющего средства с последующим смывом его горячей водой.

Глава 8

Требования к сырью и упаковочным материалам

- Все поступающее сырье и упаковочные материалы должны сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность.

- Сырье и вспомогательные материалы допускаются в производство только при наличии положительного заключения производственной лаборатории или специалистов технологического контроля предприятия. При входном контроле сырья должно быть обеспечено:

исключение возможности использования и переработки поступившего сырья до того, как оно подвергнется контролю на соответствие установленным требованиям по безопасности;

идентификация и полнота оценки по показателям безопасности и качества поступившего сырья;

изолирование сырья при выявлении его несоответствия установленным требованиям.

- Поступившие в производство красители, ароматические вещества, кислоты, эссенции, другие пищевые добавки должны храниться в упаковке завода-изготовителя.

- Запрещается пересыпать, переливать пищевые добавки в другую посуду для хранения. Растворы красителей и ароматизаторов готовятся работниками лаборатории предприятия и выдаются на производство в емкостях с указанием наименования и концентрации.

- Помещения для хранения сушеного растительного сырья оборудуют стеллажами и настенными полками. Сушеное неароматическое растительное сырье должно храниться изолированно от ароматического сырья.

- Сушеное ароматическое растительное сырье следует хранить в вентилируемых помещениях в таре, изготовленной из специальных материалов для контакта с пищевыми продуктами.

- Красители, ароматизаторы, витамины, эмульгаторы перед пуском в производство должны процеживаться или просеиваться через исправные фильтры и сита в соответствии с технологической инструкцией.

- Все сыпучее сырье перед использованием должно пропускаться через магнитоуловители и просеиваться через сита в соответствии с технологической инструкцией.

- Упаковочные материалы и тара должны не изменять органолептические характеристики продукции, изготавливаться из материалов, соответствующих требованиям законодательства Республики Беларусь, для контакта с пищевыми продуктами. Хранение упаковочных материалов должно осуществляться в герметичной упаковке  изготовителя.

- Неиспользованные упаковочные материалы должны храниться в отдельных складах вне участков производства и быть защищенными от пыли (загрязнений).

Глава 9

Требования к хранению и перевозке сырья, вспомогательных материалов

и готовой продукции

- Складские помещения для сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции должны быть чистыми, сухими, вентилируемыми, с исправными крышами, полами. Побелка стен и потолков должна производиться по мере необходимости.

- Складские помещения должны систематически проветриваться и регулярно убираться.

- В складах, предназначенных для хранения пищевого сырья, хранение непищевых материалов запрещается.

- Складские помещения должны быть оборудованы специальными площадками для разгрузки сырья и погрузки готовой продукции.

- Погрузка готовой продукции и выгрузка сырья должны  производиться под навесом для защиты от дождя и снега.

- Запрещается устанавливать тару с сырьем и готовой продукцией непосредственно на землю, снег, покрытые снегом или мокрые полы, настилы, платформы.

- Склады должны быть оснащены психрометрами, которые размещают около дверей и в центре склада на высоте 1,6 м от пола.

- Для перевозки сырья и готовой продукции должен быть выделен специальный транспорт, использование которого для других целей запрещается. Транспорт должен быть чистым, без постороннего запаха, снабжен стеллажами. Транспорт должен подвергаться мойке с применением моющих средств и средств дезинфекции по мере необходимости.

- Тара для готовой продукции должна быть чистой, сухой, прочной, без постороннего запаха.

- Совместная транспортировка готовой продукции с сырьем и непродовольственными товарами не допускается.

Глава 10

ТРЕБОВАНИЯ К ОрганизациИ

производственного контроля

- На предприятии должен быть организован производственный контроль, который заключается в проверке качества и безопасности поступающих сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции, а также соблюдения технологических, санитарно-гигиенических режимов производства и должен осуществляться с учетом контрольных критических точек и анализа рисков для безопасности продукции.

- Порядок и периодичность производственного контроля показателей безопасности сырья и готовой продукции определяется производителем и оформляется схемой производственного контроля.

Глава 11

Требования к личной гигиене

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

- Работники предприятия проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также гигиеническое воспитание и обучение в соответствии законодательством Республики Беларусь.

- Работники производственных цехов обязаны при появлении признаков желудочно-кишечных заболеваний, повышения температуры, нагноения и симптомах других заболеваний немедленно сообщать об этом администрации предприятия и обращаться в здравпункт (комнату медицинского осмотра) предприятия либо в организацию здравоохранения для получения необходимой медицинской помощи.

- Работники производственных цехов перед началом работы должны принять душ, надеть чистую санитарную одежду, подобрать волосы под косынку или колпак и двукратно тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

- Смена санитарной одежды должна производиться по мере загрязнения.

- Во избежание попадания посторонних предметов в сырье и готовую продукцию запрещается:

вносить и хранить в производственных цехах мелкие стеклянные и металлические предметы;

застегивать санитарную одежду булавками, иголками и хранить в карманах халатов предметы личного обихода (зеркала, расчески, кольца, значки, сигареты, спички и т.п.).

- Запрещается входить в производственные цеха предприятия без санитарной одежды.

- Каждый работник производственного цеха должен быть обеспечен комплектом санитарной одежды. Стирку и дезинфекцию санитарной одежды проводят на предприятиях централизованно. Запрещается производить стирку санитарной одежды на дому.

- При выходе из здания на территорию предприятия и посещении непроизводственных помещений (туалетов, пунктов питания, здравпункта и других) санитарную одежду необходимо снимать. Запрещается надевать на санитарную одежду какую-либо верхнюю одежду.

- Особенно тщательно работники предприятия должны следить за чистотой рук. Ногти на руках нужно стричь коротко и не покрывать их лаком. Мыть руки следует перед началом работы и после каждого перерыва в работе, при переходе от одной операции к другой, после соприкосновения с загрязненными предметами. После посещения туалета мыть руки нужно дважды: в шлюзе после посещения туалета до надевания санитарной одежды и на рабочем месте непосредственно перед тем, как приступить к работе.

- Запрещается хранить пищевые продукты в индивидуальных шкафах гардеробной.

Глава 12

ТРЕБОВАНИЯ К дезинсекциИ

И дератизациИ

- В помещениях предприятия не допускается наличие насекомых (мух, тараканов, амбарных вредителей и других) и грызунов.

- Для предупреждения появления насекомых и грызунов должен соблюдаться санитарный режим на территории, в производственных, складских и бытовых помещениях предприятия.

- Все открывающиеся проемы окон в теплое время года должны быть защищены от проникновения насекомых съемными металлическими сетками.

- Для предупреждения появления грызунов отверстия в полу, потолках, стенах, щели вокруг технических вводов должны быть заделаны цементом, кирпичом или железом. Вентиляционные отверстия и каналы должны быть закрыты металлическими сетками.

- Дезинсекция и дератизация должны проводиться в санитарные смены в условиях, гарантирующих невозможность попадания препаратов на сырье и готовую продукцию.