| РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ Міністэрства аховы здароўя ГАЛОЎНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ САНІТАРНЫ ЎРАЧ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ Министерство здравоохранения ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| вул.Мяснікова, 39, 220048, г.Мінск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by | Телефон 222-69-97 | ул.Мясникова, 39, 220048, г.Минск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 1998г №53

О введении в действие

санитарных правил и норм,

гигиенических нормативов

На основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания на территории Республики Беларусь следующие нормативные документы:

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы содержания и эксплуатации производственных предприятий» № 9-94-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий и производств негосударственной формы собственности и индивидуальной трудовой деятельности» № 9-96-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при механической обработке металла» № 9-101-98 от 18.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации кабин управления мостовых и козловых кранов» № 9-102-98 от 21.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при окрасочных работах с применением ручных распылителей» № 9-93-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий по обслуживанию автомобилей» № 9-91-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по устройству и содержанию производственных баз на объектах сельского хозяйства» № 9-95-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для заводов первичной обработки льна» № 9-92-98 от 17.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий по производству сварочных материалов (электродов, порошковой проволоки и флюсов)» № 9-99-98 от 18.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве» № 9-103-98 от 21.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по гигиене труда и промышленной экологии на животноводческих предприятиях» № 9-104-98 от 21.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий по производству лекарственных препаратов» № 9-108-98 от 22.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы аэроионизации воздушной среды производственных и общественных помещений» № 9-98-98 от 18.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при работе со ртутью и приборами с ртутным заполнением» № 9-109-98 от 22.12.98 г.;

- СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы при работе с метиловым спиртом» № 9-100-98 от 18.12.98 г.;

- СН РБ «Вибрация производственная локальная. Предельно допустимые уровни» № 9-90-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Вибрация производственная общая. Предельно допустимые уровни» № 9-89-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Постоянное магнитное поле. Предельно допустимые уровни на рабочих местах» № 9-85-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Переменное магнитное поле частоты 50 Гц. Предельно допустимые уровни на рабочих местах» № 9-84-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Шум на рабочих местах. Предельно допустимые уровни» № 9-86-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Ультразвук, передающийся контактным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах» № 9-88-98 от 16.12.98 г.;

- СН РБ «Ультразвук, передающийся воздушным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах» № 9-87-98 от 16.12.98 г.;

- ГН РБ № 9-106-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны » № 9-106-98 от 22.12.98 г.;

- ГН РБ «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами» № 9-105-98 от 21.12.98 г.

- ГН РБ «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны » № 9-107-98 от 22.12.98 г.;

2. Продлить действие на территории Республики Беларусь до утверждения и введения новых следующие нормативные документы:

- СанПиН РБ №11-09-94 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию»;

- СанПиН РБ №11-13-94 «Санитарные правила микроклимата производственных помещений»;

- СанПиН РБ №11-06-94 «Санитарные нормы микроклимата при проектировании и эксплуатации калийных рудников»;

- СанПиН РБ №11-07-94 «Санитарные правила по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительно-монтажных организаций»;

- СанПиН РБ №11-08-94 «Санитарные правила и нормы по ограничению шума и вибрации на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных, мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта»;

- СанПиН РБ №11-10-94 «Санитарные правила по гигиене труда водителей»;

- СанПиН РБ №11-12-94 «Санитарные нормы инфразвука на рабочих местах»;

- СанПиН РБ №11-16-94 «Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля на рабочих местах»;

- СанПиН РБ 11-17-94 «Санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей радиочастотного диапазона»;

- СанПиН РБ  №11-22-94 «Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями, технологическими смазками и маслами»;

- СанПиН РБ №11-23-94 «Санитарные правила и нормы по ограничению вредного воздействия факторов производственной среды на оператора тракторов и сельскохозяйственных машин»;

- СанПиН РБ №121-24-94 «Санитарные правила и нормы шума на судах речного флота»;

- СанПиН РБ №11-11-94 «Санитарные правила для предприятий  по добыче и обогащению рудных и нерудных полезных ископаемых»;

- СанПиН РБ №11-14-94 «Санитарные правила и нормы по сварке, наплавке и резке металлов»;

- СанПиН РБ №11-15-94 «Санитарные правила для процессов пайки изделий сплавами, содержащими свинец»;

- СанПиН РБ №11-18-94 «Санитарные правила для предприятий по производству шин»;

- СанПиН РБ №12-02-92 «Санитарные правила для предприятий  промышленности строительных материалов»;

- СанПиН РБ №11-20-94 «Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол и материалов на их основе»;

- СанПиН РБ №11-21-94 «Санитарные правила по устройству и содержанию предприятий, производящих торфяные брикеты»;

- СанПиН РБ №11-26-94 «Санитарные правила по гигиене труда для  предприятий белково-витаминных концентратов»;

- СанПиН РБ №11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ»;

- СанПиН РБ №12-32-95 «Перечень аварийно-опасных химических соединений (сильнодействующих ядовитых веществ)».

В.П. Филонов

Предисловие

- Настоящие санитарные правила и нормы переработаны и дополнены Белорусским научно-исследовательским санитарно-гигиеническим институтом (Павлютина З.Н., Косяченко Г.Е., Зезюля О.Г., Тишкевич Г.И.); Республиканским центром гигиены и эпидемиологии (Голуб В.С., Ракевич А.В., Абрамович Ф.Ю.), Минским областным центром гигиены и эпидемиологии (Исаченко А.К.).

В доработке и рецензировании документа принимали участие: Грачева В.М. (Гомельский областной центр гигиены и эпидемиологии); Сахарова М.А. (Гродненский областной центр гигиены и эпидемиологии) Асаёнок И.С., доктор мед. Наук, профессор (кафедра производственной и экологической безопасности БГУИР).

- Утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 53 от 31.12.98 г.

- Введены взамен «Временных санитарных правил по устройству и содержанию производственных баз на объектах сельского хозяйства» № 21-2/2208 от 24.10.1990 г.

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главного

Государственного санитарного врача Республики Беларусь

от 31 декабря 1998 г № 53

Дата введения – с момента утверждения

2.2.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ

СанПиН РБ 9-95 РБ 98

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Санитарные правила и нормы по устройству и содержанию производственных баз на объектах сельского хозяйства устанавливаются с целью охраны здоровья работающих и регламентируют основные требования по гигиене труда и промышленной санитарии на производственных базах сельского хозяйства республики.

- Положения настоящих санитарных правил должны учитываться при проектировании, строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации производственных баз на объектах сельского хозяйства и распространяются на ремонтно-механические мастерские, производства железобетонных и столярных изделий, помещения и площадки для хранения сельскохозяйственной техники.

- Настоящие правила являются общереспубликанским нормативом и обязательны для исполнения министерствами, ведомствами, предприятиями всех форм собственности и должностными лицами.

- Требованиям санитарных норм и правил должны отвечать государственные стандарты и отраслевая нормативно-техническая документация.

- Нарушение санитарных правил влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Государственный контроль за соблюдением настоящих правил осуществляют органы госсаннадзора Республики Беларусь при проведении предупредительного и текущего надзора.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Закон Республики Беларусь "О санитарно-эпидемическом благополучии населения".

- Положение об осуществлении государственного санитарного надзора в Республике Беларусь утв. постан. КМ РБ от 31.08.1994 г. № 36.

- Инструкция по организации и проведению государственного промышленно-санитарного надзора учреждениями санэпидслужбы в Республике Беларусь от 14.11.1995 г. № 7-11-6-95.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.

- Рабочее место - место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности

- Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч. непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

- Непостоянное рабочее место - место, на котором рабочий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч. непрерывно) своего рабочего времени.

- Рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.

- Оптимальные условия и характер труда - условия и характер труда, при которых исключено неблагоприятное воздействие на здоровье работающих опасных и вредных производственных факторов, создаются предпосылки для сохранения высокого уровня работоспособности (отсутствие либо соответствие уровням, принятым в качестве безопасных для населения).

3.7.	 Допустимые условия и характер труда - условия и характер руда, при которых уровень опасных и вредных производственных факторов не превышает установленных гигиенических нормативов на рабочих местах, а возможные функциональные изменения, вызванные трудовым процессом, восстанавливаются во время регламентированного отдыха в течение рабочего дня или домашнего отдыха к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.

- Предельно-допустимый уровень производственного фактора - уровень производственного фактора, воздействие которого при работе установленной продолжительности в течение всего трудового стаже не приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

- Вредное вещество - вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

- Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

- Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

Примечание: В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным.

- Средства индивидуальной защиты - средства, обеспечивающие безопасность одного работающего.

- Средства коллективной защиты - средства, обеспечивающие одновременную безопасность двух и большее число работающих за счет нормализации условий их трудовой деятельности.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

  - При выборе промышленной площадки и размещении предприятий необходимо соблюдать требования, изложенные в СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования'', "Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий'', СНиП "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", а также требования настоящих правил.

4.2. Производственные базы следует располагать вне селитебной зоны с соблюдением зон санитарной защиты: от жилых зданий, от школьных и детских учреждений - на расстоянии не менее 200 м; от молочно-товарных комплексов - не менее 100 м.

4.3. Въезд и выезд на площадку необходимо организовывать с дорог, имеющих твердое покрытие и не связанных с жилыми массивами

4.4.	На территории промплощадки следует предусматривать:

- зону технического обслуживания с ремонтными мастерскими;

- зону машинного двора: закрытые помещения, навесы, открытые площадки для хранения машин (с организацией подогрева двигателей в зимнее время или без подогрева);

- зону длительного хранения сельскохозяйственной техники с площадкой для нанесения антикоррозийных покрытий;

- зону обработки древесины (пилорама н цеха по обработке и изготовлению изделий из древесины)*;

- зону размещения сельскохозяйственной техники (используемой для работы с пестицидами, минеральными удобрениями) и ассенизационной техники;

- зону по изготовлению железобетонных изделий (бетонорастворной узел и открытый полигон);

- складскую зону (раздельно для хранения горюче-смазочных материалов и материальных складов);

- зону мойки транспорта (открытая или закрытая мойка с отстойниками для предварительной очистки стоков).

Примечание: объекты по обработке древесины, изготовлению железобетонных конструкций могут располагаться вне производственной базы быть расположены с соблюдением разрывов не менее 50 м до открываемых проемов производственных зданий, 25 м до открываемых проемов бытовых зданий и помещений.

- При размещении зон хранения техники следует учитывать направление ветров, характерных для данной местности.

- Зону размещения сельскохозяйственной техники, используемую для работы с пестицидами, минеральными удобрениями, и ассенизационного транспорта следует располагать с подветренной стороны по отношению к другим производственным зонам. Эта зона должна быть изолирована с ограничением доступа лиц, не имеющих к ней отношения, иметь специальную мойку.

4.7.	Сельскохозяйственные машины и транспортные средства, используемые для работы с пестицидами, и поступающие на хранение и ремонт должны быть предварительно обезврежены на специально оборудованных площадках, расположенных на территории пункта химзащиты или склада пестицидов.

4.8. Открытые площадки для хранения сельскохозяйственной техники должны иметь твердое покрытие. Поверхность площадок должна быть ровной с уклоном 2-30 в сторону приемных колодцев и лотков.

4.9. Территория производственной базы должна иметь организованный водосток. Площадь, используемая на производственные цели, не должна превышать 50-60%. Площадь участков, предназначенная для озеленения, не должна быть менее 15% общей площади застройки.

4.10. Открытые или располагаемые под навесом склады пылящих материалов, зоны длительного хранения сельскохозяйственной техники должны

4.11. Автозаправочные, расположенные на территории базы должны иметь противопожарные разрывы. Не допускается разлив нефтепродуктов на площадке. Пролитые нефтепродукты следует немедленно засыпать песком или опилками и убирать в специальные контейнеры.

4.12. При выборе участка под базу должна быть предусмотрена возможность подключения к существующим сетям водопровода и канализации, а при отсутствии таковых следует предусматривать строительство артскважин, водопровода и локальных очистных сооружений.

- Для производственных баз с объемом стоков не более 15 м3 в сутки можно предусматривать поля подземной фильтрации с санитарно-защитной зоной 15 м.

- На существующих производственных базах, которые не имеют канализации, временно можно разрешить оборудованные наружные туалеты с водонепроницаемыми выгребами при численности постоянных рабочих не более 25человек в смену.

4.15. Производственные отходы, непригодные запасные части и агрегаты должны своевременно убираться и временно храниться на специально выделенных на территории складской зоны площадках, имеющих твердое покрытие. Сбор бытовых отходов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами "Устройство содержания полигонов для твердых бытовых отходов".

4.16. Место и способ утилизации отходов регламентируется специальным разрешением на размещение отходов в окружающую среду, выдаваемым местными органами Министерства природных ресурсов и окружающей среды РБ, согласованным с органами Государственного санитарного надзора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

- Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий и сооружений производственных баз должны соответствовать требованиям "Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования", "Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий", норм технологического проектирования пожаровзрывобезопасности и настоящих правил.

- Помещения для стоянки и мелкого ремонта сельскохозяйственной техники должны размещаться в одноэтажных зданиях, обеспеченных отоплением, естественным и искусственным освещением и принудительной вентиляцией. В отдельных случаях по согласованию с органами Государственного санитарного надзора допускается строительство гаражей без естественного освещения или с недостаточным по биологическому действию уровнем естественного освещения.

- Внутренняя планировка помещений для хранения сельскохозяйственной техники должна обеспечивать возможность безаварийной работы и удобства обслуживания техники.

- Полы в гаражах должны быть из плотных материалов, ровными, без выбоин, с гладкой и нескользкой поверхностью, удобны для очистки, иметь уклоны не менее 1° в сторону лотков и приемных колодцев.

5.5. B гаражах должны быть оборудованы осмотровые канавы При параллельном расположении они должны быть соединены открытое траншеей или тоннелем шириной не менее 1 м и высотой не менее 1,8 м.

- Осмотровые канавы должны быть защищены от грунтовых вод, стены их облицованы плиткой, желательно глазурованной, оборудованы нишами для размещения осветительной аппаратуры и запчастей, полы иметь уклоны в сторону приемных колодцев.

- Ремонтно-механические мастерские следует предусматривать в зданиях преимущественно прямоугольной формы. Размещение участков и оборудования должно обеспечивать поточность проведения ремонтных работ.

- У ремонтных мастерских следует предусматривать специальные площадки (посты технического обслуживания) с твердым покрытием.

5.9.	Техника, направляемая на посты технического обслуживания, должна быть очищена от грязи, вымыта. Мойка транспорта на улице должна осуществляться на эстакаде с оборудованным местным отстойником.

Площадки должны быть оборудованы осмотровыми канавами, эстакадами или подъемниками. При выполнении работ вне их рабочие должны обеспечиваться лежаками.

5.10. Снятие и перемещение деталей массой более 20 кг следует производить при помощи подъемно-транспортных механизмов.

5.11. При размещении ремонтно-механических мастерских в 3-х и более пролетных зданиях или при размещении вдоль наружных стен изолированных производственных участков следует предусматривать светоаэрационные фонари.

5.12.	 Высота помещения в ремонтно-механическом отделении, оборудованном подвесным краном, должна быть предусмотрена с учетом габаритов ремонтируемых машин, но не менее 7,2 м.

5.13.	В составе ремонтно-механических мастерских следует выделять следующие основные отделения:

- ремонтно-мехаиическое;

- моечное;

- комплектовки и дефектации;

-мотороремонтное с испытательной станцией;

- медницко-заливное;

- по ремонту топливной аппаратуры;

- слесарное;

- токарное;

- кузнечно-сварочное;

- малярное;

- аккумуляторное;

- механическое;

- агрегатное;

- электротехническое;

- жестяницкое;

- обойное.

В отдельно стоящих зданиях следует располагать: деревообрабатывающий цех, растворо-бетонный узел с полигоном, пилораму.

5.14.	Все производственные отделения ремонтно-механических мастерских, за исключением складов, должны располагаться в зданиях с естественным освещением

5.15.	Стены, потолки, внутренние конструкции производственных помещений должны иметь гладкую и ровную поверхность.

5.16.	В отделениях: моечном, медницко-заливном, по ремонту топливной аппаратуры, ремонту и зарядке аккумуляторов полы должны быть выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, кислот, щелочей и масел, а в ремонтно-механическом отделении - должны быть стойкими к механическому воздействию.

Полы в перечисленных помещениях должны иметь уклоны для отведения стоков (после их нейтрализации), сбрасываемых в канализацию.

- Стены в моечном, медницко-заливном, по ремонту топливной аппаратуры, зарядки и ремонта аккумуляторов, моторо-ремонтном отделениях следует облицовывать плиткой на высоту 1,8 м, а в отделениях ремонтно-механическом, комплектовки и дефектации, кузнечно-сварочном, столярном участке - должны покрываться масляными красками на высоту 1,5 м. В других отделениях возможно покрытие стен меловыми красками.

- Лесопильный цех допускается размещать в неотапливаемых помещениях или под навесом.

5.19.	 Растворо-бетонный узел по согласованию с органами Государственного санитарного надзора допускается размещать в неотапливаемом помещении.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

- Производственные процессы и оборудование на объектах производственной базы сельского хозяйства должны соответствовать положениям "Санитарных правил организации технологических процесса а и гигиенических требований к производственному оборудованию", а также требованиям соответствующих стандартов безопасности труда, отраслевых документов и настоящих Правил.

- В зонах размещения сельскохозяйственной техники на открытых площадках разрешается проводить мелкий ремонт только в теплый и переходный периоды года.

6.3. Сельскохозяйственные машины и транспортные средства, используемые для работы с пестицидами и минеральными удобрениями, поступающие на производственные базы вторично, обезвреживаются в следующих случаях:

- перед ремонтом:

- перед проведением планового технического обслуживания;

- перед постановкой машин на временное хранение.

6.4.	Все мероприятия по обезвреживанию необходимо проводить под руководством инженера по технике безопасности с использованием средств индивидуальной защиты на специально оборудованных площадках, эстакадах или в специальных хорошо проветриваемых помещениях на территории зоны размещения сельскохозяйственной (используемой для работы с пестицидами, минеральными удобрениями) и ассенизационной техники.

- Остатки пестицидов на поверхностях сельскохозяйственных машин, транспортных средств, аппаратуры, используемой для защиты растений, удаляют водными растворами технических или синтетических моющих средств в соответствии с методическими указаниями по применению синтетических моющих средств Лабомид-301, Лабомид-102, Лабомид-10З, "Сельхозтехника". Средства обезвреживания в зависимости от используемых пестицидов приведены в приложении 3.

- Технология обезвреживания должна предусматривать первоначальную очистку поверхностей пылесосом, съемку всех резиновых шлангов и распылителей, потом покрытие поверхностей аппаратуры, машин и емкостей моющим раствором на 40-50 мни, резиновые шланги и распылители помещают в емкость с моющим раствором на 30 мин., при этом раствор активно помешивают. По истечении указанного времени обезвреживающие вещества смывают горячей (80-90°С), а затем холодной водой до получения чистых поверхностей.

- Площадка для обезвреживания техники должна иметь твердое покрытие, бордюры, размер не менее 3x4 м и уклон для стока промывных вод.

- Загрязненные стоки собираются в специальные емкости (резервуары) с последующим их вывозом для обезвреживания на районный склад пестицидов.

6.9. Чистка и ремонт емкостей из-под этилированного бензина, легко воспламеняющихся жидкостей ядовитых веществ должны производиться в условиях, исключающих пребывание людей внутри емкости. Все операции по обработке цистерн (удаление остатка, промывка, пропарка и др.) должны производиться механизированным способом при строгом соблюдении мер личной защиты

6.10.	 Агрегаты и узлы, поступающие на ремонт, предварительно должны быть очищены от масла, топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей и вымыты.

При мойке машин, агрегатов и деталей обязательно соблюдение следующих требований:

-мойка должна производиться на специально оборудованных местах: отделениях, участках, постах, оборудованных местными, установками, ваннами для промывки деталей в керосине, имеющих плотно  закрывающиеся крышки с оборудованной местной вытяжной вентиляцией;

- при механической мойке рабочее место мойщика должно располагаться в водонепроницаемой кабине;

- детали двигателей, работающих на этилированном бензине, разрешается мыть только после нейтрализации отложений тетраэтилсвинца в керосине или других нейтрализующих жидкостях отдельно от остальных деталей;

-	концентрация щелочных растворов должна быть не более 2-5%;

-	после мойки щелочным раствором обязательно промывка горячей водой;

- агрегаты и детали массой свыше 20 кг необходимо доставлять на пост мойки и загружать в моечные установки механизированным способом;

- в качестве моющих средств необходимо использовать вещества, разрешенные к применению органами здравоохранения. Не допускается применение для мойки деталей ЛВЖ. На рабочем месте должна иметься таблица с указанием состава, концентрации и температуры моющего раствора.

6.11.	 Помещения для аккумуляторных работ должны иметь вход через тамбур с дверями, открывающимися наружу.

6.12.	Для производства аккумуляторных работ необходимо предусматривать три помещения: одно для ремонта, другое - для зарядки аккумуляторных батарей, третье - для приготовления электролита. Вход во все помещения должен осуществляться через общий тамбур. В порядке исключения и по согласованию с органами Государственного санитарного надзора допускается производить зарядку в помещении для ремонта батарей в вытяжных шкафах с индивидуальной вытяжной вентиляцией. Запрещается совмещенный ремонт кислотных и щелочных аккумуляторов.

6.13.	Хранение, приготовление электролитов должно проводиться в специально выделенном помещении, имеющем механическую вытяжную вентиляцию (общую или местную в виде вытяжного шкафа).

6.14. В помещении, где проводятся работы с кислотами и щелочами, должны быть умывальники с фонтанчиками, бачки с нейтрализующими растворами.

6.15.	Медницко-жестяницкие работы должны проводиться в изолированном от других участков помещениях, которые следует убирать по окончанию рабочей смены влажным способом.

6.16.	Перед правкой детали из листовой стали следует очистить от ржавчины металлической щеткой у щелевого местного отсоса.

- Работы по зачистке деталей перед пайкой или лужением должны выполняться на фиксированных рабочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

- Пайку радиаторов, топливных баков и других крупных деталей необходимо проводить на специальных подставках (стендах), оборудованных поддонами для стекания припоя и местной вытяжной вентиляцией.

6.19.	 Травление кислотами должно производиться в небьющейся кислотоупорной емкости и только в вытяжном шкафу.

6.20.	Флюс и материал для его изготовления необходимо содержать в вытяжном шкафу в количестве, не превышающем суточной потребности.

6.21.	Для предупреждения загрязнения воздушной среды расходуемый припой должен храниться в специальных металлических ящиках.

- Помещения сварочных цехов или участков должны быть изолированы и оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, а сварочные посты в помещениях - местной вытяжной вентиляцией.

- При ремонте топливные баки или емкости из-под горючих материалов необходимо предварительно очистить, пропарить и промыть до полного удаления остатков. Сварка должна производиться при открытых крышках (горловинах, пробках).

- Помещения для проведения вулканизационных работ должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. От станков шерховки, вулканизации необходимо оборудовать местную вытяжную вентиляцию. Наружная поверхность вулканизационных аппаратов должна быть теплоизолирована, ей температура не должна превышать 45°С.

- Приготовление резинового клея и разлив его в тару следует проводить только в вытяжных шкафах. Для нанесения клея вручную следует пользоваться кистью с отражателем.

6.26.	Организацию и выполнение окрасочных работ следует проводить в малярном отделении. Окрасочные цехи, участки должны быть изолированы от других производственных помещений, иметь естественное освещение и принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.

- При пульверизационной работе не допускается применение эмалей, красок, грунтовок и др. материалов, содержащих соединения свинца.

- Сушку крупногабаритных изделий после окраски следует проводить вне производственных помещений в специальных камерах или на открытых площадках.

6.29.	Фиксированные места, на которых при работе возможно выделение вредных паров, газов (окрасочные камеры, ванны, посты, ручного крашения, сушильные камеры, агрегаты очистки и т.п.), должны быть оборудованы местными отсосами.

6.30.	Краско-заготовительное отделение должно быть расположено в изолированном помещении с выходом наружу. Для приготовления и разлива красок необходимо иметь вытяжной шкаф.

6.31.	Для испытания топливных насосов должны применяться приспособления, не допускающие распыления топлива производственных помещениях.

6.32.	На площадке у пилорамы и пропарочных камер должны быть оборудованы подъемники или краны для загрузки бревен на тележки и загрузки железобетонных изделий в пропарочные камеры и для их выемки.

-	Для устранения сквозняков в лесопильном цехе следует предусматривать тамбура на наружных дверных проемах.

-	Двухэтажные и полутораэтажные рамы для продольного раскроя лесоматериалов необходимо устанавливать на виброизолирующие фундаменты.

- Цех по обработке изделий из древесины следует преимущественно располагать в изолированном помещении,  оборудованном общественной приточно-вытяжной вентиляцией.

- Режущие части торцевальных пил, круглопильных,  шлифовальных станков необходимо укрывать шумозащитными кожухами Удаляемый из-под укрытия воздух перед выбросом в атмосферу следует подвергать очистке.

6.33.	На полигонах по изготовлению железобетонных изделий следует предусматривать пропарочные камеры, процессы загрузки и выгрузки изделий должны быть механизированы.

6.34.	 Допуск рабочих в камеры пропарки железобетонных изделий разрешается при температуре в ней не более 33°С, а извлечение изделий из камер возможно только тогда, когда их температура на поверхности не будет превышать 40°С.

6.35.	Участок по изготовлению консервационных материалов может располагаться в отдельном здании, как в зоне длительного хранения техники, так и в ремонтно-механических мастерских. В помещении должна быть оборудована приточно-вытяжная вентиляция, от ванны или от машины по приготовлению консервационного материала - местная вытяжная вентиляция.

- Точки между дозаторами и бетоносмесителями во всех своих соединениях должны быть уплотнены так, чтобы во время загрузки бетоносмесителя исключалось выделение пыли в производственные помещения через неплотности в соединениях.

- Крышки люков бетоносмесителей должны быть сблокированы с приводом так, чтобы при их открывании или неплотном закрытии бетоносмесители автоматически отключались.

6.38.	 Рабочие места, проходы и проезды не должны загромождаться сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией.

6.39. Использование производственных помещений для приема пищи запрещается.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА

- Отопление и вентиляции на производственных базах и объектах сельского хозяйства должны быть оборудованы в соответствии с требованиями СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование", "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий", "Санитарных корм микроклимата производственных помещений", а также других отраслевых норм проектирования и настоящих Правил.

- Для поддержания нормируемых параметров микроклимата отопление следует предусматривать воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией.

7.3.	Отопление здания растворо-бетонного узла, учитывая периодическую его работу, разрешается по согласованию с органами Государственного санитарного надзора не предусматривать. В этом случае на площадке по изготовлению железобетонных изделий следует оборудовать помещения для обогрева и отдыха рабочих.

- Отопление производственных зданий следует предусматривать комбинированное: воздушное, совмещенное с приточной механической вентиляцией, и водяное, местными нагревательными приборами регулированием подачи тепла по зонам.

- В помещениях, в которых не предусматривается механическая приточно-вытяжная вентиляция и площадь которых меньше 100,0м, отопление разрешается предусматривать местными нагревательными приборами.

- При проектировании естественной вентиляции а строительной части проектов должны быть предусмотрены открываемые проемы в окнах (фрамуги, жалюзи и др.), обоснованные расчетом для подачи воздуха на указанных уровнях, но не менее 20% общей площади световых- проемов в боковом остеклении.

- В помещениях для хранения и мелкого ремонта сельскохозяйственной техники, в ремонтно-механических мастерских и цехе по обработке и изготовлению изделий из древесины должна предусматриваться как общеобменная приточно-вытяжная, так и местная вытяжная вентиляция от источников образования и выделения производственных вредностей.

- В помещениях с выделением аэрозолей свинца, серной и соляной кислот, едких щелочей, паров ароматических углеводородов во избежание поступления загрязненного воздуха, а соседние производственные помещения подача приточного воздуха должна быть на 5% меньше производительности системы вытяжной вентиляции.

- Воздушно тепловые завесы или тамбура следует предусматривать у наружных ворот ремонтно-механического цеха, через которые осуществляется выезд и въезд.

- Местная вытяжная вентиляция должна быть предусмотрена:

-	на карбюраторном участке от столов для ремонта карбюраторов;

- в шиноремонтном отделении от заточных станков и стендов шерховки;

- на участке ремонта топливной аппаратуры - от промывных и испытательных стендов;

- механическом отделении - от заточных обдирочно-шлифовальных станков;

-в малярном отделении - от окрасочных и сушильных камер;

-в аккумуляторном отделении - от верстаков для сборки и разборки батарей, а также стеллажей зарядки аккумуляторов;

-	в кузнечном отделении - от горна.

- Местную вытяжную вентиляцию в виде вытяжного шкафа следует оборудовать в помещениях: карбюраторного участка, медницком отделении, на вулканизационном участке, на участке приготовления красок.

- Местная вытяжная вентиляция в виде панелей равномерного всасывания рекомендуется от ванны слива и приготовления электролита, от стеллажей для зарядки аккумуляторов, от сварочных столов, от верстаков ремонта радиаторов, от моечных машин, окрасочных ванн.

- Деревообрабатывающие станки следует оборудовать пневмотранспортом для удаления стружки.

- В помещении аккумуляторного отделения возможна подача воздуха непосредственно в нижнюю зону или из смежных помещений через решетки в нижней части дверей.

- В помещениях аккумуляторного отделения кроме местной механической вентиляции должна предусматриваться естественная вытяжная вентиляция из верхней зоны помещения.

- Систему вытяжной вентиляции малярного, аккумуляторного отделений и помещений для регенерации масла не допускается объединять между собой и с другими системами вытяжной вентиляции.

- Подача приточного воздуха в производственные помещения аккумуляторного и малярного отделений должна осуществляться рассредоточение в рабочую зону с малой скоростью.

7.18.	 Скорость отсасываемого воздуха в открытых проемах укрытий должна быть:

- при использовании химических веществ 1 кл. опасности  - не менее 1,5 м/с;

- при использовании химических веществ 2 кл. опасности,- не менее 1,0 м/с;

- при использовании химических веществ 3 и 4 кл. опасности - не менее 0,7 м/с;

- при возможном пылевыделении - не менее 1,5 м/с.

7.19.	Все вентиляционные установки, как вновь смонтированные, так и введенные в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта, должны быть испытаны на эффективность работы, периодичность контроля которой устанавливается по согласованию с органами Госсаннадзора, но не реже 1 раза в год для систем местной вытяжной и приточной вентиляций и 1 раз в 3 года для общеобменной механической и естественной вентиляции. Каждая вентиляционная система должна быть паспортизирована.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ

- Уровни освещенности производственных баз на объектах сельского хозяйства на рабочих местах и во вспомогательных помещениях должны соответствовать требованиям СНБ "Естественное и искусственнее освещение" № 2.04.05-98.

- Помещения для хранения сельскохозяйственной техники, складские помещения допускаются без естественного освещения.

- Для общего искусственного освещения производственных помещений следует применять, в основном, люминесцентные лампы. Для освещения мест контроля, где необходимо точная цветопередача, следует применять люминесцентные лампы типа ЛДЦ, ЛХБ. В помещениях значительных по объему и имеющих высоту более 6 метров возможно использование для освещения газорязрядных источников света типа ДГЛ и ДГИ.

- Лампы накаливания следует применять преимущественно:

- для освещения открытых производственных площадок;

- для местного освещения;

- для освещения помещений с временных пребыванием людей.

8.5.	Освещение открытых площадок по хранению сельскохозяйственных машин должно быть не менее 10 люкс.

8.6.	Перегоревшие лампы необходимо своевременно заменять. Контроль уровня освещенности должен проводиться при сдаче осветительной установки в эксплуатацию и не реже 2-х раз в год во время эксплуатации.

9. ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-БЫТОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

9.1. Устройство и оборудование санитарно-бытовых помещений должна соответствовать требованиям действующих СНиП "Административные и бытовые здания", СанПиН 11-07-94.

9.2. При проектировании санитарно-бытовых помещений для рабочих ремонтно-механических мастерских следует учитывать и временно привлекаемых для ремонта сельскохозяйственной, техники механизаторов.

9.3. Количество душевых, умывальников, гардеробных шкафчиков для подсобных рабочих (механизаторов) должно определяться по расчетному числу лиц, привлекаемых для ремонта сельскохозяйственной техники, но не менее чем 20% от числа механизаторов, занятых в хозяйстве.

9.4. Наружные уборные стационарного типа, установленные на неканализационных участках, не должны загрязнять почву, питьевые колодцы, скважины и размещаться на расстоянии не менее 25 м от производственных помещений.

9.5. Помещения для обогрева рабочих должны размещаться в бытовых помещениях ремонтно-механических мастерских для рабочих, занятых на площадках, на расстоянии не более 150 м. При размещении производственных площадок на расстоянии более 150 м от бытовых помещений необходимо на этих площадках оборудовать специальные помещения для обогрева работающих. Площадь помещения для обогрева рабочих определяется из расчета 0,1 м2 на 1 рабочего, в наиболее многочисленную смену, но не должна быть менее 12 м2.

9.6. В зоне размещения сельскохозяйственной техники, используемой для работы с пестицидами, минеральными удобрениями и ассенизационной техники должны, быть предусмотрены бытовые помещения для обслуживания этой группы рабочих.

9.7. Для снабжения питьевой воды следует предусматривать сатураторные установки, питьевые фонтанчики, закрытые бачки с| фонтанирующими насадками.

9.8. Качество воды на хозяйственно-питьевые, бытовые цели и душевые установки должно соответствовать ГОСТ "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством".

9.9. Выход в рабочей одежде за пределы производственных помещений (площадок) при ремонте сельскохозяйственной техники по использованию пестицидов запрещается. Спецодежда и спецобувь после проведения работ подлежит обезвреживанию по окончанию рабочей смены.

9.10.	Хранение личной и рабочей одежды в гардеробных должно быть раздельным.

9.11. Использование бытовых помещений не по назначению запрещается.

9.12. Все санитарно-бытовые помещения должны ежедневно убираться и регулярно проветриваться. При невозможности естественного проветривания должна устраиваться вентиляция с механическим побуждением.

9.13. Желоба, каналы, трапы, писсуары и унитазы в душевых и уборных должны регулярно прочищаться и промываться. Застаивание промывных и сточных вод на полу не допускается.

9.14. При умывальниках должны быть мыло и электрополотенце.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Проекты на строительство новых, реконструкцию и расширение действующих производственных баз должны содержать материалы по защите окружающей среды, предусматривающие мероприятия по обеспечению соблюдения гигиенических норм и правил на санитарную охрану атмосферного воздуха, воды водоемов и почвы от загрязнения их сточными водами, вредными промышленными выбросами в атмосферу, промышленными отходами.

10.2. Состав и содержание материалов по защите окружающей среды устанавливается в нормативных актах или ведомственных нормативных актах, утвержденных по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

10.3. В проектах производственных баз особо должны быть выделены природоохраннные меры в отношении предупреждения загрязнения окружающей среды углеводородами, маслами.

10.4.	Спуск сточных вод должен осуществляться в соответствии с требованиями "Правил охраны поверхностных воя от загрязнения сточными водами". Условия сброса и метод очистки сточных вод необходимо согласовывать с местными органами Госсаннадзора.

10.5.	При устройстве внутренних сетей водоотведения объектов должна предусматриваться организация локальной очистки стоков в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПРИ РАСШИРЕНИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

11.1. При расширении производственных помещений за счет пристроек, новых цехов на существующей территории не должен превышаться процент застройки, предусмотренный СНиП 11-89-80 «Генеральный план промышленных предприятий". В этих целях нельзя также использовать территории санитарно-защитной зоны.

- Проектная документация на техническое перевооружение и реконструкцию объекта должна быть согласована с органами Государственного санитарного надзора в установленном порядке.

- В проект организации работ должны включаться:

- требования к организации временно развертываемых рабочих мест с указанием опасности зон;

- способы и средства коллективной и индивидуальной зашиты работающих от вредных факторов;

- порядок прекращения работ и эвакуация работающих при опасном повышении уровней воздействия вредных факторов в рабочей зоне;

- дополнительные меры безопасности в период комплексного опробования и пуска технологического оборудования, если при этом возможно увеличение интенсивности воздействия вредных факторов в рабочей зоне;

- способы удаления и обезвреживания отходов при демонтаже оборудования и строительных конструкций;

-	организация санитарно-бытового и медицинского обслуживания.

11.4. Участки, на которых проводится реконструкция, должны быть выделены от эксплуатируемой части здания.

- Рабочие места, на которых проводятся операции, связанные с постоянным соприкосновением с мокрыми и холодными предметами, должны быть оборудованы устройствами для обогрева рук.

- Для отопления зданий и сооружений предприятий в период реконструкции должны предусматриваться системы, приборы в теплоносители, не создающие дополнительных производственных вредностей.

11.7.	При замене или перестановке оборудования, изменении технологического процесса, его интенсификации вентиляционные установки, обеспечивающие необходимую чистоту, влажность, температуру и подвижность воздуха на рабочих местах в производственных помещениях, должны быть приведены в соответствие с новыми производственными условиями.

- Капитальные ремонты пылеулавливающих установок должны проводиться по утвержденным графикам. Работа оборудования с отключенным пылеулавливающим оборудованием запрещается.

- Не разрешается в период реконструкции предприятия размещать оборудование и его эксплуатировать на временно- приспособленных площадках, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

12. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ. МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Администрация предприятия должна обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдач» специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты. Со стороны ИТР должен осуществляться постоянный контроль за правильностью подбора и соблюдения сроков эксплуатации СИЗ.

- Не допускается использовать в качестве моющих средств для рук соду, бензин, органические растворители.

12.3.	 При выполнении работ в условиях запыленности воздушной среды рабочие должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания - противоаэрозольными респираторами (ШБ-1 "Лепесток"; "Астра-2"; У-2к; РУ-60; РУ-60М и др). При высоких концентрациях а воздушной среде пыли (свыше 400 мг/м3, горячих частиц с температурой свыше +600°С, масляного аэрозоля а концентрации свыше 15 мг/м3, аэрозолей органических растворителей, продуктов неполного сгорания топлива в концентрациях, превышающих ПДК, следует использовать фильтрующие противогазы, универсальные или противогазовые респираторы, клапанные респираторы с резиновыми полумасками и фильтрующими патронами.

12.4. Рабочие, подвергающиеся воздействию шума, должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты органов слуха антифонами, противошумными заглушками ФП "Беруши".

12.5. При работе с агрессивными и раздражающими кожные  покровы веществами следует использовать средства индивидуальной защиты .

Для защиты рук - резиновые перчатки ГОСТ 9502-60 (артикул 374). Ноги защищают от пестицидов резиновыми сапогами ГОСТ 12265-66 (модель 154 ФЭТ). Для защиты глаз - очки ПО-2 или ПО-3. Указанные защитные средства следует применять и при консервации техники методом распыления.

12.6.	Стирка спецодежды рабочих должна производиться в централизованном порядке в механических прачечных. Стирка спецодежды лиц, контактирующих с пестицидами должна осуществляться с использованием моющих дегазирующих средств в соответствии с "Инструкцией по технике безопасности при хранении, транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве".

12.7.	Резиновую спецодежду (обувь, рукавицы, фартуки и пр.) и одежду из тканей с пленочным покрытием следует обезвреживать водной кашицей хлорной извести (2:1) с последующим промыванием водой. Спецодежду, загрязненную пестицидами встряхивают, а затем замачивают в мыльно-содовом растворе в течение 6-7 часов. После этого её 2-3 раза подвергают стирке в горячем мыльно-содовом растворе.

- При загрязнении кожных покровов токсическими веществами, должны быть предусмотрены меры по их обезвреживанию.

- Администрация предприятий обязана обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. работающих согласно ст. 30 Закона РБ "О санитарно-эпидемическом благополучии населения", ст. 154 КЗоТ РБ и Приказа Минздрава Республики Беларусь.

13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И НОРМ.

13.1. Контроль за состоянием условий труда должен осуществляться руководителями хозяйств и предприятий (промсанлабораториями) по разработанным и утвержденным в соответствии с положениями об этих службах рабочим программам с помощью методов и приборов, соответствующих ГОСТам и методическим указаниям, утвержденным Министерством здравоохранения, а также ведомственным документам, согласованным с Минздравом Беларуси.

- Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 11-19-94, ГОСТа "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

- Периодичность контроля воздуха рабочей зоны следует устанавливать в зависимости от класса опасности вредного вещества:

- для вещества 1 класса опасности - не реже одного раза в 10 дней;

- для веществ 2 класса опасности - не реже 1 раза в месяц;

- для веществ 3 и 4 классов - не реже 1 раза в квартал.

13.4.	Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и норм по пылевому фактору должен проводиться на основе "Методических указаний на измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия".

13.5.	При оценке фиброгенных свойств пыли или при её нормировании следует проводить исследования на содержание в ней свободной двуокиси кремния.

13.6.	Оценку микроклимата следует проводить согласно СанПиН 11-13-94. Измерения параметров микроклимата должны проводиться в холодный и теплый период года в течение одного дня в начале, середине и в конце рабочей смены. При колебаниях микроклиматических условий, связанных с технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить также при наибольших и наименьших величинах микроклиматических нагрузок на работающих.

13.7.	 Контроль по соблюдению допустимых уровней шума и, вибрации должен осуществляться на основе действующих санитарных норм.

- Уровни шума и вибрации следует замерять на рабочих местах во время работы основных механизмов, инструментов и оборудования в постоянном режиме под нагрузкой.

- Контроль освещенности, состояния осветительных установок, сроки их чистки, ремонта и замены ламп должен осуществляться в соответствии с требованиями "Методических указаний по проведению предупредительного и текущего санитарного надзора за искусственным освещением на промышленных предприятиях", но не реже 2 раз в год.

13.10.	При модернизации оборудования, в аварийных ситуациях, а также при проведении внеплановых ремонтных работ санитарные лаборатории промышленных предприятий осуществляют контроль за условиями труда, на что должен быть составлен график, согласованный с территориальными органами Госсаннадзора.

13.11. При наличии ряда однотипных технологических операций на производстве допускается проводить измерения концентраций вредных веществ только на части рабочих мест, но не менее чем на 30% от общего числа их.

# СанПиН 9-95 РБ 98

Приложение 1

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕССОВ, ОПЕРАЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

| Наименование процессов, операций, оборудования | Основные опасные и вредные производственные факторы |
| --- | --- |
| Мойка автомобилей | Повышенная влажность, низкая температура воздуха, шум |
| Мойка узлов, деталей | Повышенная влажность, щелочь, оксид углерода, оксид азота, акролеин |
| Медницкие работы, пайка, лужение | Аэрозоль свинца, пары серной, соляной кислот, оксид углерода, инфракрасное излучение |
| Ремонт топливной аппаратуры, двигателей, работающих на бензине | Тетраэтилсвинец, пары керосина, бензина, углеводороды нефти, шум |
| Испытание двигателей | Оксид углерода, пары бензина, альдегиды, оксид азота |
| Окрасочные работы | Пары растворителей (ксилол, толуол, этилацетат, бутилацетат, уайт-спирит) |
| Кузнечные и термические работы | Высокая температура, инфракрасное излучение, шум, сернистый ангидрид, сажа, акролеин, оксид железа, оксид азота |
| Газоэлектросварочные работы (кузовные) | Оксид железа, оксид марганца, оксид углерода, инфракрасное излучение, оксид азота, ультрафиолетовое излучение |
| Зарядка, ремонт аккумуляторов | Пары серной кислоты, аэрозоль свинца, микроклимат |
| Шиноремонтные работы | Пыль резины, пары бензина, углеводороды, ксилол, фенол, сернистый ангидрид |
| Ремонт и регулировка агрегата | Пары керосина, углеводороды |
| Помещения для хранения автомобилей | Оксид углерода, пары бензина, углеводороды, оксид азота, альдегиды |
| Закрытая стоянка транспорта | Оксид углерода, пары бензина, углеводороды, оксид азота, альдегиды |
| Ремонт пневмооборудования | Углеводороды нефти |
| Столярные работы | Пыль древесная, шум |
| Отделение по ремонту тормозных колодок | Пыль, фенол, формальдегид |
| Диагностическое отделение | Оксид углерода, оксид азота |
| Моторное отделение | Оксид углерода, тетраэтилсвинец, углеводороды нефти |
| Механическое отделение | Пыль смешанная, сажа, акролеин, оксид железа, оксид азота |
| Приготовление бетона | Пыль, шум, низкая температура, повышенная влажность |
| Пилорама | Шум, низкая температура, повышенная влажность, общая вибрация |
| При консервации техники | Пары минеральных масел, углеводороды, парафин, полиэтилен, пары уайт-спирита, органические растворы и др., в зависимости от марок используемых материалов, низкая температура воздуха, повышенная влажность |
| При мойке техники, загрязненной пестицидами и минеральными удобрениями | Низкая температура, повышенная влажность воздуха, а также химические вещества в зависимости от вида ядохимикатов и минеральных удобрений |
| Мойка ассенизационной техники | Микробный аэрозоль, повышенная влажность, низкая температура, сероводород |

# СанПиН 9-95 РБ 98

Приложение 2

(справочное)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

| Наименование фактора | ПДК, ПДУ | Документ, регламентирующий ПДК, ПДУ | Методы измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Свинец | 0,01/0,005 мг/м3 | Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ №11-19-94 | МУ №1645-77 |
| Соляная кислота | 5,0 мг/м3 |  | МУ №1645-77 |
| Щелочь | 0,5мг/м3 |  | ТУ №1024-73 |
| Оксид углерода | 20 мг/м3 |  | МУ №1640-77 |
| Оксид азота | 5,0 мг/м3 |  | МУ №4751-88 |
| Серная кислота | 1,0 мг/м3 |  | МУ №1641-77 |
| Тетраэтилсвинец | 0,005 мг/м3 |  | МУ №2908-83 |
| Бензин | 100 мг/м3 |  | МУ №4167-80 |
| Углеводороды | 300 мг/м3 |  | МУ №4593-88 |
| Ксилол | 50 мг/м3 |  | МУ №3119-84 |
| Толуол | 150/50 мг/м |  | МУ №3119-84 |
| Этилацетат | 200 мг/м3 |  | МУ №1689-77 |
| Бутилацетат | 200 мг/м3 |  | МУ №1689-77 |
| Масляный аэрозоль | 5,0 мг/м3 |  | МУ №1292-75 |
| Сернистый ангидрид | 10,0 мг/м3 |  | МУ №1642-77 |
| Оксид железа | 6,0 мг/м3 |  | МУ №2717-83 |
| Оксид марганца | 0,2 мг/м3 |  | МУ №1617-77 |
| Фенол | 0,3 мг/м3 |  | МУ №1461-76 |
| Формальдегид | 0,5 мг/м3 |  | МУ №3126-84 |
| Уайт-спирит | 300,0 мг/м3 |  | МУ №1492-76 |
| Пыль | 6,0 мг/м3 |  | МУ №1719-77 |
| Шум | 80,0 дБА | СН РБ «Шум на рабочих местах. Предельно допустимые уровни" №9-86-98 | МУ №1844-78 или ГОСТ 112.1.050-86 |
| Температура, влажность воздуха |  | Санитарные нормы микроклимата производственных помещений №11-13-94 | СанПиН 9-95 РБ 98 СанПиН №11-13-94 |
| Вибрация общая |  | СН РБ «Вибрация производственная общая. Предельно допустимые уровни» №3-89-98 | МУ №3911-85 |

# СанПиН 9-95 РБ 98

Приложение 3

(рекомендуемое)

Обезвреживание транспортных средств, аппаратуры, спецодежды при проведении работ с техникой, применявшейся для внесения пестицидов

| Пестициды | Средства обезвреживания |
| --- | --- |
| Галоидорганическими, фосфорорганическими, фосфоргалоидорганическими | 10% водный раствор типа «Лабомид», 5-10% водные растворы каустической или кальцинированной соды |
| Ртутьорганические препараты | 20% раствор хлорного железа; 0,2% раствор марганцовокислого калия, подкисленный НСI 15мл на 1л; паста «Перегуда»; кашица хлорной извести (1кг на 4л воды) |
| Мышьяксодержащие препараты | 1% раствор медного купороса, а затем 2% раствор соды сернокислого аммония в равных объемах |
| Фосфиды металлов (цинк, алюминий) | Состав: 15 вес.ч. 37% формалина и 5 вес.ч.35% соляной кислоты |
| Карбомидовые соединения | Водная кашица гашеной и хлорной извести (весовое соотношение 5:1:7) |