СанПиН 9-109 РБ 98

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарно-гигиенические и

санитарно-противоэпидемические правила и нормы

2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРИ РАБОТЕ СО РТУТЬЮ,

ЕЕ СОЕДИНЕНИЯМИ И ПРИБОРАМИ С РТУТНЫМ

ЗАПОЛНЕНИЕМ

Санитарные правила и нормы СанПиН 9-109 РБ 98

Издание официальное

Минск-1998

2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРИ РАБОТЕ СО РТУТЬЮ,

ЕЕ СОЕДИНЕНИЯМИ И ПРИБОРАМИ С РТУТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Санитарные правила и нормы СанПиН 9-109 РБ 98

Предисловие

1.Настоящие санитарные правила и нормй переработаны и дополнены: Белорусским научно-исследовательским санитарно-гигиеническим институтом (Косяченко Г.Е., Зезюля О.Г., Тишкевич Г.И., Шевляков В.В., Клебанов Р.Д.); Республиканским центром гигиены и эпидемиологии (Голуб B.C., Ракевич А.В.); Минским городским центром гигиены и эпидемиологии (Олифер Е.Д., Осос З.М., Грубина Л.Ф., Ракевич Л.Е. Кочурко Н.Г., Викторов В.Н., Петров А.А.).

В рецензировании и доработке документа принимали участие: Сахарова М.А., Пышный В.И. (Гродненский облЦГиЭ); Заикина Н.А. (Гомельский горЦГиЭ); Асаёнок И.С., доктор мед. наук, профессор (кафедра производственной и экологической безопасности БГУИР).

- Утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 53 от 31.12.98г.

- Введены взамен «Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением» № 4607-88 от 04.04.88г.

СанПиН9-109РБ9

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998г. №53 Дата введения - с момента утверждения |
| --- | --- |

2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРИ РАБОТЕ СО РТУТЬЮ, ЕЕ СОЕДИНЕНИЯМИ И ПРИБОРАМИ С РТУТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Санитарные правила и нормы СанПиН 9-109 РБ 98

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Санитарные нормы и правила при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением устанавливаются целью охраны здоровья работающих и регламентируют основные требования по гигиене труда и промышленной санитарии во всех отраслях промышленности и лабораторной практике.

Настоящие Правила распространяются на работы по применению ртути, ее соединений, приборов с ртутным заполнением, а также работы по производству неорганических и органических соединений ртути.

Издание официальное Настоящие санитарные правила и нормы не могут быть полностью

или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без

разрешения Минздрава Беларуси

1.2.	Положения настоящих правил должны учитываться при разработке отраслевых нормативных документов по охране труда, организации технологических процессов, разработке оздоровительных мероприятий.

1.3.	Правила подготовлены с учетом СанПиН №11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», ГОСТ 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности», ГОСТ12.4.113-82 «Работы учебные лабораторные. Общие требования безопасности», СанПиН №11-09-94 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию», СанПиН «Санитарные правила и нормы содержания и эксплуатации производственных предприятий» № 9- 94-98.

1.4. Настоящие Правила являются общереспубликанским нормативом и обязательны для всех министерств, ведомств, предприятий, организаций вне зависимости от форм собственности и должностных лиц.

1.5.	Санитарные правила и другие нормативно-методические документы применительно к конкретным производствам, где имеет место контакт работающих со ртутью, и раздел «Требования безопасности» нормативно-методических документов (ГОСТ, ОСТ, РСТ, ТУ) на новые виды содержащих ртуть материалов и изделий должны разрабатываться на основе требований настоящих Правил с учетом особенностей отдельных производств.

- Уровни вредных производственных факторов (шум, вибрация, микроклимат, электромагнитное поле и т.д.) на рабочих местах и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны «ртутных» производств не должны превышать утвержденные Минздравом Беларуси гигиенические нормативы.

- Проведение работ, связанных с применением металлической ртути, ее соединений и приборов с ртутным заполнением, допускается с разрешения органов государственного санитарного надзора лишь в тех случаях, когда технологически не представляется возможной замена и нетоксическими соединениями или не содержащими ртуть приборами, обоснование чего должно содержаться в пояснительной записке к проекту

1.8.	Гигиенические требования к работам с применением ртутьсодержащих пестицидов должны соответствовать «Санитарным правилам по хранению, транспортировке и применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве» № 1123-73.

1.9.	Нарушение санитарных правил влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.10.	Государственный контроль за соблюдением настоящих правил осуществляют органы госсаннадзора Республики Беларусь при проведении предупредительного и текущего надзора.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения».

2.2. «Положение об осуществлении государственного санитарного надзора в Республике Беларусь», утв. постановлением. КМ РБ от 31.08.94г. №36.

- Инструкция по организации и проведению государственного промышленно-санитарного надзора учреждениями санэпидслужбы в Республике Беларусь от 14.11.1995 г. № 7-11-6-95.

- СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания.

2.5.	СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1.	Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.

3.2.	Рабочее место - место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.

- Рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.

- Оптимальные условия  и характер труда - условия и характер труда, при которых исключено неблагоприятное воздействие на здоровье работающих опасных и вредных производственных факторов, создаются предпосылки для сохранения высокого уровня работоспособности (отсутствие либо соответствие уровням, принятым в качестве безопасных для населения).

- Допустимые условия и характер труда - условия и характер труда, при которых уровень опасных и вредных производственных факторов не превышает установленных гигиенических нормативов на рабочих местах, а возможные функциональные изменения, вызванные трудовым процессом, восстанавливаются во время регламентированного отдыха в течение рабочего дня или домашнего отдыха к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.

- Предельно допустимый уровень производственного фактора - уровень производственного фактора, воздействие которого при работе установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

3.7.	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 ч. в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего в последующих поколений.

3.8. Средство индивидуальной защиты - средство, предназначенное для защиты одного работающего.

3.9. Под термином "ртуть" подразумевается собирательное понятие, обозначающее как ее соединения (неорганические и органические), так и металлическую ртуть, включая и содержащуюся в приборах и установках.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ, ЗАСТРОЙКЕ  ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ.

4.1. Гигиенические требования к генеральному плану, застройке промышленной площадки и содержанию территории предприятий, не пользующих в технологическом процессе ртуть, должны соответствовать требованиям СНиП П-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий". Для вновь организуемых производств и строящихся предприятий санитарно-защитная зона должна устанавливаться с учетом СН 245-71, опыта эксплуатации аналогичных производств в соответствии с Методикой расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86 Госкомгидромет.

- Выбор земельного участка под строительство предприятий, выделяющих пары ртути, должен осуществляться с учетом требований хорошего проветривания территории.

- Площадка, намеченная для строительства промышленных предприятий с возможным выделением паров ртути, должна иметь ровную поверхность и уклон, обеспечивающие отвод поверхностных вод (талых, дождевых, поливочных), с использованием закрытой сети дождевой канализации и обеспечением возможности очистки отводимых вод от ртути, накопления и повторного использования их для полива территории.

4.4.	На площадке предприятия с учетом преобладающего направления ветров должны быть выделены зоны зданий и сооружений основных технологических процессов, транспортно-складская зона и административно-хозяйственная зона, разрывы между которыми устанавливаются с учетом объема промышленных выбросов в атмосферу и конкретных условий их рассеивания в пределах территории промышленной площадки.

4.5.	Для хранения твердых ртутьсодержащих отходов, а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов должны быть оборудованы специальные площадки с твердым покрытием с подветренной стороны транспортно-складской зоны территории промплощадки на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий. Места сбора и хранения отходов, содержащих ртуть металлическую и (или) ее неорганические соли, должны иметь устройства, полностью исключающие загрязнение почвы, подземных вод, атмосферного воздуха, и должны быть изолированы от доступа посторонних лиц.

4.6. Расстояние между производственными корпусами поглощению ртути почвой, обеспечивать возможность сбора ртути, проведение гидросмыва деталей и площадки с улавливанием капельножидкой ртути и направлением на очистку образующихся при этом смывных вод. Гидросмыв может производиться в теплое время года при положительной температуре наружного воздуха.

- Не допускается размещать в санитарно-защитной зоне ртутных предприятий производственные здания с меньшим классом опасности.

- Территория предприятия должна содержаться в чистоте. Проезды и проходы должны быть свободными для движения, не иметь рытвин, ям и достаточно освещены. Свободные территории промышленной площадки подлежат озеленению (трава, кустарник). В конце вегетационного сезона трава должна быть скошена, листья собраны и зеленая масса вывезена за пределы территории промплощадки в места, согласованные с местными органами санитарной службы.

4.10.	Водостоки (канавы) для отвода смывных вод, атмосферных осадков надлежит регулярно прочищать и ремонтировать.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ И УСТРОЙСТВУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

- Геометрические параметры зданий, предназначенных для размещения в них технологических процессов, связанных с возможностью загрязнения производственных помещений парами ртути, должны обеспечивать оптимальные условия рассеивания паров (аэрозоля) ртути (соединений) по территории промплощадки. Применение зданий II- и III-образной конфигурации или зданий, образующих замкнутые со всех сторон или полузамкнутые дворы, не допускается.

- Категорически запрещается размещение промышленных объектов (цехов, подстанций), а также лабораторий, в которых проводится работа с применением ртути и ее соединений, в жилых или общественных зданиях.

- Производственные процессы и операции, выделяющие в воздух пары ртути на всем протяжении технологического процесса, должны быть выделены в отдельные здания, оборудованные собственными бытовыми помещениями. В случае технологической необходимости совмещения в одном здании производственных процессов, не использующих ртуть, и процессов, сопровождающихся выделением ее паров в воздух, для последних должны быть выделены изолированные помещения на первом этаже или в торце здания, оборудованные самостоятельным выходом. Производственные помещения "ртутных" участков при количестве работающих более 30 должны быть оборудованы собственными бытовыми помещениями; в противном случае внутри цеховых (заводских) бытовых помещений должен быть выделен блок для лиц, соприкасающихся со ртутью.

5.4. Ориентировать производственные помещения следует с учетом уменьшения прямой солнечной инсоляции.

5.5.	Места сопряжения стен между собой, с потолком и полом, места прохождения технологических и других трубопроводов, канализационных и водопроводных труб, труб водяного отопления, места стыков строительных конструкций со стойками приборов, фундаментами и рамами производственного и лабораторного оборудования должны быть герметичными и закругленными для удобства нанесения ртуть непроницаемых покрытий и последующей уборки помещений. Закругление в местах примыкания пола к стенам выполняется из того же материала, которым покрыт пол.

5.6. Технологические трубопроводы, канализационные и водопроводные трубы, воздуховоды и т.д. должны быть максимально закрыты и по возможности проведены вне помещения, где имеет место выделение ртутных паров.

5.7. В производственных помещениях, где применяются ртуть или ее соединения, кабели должны быть проложены в трубах или в специально кабельных колодцах по принципу "чистого пола" со стороны производственных помещений. Проводка освещения должна быть выполнена скрыто или специальным кабелем, не адсорбирующим ртуть.

Электромоторы, пусковая и осветительная арматура должна быть закрытого исполнения, допускающего возможность проводить гидросмыв.

- Все производственные помещения, при эксплуатации которых возможно попадание на пол или фундаменты оборудования ртути, должны быть оборудованы системами вакуум-уборки и устройствами для гидросмыва. Для стока жидкости полам должен быть придан уклон и они должны иметь желоба, оборудованные ловушками для улавливания ртути.

- В производственных помещениях, где имеет место выделение в воздух паров ртути, для наблюдения за технологическим процессом должны быть устроены специальные кабины наблюдения с подачей чистого воздуха (приточного), обеспечивающего избыточное давления (подпор). В случаях, когда управление технологическим процессом предусматривается с пультов управления, пультовая (щитовая) должна быть организована в торце здания (цеха) и сообщаться как с производственным помещением, так и бытовым блоком. Вход в пультовую (щитовую) со стороны "ртутного" цеха должен быть оборудован тамбуром с подачей в него чистого воздуха.

5.10. В помещениях с выделением в воздух паров ртути запрещается применение алюминия в качестве конструктивного элемента.

5.11. У выхода из помещений (цехов), где имеется возможность загрязнения обуви ртутью, должны быть устроены ванны с низким бортом или установлены машины для мытья рабочей обуви растворами демеркуризаторов (подкисленный раствор перманганата калия, растворы полисульфидов щелочных металлов), подключенные к системе канализации промстоков.

6. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЮИЗВОДСТВЕННОМУ

ОБОРУДОВАНИЮ, УНИВЕРСАЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ

ПРОЦЕССАМ И ОПЕРАЦИЯМ

6.1.	Конструкции производственного оборудования, коммуникаций должны препятствовать конденсации ртути по ходу технологического процесса (за исключением оборудования, где конденсация предусмотрена как технологическая стадия процесса).

6.2.	Поверхности производственного оборудования должны исключать химическое взаимодействие и сорбцию ртути, позволять проводить гидросмыв и осуществлять демеркуризационные мероприятия.

- Электродвигатели и электроаппаратура, устанавливаемые в  помещениях, где возможно выделение ртути, должны покрываться устойчивыми к ртути составами.

- Организация технологических процессов должна исключать возможность непосредственного контакта работающего с металлической ртутью или содержащими ртуть реакционными массами, уменьшать возможность образования источников вторичного загрязнения ртутью воздуха рабочей зоны.	.

6.5. Управление технологическим процессом, особенно при наличии в качестве сопутствующего производственного фактора нагревающего микроклимата, должно быть дистанционным осуществляться с пульта управления.

6.6.	Подача содержащих ртуть реакционных масс и ртутя в технологических процессах должна производиться с помощью автоматических питателей и дозаторов закрытого типа.

- Разлив ртути в емкости должен осуществляться автоматическим и проводиться в отдельном помещении под укрытием вытяжного шкафа, оборудованном вытяжной вентиляцией со скоростью движения воздуха в рабочем проеме не менее 1,5 м/с. Ручной разлив ртути допускается только под вытяжкой.

- Транспортировка и хранение готовой продукции и содержащих ртуть изделий (особенно из стекла) должны максимально исключать возможность механического повреждения изделий и тары, проливов и образования источников вторичного загрязнения воздуха ртутью.

6.9.	Технологическое оборудование, выделяющее парообразную ртуть, должно иметь встроенные отсосы или агрегаты по улавливанию ртутных паров на месте их образования.

6.10.	Технологическое оборудование устанавливается на предварительно оштукатуренные фундаменты. Последние должны иметь обтекаемую форму, препятствующую задержке жидкости, иметь покрытие материалами, не адсорбирующими и не поглощающими ртуть.

- Фланцевые соединения напорных трубопроводов должны иметь защитные кожухи.

- Трубопроводы должны иметь наклон для обеспечения полного их опорожнения.

- Под сальниками центробежных насосов, передающих растворы или смеси, содержащие примеси ртути, должны быть установлены поддоны из устойчивых к ртути и перекачиваемым растворам материалов.

- Электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где возможно выделение паров ртути, должны быть укрыты в плотные, обтекаемой формы, металлические кожухи, обработанные нитроэмалевыми составами. Швы кожуха предварительно должны быть пропаяны и зачищены.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

7.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ртутных цехов должны соответствовать СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Помещения оборудуются центральной системой отопления. Температура поверхности нагревательных приборов должна быть не выше 80°С. Нагревательные приборы должны обеспечивать легкую доступность для очистки, иметь ровную, гладкую поверхность, оборудование для регулировки нагрева.

В качестве нагревательных приборов запрещается применение ребристых труб.

7.2.	Производственные помещения должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией от всех возможных источников выделения вредных веществ. Применение естественной вентиляции и рециркуляции воздуха производственных помещений промышленных предприятий не допускается.

Перечни производственных помещений, в которых должны обеспечиваться оптимальные нормы микроклимата, оговариваются санитарными правилами применительно к отраслям промышленности или отраслевой научно-технической документацией, согласованной с органами государственного санитарного надзора в установленном порядке.

7.3.	Технические решения должны, исключать возможность конденсации паров ртути по ходу воздуховодов общеобменной и местной вытяжной вентиляции, особенно от оборудования, функционирующего при повышенной температуре.

7.4.	Воздуховоды местной и общеобменной вытяжной вентиляции должны быть оборудованы люками для периодической очистки. Наружные поверхности воздуховодов, проходящих в помещениях с выделением паров ртути, должны быть защищены ртуть непроницаемыми составами.

7.5. Должны быть предусмотрены мероприятия, предупреждающие поступление воздуха из более загрязненных помещений в менее загрязненные (разрежение, тамбур-шлюзы и т.д.).

- Обеспечиваемая системами местной вытяжной вентиляции скорость движения воздуха у источников возможного выделения ртути должна, быть не менее 1,5 м/с.

- В случае наличия в производственных помещениях мест пылеобразования (дробление, транспортировка, фасовка в т.д.) воздух приточной вентиляции подается в верхнюю зону со скоростью, обеспечивающей подвижность его в рабочей зоне в пределах оптимальных величин, регламентированных "Санитарными нормами микроклимата производственных помещений" СанПиН №11-13-94 (но не более 0,5 м/с).

7.8. Воздух, удаляемый вентсистемами, должен подвергаться очистке от ртути.

7.9. Подача приточного воздуха производится в верхнюю или рабочую зону в зависимости от условий, влияющих на характер распределения воздушных потоков в помещении (избыток тепловыделений), и необходимости одновременного снижения параметров воздействия других неблагоприятных факторов производственной среды (пыль, избыток влаги и т.д.). Распределение объемов приточного воздуха  между зонами подачи осуществляется по расчету.

7.10. Лабораторное оборудование и приборы с ртутным заполнением должны быть установлены в вытяжных шкафах. Производственное оборудование, выделяющее пары ртути, размещается в вытяжных шкафах при наличии возможности по технологии. В противном  случае оборудование должно быть герметизировано.

7.11.	Необходимо предусмотреть местные (подпольные или напольные) отсосы у каждой ловушки для ртути с обеспечением I достаточных объемов аспирируемого воздуха.

7.12.	Все вентиляционные установки, в том числе и резервные, должны быть сблокированы с включением технологического оборудования.

- При проектировании и монтаже вентиляционных установок следует предусмотреть мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией от вентиляционного оборудования.

- Помещения, в которых производятся работы со ртутью, обеспечиваются горячим я холодным водоснабжением, а также канализацией. Вода с помощью гибких шлангов должна быть подведена ко всем рабочим местам.

7.15.Должен быть увеличен уровень освещенности рабочих мест на 1 разряд в сравнении с регламентированным СНБ 2.04.05-98 "Естественное в искусственное освещение".

8. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

8.1. Вспомогательные здания и помещения должна соответствовать требованиям СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".

- Вспомогательные помещения должны размещаться в зданиях, отдельно стоящих от производственных и размещенных с подветренной по отношению к ним стороны. В исключительных случаях допускается располагать вспомогательные помещения в торце производственных зданий и отделять от последних коридорами (лестничной клеткой, тамбуром) с подачей приточного воздуха.

- Состав санитарно-бытовых помещений определяется согласно санитарной характеристике производственных процессов. Гардеробы и душевые оборудуются по типу санпропускника. В гардеробных устанавливаются емкости с 0,025% раствором перманганата калия и фонтанирующие устройства для полоскания полости рта.

8.4. При санитарно-бытовых помещениях должны предусматриваться оборудованные комнаты (камеры) для демеркуризации спецодежды.

8.5.	 Демеркуризационная камера объемом не менее 0,25м3 на 1 комплект спецодежды должна быть герметичной (позволять снижать давление до 20-10 мм рт.ст.), обогреваемой (100°С) и обеспечивать демеркуризацию свободно размещенной на плечиках спецодежды работающих наиболее многочисленной смены в течение 2 ч. После окончания цикла обработки спецодежды в нижнюю зону камеры подается теплый (в пределах 20-30°С) чистый воздух, обеспечивающий не менее, чем б-кратный воздухообмен. Загрязненный ртутью вентиляционный воздух вз камеры подается на отдельные сооружения по очистке  вентвыбросов.

8.6. При размещении технологического оборудования на открытом воздухе, в бытовых помещениях предусматривается, кроме того, устройство щи сушки спецодежды. Сушка загрязненной ртутью спецодежды должна осуществляться при температуре не выше 30°С и нормальном атмосферном давлении или быть совмещенной демеркуризацией.

8.7. Состав помещений прачечной включает в себя: цех приема белья, помещение обеспыливания одежды, демеркуризационную камеру, стиральный цех, сушильно-гладильный цех, цех разборки, починки и упаковки белья, цех выдачи белья.

- Строительные конструкции помещений для обеспыливания одежды, демеркуризационной камеры и стирального цеха должны быть защищены от сорбции ртутных паров в соответствии с требованиями приложения 1 и 2 настоящих Правил.

- В производственных помещениях, где имеются выделения ртути, оборудование питьевых точек запрещено.

8.10.	Использование бытовых помещений не по назначению воспрещается.

9. ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РТУТЬЮ

ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

9.1.	При проектировании и строительстве, а также эксплуатации производственных помещений, где будет осуществляться работа со ртутью, должны быть использованы соответствующие планировочные, технологические и строительные решения (пп.5.5.-5.7..5.11,6.10,6.13,7.1,7.10,8.8, 10.2-10.5,11.1-11.3,11.5,12.1,13.2,13.4 -13.11 настоящих Правил), препятствующие скоплению "залежной" ртути.

- Поверхности стен и потолков должны быть ровными, гладкими и обработаны ртутънепроницаемыми лакокрасочными покрытиями на основе синтетических смол, препятствующими сорбции паров ртути.

- Поверхности полов и фундаментов оборудования должны быть подвергнуты специальной защите от ртути и сопутствующих вредных факторов (кислот, щелочей, растворов солей, хлора, электрического тока повышенного напряжения). При нарушении целостности полов и фундаментов следует немедленно провести ремонтные работы с   восстановлением защитного покрытия.

9.4. При нанесении защитного покрытия следует руководствоваться приложением 1 настоящих Правил, документами ГОСТ"Единая система защиты от коррозии и старения", СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных сооружений и конструкций от коррозии" и другой нормативной документацией.

10. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕЮВАНИЯ К РАБОТАМ СО РТУТЬЮ В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРИИ

10.1. Лаборатории:

а) где проводятся работы, связанные с нагреванием, дистилляцией ртути, наличием открытых ее поверхностей, а также где используются модельные (пилотные) установки с ртутным заполнением, должны быть изолированы от других производственных помещений, иметь самостоятельный выход и быть обеспечены собственными бытовыми помещениями;

б) где проводятся работы со ртутью, не оговоренные в п.а., могут располагаться в габаритах зданий на 1-м этаже с выходом на лестничную клетку через тамбур с подачей в него чистого воздуха;

в) размещение лабораторий, работающих с применением ртути, в габаритах промышленного объекта, использующего ртуть по условиям технологии, определяется исключительно технологическими соображениями; лабораторные помещения должны сообщаться с производственными помещениями через тамбур с подачей в него чистого воздуха.

10.2.	Конструкция и отделка лабораторной мебели должны исключить сорбцию ртути ее поверхностями (приложение 2) и обеспечить возможность проведения демеркуризационных мероприятий.

10.3. Приборы и установки с ртутным заполнением устанавливаются в эмалированных поддонах, как правило» внутри вытяжного шкафа и не должны быть расположены вблизи нагревательных поверхностей.

10.4.	 Манипуляции с открытой ртутью следует проводить в хлорвиниловых перчатках над поддоном внутри вытяжного шкафа при работающей вентиляции. Работы, связанные с использованием соединений ртути (взвешивание, приготовление растворов и т.д.), также следует проводить в вытяжном шкафу над поддонам.

10.5.	При работе с металлической ртутью необходимо пользоваться толстостенной химико-аналитической посудой из небьющегося стекла.

- Заполнение ртутью сосудов необходимо производить через воронку с оттянутым капилляром и лить ртуть по стенкам сосуда.

- Нагревание ртути должно производиться в специальных печах с вертикальным расположением нагревательных поверхностей, установленных внутри вытяжного шкафа, при включенной вентиляции (скорость движения воздуха в проеме шкафа 2,5 м/с).

10.8. В случае попадания ртути на раскаленную спираль печи необходимо, не выключая вентиляции, отключить печь от сети, демонтировать установку и после охлаждения поверхностей до комнатной температуры провести демеркуризационные мероприятия.

10.9. Отработанные растворы, содержащие примеси металлической ртути, следует сливать через фарфоровую чашку большой емкости во избежание попадания капель ртути в канализационную сеть, растворы, содержащие соли ртути, перед сливом в канализацию следует разбавить водой в соотношении 1:1000. Допускается использование воды технического качества, не содержащей солей ртути.

- 11. ХРАНЕНИЕ РТУТИ И ПРИБОРОВ С РТУТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ.

11.1. Хранение ртути осуществляется на специальных складах, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к производственным помещениям, в воздух которых возможно поступление ртутных паров. Планировка склада должна предусматривать возможность организации одностороннего движения потока ртути (прием заполненных ртутью баллонов, их хранение, выдача ртути, хранение освобожденных от ртути баллонов). Поверхность строительных конструкций склада хранения ртути и используемой производственной мебели должны быть защищены с помощью специальных ртутьнепроницаемых составов (приложения 1 и 2).

11.2. На складах должен находиться запас посуды и приспособлений для безопасной транспортировки и отпуска ртути потребителям. Транспортировка ртути должна осуществляться только в небьющейся посуде. Хранение запасов ртути на складах в производственных условиях осуществляется в стальных баллонах с завинчивающимися стальными пробками. В производственных условиях выданная со склада ртуть может временно (до суток) храниться под вытяжкой в толстостенной стеклянной посуде или в других емкостях, устойчивых к механическим, химическим и прочим воздействиям, с герметичными пробками (на вакуумной замазке), установленных в амортизационном футляре на специальном поддоне - металлическом, пластмассовом.

11.3. В помещениях лабораторий ртуть должна храниться в вытяжном шкафу, в небьющейся посуде или толстостенном стеклянном сосуде с притертыми пробками (на вакуумной замазке), установленной в амортизационном футляре на металлических поддонах. В небольших количествах (20-30 мл) ртуть может храниться в запаянных стеклянных ампулах в общих лабораторных шкафах. Ампулы при этом должны быть заключены в плотные футляры (пластмассовые или металлические) предотвращающие разлив ртути при случайном бое ампул.

11.4. Выдача ртути со складов производится только по требованию начальника отдела, цеха, лаборатории, с разрешения заведующего складом в количестве, не превышающем суточную потребность. Отпуск ртути производится либо баллонами, либо в специально предназначенную для этой цели посуду. Освобожденные от ртути баллоны должны быть немедленно подвергнуты демеркуризации, возвращены на склад  и размещены в специальном помещении склада. Неиспользованная ртуть временно (до суток) должна храниться в соответствии с пп.11.2. и 11.3 настоящего раздела Правил и возвращаться на склад. Выдача и получение ртути регистрируется в специальном журнале, находящемся на складе, и оформляется двумя подписями (выдающего и получающего).

11.5.	Отработанную ртуть необходимо временно хранить на складах в условиях, исключающих возможность загрязнения ею воздуха в соответствии с п.9.2. настоящих Правил. В лабораторных условиях отработанную, ртуть необходимо хранить в толстостенной посуде с притертыми пробками под слоем подкисленного перманганата калия. Сосуд должен быть установлен на металлических поддонах в вытяжном шкафу.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

- РЕМОНТНЫХ РАБОТ

- Ремонтные работы должны проводиться после того, как технологическое оборудование и коммуникации освобождены от ртути и содержащих ртуть реакционных масс и подвергнуты демеркуризации. При необходимости работы внутри емкостей и аппаратов внутренние поверхности оборудования должны быть охлаждены до температуры не выше 40°С.

- Приборы с ртутным заполнением после окончания цикла работ с их использованием или приборы, нуждающиеся в ремонте, должны освобождаться от ртути, подвергаться химической обработке  (концентрированная азотная кислота) с последующим прополаскиванием водой и 0,5% раствором йода в 3% йодистом калии.

- Модельные установки с ртутным заполнением, а также приборы и аппаратура, постоянно используемые в лаборатории, указанной обработке подвергаются после демонтажа или перед сдачей в ремонт.

- Санитарный контроль за содержанием ртути в воздухе в связи с проведением ремонтных работ осуществляется согласно разделу 18 настоящих Правил.

- Лица, привлекаемые к ремонтным работам, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно разделу 17 настоящих Правил.

- 13. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И БРАКА

13.1. Все ртутьсодержащие отходы, соответствующие требованиям ГОСТ " Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия", должны использоваться для производства ртути. Сбор, хранение, упаковка, транспортировка и прием ртутьсодержащих отходов должны осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Правил и действующей нормативно-технической документация.

13.2. Утилизация бракованных изделий должна производиться после охлаждения их до комнатной температуры.

13.3.  Для утилизации брака и временного хранения  освобожденных от ртути бракованных изделий должны быть выделены специальные помещения, связанные с основной технологической цепочкой и имеющие достаточную площадь (не менее 4,5 м2 на одного работающего) и объем (не мене 15 м3 на одного работающего).

13.4. Строительные конструкции помещений должны быть влагонепроницаемыми и защищены от ртути в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 1 настоящих Правил.

13.5. Помещения, предназначенные для утилизации брака, должны быть оборудованы водопроводом с подводом горячей и холодной воды, канализацией и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Канализационные трапы должны быть оборудованы приспособлениями для улавливания ртути, осколков стекла, мусора и т.д.. Работы с подвергаемыми утилизации бракованными изделиями должны  производиться в вытяжном шкафу. Помещения, предназначенные для временного хранения освобожденных от ртути изделий, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и стеллажами.

13.6. Вытяжной шкаф должен иметь необходимый технологический объем и быть оборудован:

а) подводом воды и электроосвещением;

б) столешницей с трапом для спуска жидкости и ловушкой ртути;

в) наклонной передней стенкой;

г) регулируемым проемом в боковой стенке шкафа для подачи бракованных изделий (после подачи изделий проем должен закрываться);

д) закрывающимся проемом в нижней части шкафа, через который удаляется тара с утилем и сосуд с собранной ртутью;

е) щетками, крючками, скребками для сметания и сбора осколков в обломков и т.д.;

ж) механической вытяжной системой с комбинированным (верхним и нижним) отсосом.

13.7. В шкафу должны быть установлены приспособления для безопасного осуществления технологических процессов, связанных с утилизацией бракованных изделий (разбивание стеклянных колб, баллонов и других изделий, разборка бракованной аппаратуры).

- Освобожденные от ртути изделия, стеклянный бой, контактировавшие со ртутью части аппаратуры и изделия после окончания работ по удалению ртути необходимо вынести в помещение для временного хранения освобожденных от ртути изделий. Представляющие ценность изделия перед повторным использованием должны подвергаться демеркуризации.

- Временное хранение бракованных изделий, подлежащих уничтожению, производится в вытяжном шкафу при работающей вентиляции.

- Рабочие, занятые уничтожением бракованных изделий, аппаратуры и т.д., должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными защитными приспособлениями согласно разд. 17 настоящих Правил.

- Санитарная обработка помещений, предназначенных для уничтожения брака, производится согласно разд. 14 настоящих Правил.

14.СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

- Ежедневно до начала работы (при работе в 1-2 смены) включается общеобменная вентиляция из расчета обеспечения однократного воздухообмена, но не менее чем на 15 мин.

- В условиях промышленных предприятий 1 раз в две недели должен производиться гидросмыв потолков, стен, технологического оборудования, трубопроводов и т.д., а также с помощью линий пневмоуборки или передвижных промышленных пылесосов. При отсутствии пылеобразования по условиям технологии гидросмыв может проводиться 1 раз в месяц. Гидросмыв полов, должен проводиться ежесменно.

14.3. Содержание лабораторий должно предусматривать проведение 1 раз в месяц обмывки теплой мыльной водой потолка, мебели, стен, оконных рам и переплетов, стекол и подоконников, дверных полотен, осветительной арматуры, коммуникаций и т.д.

14.4.	Один раз в квартал как в производственных, так и в лабораторных условиях вышеописанная уборка проводится с применением средств химической демеркуризации и последующим смывом остатков раствора с полов водой. При выборе средств демеркуризации необходимо принимать во внимание данные об устойчивости покрытий к химическим средствам.

14.5. При попадании на пол ртути или технологических растворов, загрязненных ее солями, необходимо немедленно смыть их струей под давлением 1,5-2 атм. по направлению к ближайшему желобу.

14.6. Стоки, образующиеся в процессе уборки производственных помещений промышленных предприятий, поступают в канализацию промстоков.

15. ДЕМЕРКУРИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15.1. Демеркуризационные мероприятия проводятся согласно "Методическим указаниям по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке ее эффективности" № 4545-87 от 31.12.1987 г.

Администрация предприятий, использующих ртуть, обязана разработать рабочие инструкции по демеркуризации технологического оборудования применительно к конкретным видам; оборудования с учетом необходимых демеркуризирующих средств и оборудования для проведения демеркуризации (типовая инструкция приведена в приложении 3).

15.2. Временное хранение на территории предприятий образующихся в процессе демеркуризации отходов, содержащих ртуть, должно осуществляться в соответствии с условиями, указанными в документе Минздрава "Предельное количество накопления токсических промышленных отходов на территории предприятия (организации)" №3209-85 от 01.02.85 г.

16. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Проектирование, строительство и эксплуатация предприятий, применяющих либо перерабатывающих ртуть, должны обеспечить соблюдение требований системы ГОСТов "Охрана природы".

- Технологическое оборудование, выделяющее парообразную ртуть, должно иметь встроенные отсосы или агрегаты по улавливанию ртутных паров на месте их образования.

16.3. Очистка загрязненного парами ртути и аэрозолем ее соединений воздуха и условия выброса его в атмосферу должны обеспечивать соблюдение предельно допустимой концентрации паров ртути и паров аэрозолей ее неорганических соединений в атмосферном воздухе населенных пунктов (0,0003 мг/м3).

- Сточные воды, загрязненные ртутью, подлежат очистке. Для улавливания из сточных вод металлической ртути в производственных, лабораториях и бытовых помещениях должны устанавливаться ловушки в затворах раковин. Ловушки должны также устанавливаться по ходу канализационной сети. Загрязненные  ртутью сточные воды перед поступлением в коллектор общезаводской канализации промышленных стоков подлежат очистке на локальных очистных сооружениях.

- Не подлежащие повторному использованию изделия и бой вместе с другими ртутьсодержащими отходами должны складироваться на специальных площадках в соответствии с нормативным документом "Предельное количество накопления токсических промышленных отходов на территории предприятия (организации)" № 3209-85 от 01.02.85 г. и подвергаться захоронению согласно санитарным правилам "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов" № 3183-84 от 29.12.84 г.

16.6. Контроль за содержанием ртути в объектах окружающей среды осуществляется в соответствии с "Методическими указаниями по определению массовой концентрации ртути в воде водоемов для культурно-бытового и хозяйственно-питьевого назначения, в сточных водах, в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в почве" №4242 -89 от 08.01.87 г.

17. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17.1. В производственных помещениях запрещается пребывание персонала без соответствующей специальной одежды и других средств индивидуальной защиты.

17.2. Работающие со ртутью должны обеспечиваться спецобувью и предохранительными приспособлениями в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.

17.3. Наличие и исправность спецобуви, спецодежды и предохранительных приспособлений, а также соблюдение персоналом правил их ношения должно проверяться мастером, начальником смены или заведующим лабораторией перед началом работы.

17.4.	Выдача, хранение и использование спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений производятся в соответствии с требованиями инструкции о порядке выдачи, хранения и использования спецодежды и. предохранительных приспособлений.

17.5. Персонал "ртутных" промышленных производств и лабораторий, отвечающих п. 10.1 а настоящих Санитарных правил, с учетом различного агрегатного состояния ртути и ее соединения, должен быть обеспечен и обязан пользоваться следующими средствами индивидуальной защиты работающих: одеждой специальной защитной, средствами индивидуальной защиты ног и рук согласно группе 2 ГОСТ  12.4.103-83, герметичными защитными очками типа ЗН по ГОСТ 12.4.003-80, противогазами ФГ или ФУ по ГОСТ 12.4.034-78 с противогазовыми коробками, патронами и фильтрами марки Т", респираторами фильтрующими противогазовыми РПГ -67Г ГОСТ 12.4.004-74, л при наличии паров и аэрозоля веществ - респираторами РУ-60М с патронами марки Т" или респираторами "Лепесток-Р, респираторами фильтрующими противогазовыми РПГ-67.

17.6. При работе в замкнутых емкостях и ликвидации последствий аварии в условиях повышенных концентраций ртути (более 1 мг/м3) необходимо пользоваться автономными изолирующими или шланговыми средствами индивидуальной зашиты органов дыхания.

17.7. Средствами для защиты органов дыхания необходимо пользоваться при:

а) авариях, связанных с разливом больших количеств ртути;

б) выходе из строя системы местной или общеобменной вентиляции;

в) необходимости в исключительных случаях проведения работ с нагретой ртутью, ее соединениями или технологическими растворами, содержащими их примеси, вне вытяжных шкафов;

г) проведении работ в закрытых емкостях;

д) в случаях, специально оговоренных отраслевой проектно- тёхнической документацией, согласованной с органами государственного  санитарного надзора в установленном порядке.

17.8. Механизированная стирка спецодежды, выдаваемой персоналу промышленных предприятий и ртутных лабораторий, производится не реже 1 раза в семь дней специализированными отделениями прачечной промышленного предприятия. Механизированная стирка спецодежды, выдаваемой персоналу "ртутных" лабораторий научно-исследовательских институтов и учебных заведений медико-биологического профиля и т.д., производится в коммунальных прачечных. Стирка спецодежды в домашних условиях запрещена.

17.9. Категорически запрещается хранение и прием пищи, а также курение в помещениях, где имеет место выделение паров ртути и ее соединений.

17.10. Перед приемом пищи необходимо снять спецодежду и индивидуальные защитные приспособления, вымыть руки и прополоскать рот раствором 0,025% перманганата калия.

17.11. Лечебно-профилактическое питание, в соответствии с утвержденным Минздравом рационом, должно приниматься перед работой.

17.12. После окончания работы персонал ртутных промышленных предприятий и лабораторий, соответствующих требованиям п. 10.1 а настоящих Правил, должен снять спецодежду, пройти полную санитарную обработку, прополоскать рот 0,025%-ным раствором перманганата калия и почистить зубы. Персонал лабораторий, соответствующих требованиям п. 10 б настоящих Правил, должен снять спецодежду, вымыть лицо и руки, прополоскать рот 0,025%-ным раствором перманганата калия и почистить зубы.

17.13. Лица, привлекаемые к работе со ртутью, в том числе и занятые на ремонтных работах, работах с бракованными изделиями, должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры согласно приказу Минздрава Беларуси. Должен проводиться вводный и периодический 1 раз в квартал производственный инструктаж со сдачей зачета по технике безопасности и мерам личной гигиены при работе со ртутью. Администрация периодически (1-2 раза в год) должна проводить семинары по обучению персонала мероприятиям по профилактике ртутных, интоксикаций.

17.14. Работающим, имеющим контакт с ртутью и ее органическими и неорганическими соединениями, в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов согласно постановлению № 731/11-13 от 15.12.87г. "О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда" и другим действующим нормативным актам Республики Беларусь.

18. САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА УСЛОВИЯМИ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ СО РТУТЬЮ

18.1. Санитарно-химический контроль за условиями труда при работе, со ртутью в производственных условиях проводится согласно СанПиН "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ" №11-19-94.

При авариях, проведении внеплановых ремонтных работ и необходимости проведения работ внутри емкостей, содержащих ртуть и промышленные ртутьсодержащие продукты, необходимо внеплановое проведение анализа воздуха на содержание паров ртути.

18.2. Результаты анализов, проводимых согласно утвержденным методическим указаниям (приложение 4) по измерению концентраций ртути и ее соединений в воздухе, записываются в хранящийся в лаборатории прошнурованный и пронумерованный журнал регистрации анализов и оперативно доводится до сведения начальника цеха.

- В лабораториях (научно-исследовательских и высших учебных заведениях, учреждений медико-биологического профиля и т.д.) 1 раз в десять дней должен проводиться ориентировочный контроль за содержанием.

- Количественный анализ на содержание в воздухе ртути проводится оперативно также в тех случаях, когда по данным ориентировочного контроля содержание паров ртути в 4 и более раз превышает ПДК. Количественный анализ содержания паров ртути, аэрозолей и суммы паров и аэрозолей ее соединений в воздухе лабораторий непромышленных предприятий должен проводиться не реже, чем 1 раз в квартал.

- Всякое изменение технологического процесса, передача объекта, использующего ртуть, ее соединения или приборы с ртутным заполнением, в ведение другой организации или размещение на производственных площадях "ртутных" участков технологических процессов, не связанных с применением ртути, может быть осуществлено только по согласованию с местными органами госсаннадзора.

СанПиН9-109РБ98

Приложение 1

(обязательное)

Придание ртутьнепроницаемости конструкциям полов

Материал покрытия полов должен быть непроницаемым для металлической ртути, ее соединений и паров, устойчив к средствам химической демеркуризации, а при работе в условиях одновременного воздействия ртути и других агрессивных веществ (кислот, щелочей, солей, нефтепродуктов и др.) - к комбинированному воздействию веществ.

Ртутьнепроницаемостъ бетона и цементно-песчаных растворов достигается путем:

а) обработки их сначала 10% раствором хлористого кальций - обильное орошение при помощи краскопульта, а затем 3% растворим фтористого натрия;

б) обработки их растворами кремнефтористоводородной кислоты (флюатами), Флюатированию можно подвергать также материалы, не содержащие известь, например, кирпич и песчаник. В этом случае обрабатываемый материал вначале пропитывают аванфлюатом - раствором, содержащим кальциевые соли, а затем обрабатывают флюатом.

Если покрытие пола выполняется из сборных железобетонных плит, швы между ними перед обработкой их химическими растворами заделывают расширяющимся цементом, который тотчас же уплотняют чеканкой, затем пол в этих местах смачивают водой и на каждый шов накладывают груз. После этого в течение суток заделанные швы увлажняют через каждые 2 ч, а затем двое суток после выдержки их в сухом состоянии пол и заделанные швы обрабатывают химическими составами для придания им ртутьнепроницаемости, как это сказано выше.

В помещениях, в которых наряду с ртутью работают со щелочными агрессивными средствами, должно использоваться бетонное шелочно-стойкое покрытие или цементно-песчаные растворы из специально подобранных составов. После высыхания такого покрытия его поверхность с помощью краскопульта многократно орошают раствором жидкого стекла (уд. веса 1,07-1,09, модуля 2,6-2,9), причем орошение должно быть настолько частым, чтобы пол в течение 8 ч. оставался влажным. Через 16 ч после этого пол в течение 8 ч. орошают раствором хлористого кальция (плотность 1,12-1,15). Такую обработку раствором жидкого стекла и раствором хлористого кальция подгоняют 3 раза.

При наличии кислотных агрессивных сред пол покрывают метлахской плиткой, которую перед укладкой для придания ей ртутьнепроницаемости не менее 5 раз последовательно обрабатывают 10% раствором хлористого кальция и 3% раствором фтористого натрия. Качество обработки улучшается, если пропитку производить под большим давлением (0,75-1атм.) в течение 6 ч. Плитки укладывают на железобетонное основание, применяя кислотостойкие прослойки.

Кислотостойкую прослойку приготавливают из жидкого стекла (уд. вес 1,36-1,38 г/см3), смеси кварцевого песка крупностью не менее 1,2 мм с пылевидным наполнителем (пустотность смеси при каждом встряхивании до постоянного объема не должна превышать 26%) и кремнефтористого натрия, являющегося ускорителем твердения. Толщина кислотоупорной прослойки не должна превышать 15 мм. Швы между плитками заполняют арзами-замазкой или мастикой, состоящей на 50% из серы, 32% тонкомолотого минерального наполнителя, 15% битума и 3% нафталина. Для приготовления мастики в разогретый до 1600°С битум при постоянном помешивании добавляют серу. Затем в смесь ори медленном нагревании, с целью предотвращения выгорания серы, прибавляют наполнитель и нафталин - все компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Покрытие полов из естественных горных пород или диабазовых плиток, обладающее устойчивостью к ртути, не удовлетворяет гигиеническим требованиям: вызывает охлаждение ног работающих, утомляемость при продолжительном стоянии, может приводить к плоскостопию. Поэтому оно может рекомендоваться для складских и других помещений, где пребывание людей носит эпизодический характер.

Наиболее гигиеничными полами для лабораторий являются железобетонные, а еще лучше деревянные, покрытие непроницаемыми для ртути и одновременно неэлектропроводимыми материалами: релином, винипластом, полихлорвиниловым пластиком.

Релин (резиновый линолеум) - соединение листов релина производят внахлестку (подрезкой слоев) при помощи резинового клея или путем вулканизации с прокладкой между стыками дисков тонкой полоски сырой резины. Полихлорвиниловый пластик - устойчив по отношению к щелочам и кислотам средних и слабых концентраций, к воде. Прикрепляется к бетонному основанию мастикой на основе клея типа БФ-4 с последующим прокатыванием горячими катками. Швы между листами пластика сваривают особыми горелками или с помощью высокочастотной сварки.

СанПиН9-109РБ98

Винипласт - обладает хорошими электроизоляционными и механическими свойствами, абсолютно ртутьнепроницаем и является одним из наилучших материалов для покрытия полов, лабораторных столов, рабочей поверхности вытяжных шкафов и т.д. Устойчив к щелочам и кислотам средних концентраций; к воде менее устойчив. Разъедается концентрированными кислотами и особенно 40% азотной кислотой, олеумом и т.д. Швы между листами винипласта сваривают при помощи специальных горелок или высокочастотной сваркой.

Примечание: Более подробные данные о свойствах покрытий, способах испытаний и рекомендуемых для их приклеивания мастиках и клеях приведены в соответствующей нормативно-технической документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) на изделия.

СанПиН 9-109 РБ 98

Приложение 2

(обязательное)

Придание ртутьнепроницаемости деревянным конструктивным элементами

рабочей мебели

Деревянные конструктивные элементы здания, деревянные части технологического оборудования и древесина рабочей мебели должны быть сухими (влажность не выше 12%),

Защищаемая поверхность должна быть ровной, гладкой и тщательно зашлифованной. Пыль, жировые загрязнения удаляются раствором Р-4 или сольвентом.

Защита от сорбции ртутных паров достигается:

а) огрунтовкой поверхности шпаклевкой ХВШ-4, ПХВШ-23 или  перхлорвиниловой эмалью, разбавленной растворителем Р-4 до вязкости 18020 с, по вискозиметру ВЗ-4 при температуре 200 в один слой. При одновременном воздействии ртути и агрессивных сред должен применяться грунт ХВГ-26;

в) покрытием поверхности перхлорвиниловым лаком марки Г или смесью эмалей ПХВ с указанным лаком в соотношении 1:1 по объем) (при наличии агрессивных сред поверхность покрывается лаком ХСЛ).

СанПиН 9-109 РБ 98

Приложение3

(обязательное)

Типовая инструкция по демеркуризации технологического оборудования

1. Демеркуризация технологического оборудования как стационарного, так и съемного проводится в процессе планово- предупредительного ремонта (предшествует ему), при внезапном загрязнении поверхности оборудования ртутью, ее соединениями или содержащими их технологическими продуктами, перед выносом оборудования за пределы производственного помещения для проведения ремонта, хранения, передачи в другие производства или на переработку в качестве вторичного сырья.

2. Для осуществления демеркуризации используются механический, химический или термический методы самостоятельно или в совокупности.

Выбор метода определяется материалом, из которого изготовлено оборудование, и химической формой ртути (жидкий металл, неорганические соли), находящейся на поверхности оборудования.

3. При наличии на поверхности оборудования видимой, ртути или  ее соединений используется механический метод. Первоначально осуществляется сбор видимой металлической ртути с помощью вакуума или амальгамированных медных пластинок. Сбор ртути с поверхности оборудования, изготовленного из углеродистой стали и меди, находившихся в контакте с амальгамой натрия, производится после их предварительной дезамальгамации с помощью, растворов перекиси водорода или гипохлорида натрия с концентрацией ≈3% масс.

После удаления видимой ртути поверхность подвергается гидроструйной или дробеструйной обработке.

Гидроструйная обработка осуществляется струями воды, имеющими скорость не менее 5 м/с, и используется для обработки металлических поверхностей, в том числе поверхностей, покрытых антикоррозионной защитой, находящейся в хорошем состоянии и не требующей удаления.

Дробеструйная обработка осуществляется с помощью установок для беспылевой дробеструйной очистки с отсосам отработанной дроби и применяется для обработки металлических поверхностей, покрытых продуктами коррозии и шероховатыми лакокрасочными покрытиями, требующими удаления.

4. Химическая демеркуризация осуществляется путем обработки оборудования, очищенного от видимой ртути, продуктов коррозии и старых антикоррозийных покрытий, растворами окислителей, легко окисляющих металлическую ртуть, но не разрушающих конструкционные материалы.

Выбор демеркуризирующих растворов определяется материалом, из которого изготовлено оборудование, в соответствии с рекомендациями таблицы.

При использовании хлорсодержащих растворов, имеющих кислую реакцию (рН), обработку оборудования проводят в герметичных условиях. Высокая эффективность химической демеркуризации достигается только при ее проведении в проточных растворах или при перемешивании.

5. Для демеркуризации металлов, разрушающихся под действием демеркуризирующих растворов, рекомендуется термический метод. Он предпочтителен также для демеркуризации углеродистой стали.

Термическая демеркуризация осуществляется путем нагрева оборудования в печах до температуры 250°С и выше с отсосом воздуха из печи и его очисткой от ртути. Температура и условия нагрева должны выбираться таким образом, чтобы изделия, которые будут использованы повторно, не подвергались короблению, а защитные, в частности, гуммировочные покрытия не разлагались. Для большинства гуммировочных материалов температура не должна превышать 260°С.

Перед проведением термической демеркуризации сталь и медь необходимо предварительно обработать минеральной кислотой, предпочтительно ингибированной соляной или серной с концентрацией 10-15% масс.

6. Удаление видимой ртути с помощью вакуума и амальгамированных медных пластинок и гидроструйная обработка оборудования осуществляются до его демонтажа.

Дробеструйная обработка стационарного оборудования осуществляется на месте установок с помощью беспылевых дробеструйных установок, оборудованных отсосом и перемещаемыми соплами.

Дробеструйная обработка съемного оборудования проводится на специально оборудованной бетонированной или асфальтированной площадке, расположенной в непосредственной близости от производственных зданий. Поверхность площадки должна иметь уклон в одну сторону, вдоль которой по краю площадки устраивается лоток, обеспечивающий отвод промывных вод в канализацию ртутьсодержащих стоков.

Площадка должна быть оборудована необходимыми подъемно-транспортными средствами, гидросмывом и ограждена по периметру.

Химическая демеркуризация стационарного оборудования осуществляется путем его заполнения и выдержки в нем растворов в течение суток, после чего оборудование заполняется водой на 1-3 ч или при больших объемах внутренние поверхности оборудования подвергается орошению водой. Промывные воды направляются в канализацию ртутьсодержащих сточных вод.

Химическая демеркуризация съемного оборудования проводится в ваннах или емкостях, габариты которых обеспечивают полное погружение изделий, подвергаемых демеркуризации. Время контакта изделий с демеркуризирующим раствором не менее 1 ч. Демеркуризированные детали подвергаются промывке проточной водой в той же емкости (после слива демеркуризирующего раствора) или в специально предназначенной емкости.

Демеркуризирующие растворы подлежат замене при достижении наименьшего значения концентрации компонентов, указанного в таблице.

7. Заключение об эффективности демеркуризации оборудования делается на основании: анализа на ртуть в воздухе рабочей зоны вблизи поверхности оборудования (содержание ртути в том случае, если оборудование является ее единственным источником, не должно превышать среднесменной ПДК - 0,005 мг/м3); анализа на ртуть смыва с поверхности оборудования (оборудование, подвергаемое после демеркуризации механическому ремонту, передаваемое на "нертутные" участки или на переработку в качестве вторичного сырья, не должно содержать на поверхности более 10 мг/м2 остаточной ртути, что достигается сочетанием механического, химического и термического способов демеркуризации; съемное оборудование, устанавливаемое после демеркуризации, не должно содержать на наружных поверхностях более 100 мг/м2 ртути, что, как правило, достигается сочетанием механического и химического способов демеркуризации).

СанПиН9-109РБ98

Таблица

Выбор демеркуризирующих растворов для проведения химической

демеркуризации

|  | Состав демеркури- |  |  |  | Гипохлорид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № /п/п | демеркуризирующих растворов Материал оборудования | Перманганат калия, 2-6 г/л; Серная к-та, 40-60 г/л | Азотная кислота, 68-75% масс | Хлорное железо, 150-200 г/л | натрия, хлорная вода, раствор хлористого натрия, насыщенный хлором |
| 1. | Неметаллические | + |  | + | + |
| 1 1 | антикоррозионные материалы, графит |  |  |  |  |
| 22 | Титан | + | + | + | + |
| 33 | Нержавеющие стали | + | + |  |  |
| 44 | Углеродная сталь | + | + |  |  |

Знак "+" означает возможность использования данного реагента для демеркуризации изделий данного вида материала.

СанПиН9-109РБ98

Приложение 4

(справочное)

Перечень методических указаний по измерению концентрации ртути и ее

соединений в воздухе

1.	 Методические указания на колориметрическое определение ртути в воздухе №1622-77 от 18.04.77 г., М.ЦРИА Морфлота, 1981, с. 26-28.

2. Методические указания по измерению концентрации хлорной ртути (сулемы) в воздухе методом атомно-абсорбционного спектрального анализа №2593 -83 от 12.07.82 г., МУ по измерению вредных веществ в воздухе (переработанные технические условия), вып. №№6-7, М7, 1982, .137-140.

3.	 Методические указания по фотометрическому измерению концентрации хлорной ртути (сулемы) в воздухе рабочей зоны №2594-82 от 02.07.82 г., там же, с. 141-155.

- Методические указания по колориметрическому определению ртутьорганических ядохимикатов: агронала, гранозана, меркурана, меркургексана, НИУИФ-I, радосана, этилмеркурхлорида и этилмеркурфосфата в воздухе рабочей зоны, №2995-82 от 12.07.82 г., там же, с. 145-149.

- Методические указания по хроматографическому измерению концентраций этилмеркулхлорида в воздухе, №2603-82 от 12.07.82 г., там же, с. 178-183.

- Методические указания по измерению концентраций неорганических соединений ртути в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбцирнной спектрофотометрии, №4513-87 от 21.12.87 г.

- Методические указания по определению массовой концентрации ртути в воде водоемов для культурно-бытового и хозяйственно-питьевого назначения, в сточных водах, в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в почве, №4242-87 от 08.01.87 г.

СанПиН 9-109 РБ 98

Приложение 5

(справочное)

Приготовление бумажных индикаторов и ориентировочный контроль за содержанием

паров ртути в воздухе

Равные объемы 10% растворов йодистого калия и медного купороса сливают в стеклянную посуду. После осаждения верхний слой раствора сливают декантацией. Осевший осадок фильтруют через бюхнеровскую воронку под разрежением.

Осадок из фильтров промывают дистиллированной водой, затем 1%-ным раствором сульфита натрия (до обесцвечивания), после этого еще несколько раз водой, которую тщательно отсасывают. Осадок с фильтра переносят в чисто вымытую стеклянную баночку с притертой пробкой, сюда же прибавляют этиловый спирт до получения пастообразной массы. Полученную массу подкисляют 25% азотной кислотой из расчета одна капля кислоты на 50 мл массы.

Для приготовления полосок полученная масса стеклянной палочкой (шпателем) наносится тонким слоем на полоски фильтровальной бумаги шириной 10 мм, которые после этого высушиваются в эксикаторе. Высушенные бумажки переносятся на хранение в стеклянные банки с притертой пробкой.

При анализах реактивные бумажки развешиваются в помещениях у рабочих мест на уровне зоны дыхания человека. При наличии паров ртути экспонированные бумажки приобретают розовый оттенок. Результаты показаний контрольных бумажек отмечаются в журнале, как сказано в п. 18.2 настоящих Правил.

Примерные данные, отражающие зависимость

| между началом окрашивания реактивной бумажки | и концентрацией паров ртути в воздухе |
| --- | --- |

через 15 май.                                                             	    0,7 мг/м3

через 20 мин.                                                                  0,3-"-

через 30 мин.                                                                  0,2-"-

через 50 мин.                                                                  0,1-"-

через 90 мин.                                                                  0,05-"-

через180мш.                                                                   0,03-"-

через 1440 мин.                                                              0,01-"-

(при комнатной температуре воздуха 16-20°С)