| РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ Міністэрства аховы здароўя ГАЛОЎНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ САНІТАРНЫ ЎРАЧ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ Министерство здравоохранения ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| вул.Мяснікова, 39, 220048, г.Мінск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by | Телефон 222-69-97 | ул.Мясникова, 39, 220048, г.Минск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 158

Об утверждении Санитарных правил и

норм 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на

рабочих местах,  в помещениях жилых,

общественных  зданий  и

на территории жилой застройки»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/172) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые «Санитарные правила и нормы (далее-СанПиН) «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных  зданий  и на территории жилой застройки» 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 и ввести их в действие на территории Республики Беларусь со дня опубликования.

2. Не применять на территории Республики Беларусь «Санитарные  нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 03августа 1984г. № 3077-84; «Гигиенические рекомендации по устранению уровней шума на рабочих с учетом напряженности  и тяжести труда», утвержденные зам. начальника Главного санитарно-эпидемиологического управления МЗ СССР 16 июля 1981 г. № 2411-81. Считать утратившими силу Санитарные нормы «Шум на рабочих местах. Предельно допустимые уровни.» СН 9-86 РБ 98, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 31 декабря 1998г. №53.

3. Постановление довести до сведения заинтересованных.

В.И. Ключенович

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Главного

государственного санитарного

врача Республики Беларусь

31.12.2002  № 158

Санитарные правила и нормы 2.2.4/2.1.8.10-32-2002

«Шум на рабочих местах,  в помещениях жилых,  общественных  зданий  и на территории жилой застройки»

ГЛАВА 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные правила и нормы (далее ( Санитарные правила) устанавливают классификацию шумов, нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, допустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Санитарные правила не распространяются на помещения специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы).

2. Санитарные правила являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Республики Беларусь независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности, а также  физических  лиц независимо от  их гражданства.

3. Ссылки на требования Санитарных правил должны быть учтены в Государственных стандартах и во всех нормативно-технических  документах, регламентирующих планировочные, конструктивные, технологические, сертификационные, эксплуатационные требования к производственным объектам, жилым, общественным зданиям, технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудованию и машинам, транспортным средствам.

4. Ответственность за выполнение требований санитарных правил возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

5. Контроль за выполнением санитарных правил осуществляется органами и учреждениями государственного санитарного надзора Республики Беларусь (далее – госсаннадзора) в соответствии с Законом  "О санитарно-эпидемическом благополучии населения" и с учетом требований действующих санитарных правил и норм.

6. Измерения   шума   должны   проводиться в соответствии    с   ГОСТ 12.1.050     «Методы     измерения     шума  на  рабочих местах»  и ГОСТ 23337 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7. Шум (звук) – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом органом слуха человека, распространяющиеся в виде волны в газообразных средах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны.

8. Звуковое давление – переменная составляющая  давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па.

9. Уровень звукового давления – выраженное в логарифмических единицах отношение среднего квадратического значения звукового давления в определенной полосе частот к стандартизованному исходному значению звукового давления; измеряется в дБ (децибелах) и определяется по формуле

L = 20 lg p/p0  ,                                                       (1)

где  L – уровень звукового давления, дБ;

р – среднее квадратическое значение звукового давления в определенной полосе частот, Па;

р0 = 2 · 10 –5 ,  Па – исходное значение звукового давления в воздухе.

10. Уровень звука ( выраженное в логарифмических единицах отношение среднего квадратического значения звукового давления, скорректированного по стандартизованной частотной характеристике «А», к стандартизованному исходному значению звукового  давления;    измеряется    в    дБА    (децибелах   по   частотной  характеристике «А») и определяется по

формуле

L = 20 lg pА/p0  ,                                                       (2)

где  L – уровень звука, дБА;

р – среднее квадратическое значение звукового давления с учетом коррекции  «А», Па.

11. Эквивалентный (по энергии) уровень звука непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднее квадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение заданного интервала времени;  измеряется в дБА и определяется по формуле

T

LАэкв = 10 lg { T-1 (  [ pA (t) / p0] 2 dt }  ,                                         (3)

0

где LАэкв  - эквивалентный  (по  энергии)  уровень  звука непостоянного шума,

дБА;

pA (t) – текущее значение среднего квадратического звукового давления с учетом коррекции “А”, Па;

Т – заданный интервал времени, с.

12. Максимальный уровень звука - уровень звука, соответствующий максимальному    показанию     измерительного      прямопоказывающего   прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или  значение  уровня звука, превышаемое в течение 1% времени  измерения  при  регистрации  автоматическим  устройством; измеряется в дБА.

13. Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.

14. Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

ГЛАВА 3

КЛАССИФИКАЦИЯ  ШУМА

15. По характеру спектра шум следует подразделять на широкополосный и тональный.

Широкополосный  шум  - шум  с  непрерывным   спектром   шириной более одной октавы.

Тональный шум  - шум, в спектре которого имеются выраженные дискретные (тональные) составляющие.

Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня звукового давления в одной полосе над соседними не менее, чем на 10 дБ.

16. По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный шум.

Постоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более, чем на 5 дБА при измерениях  на   стандартизованной   временной   характеристике   измерительного  прибора  "медленно".

Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий  день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной временной характеристике измерительного прибора "медленно".

17. Непостоянный шум подразделяют на колеблющийся, прерывистый и импульсный.

Колеблющийся шум - шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени.

Прерывистый шум - шум, уровень звука которого изменяется во времени ступенчато (на 5 дБА и более),  причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более.

Импульсный шум - шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука, измеренные на стандартизованных временных характеристиках шумомера «импульс» и «медленно»,  отличаются на 7 дБА и более.

ГЛАВА 4

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

18. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:

- уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5;  63;  125;   250; 500; 1000; 2000;  4000; 8000 Гц, определяемые по формуле (1);

- уровни звука в дБА, определяемые по формуле (2).

Оценка  постоянного  шума на  соответствие  предельно  допустимым уровням должна проводиться как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться как несоответствие настоящим санитарным правилам.

19. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:

- эквивалентный  (по  энергии)  уровень звука в дБА, определяемый по формуле (3);

-  максимальный уровень звука в дБА.

Оценка непостоянного шума на соответствие предельно допустимым уровням должна проводиться как по эквивалентному, так  и по максимальному уровням звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться  как несоответствие настоящим санитарным правилам.

20. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности  представлены в  приложении 1.

Количественную   оценку  тяжести  и  напряженности  труда   следует

проводить в соответствии с  «Гигиеническими критериями оценки и классификацией условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. (Гигиеническая классификация условий труда)» № 11-6-2002 РБ, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь   09 октября 2002 г. № 74.

21. Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с учетом категорий тяжести и напряженности труда представлены в  приложении 2.

22. Для тонального и импульсного шума предельно допустимые уровни должны приниматься на 5 дБ (дБА) меньше значений, указанных в приложениях 1, 2.

23. Для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления предельно допустимые уровни принимаются  на 5 дБ (дБА) меньше значений, указанных в приложениях 1, 2  (поправка для тонального и импульсного шума при этом не учитывается).

24. Дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума - 125 дБАI.

25. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнем звука или уровнем звукового давления в любой октавной полосе свыше 135 дБА (дБ).

ГЛАВА 5

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ

ШУМА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И        НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

26. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:

- уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5;  63;  125;   250; 500; 1000; 2000;  4000; 8000 Гц, определяемые по формуле (1);

-   уровни звука в дБА, определяемые по формуле (2).

Оценка постоянного шума на соответствие  допустимым уровням должна проводиться как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться как  несоответствие настоящим санитарным правилам.

Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука в дБА.

27. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:

-   эквивалентный  (по энергии)  уровень звука  в дБА, определяемый  по формуле (3);

-   максимальный уровень звука в дБА.

Оценка непостоянного шума на соответствие  допустимым уровням должна проводиться как по эквивалентному, так  и по максимальному уровням звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться  как несоответствие настоящим санитарным правилам.

28. Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки  устанавливаются  согласно приложению 3.

29. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии обеспечения нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений, палат, классов - при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон).

Источник шума следует считать внешним, если уровень шума, проникающего в помещение от данного источника, будет выше при условии обеспечения нормативной вентиляцией.

30. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения,   железных   дорог,   допускается    принимать   на   10   дБА   выше указанных в позициях 9 и 10 приложения 3.

31. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях   и   на    территориях,    прилегающих    к   зданиям,   системами

кондиционирования воздуха, воздушного отопления,  вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже указанных в приложении 3 (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует).

# 32. Для тонального и импульсного шума  следует принимать поправку 5дБ (дБА) к значениям, указанным в приложении 3.

Приложение 1

к Санитарным правилам и  нормам 2.2.4/2.1.8.9-36-2002

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,

общественных зданий и на территории жилой застройки»

Предельно  допустимые  уровни   звука  и  эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности

| Категория напряженности трудового процесса | Категория тяжести трудового процесса |
| --- | --- |
|  | легкая физическая нагрузка | средняя физическая нагрузка | тяжелый труд I степени | тяжелый труд 2 степени | тяжелый труд 3 степени |
| Напряженность легкой степени | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Напряженность средней степени | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Напряженный труд I степени | 60 | 60 | - | - | - |
| Напряженный труд 2 степени | 50 | 50 | - | - | - |

Приложение 2

к Санитарным правилам и

нормам 2.2.4/2.1.8.9-36-2002

«Шум на рабочих местах,

в помещениях жилых,

общественных зданий и на территории жилой застройки»

Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука

и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов

трудовой деятельности и рабочих мест

| № пп | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровни звука и эквива- лентные уровни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | звука (в дБА) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Творческая деятельность, руководящая работа с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышенными требованиями, научная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деятельность, конструирование и проектирование, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программирование, преподавание и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучение, врачебная деятельность. Рабочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | места в помещениях дирекции, проектно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкторских бюро, расчетчиков, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программистов вычислительных машин, в лабораториях для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теоретических работ и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обработки данных, приема больных в здравпунктах | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |

Продолжение приложения 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Высококвалифицированная работа, требующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сосредоточенности, административно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управленческая деятельность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | измерительные и аналитические работы в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лаборатории; рабочие места в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цехового управленческого аппарата, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочих комнатах конторских помещений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в лабораториях | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 3 | Работа, выполняемая с часто получаемыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | указаниями и акустическими сигналами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работа, требующая постоянного слухового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроля: операторская работа по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | точному графику с инструкцией; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диспетчерская работа. Рабочие места в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещениях диспетчерской службы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабинетах и помещениях наблюдения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дистанционного управления с речевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | связью по телефону; машинописных бюро, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на участках точной сборки, на телефонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и телеграфных станциях, в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мастеров, в залах обработки информации на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вычислительных машинах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |

Продолжение приложения 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Работа, требующая сосредоточенности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работа с повышенными требованиями к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | процессам наблюдения и дистанционного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управления производственными циклами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие места за пультами в кабинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наблюдения и дистанционного управления, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | без речевой связи по телефону, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещениях лабораторий с шумным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудованием, в помещениях для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размещения шумных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вычислительных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5 | Выполнение всех видов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работ (за исключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перечисленных в п.п. 1—4 и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аналогичных им) на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянных рабочих местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в производственных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещениях и на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территории предприятий | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Подвижной состав железнодорожного транспорта |
| 6 | Рабочие места в кабинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | машинистов тепловозов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электровозов, поездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метрополитена, дизель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поездов и автомотрис | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 7 | Рабочие места в кабинах машинистов скоростных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пригородных электропоездов | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |

Продолжение приложения 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебных помещений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рефрижераторных секций, вагонов электростанций, помещений для отдыха багажных и почтовых отделений | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 9 | Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
| Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда |
| 10 | Рабочая зона в помещениях энергетического отделения судов с постоянной вахтой (помещения, в которых установлена главная энергетическая установка, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных систем и устройств) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 11 | Рабочие зоны в центральных постах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управления (ЦПУ) судов (звукоизолированные), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещениях, выделенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из энергетического отделения, в которых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлены контрольные приборы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства индикации, органы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главной энергетической установкой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вспомогательными механизмами | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |

Продолжение приложения 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Рабочие зоны в служебных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | судов (рулевые, штурманские, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | багермейстерские рубки, радиорубки и др.) | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
| 13 | Производственно-технологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещения на судах рыбной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленности (помещения для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переработки объектов промысла рыбы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | морепродуктов и пр.) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили |
| 14 | Рабочие места водителей и обслуживающего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | персонала грузовых автомобилей | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
| 15 | Рабочие места водителей и обслуживающего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | персонала (пассажиров) легковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобилей и автобусов | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и др. аналогичные виды машин |  |
| 16 | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и др. аналогичных машин | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |  |
| Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты |  |
| 17 | Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов: допустимые оптимальные | 107 96 | 95 83 | 87 74 | 82 68 | 78 63 | 75 60 | 73 57 | 71 55 | 69 54 | 80 65 |  |

Приложение 3

к Санитарным правилам и нормам 2.2.4/2.1.8.9-36-2002

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,

общественных зданий и на территории жилой застройки»

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки

| № | Назначение | Время | Уровни звукового давления, дБ, | Уровни | Макси- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | помещений или | суток | в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | звука LА и | маль- ные |
|  | территорий |  |  | эквивалентные уровни | уровни звука LАмакс, |
|  |  |  |  | звука LАэкв, | дБА |
|  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | дБА |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Палаты больниц и | с 7 до | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
|  | санаториев, операцион- | 23 ч. с 23 до | 69 | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 25 | 40 |
|  | ные больниц | 7 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабинеты врачей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поликлиник, амбулаторий, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диспансеров, больниц, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | санаториев |  | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 3 | Классные помещения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебные кабинеты, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учительские комнаты, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аудитории школ и других |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебных заведений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конференц- залы, читальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | залы библиотек |  | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| 4 | Жилые комнаты квартир, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилые помещения домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отдыха, пан-сионатов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | домов-интернатов для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | престарелых и инвалидов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спальные помещения в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | детских дошкольных | с 7 до | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
|  | учреждениях и школах- | 23 ч. с 23 до | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 45 |
|  | интернатах | 7 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номера гостиниц и жилые | с 7 до 23 ч. | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
|  | комнаты общежитий | с 23 до 7 ч. | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 6 | Залы кафе, ресторанов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | столовых |  | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| 7 | Торговые залы магазинов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пассажир-ские залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аэропортов и вокзалов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приемные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предприятий бытового обслужива-ния |  | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75 |
| 8 | Территории, непосред-ственно | с 7 до. | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
|  | прилегаю-щие к здани- ям больниц и | 23 ч с 23 до. 7 ч | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
|  | санаториев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Территории, непосредст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | венно прилегаю-щие к жилым домам, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зданиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поликлиник, зданиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амбулаторий, диспансеров, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | домов отды-ха, пансионатов, домов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | интернатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для престарелых и инвалидов, детских престарелых и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольных учреждений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школ и других учебных | с 7 до 23 ч. | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 70 |
|  | заведений, библиотек | с 23 до 7 ч. | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| 10 | Территории, непосредст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | венно приле-гающие к | с 7 до | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75 |

Продолжение приложения 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданиям гостиниц и | 23 ч. с 23 до. | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 | 65 |
|  | общежитий | 7 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Площадки отдыха на территории больниц и санаториев |  | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 12 | Площадки отдыха на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | микрорайо-нов и групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилых до-мов, домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отдыха, пансионатов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | домов-ин-тернатов для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | престарелых и инвалидов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки детских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольных учреждений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школ и др. учебных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заведений |  | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |