технический кодекс	ТКП 45-3.02-25-2006 (02250)

установившейся практики

____________________________________________________________________________________ГАРАЖИ-СТОЯНКИ  И СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

##### Нормы проектирования

### 7  Охрана окружающей среды

7.1 В составе проектов на строительство гаражей-стоянок и стоянок следует разрабатывать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с ПЗ-02 к СНБ 1.03.02.

7.2 Размещение гаражей-стоянок и стоянок в пределах прибрежных полос малых, больших, средних рек, а также водоемов Республики Беларусь запрещается.

7.3 Размещение гаражей-стоянок и стоянок в пределах водоохранных зон малых, больших, средних рек и водоемов запрещается без экологического обоснования и согласования с органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

7.4 Для отвода дождевых и талых вод с кровли и территории гаражей-стоянок и стоянок следует предусматривать систему ливневой канализации.

7.5 При размещении гаражей-стоянок и стоянок вместимостью более 100 автомобилей необходимо предусматривать строительство очистных сооружений по очистке ливневого стока с территории стоянок.

7.6 При размещении гаражей-стоянок коллективного пользования вместимостью более 200 авто-мобилей следует предусматривать строительство помещений для мойки автомобилей с оборотной системой водоснабжения.

7.7 При размещении стоянок для парковки возле зданий и объектов общественного назначения до 50 мест организацию поверхностного отвода ливневых вод допускается осуществлять без строительства очистных сооружений.

7.8 Хозяйственно-бытовые и технологические сточные воды от помещений, указанных в 5.2.3, следует отводить в городскую систему хозяйственно-бытовой канализации, а при ее отсутствии — на проектируемые очистные сооружения с последующим сбросом очищенных сточных вод в водоем.

7.9 При выборе площадки для строительства гаражей-стоянок и стоянок необходимо учитывать существующие фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в районе размещения.

7.10 В составе раздела «Охрана окружающей среды» для всех проектируемых (вновь строящихся или подлежащих реконструкции или расширению) гаражей-стоянок и стоянок необходимо проведение расчета валовых выбросов в атмосферу и приземных концентраций вредных веществ в атмосфере.

7.11 При строительстве гаражей-стоянок и стоянок необходимо предусматривать мероприятия по озеленению и благоустройству территории.

7.12 При размещении гаражей-стоянок и стоянок в границах территорий жилого района с удельным весом озелененных территорий менее 25 % (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона) их следует предусматривать только подземными или подземно-надземными многоэтажными.

7.13 Размещение на жилых территориях гаражей-стоянок (за исключением подземных) и стоянок постоянного хранения вместимостью более 300 автомобилей и стоянок временного хранения вместимостью более 50 автомобилей не допускается.

7.14 При строительстве и реконструкции жилой застройки территорий городов устройство стоянок для автомобилей персонала планируемых общественных объектов необходимо предусматривать в подземном уровне.

7.15 На территории гаражей-стоянок и стоянок необходимо предусматривать устройство площадки для установки контейнеров по раздельному сбору твердых бытовых отходов и отработанных масел.