## Slide 1: Съемочная аппаратура

## Slide 2
Аэрокосмические снимки получают с помощью специальной аппаратуры — съемочных систем многократного действия.
Съемочные системы отличаются по принципу действия, конструкции, назначению;
среди них выделяют основные — фотографические, оптико-электронные и радиоэлектронные.

## Slide 3: Аэросъемочные носители
При дистанционных исследованиях природной среды используются несколько типов аэросъемочных носителей

## Slide 4
Легкий тип самолета
предназначен в основном для крупномасштабной аэрофотосъемки на ограниченных участках в целях лесо- и землеустройства, геоэкологического картографирования, выполнения поисково-съемочных
и патрульных маршрутов.

## Slide 5
Средний тип
служит для выполнения полетов на средних (и относительно малых) высотах с применением, в основном, оптических и некоторых радиофизических методов и средств ДЗ на ограниченных по площади или протяженности тестовых участках для решения опытно-производственных задач

## Slide 6
Тяжелый тип – (самолет-лаборатория) рассчитан на практическое решение всех научно-технических задач, стоящих перед авиационными средствами в общем комплексе аэрокосмических исследований

## Slide 7
Высотный тип – (самолет-лаборатория)
должен обеспечивать проведение дистанционных измерений и съемок практически через всю толщу атмосферы и зондирование её верхних слоев

## Slide 8
Глав­ными являются фотокамеры, сканеры и радиолокаторы, которые также имеют по несколько разновиднос­тей.

## Slide 9
Для решения задач дистанционного зондирования могут использоваться следующие приборы:
фотографические камеры, работающие в
видимом и ближнем ИК диапазоне (0,4 – 0,9 мкм);
телевизионные камеры;
оптико-механические и оптико-электронные сканирующие радиометры, работающие как в диапазоне отраженного солнечного ИК излучения (1,5 – 1,8 мкм и 2,0 – 2,4 мкм), так и в диапазоне собственного теплового ИК излучения Земли (8 – 14 мкм);
спектрометрические устройства;
пассивные СВЧ-радиометры, в том числе сканирующие и оснащенные средствами формирования изображений;
приборы активного зондирования: лазерные системы (лидары), радиолокаторы СВЧ диапазона, в том числе РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой антенны (РСА).

## Slide 10
Фотографические аппараты
— это распространенная и универсальная съемочная аппаратура, кото­рая используется прежде всего для съемок с самолета

## Slide 11
1 — кассета;
2 — камерная часть;
3 — объективная часть;
4 — командный прибор для управления работой аэро­фотоаппарата
Аэрофотоаппарат

## Slide 12
Для проведения аэрофотосъемок используют комплекс технических средств:
специализированные самолеты и вертолеты;
аэрофотоаппараты (АФА) и фотоустановки;
аэрофотоматериалы (аэрофотопленки: черно-белые, цветные, спектрозональные, инфракрасные и специальные);
наземные средства (пункты) обработки материалов АФС

## Slide 13
1- спутники GPS системы,
2 – самолет аэрофотосъемщик,
3 – наземная станция GPS,
4 – передатчик канала связи с самолетом,
5 – площадь единичного кадра
Схема аэрофотосъемки с использованием GPS системы, работающей в дифференциальном режиме:

## Slide 14
Космические фотоаппараты
являются модификациями аэро­фотоаппаратов. Разрешение на ме­стности космических снимков, полученных этими аппаратами, со­ставляет несколько десятков метров

## Slide 15
Этот фотоаппарат Hasselblad 500EL использовал Нил Армстронг, чтобы сфотографировать поверхность Луны в 1969 году

## Slide 16
В оптико-электронных кадровых камерах изображение регистри­руется не фотографическим, а электронным способом. Устройство электронной камеры аналогично фотографической — изображение строится объективом в центральной проекции на плоскости, но вместо кассеты с фотопленкой используется электронная система, преобразующая оптическое изображение в электрические сигналы

## Slide 17
В цифровой электронной камере, которую все чаще называют цифровой фотокамерой, изображение местности строится на плос­кой поверхности многоэлементной матрицы приборов с зарядо­вой связью (ПЗС-матрицы). Геометрические размеры ПЗС-матриц, а следовательно, кадра цифрового снимка, пока невелики — составляют несколько сантиметров

## Slide 18
Панорамные фотоаппараты
позволяют снимать поперек на­правления полета широкую полосу местности — иногда от гори­зонта до горизонта — при высоком фотографическом качестве снимков

## Slide 19
Схема получения фотоснимка при панорамной съемке
1 — объектив;
2 — экспонирующая щель;
3 — фотопленка

## Slide 20
Аппаратура ИК-диапазона спектра
служит для построения картины теплового поля земной поверхности
Основные характеристики ИК-систем :
Спектральная чувствительность системы должны быть расположена в области электромагнитного спектра, в которой атмосфера обладает хорошей прозрачностью, а наземные объекты хорошо излучают.
ИК-система должна обладать высокой разрешающей способностью по температуре и коэффициентам излучения земных покровов.
Диаграмма направленности должна быть весьма узкой, чтобы ИК-система обладала высокой пространственной разрешающей способностью, с помощью которой можно было бы обнаружить мелкие объекты.
Динамический диапазон линейной чувствительности системы должен быть достаточен для правильной передачи тепловых контрастов на наблюдаемой местности.

## Slide 21
Спектрометрическая аппаратура
предназначена для дистанционного измерения спектрального состава излучения, отраженного или рассеянного природными объектами в видимом и ближнем ИК диапазонах спектра электромагнитного излучения с целью последующей оценки параметров состояния природной среды.

## Slide 22
расширение рабочего спектрального диапазона измерений;
увеличение спектрального, пространственного, временного и энергетического разрешения;
возможность получения стереоизображений;
уменьшение ошибок измерений
Основные характеристики спектрометрической аппаратуры:

## Slide 23
Телевизионные системы
являются дальнейшим развитием бортовых систем, формирующих изображения.
Это многозональные телевизионные устройства с пространственным разделением светового потока на светочувствительной поверхности преобразователя – сканеры плоскости изображения

## Slide 24
Принцип действия рассматриваемых систем основан на использовании оптико-электронного кодирования изображений
Телевизионные системы

## Slide 25
Телевизионные системы можно разделить по способам построения на
однокадровые
многокадровые

## Slide 26
Во-первых, видеосигнал передается как величина напряжения, что допускает возможность дальнейших электронно-числовых преобразований.
Во-вторых, при съемке изображение может быть сразу передано на Землю
Преимущества телевизионных систем
Недостатком известных телевизионных систем является низкое пространственное разрешение по сравнению с фотографическими системами

## Slide 27
Лазерно-локационная аппаратура
используются для измерения концентраций основных и малых составляющих атмосферы, что необходимо для контроля техногенных загрязнений природной среды;
позволяют измерить термические, структурные и динамические характеристики как атмосферы, так и гидросферы;
регистрируют пороговые концентрации определенных веществ, что требуется для систем аварийного предупреждения;
системы мобильного размещения позволяют картографировать рассеивание сточных шлейфов, распознавать изображения таких объектов зондирования как нефтяные пятна.

## Slide 28
Лазерно-локационная аппаратура устанавливается на наземных площадках и на подвижных объектах: вертолетах, самолетах, спутниках.
Лазерное дистанционное зондирование относится к классу систем активного зондирования. Эти системы обозначают термином «лидары».
Они состоят из передатчика, приемника, блока обработки данных и синхронизации

## Slide 29
СВЧ-радиометрическая аппаратура
Методы сверхвысокочастотной радиометрии основаны на приеме собственного электромагнитного излучения земной (водной) поверхности на сверхвысоких частотах (СВЧ), т.е. в диапазоне от миллиметровых до дециметровых длин волн.

## Slide 30
Определение влажности почвы СВЧ радиометрическим методом с борта вертолета
1 – пространственные вариации коэффициента излучения Х, обусловленные различными источниками увлажнения земной поверхности
2 – соответствующие вариации влажности W%

## Slide 31
Практическое применение
СВЧ-радиометрические методы зондирования нашли для дистанционного определения запасов продуктивной влаги в почве.
Радиометрическую аппаратуру дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазона радиоволн устанавливают как на авиационные, так и космические носители

## Slide 32
Радиолокационные станции
бокового обзора (РЛС БО)
находят широкое применение для решения задач воздушной разведки, изучения и картографирования природной среды

## Slide 33
Радиолокационные сигналы получаются следующими методами:
активной радиолокацией, основанной на облучении цели радиоизлучением и приема отраженных радиоволн;
информацию о свойствах цели несет отраженный сигнал;
активного ответа, основанного на получении от цели сигнала от установленного на цели ретранслятора (ответчика);
пассивной радиолокации, заключающейся в приеме сигналов собственного излучения цели (объектов).

## Slide 34
Радиолокационные ДЗ широко применяют для решения ряда задач в области:
тематического картографирования особенно труднодоступных районов;
геодезических изысканий;
геологических исследований при составлении и обновлении структурных карт на больших территориях;
сельского хозяйства для создания карт распределения посевов, почв, карт землепользования;
для ледовой разведки с целью получения данных местоположения льдов, разрывов между ними, границ наводнений и береговой линии

## Slide 35
Двусторонняя съемка ме­стности радиолокатором бокового обзора

## Slide 36
Сканеры
При сканерной съемке изображение местности получают в виде непрерывной полосы, состоящей из строк (сканов), которые, в свою очередь, состоят из отдельных элементов (пикселов).

## Slide 37
Принцип сканерной съемки

## Slide 38
Принцип сканерной съемки

## Slide 39
Важные характеристики сканера
угол сканирования (обзора)
мгновенный (соответствующий одному элементу) угол зрения,
которые определяют соответственно ширину полосы съемки и пространственное разрешение на местности

## Slide 40
Разновидности сканеров
Сканирующие радиометры (фотометры, видеоспектрометры) - не только получают снимки, но и измеряют интенсивность излуче­ния, зарегистрированного в пределах каждого пиксела.
В зависимости от движения сканирующего луча — по плоскости или образующей конуса — сканеры делят на линейные и конические.

## Slide 41
Разновидности сканеров
2. Оптико-электронные сканеры –
ис­пользуются приборы с зарядовой связью в виде ПЗС-линейки, которая устанавливается поперек направления движения спутни­ка.
У оптико-электронного сканера в отличие от опти­ко-механического отсутствуют подвижные элементы, которые связаны колеблющимся зеркалом. Он более прост в устройстве и надежен в работе.

## Slide 42
Разновидности сканеров
3. Многозональные сканеры - для
одновременного получения снимков в нескольких спектральных зонах.
Число приемников, их тип (спектральная чувствительность) устанавли­ваются в соответствии с количеством и шириной спектральных зон, в которых работает многозональный сканер.

## Slide 43
Разновидности сканеров
4. Гиперспектралъный оптико-электронный сканер - видимое, среднее инфракрасное и тепловое излучения регистри­руются детекторами трех прямоугольных ПЗС-матриц.
Общее число зональных снимков, получаемых гиперспектральным сканером, может достигать
не­скольких сотен

## Slide 44
Разновидности сканеров
5. Тепловизор – специальный сканер; с его помощью при тепловой инфракрасной съемке снимки получают снимки с порогом темпера­турной чувствительности 0,1 —0,5 °С.

## Slide 45
Разновидности сканеров
6. Радиометры – микроволновые сканеры для пассивной съемки в микроволновом диапазоне.
Космические микроволновые радиомет­ры позволяют получать радиотепловые снимки пока с невысоким (в несколько километров) пространственным разрешением, ко­торое тем лучше, чем длиннее антенна.