## Slide 1: Технологическая схема процесса дешифрирования

## Slide 2
Под технологией дешифрирования понимается совокупность средств и приемов извлечения информации со снимков
Наиболее рациональной может считаться такая технологическая схема, при которой удается извлечь со снимков максимум информации при минимальной затрате средств и труда

## Slide 3
Технологическая схема процесса дешифрирования

## Slide 4
При любой технологической схеме процесс дешифрирования начинается с постановки общей задачи картографирования или исследования.
Задача ставится с учетом реальных возможностей получения материалов съемки, наличия соответствующего оборудования, квалификации дешифровщиков
и т.д.
В то же время поставленной задачей во многом определяется выбор средств и методик извлечения информации.

## Slide 5
При любой технологической схеме обязателен предварительный этап.
Он включает несколько процессов,
первый из которых —
подготовка съемочных материалов.

## Slide 6
Наиболее полно учесть условия поставленной задачи можно в случае, если есть возможность провести специальную съемку, отвечающую предварительно сформулированным требованиям.
Эту часть работ завершает просмотр полученных съемочных материалов, преследующий две основные цели:
оценку качества снимков
общее знакомство с территорией

## Slide 7
Сбор дополнительных материалов
является необходимым звеном подготовительного этапа процесса дешифрирования, в зависимости от конкретных условий меняться может лишь объем собранных материалов, предпочтение одному или другому виду источников.
Дополнительные материалы включают литературные источники, карты, ведомственные материалы

## Slide 8
Сбор литературных источников
и знакомство с ними имеют целью получить сведения о географических особенностях территории, о существе картографируемых или изучаемых объектов, специфике их изображения на аэрокосмических снимках.
Все эти сведения можно получить из научной литературы, методических пособий и справочников.

## Slide 9
Сведения об объекте дешифрирования предоставляют картографические материалы:
государственные топографические карты;
тематические карты;
ведомственные картографические источники.
Наилучшим материалом являются карты масштаба, сопоставимого с масштабом используемых снимков.
При топографическом дешифрировании для ознакомления с местностью используют топографические карты раннего выпуска и некоторые тематические,
а при тематическом дешифрировании — наиболее современные топографические и тематические других масштабов и тем.

## Slide 10
Особое место при тематическом дешифрировании может быть отведено
ведомственным картографическим материалам:
при дешифрировании растительности — планам лесоустройства, создаваемым в лесном ведомстве;
при почвенном и сельскохозяйственном дешифрировании — планам и картам землепользований и почвенными картами;
=> при изучении по снимкам рельефа береговой зоны морей можно использовать навигационные карты

## Slide 11
Необходимыми видами работ на подготовительном этапе являются разработка легенды карты, которую предполагается составлять по снимкам,
а также создание эталонов (образцов) дешифрирования.
В качестве последних могут быть использованы материалы, полученные ранее: карты, отчеты и результаты экспедиционных работ и т.д.
Для их создания проводятся
специальные полевые работы.

## Slide 12
Выбор полевого или камерального метода дешифрирования или их сочетания зависит от:
поставленной задачи,
характера объекта дешифрирования,
географических условий территории,
масштаба и точности создаваемой карты,
сроков выполнения работ,
обеспеченности материалами, инструментами, кадрами соответствующей квалификации.
В картографическом производстве и при выполнении исследовательских работ приняты три типа технологической схемы процесса дешифрирования

## Slide 13
1. При одноэтапной схеме выполняется либо полевое, либо камеральное дешифрирование.
Так, только полевое дешифрирование проводится при крупномасштабном топографическом картографировании городов, а только камеральное — при изучении недоступных территорий, при мелкомасштабном тематическом картографировании на
основе космической информации.

## Slide 14
2. Значительно чаще применяются 2—3-этапные схемы.
В этом случае процесс может начинаться с полевого дешифрирования. В результате его проведения создаются эталоны (образцы) дешифрирования, на основе которых на втором этапе выполняется сплошное камеральное дешифрирование.
Такие технологические схемы применяются как в топографическом производстве, так и при создании по снимкам тематических карт крупных и средних масштабов.

## Slide 15
3. При изучении природных ресурсов, при создании тематических карт на основе космической информации применялись еще более сложные
многоэтапные схемы.
Одна из них включает предварительное камеральное дешифрирование — маршрутное полевое — камеральное — полевой контроль — окончательное камеральное,
а другая полевое — камеральное — полевой контроль и дополнительное полевое — окончательное камеральное дешифрирование.