## Slide 1: Физические основы дистанционных методов

## Slide 2
Физические основы аэрокосмического зондирования и прин­ципы регистрации электромагнитного излучения представляют собой фундаментальные знания, которые мало меняются во
вре­мени, а конкретные съемочные системы и виды съемок непре­рывно совершенствуются, часто сменяясь на новые

## Slide 3
Поэтому, изу­чая технологии получения снимков, важно обращать особое
вни­мание на основные принципы устройства съемочных систем и принципиальные особенности аэрокосмических съемок, влия­ющие на изобразительные и измерительные свойства снимков.

## Slide 4
При аэрокосмическом зондировании информация об объекте исследования извлекается из результатов регистрации излучения, представляющего собой электромагнитные волны — ультрафио­летовые, световые, инфракрасные, радиоволны, имеющие разную длину, распространяющиеся прямолинейно с
одинако­вой скоростью — скоростью света — и при взаимодействии с ве­ществом подчиняются одинаковым физическим законам

## Slide 5
Диапазоны электромагнитных волн |  |  |  |  |  |  | 
УФ | Видимый | ИК | Микроволновый |  |  |  | Радио
Длина волны |  |  |  |  |  |  | 
0,40 мкм | 0,78 мкм | 1,2 мкм |  | 1,0 мкм | 1,0 см | 1,0 м | 
Фотосъемка в УФ лучах | Черно-белая и цветная фотосъемки Черно-белая и цветная телевизионная съемка | Фотосъемка в ИК лучах Сканерная ИК съемка |  | Инфратепловая съемка | Радиотепловая съемка | Радиолокационная съемка | 

## Slide 6
Последовательность электромагнитных волн, классифицирован­ная по их длинам (или частотам), называется спектром электро­магнитных волн. Большинство современных аэрокосми­ческих методов основано на использовании оптических и ультра­коротких радиоволн с длиной
от 0,3 мкм до 3 м.

## Slide 8
Фотосъемка позволяет получать изображения в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области спектра электромагнитного излучения непосредственно на светочувствительных материалах. Фотосъемка является одним из основных методов дистанционных съемок, так как она дает наибольший объем информации при высоком геометрическом качестве изображений

## Slide 9
К нефотографической съемке относят различные виды съемок, охватывающие спектр электромагнитных излучений от ультрафиолетового до радиодиапазона. Наибольшее развитие получили телевизионная, радиолокационная и лазерная съемка

## Slide 10
Многозональная съемка – это съемка в узких спектральных диапазонах, когда одновременно используется несколько (до 6 и более) каналов. Диапазоны многозональной съемки обычно располагаются в различных участках спектра

## Slide 11
Воздушная съемка или аэрофотосъемка – основной источник получения исходной информации о местности при составлении топографических и геологических карт

## Slide 12
Фотосъемку, выполненную
с высот до 10 000 м,
называют обычной аэрофотосъемкой,
а свыше 10 000 м –
высотной аэрофотосъемкой

## Slide 13
Природные условия
проведения съемок

## Slide 14: Солнечное излучение
Основным естественным источником освещения земной по­верхности является Солнце, которое излучает различные элект­ромагнитные волны — от ультрафиолетовых до радиоволн.
Основ­ная энергия приходится на излучение с длинами волн 0,3 — 3 мкм, причем максимум энергии — на волны длиной около 0,5 мкм

## Slide 15
Для аэрокосмического изучения объектов суши наибольший
ин­терес представляет отраженное излучение, определяющее их
оп­тические характеристики:

## Slide 16
яркость – характеризуется световым потоком излучаемого и отражающего объекта;
альбедо – характеризуется потоком радиации, отражающейся от поверхности и потоком падающим на нее
Для объектов зем­ной поверхности наиболее важны коэффициенты интегральной и спектральной яркости,
яркостный контраст и индикатриса отра­жения

## Slide 17
Коэффициент интегральной {ахроматической) яркости r ха­рактеризует относительную величину отраженного потока излучения в заданном направлении по сравнению с освещающим по­током

## Slide 18
Яркостный контраст применяется для характеристики яркостных различий двух объектов
(или смежных деталей одного объекта).
Применяют несколько
взаимо­связанных выражений для контраста. Среди них наиболее употре­бительны относительный контраст и так называемый визуальный

## Slide 19
Различают четыре основных вида индикатрис отражения.
Свой­ством зеркального отражения обладают спокойная
водная повер­хность, ледяной покров, накатанные грунтовые дороги
Индикатриса отражения – это совокупность коэффициентов ярко­сти объекта по разным направлениям
изображенная графически в виде полярной диаграммы

## Slide 20
Индикатриса отражения
гладкой (а),
шероховатой (матовой) (б) и расчлененной (в) поверхности

## Slide 21
Собственное излучение Земли
Максимум энергии излучения приходится на диапазон 10 мкм (инфракрасное излучение). На длинах волн 304 мкм интенсивность излучения Земли примерно одинаковая с инфракрасным солнечным излучением.
Основная энергия уходящего излучения Земли приходится на участок спектра от 3 до 30 мкм. Инфратепловая съемка выполняется, в основном, в областях спектра 3-5 и 8-15 мкм в так называемых окнах прозрачности

## Slide 22: Прохождение излучения в атмосфере
основная часть атмосферы, влияющая на прохождение излучения, заключена в приземном слое толщиной 10 км

## Slide 23
При прохождении излучения через атмосферу возникают следующие явления:
рефракция
рассеяние
поглощение излучения

## Slide 24: Спектральная отражательная способность природных объектов
По спектральной яркости в видимом диапазоне, где получен наибольший объем экспериментальных данных, все мно­гообразие объектов земной поверхности отчетливо делится на не­сколько классов, каждый из которых отличается по характеру спек­тральной отражательной способности

## Slide 25
Горные породы и почвы характеризуются увеличением коэф­фициентов спектральной яркости по мере приближения к красной зоне спектра. Спектральная яркость горных пород зависит от входящих в их состав минералов и элементов, а почв — от содер­жания соединений железа и гумуса.
Растительный покров отличается характерным максимумом отражательной способности в зеленой (0,55 мкм), минимумом — в красной (0,66 мкм) и резким увеличением отражения в ближ­ней инфракрасной зоне.
Водные поверхности характеризуются самыми низкими зна­чениями и монотонным уменьшением отражательной способнос­ти от сине-фиолетовой к красной зоне спектра, поскольку длин­новолновое излучение сильнее поглощается водой.
Снежный покров обладает наиболее высокими значениями коэффициентов спектральной яркости с небольшим их пониже­нием в ближней инфракрасной зоне спектра
Общим для всех объектов является понижение коэффициента спектральной яркости в зоне 2—3 мкм.

## Slide 26
На отра­жательную способность горных пород влияют запыленность, раз­личные поверхностные выцветы и корки
При повышении влажности почв их яркость уменьша­ется (при полном насыщении водой — в два раза)
Спектральная яркость растений меняется с их возрастом: она выше у молодых растений и ниже у находящихся в стадии полной зрелости
Отражательная способность водных объектов сильно зависит от содержания в воде фитопланктона и ее загрязнения — наличия взвешенных частиц, нефтяной пленки и т.д
Загрязнение снега и содержание в нем воды также приводят к изменениям отражательной способности. При насыщении снега водой отражение ближнего и среднего инфракрасного излучения резко падает

## Slide 27: Влияние атмосферы на регистрируемое излучение
Влияние облачности. Радиоволны длиной свыше 2 см беспрепятственно проходят сквозь облачный покров. При плани­ровании аэрокосмических съемок приходится учитывать простран­ственно-временные закономерности распространения облачнос­ти в течение суток и года
Атмосферная рефракция (искривление лучей) связана с изме­нением коэффициента преломления в разных слоях атмосферы, что обусловлено их различной плотностью, температурой, влаж­ностью.
Спектральная прозрачность атмосферы. По мере перехода в длинноволновую часть располагаются участки спектра — окна прозрачности, где коэффициент прозрач­ности атмосферы достаточно велик, хотя и не всегда равен еди­нице