Раздел 2. Топливно-энергетический комплекс

(ТЭК): его состав, значение, внешние и внутренние связи. Влияние ТЭК на территориальную структуру хозяйства. Топливная промышленность. Основные сферы применения и эколого-экономическая эффективность применения угля, нефти и газа. Основные способы извлечения нефти и природного газа. Устройство и работа нефте-, газопромысла. Технологические схемы переработки нефти и газа, факторы размещения предприятий. Подземная и открытая разработка угольных месторождений. Коксование угля. Электроэнергетика. Тепловые электростанции, их классификация. Принципиальные схемы работы и размещения паро- и газотурбинных электростанций. Гидравлические электростанции (ГЭС, ГАЭС, ПЭС). Атомные электростанции. Ядерный топливный цикл. Реакторы на тепловых (ВВЭР) и быстрых (БН) нейтронах. Особенности размещения АЭС. Новые способы получения электроэнергии. Принципы работы магнитогидродинамического (МГД) генератора, термоядерного реактора. Геотермальные, ветровые, солнечные электростанции. Энергосистемы. Воздействие энергетики на окружающую среду.

# Лекция 2. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ископаемые угли - это твердые продукты изменения растительных остатков, используемые в промышленности в виде энергетического и технологического топлива, а также химического сырья. (Это определение приемлемо и для горючих сланцев, однако горючие сланцы не могут быть использованы в черной металлургии).

Условно угли и сланцы различают по зольности: > 40-50% -  сланцы;

< 40-50% - угли.

Состав бурого угля: углерода - 64-78%,  водорода- 4,5-6%,  влаги  -  30-60%,   летучих веществ - > 42%,   зольность - от 7 до 45%,  калорийность  - до 5700 ккал.

Уголь представляет собой энергетическое и бытовое топливо. Наиболее эффективным   способом использования такого угля является его переработка в угольные брикеты. В перспективе использование бурого угля  связывают с получением из него жидкого топлива - нефти, полукокса, термоугля.

Каменные угли по химической зрелости классифицируют по ряду признаков:  выходу летучих веществ, спекаемости твердого остатка и теплоте сгорания. По этим признакам    каменные угли подразделяют на марки: длиннопламенный, газовый, коксовый, тощий и др.      Состав каменных углей: углерод - 76-92 %, водород - 2,5-5,7 %, влага - 6-25 %,   выход летучих веществ -   9-37 %.

Антрациты -  угли черного цвета с металлическим блеском, образовались в результате    регионального метаморфизма при погружении угленосных толщ в область повышенных температур (350-550°С) и высокого давления. Антрацит является высококалорийным      бездымным энергетическим топливом. Он относится к числу беспламенных углей, с трудом загорается и для горения требует сильной тяги. Некоторые лучшие сорта каменного угля превосходят его по теплоте сгорания. Содержание углерода в антраците достигает 94-98 %, водорода - 1-3 %, остальных элементов, некогда составлявших исходное органическое вещество растительных остатков - кислорода, азота, серы - 2-6 %. Используется как энергетическое топливо, а также для производства углеграфитовых блоков, электродов, карбидов кальция и кремния, при агломерации железных руд и обжиге карбонатных пород.

Коксование (пиролиз) - это термическое разложение угля без доступа воздуха.

Полукоксование - менее глубокое разложение угля, чем при коксовании. Температура нагревания угля без доступа воздуха - 500-700°С. В результате получают горючий газ, полукокс, смолу, органические вещества. Полукокс  - хорошее некоптящее топливо, газ - калорийное топливо и сырье для химических производств.

Гидрогенизация (гидрирование) угля - это процесс получения из угля жидкого топлива. Это процесс разрушения макромолекул угля с насыщением углеродных связей водородом до значений, характерных для жидких состояний. (Это процесс, при котором под давлением в среде водорода при высокой температуре (300-500°С) и в присутствии катализаторов происходят химические    превращения, связанные с обогащением топлива водородом).

Газификация угля сводится к неполному окислению углерода, содержащегося в топливе, с целью получения горючих генераторных газов.

Вопросы для самоподготовки:

- Состав и свойства нефти.

- Способы бурения скважин.

- Способы добычи нефти.

- Транспортировка нефти и газа.

- Подготовка нефти к переработке.

- Способы переработки нефти.

- Виды и марки ископаемых углей.

- Способы добычи угля:

а) открытая добыча;

б) подземная добыча (устройство шахты и ее эксплуатация);

в) гидродобыча (ее преимущества и недостатки перед другими способами добычи угля).

- Способы переработки угля:

а) коксование и полукоксование угля,

б) гидрогенизация,

в) промышленная и подземная газификация.

Контрольные вопросы:

- Состав и свойства нефти.

- Способы бурения скважин.

- Способы добычи нефти.

- Транспортировка нефти и газа.

- В чем заключается подготовка нефти к переработке.

- Способы переработки нефти.

- Виды и марки ископаемых углей.

- Способы добычи угля:

а) открытая добыча;

б) подземная добыча (устройство шахты и ее эксплуатация);

в) гидродобыча (ее преимущества и недостатки перед другими способами добычи угля).

9. Способы переработки угля:

а) коксование и полукоксование угля,

б) гидрогенизация,

в) промышленная и подземная газификация.