## Лекция 3. Электроэнергетика

1. Понятие об электроэнергетике.

2. Типы электростанций и принципы их работы.

3. Передача электроэнергии.

Электроэнергетика - комплекс производств, связанных с получением, преобразованием и транспортировкой электроэнергии.

В своем составе электроэнергетика объединяет:

электростанции, линии электропередач, кабельные сети, трансформаторные хозяйства, энергосистемы.

Электростанция - предприятие, вырабатывающее электрическую энергию путем преобразования других видов энергии.

В зависимости от источника энергии для производства электричества все электростанции делятся на:

ТЭС - КЭС (конденсационные электростанции) и ТЭЦ (теплоэнергоцентрали);

АЭС (атомные электростанции);

ГЭС (гидравлические, в том числе гидроаккумулирующие и деривационные, приливные);

геотермальные, ветровые, солнечные и др.

Важное свойство электроэнергии состоит в том, что ее нельзя накапливать и хранить в больших количествах, т.е. сколько электроэнергии произвели, столько ее необходимо передать потребителю.

Тепловые электростанции вырабатывают электроэнергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива.

ТЭС классифицируются:

по виду используемого топлива - станции на твердом, жидком, газообразном топливе и смешанного типа;

по типу тепловых двигателей - с паровыми турбинами (паротурбинные электростанции), газовыми турбинами (газотурбинные электростанции) и двигателями внутреннего сгорания (дизельные электростанции);

по виду отпускаемой энергии - конденсационные (КЭС) и теплофикационные электростанции (ТЭЦ);

по графику выдачи мощности - базовые (несущие равномерную нагрузку в течение года) и пиковые (работающие резкопеременному графику работы).

Иногда к ТЭС условно относят атомные, гелио- и геотермические электростанции.

# Атомные электростанции

Атомная электроэнергетика включает весь ядерный цикл: добычу урановых руд, изготовление тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), производство электроэнергии на АЭС, переработку и захоронение ядерных отходов. Заключительной стадией цикла должен быть демонтаж ядерных установок АЭС через 25-30 лет их работы. Принцип работы атомной электростанции основан на использовании тепла, выделяющегося при расщеплении ядра 235U под действием нейтронов.

Все реакторы подразделяются на реакторы на тепловых нейтронах и реакторы на быстрых нейтронах. Особенность реактора на тепловых нейтронах - наличие замедлителя в активной зоне. Им могут быть специальные вещества, помещаемые в активной зоне, или сам теплоноситель. Наиболее широкое применение в качестве замедлителя нашли обычная вода, тяжелая вода и графит. Особенность реактора на быстрых нейтронах - наличие зоны воспроизводства топлива, заполняемой конвертируемым тяжелым элементом, которая окружает активную зону и поглощает выходящие из нее нейтроны.

Атомная электростанция отличается от паротурбинной наличием реактора, в котором осуществляются внутриядерные реакции с выделением тепла и теплообменника (парогенератора), в котором этим теплом нагревается вода. То есть реактор и теплообменник заменяют котельные установки и паровой котел паротурбинной электростанции.

Гидравлические электростанции

ГЭС используют возобновимые природные ресурсы, что позволяет сокращать перевозки и экономить минеральное топливо, обладают простотой управления и имеют очень высокий коэффициент полезного действия (более 80 %). Себестоимость электроэнергии в 5-6 раз ниже, чем на ТЭС. Срок эксплуатации ГЭС значительно больше, чем ТЭС.

Типы ГЭС :

по мощности - малые (до 3 тыс.кВт), средние (от 3 до 50 тыс.кВт), крупные (свыше 50 тыс.кВт);

в зависимости от конструктивных особенностей - плотинные  (строят на равнинных реках, большая мощность), деривационные(строят в горных районах), смешанные;

по высоте напора - низконапорные (h напора - ниже 25 м, характерен для равнинных районов), средненапорные (от 25 до 75 м), высоконапорные (свыше 75 м, в горных районах).

В состав ГЭС входят: плотина, здание электростанции, часто шлюзы и рыбоходы.

Передача электроэнергии

Широкое применение электроэнергии в хозяйстве обеспечено возможностью ее передачи на большие расстояния. Принципиальная схема передачи электроэнергии состоит в следующем. Переменный электрический ток напряжением в несколько сотен или тысяч вольт, вырабатываемый на генераторах электрических станций, направляется в трансформатор, где преобразуется в ток напряжением в 200-300 тысяч киловольт, а затем подается на высоковольтные линии электропередач. У потребителя ток проходит через понижающий трансформатор и получает необходимое напряжение. Так как электроэнергию нельзя “складировать”, а потребление электроэнергии неравномерно по времени суток и даже сезонов года, то электростанции объединяют в энергосистемы для равномерного распределения электроэнергии между различными потребителями.

Энергосистема - это взаимообусловленное региональное сочетание электростанций разных типов, работающих на общую нагрузку.

Контрольные вопросы:

- Что включает в себя электроэнергетика?

- Какие преимущества имеет электрическая энергия перед другими видами энергии?

- Какие предприятия входят в электроэнергетику?

- Что такое энергосистема?

- Какие типы электростанций вам известны? По каким признакам можно классифицировать электростанции?

- Какое влияние оказывают различные типы электростанций на окружающую среду?