Лабораторная работа № 1

(Использование природных ресурсов и охрана природы)

Оценка состояния атмосферного воздуха

Для гигиенической оценки загрязнения воздуха используется комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), учитывающий классы опасности, стандарты качества и средние уровни загрязнения воздуха. Расчет ИЗА по данным наблюдений для одной примеси ведется по формуле:

qсрi – среднегодовая концентрация i-й примеси;

ПДКcci – среднесуточная предельно допустимая концентрация для i-й примеси, мг/м3;

Сi – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности i-ого загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы, принимает значения  1,7;  1,3;  1,0;  0,9  для соответственно I, II, III, IV классов опасности веществ.

Комплексный ИЗА, учитывающий  m  примесей, присутствующих в атмосфере, рассчитывают по формуле:

Задание 1.

а) по данным таблицы 1 определите индекс загрязнения атмосферы городов;

б) постройте диаграммы;

в) проанализируйте полученные результаты, сделайте выводы.

Варианты:

1 вариант – города N и М

2 вариант – города M и К

3 вариант – города N и K

Таблица 1 – Средний уровень загрязнения

атмосферного воздуха в городах

| Примеси | qг, мг/м3 | ПДКсс | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. N | г. M | г. K |  |  |
| Взвешенные вещества | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 3-4 |
| Диоксид серы | 0,001 | 0,01 | 0,006 | 0,05 | 3 |
| Оксид углерода | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4 |
| Диоксид азота | 0,08 | 0,1 | 0,06 | 0,04 | 3 |
| Оксид азота | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 3 |
| Сероводород | 0,001 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 2 |
| Фенол | 0,007 | 0,06 | 0,02 | 0,003 | 2 |
| Сажа | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| Углеводороды | 7,0 | 9,0 | 5,0 | 1,5 | 4 |
| Аммиак | 0,11 | 0,32 | 0,08 | 0,04 | 4 |
| Формальдегид | 0,003 | 0,06 | 0,009 | 0,003 | 2 |
| Бензол | 0,23 | 0,42 | 0,34 | 0,1 | 2 |
| Водород цианистый | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1 |
| Ксилол | 0,11 | 0,23 | 0,18 | 0,2 | 3 |
| Толуол | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 3 |
| Бенз(а)пирен, 10-6 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 1 |
| Тяжелые металлы, 10-3: |  |  |  |  |  |
| железо | 0,07 | 0,45 | 0,24 | 2,0 | 2 |
| кадмий | 0,04 | 0,82 | 0,45 | 1,0 | 1 |
| кобальт | 0,06 | 0,36 | 0,14 | 0,3 | 2 |
| марганец | 0,03 | 0,34 | 0,09 | 0,63 | 2 |
| медь | 0,03 | 0,27 | 0,16 | 2,0 | 2 |
| никель | 0,02 | 0,68 | 0,35 | 1,0 | 1 |
| ртуть | 0,01 | 0,23 | 0,12 | 0,3 | 1 |
| свинец | 0,01 | 0,26 | 0,14 | 0,3 | 1 |
| хром | 0,04 | 0,85 | 0,48 | 0,78 | 2 |
| цинк | 0,05 | 0,78 | 0,65 | 2,0 | 2 |