Т.1. Масштабы. Измерение расстояний и площадей на топографических картах

Цель работы – получить и закрепить навыки измерения расстояний и площадей на топографических картах.

Масштабом называется отношение длины линии на карте или плане к горизонтальному проложению соответствующей линии на местности. Масштаб показывает во сколько раз длина на местности уменьшена при переносе ее на карту. Выражение масштаба может быть численным, именованным и линейным.

Численный масштаб записывается в виде дроби, в числителе которой единица, а в знаменателе – число, выражающее степень уменьшения горизонтальных проложений линий местности при изображении их на карте. Если знаменатель численного масштаба разделить на 100, то получится число, которое укажет сколько метров местности по прямой в горизонтальном проложении содержится в одном сантиметре карты. Например, 1:200 000 – 1 см карты соответствует 200 000 см (2 000 м или 2 км) на местности (степень уменьшения в 200 000 раз). Более крупным является тот масштаб, у которого знаменатель меньше. Например, масштаб 1:1 000 крупнее, чем масштаб 1:25 000.

Именованный масштаб выражается словесно и записывается в виде в 1 см 10 км. Тогда численный масштаб 1:1 000 000.

Линейный масштаб дается в виде линейки, разделенной на равные отрезки (1 см) с подписями, означающими расстояние на местности. Равные отрезки на линейном масштабе (соответствующие 1 см на карте) называются основанием масштаба. Левое основание разбивается на более мелкие части (1 мм на карте) для измерения расстояний с большей точностью – это точность масштаба. Расстояние на местности, соответствующее 0,1 мм на карте данного масштаба, представляет собой предельную точность масштаба карты. Например, величина предельной точности для карты масштаба 1:25 000 будет соответствовать 2,5 м, а для карты 1:100 000 – 10 м.

Точность откладывания и измерения отрезков по поперечному масштабу ограничиваются пределом, равным 0,1 мм (округленная величина разрешающей способности человеческого глаза). Этот отрезок называется графической точностью масштаба.

Прямолинейные отрезки на карте измеряют с помощью циркуля и линейки с миллиметровыми делениями, кривые линии – разбивкой на прямые отрезки постоянным раствором циркуля, курвиметром, а в полевых условиях – способом влажной нитки. Прямолинейные отрезки на карте измеряют с помощью циркуля и линейки с миллиметровыми делениями, кривые линии – разбивкой на прямые отрезки постоянным раствором циркуля, курвиметром, а в полевых условиях – способом влажной нитки.

На картах площади измеряют графическим способом или с помощью палетки.

Сущность графического способа состоит в том, что площадь участка на карте разбивается на простейшие геометрические фигуры – прямоугольники, трапеции, треугольники. Геометрически определяются их площади (по формулам), суммируются, переводятся в масштаб площадей данной карты и получают площадь объекта на местности (в м2, км2).

Для определения площадей криволинейных контуров пользуются палеткой. Палетка представляет собой прозрачную пластинку или лист кальки с сеткой квадратов (со стороной 1-5 мм). Ее накладывают на соответствующий контур и подсчитывают целые квадраты, поместившиеся внутри него. Неполные квадраты, рассекаемые границами контура, комбинируют на глаз так, чтобы в сумме были целые квадраты. Число квадратов, полученное при подсчете, умножают на площадь одного квадрата. Площадь объекта, найденную по палетке, умножают на масштаб площади карты.