Т. 2. Определение  прямоугольных и  географических  координат

точек на  топографических  картах

Цель работы – приобрести навыки определения географических и прямоугольных координат объектов на топографических картах.

Местоположение точки на земном эллипсоиде определяется географическими координатами – широтой и долготой. Это точка пересечения параллели и меридиана (рис. 2.1). Линии меридианов и параллелей образуют градусную сеть Земли, а их изображение на картах называют картографической сеткой.

Широтой точки А называется угол А, образованный отвесной линией в этой точке и плоскостью экватора.

Долготой точки А называется двугранный угол А, образованный плоскостью нулевого (Гринвичского) меридиана и плоскостью меридиана данной точки.

Рисунок 2.1 – Схема географических координат на сфере

Внутренняя рамка топографической карты образована выпрямленными дугами меридианов и параллелей. В углах этой рамки подписаны географические координаты. Минутная рамка разделена на отрезки (черного и белого цветов), соответствующие 1 минуте (1′) широты или долготы. Точками каждый отрезок в 1′ разделен на 6 частей по 10 секунд (10′′) каждая. Минутная рамка для отсчета широт расположена вертикально, а для отсчета долгот – горизонтально.

Для определения географических координат точки необходимо провести перпендикуляры к линиям минутной рамки. Широта точки будет складываться из широты южной рамки листа карты, количества минут, отсчитанных до ближайшей южной параллели и приращения от параллели до точки (в секундах). Аналогично долгота точки будет равна сумме долготы западной рамки листа, количества минут и секунд.

Прямоугольными координатами называются линейные величины, определяющие относительное положение точки на плоскости. Такими величинами являются абсцисса X (расстоянием от экватора до точки в метрах) и ордината Y (расстоянием от осевого меридиана зоны до точки).

Для определения прямоугольных координат и нанесения точек по заданным координатам на топографических картах имеется координатная (километровая) сетка. Вертикальные линии сетки параллельны осевому меридиану зоны, а горизонтальные – экватору. Полная подпись абсцисс и ординат этих линий даются вблизи углов карты (6066;4312), остальные подписывается сокращенно двумя последними цифрами (67;13 и т.д.). Прямоугольные координаты определяют с помощью поперечного масштаба и циркуля-измерителя.

Чтобы определить абсциссу точки, необходимо измерить кратчайшее расстояние (по перпендикуляру) в метрах от точки до южной координатной линии и прибавить к значению координатной линии, выраженной в км. Для определения ординаты точки измеряют расстояние в метрах по перпендикуляру от точки до западной координатной линии и прибавляют к полному значению ординаты выраженной в км.

Рисунок 2.2 – Определение географических координат точки по карте (точка А)  и нанесение на карту точки по географическим координатам (точка Б)

Рисунок 2.2 – Определение прямоугольных координат точки по карте (точка В) и нанесение на карту точки по прямоугольных координатам (точка Г)