Т.5 Изображение рельефа на топографических картах

Цель работы – усвоить сущность изображения рельефа на топографических картах.

По отношению к плоскости горизонта формы рельефа подразделяются на положительные, имеющие выпуклую поверхность и возвышающиеся над окружающей местностью (гора, горный хребет, увал) и отрицательные – с вогнутой поверхностью и образующие понижения местности (долина, овраг, балка, лощина, котловина).

Формы рельефа характеризуются основными орографическими линиями, дающими представление о степени расчлененности рельефа и составляющими как бы скелет неровностей местности (скелетные линии рельефа). Такими линиями являются: водораздел – линия или полоса местности, разделяющая поверхностный сток противоположных склонов возвышенностей; тальвег – линия, соединяющая наиболее низкие точки дна долины (обозначает линию стока); бровка – линия перегиба склона, ниже которой он становится более крутым; подошва – линия перегиба склона, ниже которой он становится более пологим. Подошвой называют также подножия гор, холмов, обрывов.

Рельеф на топографических картах изображается горизонталями в сочетании с отметками высот и условными обозначениями форм, которые нельзя изобразить горизонталями. Горизонтали представляют собой горизонтальные проекции линий сечения рельефа уровенными поверхностями. Все точки одной горизонтали имеют одинаковую высоту над основной уровенной поверхностью (уровнем моря).

Таким образом, горизонталями (изогипсами) называются кривые линии, соединяющие точки с одинаковыми, заранее заданными высотами или линии равных высот на карте.

Принятое расстояние по высоте между соседними секущими уровенными поверхностями называется высотой сечения рельефа (h0). Высота сечения зависит от масштаба карты и характера местности. На топографических картах приняты следующие стандартные высоты сечения рельефа горизонталями (см. табл. 5.1).

Таблица 5.1

| Масштаб карты | Высота сечения, м |
| --- | --- |
| 1:10 000 | 2,5 |
| 1:25 000 | 5 |
| 1:50 000 | 10 |
| 1:100 000 | 20 |
| 1:200 000 | 20 |

Для высокогорных районов высота сечения берется в два раза больше нормальной, для плоскоравнинных – в два раза меньше.

Горизонтали нормального сечения проводятся сплошными линиями коричневого цвета. Они называются основными или сплошными горизонталями. Каждая пятая сплошная горизонталь (на карте масштаба 1:10000 – каждая десятая) вычерчивается утолщенной линией (утолщенные горизонтали). Для показа форм рельефа, не выражающихся основными горизонталями применяются дополнительные (половинные или полугоризонтали), проводимые в половине основного сечения рельефа прерывистыми линиями длиной 5 мм, и вспомогательные (четвертьгоризонтали) – штрихами длиной 2 мм

Формы рельефа, не выражающиеся горизонталями, изображаются специальными штриховыми условными знаками.

На карте подписываются абсолютные отметки вершин, седловин, тальвегов, перегибов склонов и т.д., а также относительные высоты обрывов, курганов, скал-останцов, уступов террас (отсчитываются от подошв и бровок).

Для определения абсолютных высот точек рельефа местности некоторые горизонтали имеют цифровые подписи – отметки их высот, которые ставятся в разрывах линий горизонталей, при этом верх цифр всегда направлен в сторону повышения склона.

Указатели склонов – бергштрихи, это короткие штрихи (черточки), устанавливаемые перпендикулярно к горизонталям по направлению склонов и всегда свободным концом направлены в сторону понижения склона. Бергштрихи помещаются на изгибах горизонталей, преимущественно у вершин, седловин или на дне котловин и на склонах, т.е. в местах, наиболее затруднительных при чтении рельефа. Направления склонов определяются бергштрихами, подписями высот горизонталей, отметками точек и расположением водных объектов.