Практическая работа № 2

(Геоморфология)

СОСТАВЛЕНИЕ  ОРОГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПО  ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ  КАРТЕ

Орография занимается описанием внешнего облика форм земной поверхности без анализа их происхождения; гидрография - описанием морей, озер, рек, ручьев, а также искусственных водоемов (водохранилищ, каналов).

Цель работы: Научиться «читать» рельеф по топографическим картам разного масштаба для территорий с разнообразным рельефом.

Исходные материалы: учебные топографические карты масштаба 1:10 000; 1:25 000.

Порядок выполнения работы.

Получив карту для изучения рельефа, следует определить:

1) местоположение изучаемого района (номенклатура, координаты карты);

2) общий характер рельефа (горный или равнинный, эрозионный или ледниковый, однообразный или разнообразный; холмистый, увалистый), характер форм рельефа: простые, сложные, замкнутые, открытые;

3) средние, наибольшие и наименьшие абсолютные высоты (их значения и расположение на местности);

4) относительные высоты (средние, наибольшие, наименьшие);

5) главная река (ее название, направление течения, глубина, ширина, скорость течения, форма русла в плане, уклоны и т.д.);

6) притоки главной реки (по тому же плану);

7) построить картограмму глубины расчленения, сделать вывод:

8) построить картограмму густоты горизонтального расчленения, сделать вывод;

9) форма речных долин в профиле симметричная, асимметричная, V-образная, U-образная, ящикообразная, террасированная; при описании использовать вычерченные профили;

10) наличие или отсутствие в долинах пойм и террас (их ширина, высота над урезом, характер поверхности, закономерности распространения в речной долине);

11) форма долинных склонов (прямые, выпуклые, вогнутый, выпукло-вогнутые, ступенчатые), их крутизна, длина;

12) малые эрозионные формы (овраги, балки, ложбины, их длина (от... до ...), ширина (от... до..,), форма поперечного и продольного профиля, закономерности распространения на территории района, густота эрозионного расчленения), иллюстрировать выкопировками с карт, профилями;

13) озера, болота, пруды (местоположение, размеры, глубина, ширина);

14) определить генезис и возраст рельефа, современные рельефообразующие процессы.

Описание должно быть литературно изложено, хорошо оформлено; недопустимы помарки, сокращения слов.

Пояснения:

Измерения надо производить не в случайных пунктах, а в наиболее характерных, стараясь найти средние и крайние значения измеряемой величины для данной территории.

Определение средней абсолютной высоты территории производится по равенству

hср. = ∑T / nT

где   ∑T   - сумма отметок точек,

nT    - количество точек

|  | ∑T=100+90+80+70+70+80+90+100 n=8 hср= 680 / 8 = 85 м |
| --- | --- |

Относительные высоты, характеризующие глубину эрозионного расчленения, находят как разность между абсолютными максимальными и минимальными отметками в пределах данной территории:

Н = Нmax - Нmin

Необходимо определить наибольшую относительную высоту, максимальные превышения водораздела над урезом самой крупной реки.

Порученный цифровой материал используют для составления картограммы (или картосхемы) глубины расчленения. Методика составления картограммы и последовательность работы следующая:

1) На кальку переносится гидрография и высотная основа топографической карты.

2) Изучаемый участок делится на равные квадраты, площадь которых устанавливается произвольно. Однако чем меньше площадь квадратов, тем полнее отражаются в показателях особенности рельефа. Немаловажную роль в выборе квадратов играет масштаб карты и характер рельефа.

3) В пределах каждого квадрата производится определение показателя глубины расчленения (относительной высоты) по приведенному равенству. Значения их записываются в центре каждого квадрата.

Абсолютное значение показателя глубины расчленения определяется с той точностью, с которой позволяет принятое сечения горизонталей топографической карты и составляет величину, кратную высоте сечения горизонталей.

4) Картограмма закрашивается цветным фоном или штриховкой в соответствии с составленной шкалой.

При расчете густоты горизонтального расчленении учитываются особенности (тип) рельефа. Для определения густоты эрозионного расчленения (речного, овражно-балочного и т.д.) пользуются формулой:

а = b / p

где   b  - длина эрозионной сети, измеренная курвиметром  или циркулем;

p - площадь, в пределах которой осуществляются измерения.

Результаты расчетов представляются в виде картограммы (картосхемы) густоты горизонтального расчленения. Густоту эрозионного расчленения можно подразделить на сильную, среднюю, слабую. Методика и последовательность составления картограммы аналогична описанной при составлении картограммы глубины расчленения.

Углы наклона земной поверхности определяются по шкале заложений, помещенной на топографических картах. В случае отсутствия ее, угол падения склона определяют по формуле:

tg  α = h / l

где   h - высота сечения рельефа горизонтали,

l - расстояние (заложение) между ними.

Для определения уклона водной поверхности рек пользуются формулой:

i = h / l

где    h - разность отметок урезов воды в реке в двух точках;

l - длина русла реки между этими точками.

Примечание: варианты  № 1-10  выдает преподаватель