## Slide 1: Гидрологическая характеристика
Рогачевского района

## Slide 2: Географическое положение
Рогачевский район образован 17 июля 1924 года. Занимаемая площадь – 2069 . Расположен на севере Гомельской области. Граничит с Бобруйским, Быховским, Славгородским и Кировским районами Могилевской области, Жлобинским, Кормянским, Чечерским и Буда-Кошелевским районами Гомельской области.
Административно район разделен на 18 сельских и 1 поселковый Советы, в состав которых входят 208 сельских населенных пунктов. Население района составляет 64,6 тыс. человек, в том числе 30,5 тысячи – сельское население, 34,1 тысячи – городское. Административный центр – город Рогачев.

## Slide 4: Рельеф
Территория расположена на Центральноберезинской равнине. Рельеф района преимущественно равнинный, с незначительными возвышенностями. Наивысшая точка – 173 м на севере района, возле д. Звонец, наименьшая – 125 м, на юге урез Друти.

## Slide 5: Климат
Климат Рогачевского района умеренно-континентальный. Для него характерны умеренно-континентальные воздушные массы, четко выражены времена года сравнительно не очень морозная зима и не жаркое лето.Средняя температура января -7 С, июля 18,5 С. Осадки – 590 мм в год. По территории района протекают Днепр, его притоки Друть, Добрица, Добосна, Рокотун, Ржавка, Гутлянка. Есть озера: Святое, Крушиновское, Доброе, Большое Комарино.

## Slide 6: Характеристика водных ресурсов района

## Slide 7: Реки

## Slide 8: Днепр
Длина 2145 км, в пределах Беларуси 689 км. Площадь водосбора 504 тыс. км2, в Бела­руси 118 тыс. км2 (без бассейна Припяти). Среднего­довой расход воды в устье 1670 /с. Среднегодовой много­летний сток в устье 53 км. Общее падение реки в Бе­ларуси 54 м. Средний уклон водной поверхности 0,08 ‰.

## Slide 9: Друть
Правый приток реки Днепр. Длина 295 км. Площадь водосбора 5020 . Среднегодовой расход воды в устье 31,6 /с. Общее падение реки 105,2 м. Средний уклон водной поверхности 0,5 ‰. Начинается в 1 км к западу от д. Раздольная Толочинского района, устье на южной окраине г. Рогачев. Общая длина речной системы 2 тыс. км, густота речной сети 0,39 км/.

## Slide 10: Ржавка
Длина 43 км. Площадь водосбора 396 . Среднегодовой расход воды в устье 1,7 /с. Средний уклон водной поверхности 0,7 ‰. Начинается мелиоративным каналом в 2,8 км к северо-востоку от д. Рысков Рогачевского района, устье в 2 км к востоку от г. Жлобин. Основной приток – река Ржача (слева). Протекает по приднепровской низине.

## Slide 11: Добрица
Правый приток Днепра. Длина 24 км. Площадь водосбора 149 км². Средний наклон водной поверхности 0,8 ‰. Начинается река за 1 км на северо-востоке от деревни Селец, устье за 1 км на север от города Рогачёва. Русло на всем протяжении канализированое. В верхнем и нижнем течении проходит через лес, в среднем по сельхозугодьям.

## Slide 12: Гутлянка
Левый приток реки Днепр. Длина 31 км. Площадь водосбора 378 . Среднегодовой расход воды в устье около 2 /с. Средний уклон водной поверхности 0,8 ‰. Лесистость территории 19%. Начинается в 2 км к юго-востоку от д. Березовка Кормянского района, устье в 2 км к северу от поселка Ильич Рогачевского района.

## Slide 13: Добосна
Правый приток Днепра. Длина 81 км. Площадь водосбора 874 . Среднегодовой расход воды в устье 4 /с. Средний уклон водной поверхности 0,6 ‰. Начинается возле поселка Скачок Кировского района, устье на южной окраине г. Жлобин. Протекает в пределах южной части Гомельского Полесья. Основные притоки реки – Белица (левый) и Язнач (правый).

## Slide 14: Озера

## Slide 15: Крушиновское
Расположено в бассейне реки Друть, в 22 км к северо-западу от г. Рогачёв, около поселка Заозерье. Площадь 0,96 км , длина 1,9 км, максимальная ширина 0,72 км, максимальная глубина 7,1 м. Объем воды 13,94 млн. м3. Площадь водосбора 23,6 км2. Котловина вытянута с северо-запада на юго-восток. Южные и восточные скло­ны поросли кустарником.

## Slide 16: Доброе
Расположено в пойме р. Днепр, в 5 км к югу от г. Рога­чёв, в 2,5 км к востоку от д. Лучин. Площадь 0,28 км2, длина 1,1 км, максимальная ширина 0,12 км. Котловина старичного типа. Склоны нечёткие, на востоке высокие 4-5 м, распаханные. Восточный берег под лесом. На севере соединено ручьём со ста­рицами.

## Slide 17: Святое
Расположено в бассейне реки Днепр, в 11 км к юго-востоку от г. Ро­гачёв, возле д. Турск. Площадь 0,14 км2, длина 0,65 км, мак­симальная ширина 0,37 км, максимальная глубина 2,4 м. Объём воды 0,27 млн. м3. Длина береговой линии 1,4 км. Площадь водосбо­ра 16,4 км2. Котловина остаточного типа, треуголь­ной формы, среди заболоченного лесного массива. Склоны нечёткие.

## Slide 18: Большое Комарино
Расположено в пой­ме р. Днепр, в 1 км к востоку от г. Рогачёв. Площадь 0,28 км2, длина 2,4 км, максимальная ширина 0,1 км. Старичное. Связано ручьём с Днепром.

## Slide 19: Болота Рогачевского района

## Slide 20
Луцкое, болото низинного типа в Рогачевском и Жлобинском районах в водосборе реки Белица. Площадь 3,2 тыс. га. глубина залегания торфа до 6 м. Рекультивировано. Исполь­зуется под пашню и сенокос.
Ямно-Кривское, болото низинного типа на юге Рогачевского района в водосборе реки Ржавка. Площадь 1 тыс. га. Глубина залегания торфа до 6 м. Степень разложения 39 %. Зольность 12,8 %. Осушено дренажем. Используется под сельскохозяйственными угодьями.
Белицкое, болото низинного типа на юго-западе Рогачевского района в водосборе реки Чечера. Площадь 3 тыс. га. Глуби­на залегания торфа до 7,2 м, средняя 2,6 м. Первоначаль­ный запас торфа был определен в 19,2 млн. га. Торфо-предприятие "Белицкое” использует 400 га, 200 га культи­вированы. Осушено открытой сетью. Используется под пашню.
Городецкое, болото низинного типа на юго-востоке Рогачевского района в водосборе реки Ржавка. Площадь 1,5 тыс. га. Глу­бина залегания торфа до 7,2 м. Степень разложения 35%, Зольность 13%. Запасы 4,9 млн. т. На 600 га ведется добыча торфа на топливо и удобрения. Осушенная часть используется под посевы с/х культуры.

## Slide 21: Подземные воды
Подземные воды на территории Гомельской области приурочены к осадочным отложениям Припятского и Оршанского артезианских бассейнов.
В разрезе осадочных образований территории Гомельской области выделяется 2 зоны: зона пресных вод и зона соленых вод и рассолов. Разделены они глинистой толщей средней юры.
Соленые воды и рассолы приурочены к верхнепротерозойским, карбонатно-терригенным девонским, каменноугольным, пермским, триасовым и частично юрским отложениям.
Пресные воды связаны с верхнеюрскими, меловыми, палеоген-неогеновыми и антропогеновыми отложениями. Мощность зоны пресных вод составляет 200-300 м.
Участки водозабора пресных вод: Щибрин, Вишенка, Рогачевский. Геологический индекс водоносных горизонтов + . Участок водозабора минеральных вод санаторий «Приднепровский». Геологический индекс эксплуатационного горизонта eof, ef.