ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ) ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель: Сформировать практические навыки геоэкологического обоснования размещения промышленного объекта.

Теоретическая часть

Для объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, должна быть организована санитарно-защитная зона (СЗЗ), ширина которой определяется классом размещаемого производства. В зависимости от характера и количества выбросов установлено пять классов предприятий с шириной санитарно-защитной зоны от 1000 до 50 м. Размер СЗЗ устанавливается от источника загрязнения атмосферы. В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры СЗЗ: класс предприятия I ( 1000 м., II ( 500 м., III ( 300м.,   IV ( 100м., V (  50м.

При выборе площадки для строительства предприятия размер и конфигурацию санитарно-защитной зоны необходимо корректировать в соответствии с ОНД - 86. Эта корректировка проводится по формуле:

,

где L – определяемая величина санитарного разрыва, м; l – величина зоны в соответствии с санитарным классом, м; Р – повторяемость ветра в конкретном направлении согласно фактической среднегодовой розе ветров, %; Р0 – средняя повторяемость ветра при круговой розе ветров: Р = 12,5 %.

При корректировке ширины СЗЗ с учетом преобладающих направлений ветра (Р > 12,5%) запрещается ее сокращение по направлениям, имеющим Р < 12,5 %.

Рисунок 1 – Пример схемы СЗЗ с учетом повторяемости ветров

Практическая часть

1. В соответствии с санитарной классификацией установить соответствующий размер санитарно-защитной зоны предприятий (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.567–96).

2. Построить розу ветров по заданным направлениям

3. Вычислить скорректированную протяженность границы санитарно-защитной зоны по каждому румбу.

4. Построить скорректированную санитарно-защитную зону предприятия.

Варианты заданий к практической работе № 5

%

| Вариант | Производство | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Битума | 9 | 1 | 13 | 27 | 11 | 2 | 15 | 22 |
| 2 | Калийных солей | 15 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 24 | 32 |
| 3 | Натриевой селитры | 8 | 4 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 9 |
| 4 | Стекловолокна | 30 | 21 | 9 | 4 | 3 | 8 | 10 | 15 |
| 5 | Бумаги из макулатуры | 10 | 9 | 8 | 4 | 18 | 25 | 20 | 6 |
| 6 | Глинозёма | 5 | 8 | 43 | 12 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 7 | Свинцовых аккумуляторов | 4 | 9 | 22 | 24 | 23 | 8 | 4 | 6 |
| 8 | Санитарно-технических изделий | 1 | 4 | 77 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | Кабеля с резиновой изоляцией | 8 | 11 | 10 | 17 | 22 | 14 | 10 | 8 |
| 10 | Щелочных аккумуляторов | 36 | 17 | 19 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| 11 | Горнообогатительный комбинат | 11 | 2 | 15 | 22 | 9 | 1 | 13 | 27 |
| 12 | По добыче железных руд открытой разработкой | 5 | 12 | 24 | 32 | 15 | 8 | 1 | 3 |
| 13 | По добыче каменной поваренной соли | 20 | 20 | 15 | 9 | 8 | 4 | 12 | 12 |
| 14 | По добыче глины открытой разработкой | 3 | 8 | 10 | 15 | 30 | 21 | 9 | 4 |
| 15 | Асбеста | 18 | 25 | 20 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 |
| 16 | Гипса | 4 | 5 | 5 | 18 | 5 | 8 | 43 | 12 |
| 17 | Рубероида | 23 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 22 | 24 |
| 18 | Фарфоровых изделий | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 77 | 5 |
| 19 | Глиняных изделий | 22 | 14 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 17 |
| 20 | Древесного угля | 4 | 5 | 8 | 6 | 36 | 17 | 19 | 5 |
| 21 | Ковров | 13 | 27 | 9 | 1 | 15 | 22 | 11 | 2 |
| 22 | Обуви | 1 | 3 | 15 | 8 | 24 | 32 | 5 | 12 |
| 23 | Мебели | 12 | 12 | 8 | 4 | 15 | 9 | 20 | 20 |
| 24 | Скотобаза | 9 | 4 | 30 | 21 | 10 | 15 | 3 | 8 |
| 25 | Теплица | 8 | 4 | 10 | 9 | 20 | 6 | 18 | 25 |
| 26 | Железобетонных изделий | 43 | 12 | 5 | 8 | 5 | 18 | 4 | 5 |
| 27 | Пищевых дрожжей | 22 | 24 | 4 | 9 | 4 | 6 | 23 | 8 |
| 28 | Скотомогильник с захоронением в ямах | 77 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 29 | Трамвайное депо | 10 | 17 | 8 | 11 | 10 | 8 | 22 | 14 |
| 30 | Консервный завод | 19 | 5 | 36 | 17 | 8 | 6 | 4 | 5 |