ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Теоретическая часть

Развитие человеческого общества привело к тому, что природные геосистемы постепенно вытесняются системами, имеющими техногенную составляющую. Устойчивое функционирование природно-техногенных геосистем возможно только при выполнении принципа сбалансированности: совокупная антропогенная нагрузка, включающая все формы техногенного угнетения природной подсистемы, не должна превышать потенциал самовосстановления последней.

Реальные природно-хозяйственные комплексы могут существенно отличаться от идеальных природно-техногенных геосистем (ПТГ) но взгляд на них с точки зрения соответствия характеристикам ПТГ позволяет наиболее обосновано подходить к регламентации хозяйственной деятельности.

Масштабы и формы производства, их сочетание с природными условиями весьма разнообразны. Это приводит к необходимости классификации ПТГ, основанной на некоторой обобщенной количественной характеристике. Так как вариабельность природно-производственных комплексов в значительной мере определяется, с одной стороны, плотностью населения и техногенной насыщенностью территории, а с другой – принадлежностью к природной зоне, ряд авторов, используя энергетический подход для сравнения природных и производственных потенциалов территории, предлагают в качестве такой характеристики эргодемографический индекс (ЭДИ), рассчитываемый по формуле

,

где ρ - плотность населения территории, чел/км2; ρ0 - средняя плотность населения страны, чел/км2; Rc - суммарная солнечная радиация на данной территории, ккал/см2год; S - площадь территории, км2; ε - общий расход топлива, горючего и топливных эквивалентов электроэнергии в территории, тут/год (тут – тонна условного топлива, соответствующая примерно количеству тепла, выделяемого при сгорании одной тонны высококачественного каменного угля, 1 тут=29,3·109 Дж); рассчитывается по формуле:

,

где Э - потребление на территории электроэнергии, полученной от местных нетопливных источников (ГЭС, АЭС) или импортированной из соседних территорий (млн. кВт·ч/год); Т - импортированная тепловая энергия (тыс. Гкал/год); У - сжигание угля в топках на территории (т/год); Г - сжигание газа (тыс. м3/год); Ж - сжигание жидкого топлива (мазут, дизтопливо, бензин и др.) стационарными и мобильными потребителями (т/год); Д - сжигание растительного топлива и торфа (т/год).

В зависимости от конкретных условий ЭДИ может варьировать в пределах нескольких порядков, что позволяет довольно отчетливо классифицировать различные ПТГ (табл. 1). Разумеется, полная классификация не может ограничиваться только такой обобщенной характеристикой, она должна включать сведения об отраслевой структуре и о качестве техногенных потоков загрязнения среды. Но в этом случае число градаций намного увеличится.

Практическая часть

Рассчитайте эргодемографический индекс и определите тип природно-антропогенной системы (табл. 1) для трех вариантов, представленных в таблице вариантов заданий.

Создайте таблицу исходной информации и расчетных данных, постройте диаграммы, проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.

Указание. Принять среднюю плотность населения страны равной 8,5 чел/км2.

Таблица 1 – Типы природно-техногенных геосистем и эргодемографические индексы

территорий с различной степенью хозяйственного освоения

| Тип ПТГ | Краткое описание территориального комплекса | ЭДИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заповедники, государственные природные заказники, национальные парки; малонаселенные хозяйственно неосвоенные территории | 0-5 |
| 2 | Районы без крупных населенных пунктов, лесное и сельское хозяйство, имеются значительные площади непреобразованных ландшафтов | 6-10 |
| 3 | Небольшие города и поселки с перерабатывающей промышленностью местного значения: в окрестностях - сельскохозяйственные территории с преобладанием площади агроценозов | 11-50 |
| 4 | Преимущественно аграрные или лесохозяйственные территории с наличием единичных крупных объектов энергетики, добывающей или перерабатывающей промышленности; вахтовые поселки | 51-100 |
| 5 | Средний город с крупными промышленными предприятиями небольшого числа отраслей и с отчетливым функциональным зонированием территории; в окружении аграрного или аграрно-лесного ландшафта | 101-300 |
| 6 | Крупный город с многоотраслевым промышленным узлом, интенсивными транспортными магистралями в окружении лесного или аграрно-лесного ландшафта | 301-500 |
| 7 | Очень крупный промышленный центр с большой концентрацией различных отраслей индустрии и транспорта, без отчетливого зонирования территории и с индустриально преобразованным окружающим ландшафтом | Более 501 |

Примечание. Классификация относится к территориям с площадью от 500 до 2000 км2.

Краткие методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Геоэкология»

- На первом этапе выполнения практических работ необходимо изучить теоретическую и методическую часть задания.

- Практическая часть выполняется в соответствии с заданиями практической работы и указаниями преподавателя.

- Задания выполняются в отдельной тетради.

- Выполненная работа должна содержать: методику выполнения задания, расчетные характеристики, табличный и графический материал, анализ полученных результатов и выводы.

Варианты заданий к практическим работам по курсу «Геоэкология»

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 222,3 | 1670,8 | 781,4 | 2161,1 | 802,3 | 1726,3 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 49,6 | 188,8 | 248,5 | 248,5 | 123,6 | 110,5 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 71,6 | 524,6 | 190,7 | 1004,9 | 273,6 | 944,4 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 70,5 | 902,0 | 312,5 | 721,8 | 318,5 | 600,6 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 342,67 | 55,91 | 159,13 | 157,17 | 124,54 | 106,08 |
| 6 | Процент городского населения, % | 95,2 | 48,6 | 77,0 | 65,2 | 70,8 | 73,7 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 9,4 | 11,1 | 11,8 | 10,5 | 9,8 | 1-1,4 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 10,8 | 13,7 | 11,7 | 12,7 | 11,2 | 15,7 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 14,9 | 16,0 | 15,9 | 18,8 | 11,1 | 14,0 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 920 | 960 | 950 | 980 | 890 | 970 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 563 | 90 | 5238 | 616 | 251 | 257 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 933 | 6897 | 2656 | 12349 | 3606 | 13855 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 96 | 880 | 342 | 1221 | 374 | 1293 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 577 | 4177 | 2030 | 5402 | 2085 | 4660 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 109 | 1000 | 388 | 1387 | 425 | 1469 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 1192 | 197 | 11360 | 1315 | 546 | 568 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 14,6 | 1,8 | 1507,2 | 38,6 | 3,7 | 6,3 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 40 | 624 | 2243 | 1477 | 212 | 275 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 0,05 | 0,64 | 1,82 | 1,25 | 0,23 | 0,26 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 34 | 19 | 79 | 37 | 22 | 22 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 1 | 6 | 39 | 21 | 15 | 2 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 70 | 76 | 88 | 78 | 85 | 94 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 28 | 34 | 40 | 29 | 35 | 42 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 500 | 630 | 680 | 650 | 540 | 570 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 2,3 | 3,8 | 4,5 | 2,0 | 4,6 | 3,7 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 2000,1 | 954,7 | 1294,5 | 628,5 | 1985,2 | 1098,8 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 268,1 | 78,3 | 173,4 | 106,2 | 131,0 | 183,5 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 870,0 | 103,1 | 639,5 | 52,1 | 823,8 | 287,9 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 692,0 | 697,9 | 372,8 | 441,8 | 1015,2 | 536,2 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 239,70 | 45,38 | 126,35 | 79,52 | 143,24 | 207,71 |
| 6 | Процент городского населения, % | 78,5 | 39,9 | 55,9 | 75,9 | 77,7 | 80,6 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 11,5 | 12,9 | 10,1 | 10,1 | 10,8 | 10,2 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 10,9 | 14,4 | 11,7 | 12,6 | 13,8 | 12,8 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 20,6 | 6,8 | 13,3 | 11,2 | 16,7 | 18,9 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 1010 | 890 | 920 | 930 | 989 | 1008 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 933 | 79 | 255 | 3821 | 440 | 2814 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 11868 | 1758 | 7873 | 941 | 10263 | 3895 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 1127 | 497 | 734 | 304 | 1179 | 553 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 5000 | 2626 | 3237 | 1695 | 4764 | 2967 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 1280 | 564 | 833 | 345 | 1339 | 628 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 2088 | 177 | 543 | 11920 | 985 | 6275 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 14,8 | 0,8 | 3,7 | 212,6 | 22,4 | 178,7 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 388 | 4800 | 574 | 3746 | 715 | 2440 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 0,38 | 2,73 | 0,62 | 1,84 | 0,57 | 1,22 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 55 | 12 | 28 | 839 | 40 | 66 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 36 | 6 | 19 | 16 | 33 | 1 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 70 | 77 | 86 | 98 | 78 | 83 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 29 | 32 | 38 | 42 | 30 | 38 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 600 | 500 | 700 | 630 | 550 | 640 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 2,0 | 3,1 | 2,5 | 4,2 | 2,4 | 4,3 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 282,1 | 481,1 | 974,8 | 1317,2 | 329,8 | 2580,0 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 66,6 | 107,3 | 53,6 | 212,0 | 63,6 | 242,5 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 66,0 | 127,5 | 167,7 | 367,5 | 47,2 | 1055,2 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 110,3 | 163,4 | 671,9 | 578,2 | 117,1 | 1196,1 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 142,38 | 129,63 | 18,55 | 65,78 | 357,21 | 73,20 |
| 6 | Процент городского населения, % | 82,5 | 46,2 | 48,5 | 62,5 | 97,3 | 47,3 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 10,2 | 9,7 | 13,9 | 10,6 | 9,5 | 11,1 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 11,0 | 12,7 | 12,7 | 13,1 | 11,6 | 14,2 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 13,1 | 14,4 | 11,7 | 21,4 | 10,9 | 12,3 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 1015 | 925 | 895 | 945 | 987 | 928 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 275 | 308 | 70 | 97 | 6259 | 90 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 854 | 1653 | 2285 | 5131 | 636 | 13323 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 107 | 183 | 422 | 715 | 98 | 1454 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 733 | 1250 | 2340 | 3687 | 858 | 6450 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 121 | 208 | 479 | 812 | 111 | 1652 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 607 | 698 | 157 | 220 | 19465 | 207 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 4,5 | 64,8 | 0,6 | 2,5 | 377,0 | 0,2 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 1092 | 470 | 583 | 6008 | 678 | 1150 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 0,95 | 0,51 | 0,72 | 3,42 | 0,84 | 1,24 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 27 | 19 | 32 | 17 | 31 | 13 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 7 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 92 | 71 | 87 | 93 | 85 | 78 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 41 | 28 | 36 | 42 | 35 | 30 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 670 | 500 | 560 | 710 | 620 | 570 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | 4,0 | 3,8 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 465,1 | 1906,9 | 928,0 | 1284,8 | 526,3 | 1765,2 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 126,0 | 358,5 | 280,2 | 328,9 | 44,7 | 323,0 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 224,6 | 867,6 | 303,4 | 567,9 | 65,8 | 703,2 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 91,6 | 675,0 | 282,1 | 370,0 | 399,5 | 524,3 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 330,30 | 172,13 | 243,97 | 276,92 | 40,24 | 269,05 |
| 6 | Процент городского населения, % | 91,3 | 60,8 | 83,6 | 66,9 | 70,6 | 78,0 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 8,9 | 10,6 | 10,7 | 9,0 | 11,9 | 11,1 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 11,3 | 11,8 | 12,8 | 10,5 | 15,2 | 14,2 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 12,5 | 14,2 | 17,2 | 9,0 | 14,7 | 15,1 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 994 | 972 | 1012 | 903 | 930 | 968 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 1390 | 378 | 1055 | 433 | 79 | 543 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 2725 | 10967 | 3849 | 7194 | 1038 | 10346 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 210 | 1107 | 409 | 630 | 230 | 941 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 1206 | 4958 | 2320 | 3341 | 1420 | 4589 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 238 | 1258 | 465 | 738 | 261 | 1069 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 3170 | 844 | 2315 | 933 | 179 | 1284 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 56,3 | 11,9 | 74,8 | 7,0 | 1,2 | 13,9 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 544 | 1025 | 1209 | 1573 | 6182 | 515 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 0,56 | 0,92 | 1,12 | 1,58 | 3,67 | 0,68 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 44 | 30 | 119 | 54 | 16 | 64 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 20 | 17 | 58 | 15 | 2 | 56 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 83 | 92 | 71 | 86 | 92 | 96 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 37 | 40 | 31 | 38 | 40 | 42 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 660 | 610 | 580 | 570 | 700 | 600 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 4,3 | 3,8 | 2,6 | 3,6 | 2,9 | 4,1 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 572,7 | 1071,7 | 612,3 | 1322,8 | 1558,9 | 875,9 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 84,7 | 149,0 | 192,3 | 257,9 | 205,8 | 99,8 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 283,5 | 516,5 | 237,0 | 425,9 | 689,0 | 54,3 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 183,3 | 366,1 | 137,1 | 572,8 | 628,5 | 682,3 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 111,35 | 401,65 | 251,73 | 242,39 | 68,77 | 24,91 |
| 6 | Процент городского населения, % | 85,2 | 84,3 | 87,4 | 60,0 | 57,1 | 36,5 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 10,8 | 10,0 | 9,3 | 10,6 | 10,6 | 12,8 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 13,9 | 11,7 | 12,1 | 12,8 | 13,0 | 13,3 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 18,7 | 16,4 | 15,4 | 18,7 | 11,0 | 18,7 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 987 | 964 | 995 | 973 | 930 | 908 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 906 | 2574 | 394 | 385 | 169 | 35 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 3553 | 6607 | 2895 | 5646 | 8558 | 1111 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 336 | 656 | 267 | 699 | 871 | 463 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 1432 | 2787 | 1530 | 3440 | 3897 | 2453 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 382 | 745 | 303 | 794 | 989 | 526 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 1984 | 5868 | 900 | 868 | 370 | 129 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 10,8 | 124,4 | 5,5 | 15,6 | 4,6 | 0,8 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 673 | 448 | 590 | 926 | 980 | 500 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 0,72 | 0,46 | 0,65 | 0,89 | 0,96 | 0,58 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 30 | 88 | 41 | 77 | 12 | 21 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 45 | 67 | 8 | 29 | 3 | 2 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 77 | 94 | 88 | 84 | 74 | 86 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 28 | 40 | 35 | 32 | 27 | 34 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 580 | 650 | 610 | 560 | 500 | 630 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 3,7 | 2,3 | 3,8 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 1052,7 | 1157,1 | 1652,9 | 1426,6 | 117,5 | 848,7 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 135,8 | 269,6 | 201,6 | 139,8 | 49,0 | 115,4 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 435,8 | 540,4 | 623,1 | 623,4 | 27,4 | 399,7 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 432,6 | 258,0 | 807,4 | 68 1,0 | 34,7 | 308,0 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 232,65 | 128,60 | 124,06 | 52,65 | 174,01 | 99,37 |
| 6 | Процент городского населения, % | 87,9 | 59,6 | 72,4 | 80,1 | 97,3 | 66,1 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 11,5 | 10,0 | 10,4 | 11,2 | 8,9 | 10,7 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 12,6 | 11,3 | 13,2 | 14,6 | 11,4 | 11,5 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 14,5 | 16,4 | 17,8 | 11,9 | 20,7 | 13,1 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 977 | 966 | 982 | 991 | 1021 | 996 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 699 | 187 | 814 | 148 | 417 | 264 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 5749 | 6622 | 8197 | 7642 | 354 | 5138 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 648 | 592 | 985 | 824 | 39 | 526 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 2843 | 2892 | 4298 | 3425 | 304 | 2292 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 736 | 672 | 11199 | 939 | 44 | 598 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 1520 | 419 | 1773 | 409 | 870 | 583 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 39,9 | 1,5 | 88,0 | 7,4 | 22,1 | 7,4 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 5630 | 287 | 4330 | 698 | 220 | 646 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 2,94 | 0,27 | 2,33 | 0,68 | 0,22 | 0,64 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 79 | 31 | 50 | 38 | 16 | 22 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 43 | 15 | 29 | 22 | 8 | 12 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 92 | 78 | 82 | 94 | 77 | 70 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 40 | 30 | 35 | 42 | 28 | 25 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 680 | 650 | 540 | 570 | 600 | 500 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 4,5 | 2,0 | 4,6 | 3,7 | 2,0 | 3,1 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 2688,0 | 1 149,7 | 779,5 | 220,3 | 1600,3 | 761,1 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 467,7 | 96,6 | 242,4 | 59,6 | 178,4 | 258,2 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 1004,2 | 402,4 | 335,2 | 63,7 | 536,3 | 185,4 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 816,1 | 539,2 | 181,6 | 68,5 | 834,0 | 328,3 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 104,31 | 24,04 | 264,94 | 351,54 | 52,71 | 145,11 |
| 6 | Процент городского населения, % | 77,9 | 44,1 | 84,6 | 91,2 | 44,6 | 75,0 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 11,4 | 12,1 | 8,9 | 9,7 | 12,1 | 10,8 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 16,1 | 13,8 | 10,7 | 12,8 | 14,7 | 12,7 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 15,1 | 6,9 | 13,4 | 15,9 | 17,0 | 16,9 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 1016 | 951 | 1165 | 930 | 970 | 940 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 3823 | 39 | 557 | 543 | 98 | 5242 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 15359 | 5077 | 4185 | 922 | 6695 | 2354 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 1375 | 633 | 376 | 94 | 840 | 324 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 7257 | 2875 | 1947 | 558 | 4247 | 2120 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 1562 | 719 | 427 | 116 | 1010 | 354 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 11450 | 205 | 1220 | 1286 | 188 | 11240 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 202,0 | 1,5 | 19,8 | 15,6 | 2,8 | 1427,1 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 604 | 345 | 807 | 42 | 635 | 2351 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 0,72 | 0,36 | 0,82 | 0,05 | 0,78 | 1,8 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 59 | 4 | 57 | 36 | 29 | 67 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 30 | 2 | 73 | 3 | 1 | 35 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 86 | 94 | 78 | 70 | 76 | 88 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 35 | 42 | 30 | 28 | 34 | 40 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 700 | 630 | 550 | 500 | 630 | 680 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 2,5 | 4,2 | 2,4 | 2,3 | 3,8 | 4,5 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 2021,1 | 943,4 | 1234,2 | 631,3 | 1934,5 | 1087,6 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 258,1 | 86,4 | 167,3 | 112,2 | 134,0 | 191,5 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 862,0 | 123,1 | 667,4 | 65,4 | 867,5 | 269,6 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 683,0 | 656,9 | 368,5 | 478,5 | 1067,6 | 587,1 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 243,45 | 56,47 | 135,47 | 87,65 | 152,89 | 223,56 |
| 6 | Процент городского населения, % | 75,7 | 42,8 | 56,7 | 78,3 | 75,8 | 82,4 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 10,6 | 13,2 | 10,6 | 10,9 | 11,5 | 11,3 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 10,4 | 14,9 | 12,8 | 13,5 | 15,4 | 12,3 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 20,4 | 6,7 | 13,1 | 11,5 | 16,9 | 18,2 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 1020 | 896 | 926 | 924 | 958 | 1016 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 923 | 82 | 262 | 3834 | 443 | 2889 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 11849 | 1767 | 7864 | 953 | 10289 | 3887 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 1123 | 496 | 735 | 308 | 1173 | 554 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 5020 | 2634 | 3242 | 1687 | 4745 | 2956 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 1234 | 568 | 835 | 346 | 1334 | 626 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 2089 | 173 | 556 | 11945 | 937 | 6267 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 14,5 | 1,8 | 3,4 | 210,5 | 21,2 | 176,4 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 384 | 4845 | 547 | 3758 | 734 | 2465 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 0,36 | 2,72 | 0,63 | 1,82 | 0,58 | 1,21 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 56 | 13 | 29 | 840 | 41 | 67 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 35 | 7 | 20 | 17 | 34 | 3 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 71 | 78 | 85 | 97 | 76 | 82 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 28 | 31 | 37 | 41 | 32 | 37 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 610 | 520 | 710 | 640 | 560 | 650 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 2,1 | 3,2 | 2,6 | 4,3 | 2,5 | 4,4 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 278,4 | 485,7 | 985,6 | 1334,5 | 325,3 | 2578,3 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 65,4 | 115,6 | 54,7 | 223,5 | 66,3 | 245,7 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 64,6 | 126,4 | 165,8 | 365,8 | 45,5 | 1065,6 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 114,7 | 165,2 | 654,3 | 576,5 | 134,2 | 1231,6 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 145,45 | 132,65 | 19,57 | 68,74 | 376,24 | 72,23 |
| 6 | Процент городского населения, % | 83,8 | 47,1 | 49,6 | 63,6 | 96,5 | 48,4 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 10,7 | 9,8 | 14,2 | 11,4 | 9,8 | 12,4 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 11,2 | 12,6 | 12,8 | 13,2 | 11,7 | 14,5 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 13,3 | 14,5 | 11,8 | 21,5 | 11,6 | 12,7 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 1023 | 928 | 892 | 946 | 983 | 934 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 285 | 323 | 78 | 96 | 6264 | 95 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 867 | 1665 | 2245 | 5143 | 638 | 13387 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 116 | 178 | 443 | 756 | 102 | 1487 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 754 | 1245 | 2345 | 3683 | 856 | 6452 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 122 | 209 | 475 | 822 | 116 | 1653 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 617 | 694 | 156 | 225 | 19438 | 212 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 4,6 | 64,4 | 0,7 | 2,6 | 377,5 | 0,3 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 1093 | 472 | 582 | 6004 | 676 | 1145 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 0,94 | 0,52 | 0,73 | 3,45 | 0,83 | 1,25 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 28 | 20 | 33 | 18 | 31 | 16 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 3 | 4 | 3 | 7 | 18 | 8 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 91 | 72 | 89 | 92 | 84 | 76 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 42 | 29 | 37 | 43 | 36 | 31 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 660 | 520 | 570 | 720 | 630 | 580 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 3,4 | 2,7 | 3,6 | 3,0 | 4,1 | 3,9 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 456,6 | 1912,6 | 927,3 | 1286,7 | 523,6 | 1767,6 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 125,8 | 357,8 | 284,5 | 327,8 | 45,8 | 324,2 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 225,7 | 868,9 | 310,5 | 566,8 | 67,6 | 710,3 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 92,6 | 674,2 | 283,2 | 372,1 | 401,4 | 526,4 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 332,34 | 173,24 | 244,86 | 275,84 | 41,56 | 258,23 |
| 6 | Процент городского населения, % | 89,8 | 61,6 | 84,2 | 67,8 | 71,4 | 76,5 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 9,1 | 10,8 | 10,6 | 9,2 | 12,1 | 11,5 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 11,4 | 11,6 | 13,1 | 10,8 | 15,7 | 14,8 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 12,6 | 14,3 | 17,8 | 9,4 | 14,6 | 15,3 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 998 | 974 | 1015 | 904 | 937 | 971 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 1394 | 381 | 1056 | 438 | 82 | 554 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 2728 | 10956 | 3834 | 7192 | 1034 | 10357 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 212 | 1109 | 411 | 632 | 232 | 943 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 1208 | 4960 | 2322 | 3343 | 1426 | 4591 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 240 | 1260 | 467 | 740 | 263 | 1071 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 3172 | 846 | 2317 | 935 | 181 | 1286 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 56,6 | 12,2 | 75,6 | 7,2 | 1,4 | 14,2 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 546 | 1027 | 1211 | 1575 | 6184 | 517 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 0,57 | 0,93 | 1,13 | 1,59 | 3,68 | 0,69 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 45 | 31 | 120 | 55 | 17 | 65 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 21 | 18 | 58 | 16 | 3 | 57 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 84 | 93 | 72 | 87 | 93 | 97 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 38 | 41 | 32 | 39 | 41 | 43 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 670 | 620 | 590 | 580 | 710 | 630 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 4,4 | 3,9 | 2,7 | 3,7 | 3,0 | 4,2 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 568,4 | 1069,8 | 623,5 | 1345,3 | 1535,8 | 876,8 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 85,8 | 151,2 | 195,7 | 258,4 | 215,6 | 100,2 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 286,4 | 517,6 | 238,2 | 434,8 | 679,5 | 53,6 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 184,5 | 368,2 | 139,3 | 556,4 | 625,8 | 684,8 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 112,45 | 403,67 | 252,84 | 243,43 | 66,78 | 25,96 |
| 6 | Процент городского населения, % | 84,5 | 86,7 | 86,3 | 62,4 | 58,3 | 35,7 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 10,6 | 10,4 | 9,6 | 10,5 | 10,8 | 12,4 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 13,8 | 11,6 | 12,4 | 12,5 | 13,2 | 13,7 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 18,5 | 16,2 | 15,3 | 18,5 | 11,4 | 18,6 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 984 | 968 | 992 | 974 | 932 | 918 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 916 | 2545 | 396 | 388 | 172 | 37 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 3556 | 6624 | 2887 | 5634 | 8554 | 1116 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 348 | 668 | 245 | 705 | 878 | 474 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 1434 | 2789 | 1528 | 3443 | 3884 | 2446 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 384 | 747 | 315 | 786 | 985 | 524 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 1978 | 5856 | 912 | 876 | 356 | 132 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 11,5 | 123,8 | 6,8 | 12,8 | 4,7 | 1,2 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 675 | 451 | 592 | 928 | 982 | 512 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 0,73 | 0,47 | 0,66 | 0,91 | 0,97 | 0,59 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 31 | 89 | 42 | 78 | 14 | 22 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 46 | 68 | 9 | 30 | 4 | 3 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 78 | 93 | 87 | 85 | 73 | 87 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 29 | 41 | 36 | 33 | 28 | 35 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 590 | 660 | 620 | 570 | 510 | 640 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 3,9 | 3,6 | 2,9 | 3,8 | 2,4 | 3,9 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 1056,4 | 1167,8 | 1654,6 | 1434,5 | 118,5 | 844,6 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 125,4 | 259,3 | 212,3 | 141,8 | 44,7 | 118,2 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 436,3 | 542,3 | 624,2 | 625,3 | 28,4 | 419,6 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 434,3 | 256,2 | 817,5 | 634,4 | 36,8 | 314,5 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 234,62 | 134,86 | 132,23 | 56,79 | 172,38 | 101,56 |
| 6 | Процент городского населения, % | 83,5 | 61,3 | 75,2 | 82,3 | 94,2 | 63,4 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 11,6 | 10,1 | 10,5 | 11,3 | 8,6 | 10,5 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 12,7 | 11,2 | 13,5 | 14,3 | 11,8 | 11,2 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 14,3 | 16,6 | 17,4 | 11,7 | 20,8 | 13,5 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 978 | 963 | 988 | 995 | 1026 | 1014 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 701 | 168 | 834 | 156 | 423 | 247 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 5752 | 6634 | 8186 | 7685 | 356 | 5142 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 646 | 586 | 978 | 835 | 42 | 576 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 2835 | 2867 | 4284 | 3473 | 364 | 2382 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 742 | 684 | 11202 | 943 | 48 | 603 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 1534 | 445 | 1764 | 423 | 845 | 575 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 41,7 | 2,6 | 78,4 | 7,6 | 22,8 | 7,5 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 5632 | 289 | 4332 | 702 | 224 | 648 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 2,73 | 0,28 | 2,25 | 0,66 | 0,24 | 0,65 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 81 | 32 | 51 | 39 | 17 | 23 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 44 | 16 | 31 | 23 | 9 | 14 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 91 | 77 | 81 | 93 | 76 | 69 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 41 | 31 | 36 | 42 | 29 | 26 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 690 | 660 | 550 | 580 | 610 | 510 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 4,6 | 2,1 | 4,7 | 3,8 | 2,1 | 3,2 |

Продолжение таблицы

| № | Параметры | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Структура территории |
| 1 | Общая площадь, км2 | 2668,4 | 1 152,6 | 782,6 | 232,5 | 1646,4 | 762,8 |
| 2 | Селитебные, транспортные и промзоны, км2 | 468,2 | 94,3 | 248,3 | 62,4 | 167,2 | 268,4 |
| 3 | Леса и насаждения, км2 | 1012,6 | 422,8 | 338,9 | 74,6 | 546,8 | 182,5 |
| 4 | Сельскохозяйственные земли, км2 | 824,3 | 542,1 | 156,8 | 72,3 | 845,2 | 334,8 |
| Население |
| 5 | Население, тыс. чел. | 123,56 | 46,83 | 268,92 | 378,56 | 54,76 | 154,63 |
| 6 | Процент городского населения, % | 74,8 | 45,2 | 85,7 | 92,3 | 45,7 | 76,2 |
| 7 | Рождаемость, на 1000 чел. | 11,6 | 12,3 | 8,7 | 9,8 | 12,5 | 11,8 |
| 8 | Смертность, на 1000 чел. | 16,4 | 14,1 | 10,8 | 12,6 | 14,5 | 12,6 |
| 9 | Детская смертность, на 1000 чел. | 15,2 | 6,5 | 13,6 | 15,7 | 17,3 | 16,4 |
| 10 | Общая заболеваемость, на 1000 чел. | 1023 | 955 | 1168 | 932 | 974 | 946 |
| Энергетика |
| 11 | Годовое потребление энергии, тыс. тут* | 3843 | 48 | 543 | 556 | 102 | 5284 |
| Экосистемы |
| 12 | Среднегодовая фитомасса (сухое в-во), тыс. т | 15362 | 5086 | 4168 | 927 | 6683 | 2362 |
| 13 | Продукция фитомассы, тыс. т/год | 1385 | 642 | 386 | 96 | 854 | 343 |
| 14 | Поглощенная радиация, ПДж/год ** | 7263 | 2881 | 1953 | 562 | 4258 | 2132 |
| Воздушная среда |
| 15 | Биопродукция О2, тыс. т/год | 1554 | 723 | 432 | 127 | 1028 | 363 |
| 16 | Потребление О2, тыс. т/год | 11467 | 216 | 1224 | 1275 | 158 | 11234 |
| 17 | Выбросы аэрополлютантов, тыс. т/год | 203,8 | 2,7 | 21,6 | 15,6 | 3,4 | 1431,8 |
| Водная среда |
| 18 | Речной сток и проток, млн. м3/год | 606 | 347 | 809 | 44 | 637 | 2342 |
| 19 | Объем поверхностных вод, км3 | 0,73 | 0,37 | 0,83 | 0,06 | 0,79 | 1,9 |
| 20 | Водозабор, млн. м3/год | 60 | 5 | 58 | 37 | 30 | 68 |
| 21 | Загрязненные стоки, млн. м3/год | 31 | 3 | 74 | 4 | 2 | 36 |
| Климатические характеристики |
| 22 | Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год | 87 | 93 | 79 | 71 | 77 | 89 |
| 23 | Радиационный баланс, ккал/см2·год | 36 | 41 | 31 | 29 | 35 | 40 |
| 24 | Годовое количество осадков, мм | 710 | 640 | 560 | 510 | 640 | 690 |
| 25 | Средняя скорость ветра, м/с | 2,6 | 4,3 | 2,5 | 2,4 | 3,9 | 4,2 |

* тут - тонна условного топлива, соответствующая примерно количеству тепла, выделяемого при сгорании одной тонны высококачественного каменного угля, 1 тут = 29,3·109 Дж.

** 1 ПДж = 1015 Дж.