Лабораторная работа 2 Определение мутности воды

Цель работы: определение мутности исследуемой пробы, сравнение ее с допустимыми значениями и формулировка вывода о возможности использования.

Материалы и оборудование: фотометр фотоэлектрический КФК-3, кюветы с толщиной оптического слоя 5 см, растворы с определенной величиной мутности.

Краткие сведения из теории

Мутность воды обусловлена наличием в ней тонкодисперсных нерастворимых или коллоидных примесей неорганической и органической природы. Эти вещества поступают в водоемы с поверхностным стоком в периоды паводков и дождей. Зачастую повышение мутности водоема связано с поступлением в него сточных вод.

Высокие величины мутности препятствуют проникновению солнечного света в водоем, снижают эффективность фотосинтеза.

Величина мутности выражается в мг/дм3 (в случае использования стандартной суспензии каолина) или в ЕМ/литр (в случае использования стандартной суспензии формазина). ЕМ (единицы мутности) иногда обозначают как ЕМФ (единицы мутности по формазину). Для перевода единиц измерения применяются следующие соотношения:

1 мг/дм3 = 1,73 ЕМ/л,

1 ЕМ/л = 0,38 мг/дм3.

Вода питьевого качества должна иметь величину мутности не более 1,5 мг/дм3 по каолину или 2,6 ЕМФ. Величину мутности пробы воды определяют фотометрическим методом, применяя в качестве растворов сравнения стандартные суспензии каолина.

Ход работы

1	Включите прибор в сеть, откройте крышку кюветного отделения.

2 Нажмите клавишу "Пуск", на цифровом табло появляется  символ «Г», соответствующее ему значение и значение длины волны.

3 Время прогрева прибора не менее 30 минут.

4 Установите светофильтр λ=530 нм, фотоприемник – в положение 315- 540 нм.

5 Выберите необходимые кюветы с толщиной оптического слоя 5 см, предварительно протерев рабочие поверхности. В качестве кюветы сравнения используйте кювету с дистиллированной водой (0 градусов), которую устанавливайте в дальнее гнездо кюветодержателя.

6 В ближнее гнездо поочередно устанавливйте кюветы со стандартными растворами. Растворы и дистиллированную воду следует наливать до метки на боковой стенке кюветы. Нельзя касаться пальцами боковых стенок кюветы ниже метки.

7 Ручку передвижения кюветодержателя установите в положение  "1" (влево до упора), при этом в световой пучок вводится кювета с раствором  0 градусов цветности (дистиллированная вода).

8 Закройте крышку кюветного отделения,  нажмите клавишу "Г". На нижнем цифровом табло слева от мигающей запятой появится символ "Г".

9 Нажмите клавишу «Е» (оптическая плотность) или «П» (коэффициент пропускания). Слева от мигающей запятой высветится соответственно символ «Е» или «П» , а справа от мигающей запятой – соответственно значения «0,000±0,002» или  «100±0,2».

10 Ручку передвижения кюветодержателя установите в положение "2" (вправо до упора), при этом в световой пучок вводится кювета со стандартным  раствором. Отсчет на световом табло справа от мигающей запятой соответствует оптической плотности или коэффициенту пропускания стандартного раствора. Полученное значение занесите в таблицу 1. Показания снимайте в трехкратной повторности, оптическую плотность определяйте как среднее арифметическое.

Таблица 1 – Величина мутности стандартных растворов суспензии                            каолина

| Номер раствора | Мутность, мг/дм3 | Оптическая плотность |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | средняя |
| 1 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2 | 1,0 |  |  |  |  |
| 3 | 5,0 |  |  |  |  |
| 4 | 10,0 |  |  |  |  |
| 5 | 15,0 |  |  |  |  |
| 6 | 20,0 |  |  |  |  |
| Проба |  |  |  |  |  |

11 Проведите измерение всех стандартных растворов в той же последовательности (пп. 7-10).

12 Постройте калибровочную кривую (на оси ординат  откладываются средние значения оптической плотности,  на оси абсцисс – мутность в мг/дм3).

13 Измерьте оптическую плотность исследуемой пробы воды и по калибровочной кривой определите величину ее мутности.

14 Сделайте вывод о пригодности воды к использованию.

Вопросы для самоконтроля

1 Что называется мутностью воды?

2 Чем обусловлена мутность природных вод?

3 Что показывает величина мутности?

4 Каков норматив мутности для питьевой воды?

5 Какой метод используется для определения величины мутности?

6 Каковы величины измерения мутности и их соотношения?

7 Что такое ЕМ и ЕМФ?

8 В чем состоит принцип построения калибровочной кривой?

9 Как определить мутность пробы воды?

10 Что такое калибровочная кривая?