## Slide 1: Водные экологические аббревиатуры

## Slide 2: ПДС (предельно допустимый сброс)
экологический норматив: масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в установленном режиме в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте

## Slide 3
ПДС - лимит по расходу сточных вод и концентрации содержащихся в них примесей - устанавливается с учетом ПДК веществ в местах водопользования (в зависимости от вида водопользования), ассимилирующей способности водного объекта, перспектив развития региона и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды

## Slide 4: ПДВ (предельно допустимый выброс)
Норматив, ограничивающий объем (количество) загрязняющего вещества, поступающего в окружающую среду из источника (совокупности источников) загрязнения за единицу времени, превышение которого ведет к неблагоприятным последствиям в окружающей среде или опасно для здоровья человека (выброс от источника загрязнения ведет к превышению предельно допустимых концентраций в окружающей среде).

## Slide 5
ВСВ
(временно согласованный выброс)
Временный лимит выброса вредного вещества в атмосферный воздух или воду, который устанавливается для действующих стационарных источников выбросов с учетом качества атмосферного воздуха и социально-экономических условий развития соответствующей территории в целях поэтапного достижения установленного предельно допустимого выброса
ВСС
(временно согласованный сброс)
Временно согласованный норматив (лимит) сброса, устанавливаемый для выпуска сточных вод в окружающую природную среду на период выполнения мероприятий по достижению ПДС и определяющий технологически обоснованную массу загрязняющих веществ в сточных водах, максимально допустимую к отведению в единицу времени.

## Slide 6
ВСВ и ВСС устанавливается, когда по каким-либо объективным причинам социально-экономического характера нормативы ПДВ и ПДС не могут быть соблюдены)

## Slide 7: ОДУ (ориентировочно допустимый уровень химического вещества в воде)
Временный гигиенический норматив, разрабатываемый на основе расчётных и экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности и применяемый только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируемыми или строящимися предприятиями, реконструированные отчистными сооружениями.

## Slide 8: ПДК (предельно допустимая концентрация)
Утверждённый в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив. Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.

## Slide 9: (ПДКв) Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
Это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования.

## Slide 10: ПДКвр Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей
Это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь, промысловых.

## Slide 11: НДС
Нормативы допустимых сбросов разрабатываются для организаций, которые осуществляют сброс сточных вод, с целью предотвращения и предупреждения превышения ПДК (предельных концентраций вредных веществ) в контрольном створе.

## Slide 12: ЛПЗ
Класс загрязнённости воды также может быть оценён по величине комбинаторного показателя загрязнённости – ЛПЗ.

## Slide 13: ИЗВ
Для упрощенной сравнительной оценки качества вод различных водных объектов (в зависимости от присутствия различных ЗВ), а также для выявления тенденций качества воды по годам используют ИЗВ.

## Slide 14: КИЗВ
Оценка загрязненности водных объектов может быть произведена на основе других комплексных показателей, в частности КИЗВ, который представляет собой однозначную числовую оценку степени загрязненности поверхностных вод по комплексу ЗВ.

## Slide 15: ЛМ
Локальный мониторинг окружающей среды включает подфакельные наблюдения, наблюдения в санитарно - защитной зоне, в зоне непосредственного влияния предприятия или иного источника загрязнения.

## Slide 16: Спасибо за внимание 