Основные виды твердых и шламообразных токсичных промышленных

отходов, размещение которых на полигонах твердых коммунальных

отходов недопустимо

| Вид отхода | Вредные вещества, содержащиеся в отходах |
| --- | --- |
| Отрасли химической промышленности |
| Хлорная |
| Графитовый шлам производства синтетического каучука, хлора, каустика | Ртуть |
| Метанол отходы производства оргстекла | Метанол |
| Шламы производства солей монохлоруксусной кислоты | Гексахлоран, метанол, трихлорбензол |
| Бумажные мешки | ДДТ, уротропин, цинеб, трихлорфенолят меди, тиурам-Д |
| Шламы производства трихлорфенолята меди | Трихлорфенол |
| Отработанные катализаторы производства пластополимеров | Бензол, дихлорэтан |
| Коаглюм и омега полимеры | Хлоропрен |
| Осмолы трихлорбензола производства удобрений | Гексохлоран, трихлорбензол |
| Хромовые соединения |
| Шлам производства монохромата натрия | Шестивалентный хром |
| Хлористый натрий производства бихромата калия | То же |
| Содовая |
| Цинковая изгарь | Цинк |
| Искусственное волокно |
| Шламы | Диметилтерефталат, терефталевая кислота, цинк, медь |
| Отходы от фильтрации капролактама | Капролактам |
| Отходы установки метанолиза | Метанол |
| Лакокрасочная |
| Пленки лаков и эмалей, отходы при зачистке оборудования | Цинк,хром, растворители, окислительные масла |
| Шламы | Цинк, магний |
| Химико-фотографическая |
| Отходы производства гипосульфита | Фенол |
| Отходы производства сульфита безводного | То же |
| Отходы магнитного лака, коллодия, красок | Бутилацетат, толуол, дихлорэтан, метанол |
| Пластмассы |
| Заполимеризовавшаяся смола | Фенол |
| Азотная промышленность |
| Шлам (смолы) с установки очистки коксового газа | Канцерогенные вещества |
| Отработанные масла цеха синтеза и компрессии | То же |
| Кубовый остаток от разгонки моноэтаноламина | Моноэтаноламин |
| Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность |
| Алюмосиликатный адсорбент от очистки масел, парафина | Хром, кобальт |
| Кислые гудроны с содержанием серной кислоты свыше 30% | Серная кислота |
| Фусы и фусосмоляные остатки получения кокса и газификации полукокса | Фенол |
| Железо-хромовый катализатор КМС от производства стиролов | Хром |
| Отработанная глина | Масла |
| Отходы процесса фильтрации с установок алкилфенольных присадок | Цинк |
| Отработанные катализаторы К-16, К-22, КНФ | Хром |

| Машиностроение |
| --- |
| Осадок хромсодержащих стоков | Хром |
| Осадок цианистых стоков | Циан |
| Стержневые смеси на органическом связующем | Хром |
| Осадок после вакуумфильтров, станций нейтрализации гальванических цехов | Цинк, хром, никель, кадмий, свинец, медь, хлорофос, тиокол |
| Медицинская промышленность |
| Отходы производства синтомицина | Бром, дихлорэтан, метанол |
| Отходы обогащения и шламы | Соли тяжелых металлов |

(Приложение 2 к  Санитарным правилам  и нормам  2.1.7.12-42-2005

«Гигиенические требования к накоплению,  транспортированию и захоронению токсичных  промышленных  отходов»)