Словарь терминов и определений

Автоматизированная картографическая система, АКС (аutomatic(al) mapping system, computer-aided mapping system) – производственный и (или) научно-исследовательский комплекс автоматических картографических приборов, компьютеров, программных и информационных средств, функционирующих как единая система в целях создания и использования карт. АКС индивидуального пользования носят названия автоматизированного рабочего места картографа (АРМ-К). Роль АКС на платформах персональных компьютеров выполняют системы настольного картографирования.

Автоматизированная картография (automated caгtography, computer-aided mapping, САМ) – раздел картографии, охватывающий теорию, методологию и практику создания, обновления и использования карт, атласов и других пространственно-временных картографических произведений в графической, цифровой и электронной формах с помощью автоматизированных картографических систем и других аппаратно-программных средств.

Автоматизированное картографирование (computer-aided mapping, САМ, automated mapping) – применение технических и аппаратно-программных средств, в том числе автоматизированных картографических систем (АКС) для составления, оформления, редактирования, издания и использования карт и других картографических произведений.

Автоматизированное дешифрирование снимков (компьютерное Д., computer image cJassification, С. I. interpretation) – автоматизированная классификация объектов (дешифрирование, распознавание, интерпретация) на снимках с использованием априорной информации о признаках выделяемых классов (контролируемая классификация, supervised  С., или с обучением) и без нее (неконтролируемая классификация, unsupervised C., без обучения). При контролируемой классификации правила перехода от показателей спектральной яркости к классам объектов вырабатывают на «учебном» (тестовом, эталонном) (training sites) участке, создавая обучающую выборку, а затем автоматически применяют и на остальной части снимка. Неконтролируемая классификация основана на так называемых пороговых процедурах (или методах кластеризации). В них предполагается, что первоначальная информация о природных различиях объектов, зафиксированная в спектральных яркостях, достаточна для разделения классов и поэтому можно обойтись без эталонов.

Актуализация (данных), обновление (данных) (updating) – процесс изменения содержания (коррекции, модификации, исправления) данных для их приведения к текущему (актуальному) состоянию.

«Алгебра карт», «картографическая алгебра» (mар аlgеЬга) – в ГИС растрового типа: логико-арифметическая обработка растрового слоя как единого целого, подобная матричным операциям в математике.

Алгоритм (algorithm) - дискретный набор конечного числа правил, точных предписаний, определяющих порядок выполнения операций над исходными данными для достижения искомого результата и позволяющих чисто механически решить некоторую задачу из класса однотипных задач. А. должен обладать свойствами конечности, однозначности (детерминированности), определенности, массовости и результативности. А., выраженный средствами языка программирования, именуется программой.

Анализ близости, анализ окрестности (neighbourhood analysis, proximity analysis) – 1. Пространственно-аналитическая операция, основанная на поиске двух ближайших точек среди заданного их множества; анализ объектов, образующих ближайшее окружение рассматриваемого объекта. 2. В ГИС растрового типа: присвоение элементу растра (пикселу) нового значения как некоторой функции значений окрестных элементов.

Анализ видимости/невидимости (viewshed analysis, visibiiity/unvisiblity апаlуsis) – одна из операций обработки цифровых моделей рельефа, обеспечивающая оценку поверхности с точки зрения видимости или невидимости отдельных ее частей с некоторой точки обзора или из множества точек, заданных их положением в пространстве (источников или приемников излучений).

Анализ сетей, сетевой анализ (network analysis) – группа пространствснно-аналитических операций, ocнoвaнных на анализе линейных проcтранственных объектов (линий) или геометрических сетей, соответствующих графам. Включает поиск наикратчайшего пути, выбор оптимального маршрута (маршрута движения с минимальными издержками), решение задач коммивояжера, размещения ресурсов, диспетчеризации процессов и т. п.

Анаморфоза (anamorphosis, сагtоgгаm) – графическое изображение, производное от традиционной карты, масштаб которой трансформируется и варьирует в зависимости от величины характеристики явлений на исходной карте.

Аннотация (аnnоtаtiоn) – совокупность текстовых, цифровых, символьных, графических и иных элементов, размещаемых внутри или вне поля картографического изображения, то есть вспомогательного и  дополнительного оснащения карт или иной графики в ГИС. Под А. чаще всего понимают только те элементы, которые относятся исключительно к графике (но не к атрибутивной базе данных).

Аппаратное обеспечение, аппаратные средства, аппаратура, технические средства (hardware) – техническое оборудование системы обработки информации (в отличие от программного обеспечения, процедур, правил и документации), включающее собственно компьютер и иные механические, магнитные, электрические, электронные и оптические периферийные  устройства или аналогичные приборы, работающие под ее управлением или автономно, а также любые устройства, необходимые для функционирования системы. Вместе с программным обеспечением А.о. образует аппаратно-программное обеспечение системы.

Аппаратно-программное обеспечение, программно-аппаратное обеспечение (software/hardware, «hard and soft») – совокупность аппаратного обеспечения и программного обеспечения системы обработки информации.

Аппроксимация, аппроксимирование (аррroximаtiоn) – замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле близкими к исходным (отсюда происхождение слова «А» – «приближение»). А. позволяет исследовать числовые характеристики и качественные свойства объекта, сводя задачу к изучению более простых или более удобных объектов, характеристики которых легко вычисляются или свойства которых уже известны. Широкое применение в последние годы получили методы А. сплайнами. Методы А в трехмерном пространстве входят в состав инструментария картографического метода исследования, применяются при обработке цифровых моделей рельефа, могут быть использованы в комплексе с иными операциями пространственного анализа в ГИС.

Атрибут, реквизит (attribute) – свойство, качественный или количественный признак, характеризующий пространственный объект (но не связанный с его местоуказанием) и ассоциированный с его уникальным номером (идентификатором). Множество А. пространственного объекта образует атрибутивные данные. Процесс присвоения пространственным объектам А. или связывания объектов с А. носит название атрибутирования.

База данных, БД (data base, database, DВ) – совокупность данных, организованных по определенным правилам, устанавливающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными. Хранение данных в БД обеспечивает централизованное управление, соблюдение стандартов, безопасность и целостность данных, сокращает избыточность и устраняет противоречивость данных. БД не зависит от прикладных программ. Создание БД и обращение к ней (по запросам) осуществляются с помощью системы управления базами данных (СУБД). БД может быть размещена на нескольких компьютерах сети; в этом случае она называется распределенной БД (РБД). БД ГИС содержат наборы данных о пространственных объектах, образуя пространственные БД; цифровая картографическая информация может организовываться в картографические БД или картографические банки данных.

База знаний, БЗ (knowledge base) – совокупность знаний о некоторой предметной области, на основе которых можно производить рассуждения. Основная часть экспертных систем, где с помощью БЗ представляются навыки и опыт экспертов, разрабатывающих эвристические подходы в процессе решения проблем. Обычно БЗ представляет собой набор фактов и правил, формализующих опыт специалистов в конкретной предметной области и позволяющих давать на вопросы об этой предметной области ответы, которые в явном виде не содержатся в БЗ.

Банк данных, БнД (dаtаЬапk, data bank) – информационная система централизованного хранения и коллективного использования данных. Содержит совокупность баз данных, СУБД и комплекс прикладных про грамм. БнД называют локальным, если он размещен в одном вычислительном центре (ВЦ) или на одном компьютере; распределенный БнД – система объединенных под единым управлением и посредством компьютерной сети территориально разобщенных локальных БнД. Картографические БнД именуются также банками цифровых карт (БЦК).

Блок-диаграмма (block-diаgгаm) – трехмерный картографический рисунок, совмещающий перспективное изображение поверхности с продольным или поперечным вертикальным разрезом; один из видов трехмерных геоизображений. Б.-д. строят в аффинных или перспективных проекциях: одной или двумя точками перспективы.

Браузер, броузер (browser) – программа для просмотра web-страниц Интернет «просмотровщик», «листатель»); простой визуализатор.

Буферная зона, буфер, коридор (buffer zone, buffer, corridor) – полигональный объект, образованный путем расчета и построения эквидистантных (изодистантных) линий (эквидистант, изодистант), равноудаленных относительно выбранного точечного, линейного или полигонального пространственного объекта.

Буферный слой (buffeг layer) – полигональный слой, сформированный из буферных зон выбранных объектов, каждая из которых построена по заданным правилам (одинаковое удаление от объектов, удаление, зависящее от значений атрибута и др.). При построении Б. с. для каждого объекта одновременно может формироваться несколько буферных зон.

Веб-сайт (WеЬ site) – определенное место в Интернете, доступное из любой точки World Wide Web, поскольку имеет собственный уникальный адрес. В-с. состоит из Веб-страниц, объединенных по смыслу, назначению, содержанию и выполненных, как правило, в едином стиле оформления и единой манере навигации. В.-с. выполняют основную информационную функцию Интернета и характеризуются исключительным разнообразием. Работа В.-с. в Интернете поддерживается Веб-сервером. В.-с., которые интегрируют большие объемы информации, предназначенные широкому кругу пользователей, и предоставляют им различные виды информационных услуг (ленты новостей, поиск нужной информации в Интернете, услуги электронной почты и общения, оперативные и аналитические данные и т.д.) называют Веб-порталами.

Веб-страница (Web-page) – основной содержательный компонент Веб-сайта. Как правило, любой Веб-сайт состоит из нескольких или многих Веб-страниц, содержащих текст, графические изображения, исполняемые команды, написанные на языке, который может интерпретировать Веб-браузер, и другие элементы. Физически В.-с, представляет собой НТМL-файл и набор вспомогательных файлов с графическими изображениями, шрифтами, программными приложениями и т.д.

Вектор (vector) – 1. Величина, характеризуемая числовым значением и направлением. 2. Направленный отрезок прямой, сегмент; набор координатных пар в цифровом представлении пространственных объектов; термин, служащий для образования производных терминов, связанных с векторными моделями пространственных данных (см. векторная топологическая модель (данных), векторно-растровое преобразование, растрово-векторное преобразование, модель («спагетти»), векторными форматами (пространственных) данных, устройствами векторной компьютерной графики (например, векторный дисплей).

Векторизатор (vectorizer) – программное средство для выполнения растрово-векторного преобразования (векторизации) пространственных данных.

Векторная модель, Beкторнoe представление (данных) (vector data structure, vector data model) – обобщенный класс моделей пространственных данных, основанных на цифровом представлении точечных, линейных и полигональных пространственных объектов в виде набора координатных пар с описанием только геометрии объектов, что соответствует нетипологической В. м. (см. модель «спагетти») или геометрии и топологических отношений (топологии) в виде векторной топологической модели; в машинной реализации В. м. соответствует векторный формат пространственных данных.

Векторная топологическая модель, векторное топологическое представление, линейно-узловая модель (данных) (агс-поdс modеl) – разновидность векторной модели (данных) точечных, линейных и полигональных пространственных объектов, описывающая не только их геометрию (см. модель «спагетти»), но и топологические отношения между полигонами, дугами и узлами.

Векторно-растровое преобразование, растеризация (гаstегizаtiоп, гаstегisаtiоп, gгiddiпg, vector to raster сопvегsiоп) – преобразование (конвертирование) данных из векторной модели в растровую модель путем присваивания элементам растра значений, соответствующих принадлежности или непринадлежности к ним элементов векторных записей объектов.

Визуализация, графическое воспроизведение, отображение (visualizatiоп, visuаlisаtiоп, viewing, display, displayng) – проектирование и генерация изображений, геоизображений, в том числе картографических изображений, и иной графики на устройствах отображения (преимущественно на экране дисплея) на основе исходных цифровых данных и правил и алгоритмов их преобразования.

Визуализатор, вьювер, «вьюер» (visualizer, viewer) – программное средство, предназначенное для визуализации данных; в ГИС: один из типов программных средств ГИС с набором функций, ограниченных, как правило, возможностями видеоэкранной визуализации картографических  изображений, называемый картографическим В. Простой В. (в том числе графики) носит название браузера.

Виртуальная реальность (virtual reality, VR) – искусственная действительность, во всех отношениях подобная подлинной и совершенно от нее неотличимая. При этом между искусственной действительностью и воспринимающим ее человеком образуется двусторонняя связь. Динамическая модель реальности создается средствами трехмерной компьютерной графики и обеспечивает (с помощью специальной аппаратуры: шлема-дисплея и сенсорной перчатки) взаимодействие пользователя с виртуальными объектами в режиме реального времени с эффектом его участия  в конструируемых сценах и событиях. Создание элементов В. р. средствами ГИС на основе трехмерного моделирования местности путем наложения аэро- или космического или другого высокореалистичного изображения на цифровую модель рельефа находит применение в симуляторах и тренажерных системах.

Выделенный сервер (dedicated server) – компьютер, который целиком занят обслуживанием сети и имеет главный жесткий диск, или принтер, или выход в Интернет. Выделенный сервер используется в тех случаях, когда число компьютеров в сети больше 6-8. Если их меньше, то на компьютере, который служит сервером сети, могут выполняться другие работы.

Вычислительная геометрия (computational geometry) – геометрические алгоритмы и компьютерные программы для решения задач, связанных с геометрическими построениями и преобразованиями как на плоскости, так и в пространстве, и способы оценки сложности этих алгоритмов.

Газеттир, указатель географических названий (gаzеttеег) - список географических объектов на карте или в БД ГИС с указанием их местоположения.

Геоанализ – см. пространственный анализ.

Географическая информационная система, геоинформационная система, ГИС (geographic(al) information system, GIS, spatial information system) – 1. Информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных (пространственных данных). 2. Программное средство ГИС (1) - программный продукт, в котором реализованы функциональные возможности ГИС. Научные, технические, технологические и прикладные аспекты проектирования, создания и использования ГИС изучаются геоинформатикой.

Географические данные – см. пространственные данные.

Географический объект – см. пространственный объект.

Геоизображение (geoimage, georeprcsentation) – любая пространственно-временная масштабная генерализованная модель земных (планетных) объектов или процессов, представленная в графической образной форме. Различают двумерные плоские Г. (карты, планы, электронные карты, аэро- и космические снимки); трехмерные, или объемные Г. (стереомодели, анаглифы, блок-диаграммы, картографические голограммы); динамические Г. (анимации, картографические фильмы, мультимедийные карты и атласы).

Геоиконика (Geoiconics) – научная дисциплина, разрабатывающая общую теорию геоизображений, методы их анализа, преобразования и использования в научно-практической деятельности. Геоиконика  объединяет картографию, геионформатику, дистанционное зондирование и другие дисциплины, которые заняты разработкой методов моделирования (отображения) геоизображений.

Геоинформатика (GIS sсiеnсе, gеоgгарhiс informаtiоп sсiеnсе, gеоinformаtics) – наука, технология и производственная деятельность по научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и использованию географических информационных систем, по разработке геоинформационных технологий и по приложению ГИС для практических или геонаучных целей. Входит составной частью в геоиконику и геоматику (по одной из точек зрения) или предметно, методически и технологически пересекается с ней.

Геоинформационная индустрия, ГИС-индустрия (GIS industгу) – совокупность предприятий и организаций, обеспечивающих создание геоинформационных продуктов. Как и любая индустрия (или промышленность) подразделяется на производство средств производства и производство предметов потребления. В качестве средств производства выступают аппаратное обеспечение, программное обеспечение, данные. В качестве средств потребления - геоинформационные проекты, в том числе массового пользования, такие как информационно-справочные ГИС, системы персональной навигации и др.

Геоинформационная система – см. географическая информационная система.

Геоинформационное образование, ГИС – образование (GIS education) профессиональная подготовка специалистов в области геоинформатики и ГИС.

Геоинформационные технологии, ГИС-технологии (GIS tесhnоlоgу)  – технологическая основа создания географических информационных систем, позволяющая реализовать функциональные возможности ГИС в форме программных средств.

Геоинформациoнный проект, ГИС-проект (GIS ргоjесt) – уникальное предприятие по созданию и обеспечению функционирования геоинформационной системы, отвечающей поставленным требованиям, предполагающее координированное выполнение взаимосвязанных действий по аппаратному, программному, информационному и кадровому обеспечению системы с достижением определенных ее параметров (полнота информации, актуальность информации, производительность системы, функциональность системы, надежность ее функционирования и т.д.) в условиях временных и pecypсных ограничений.

Геоинформационный рынок, ГИС-рынок (GIS mагkеt) – сфера обращения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, связанных с производством геоинформационных продуктов и оказанием услуг отраслями геоинформационной  индустрии, а также их потреблением (использованием). К Г. р. относят геоинформационные технологии, программные продукты ГИС, пространственные данные, персонал, занятый в выполнении геинформационных проектов, компьютерную технику и специализированное оборудование.

Геоматика (geomatics) – Область деятельности, основанная на интеграции средств сбора, обработки и распространения цифровых пространственных данных.

Геомаркетинг – междисциплинарное направление исследований, суть которого заключается в «интеграции» инструментов географической науки и маркетинга. Результат интеграции — новый инструмент поддержки бизнеса, который может быть полезен многим руководителям. Геомаркетинг помогает решить такие задачи предпринимательской деятельности, как определение оптимального местоположения точки (или сети точек) предоставления товаров или услуг и выяснение оптимальных параметров этой точки, включая ассортимент предоставляемых товаров или услуг, время работы, площадь помещения и т. д.

Геомоделирование, пространственное моделирование (spatial model(l)ing, geo-mоdеl(l)iпg) – одна из главных функций ГИС (наряду с пространственным анализом); способность ГИС и программных средств ГИС строить и использовать модели пространственных объектов и динамики процессов (математико-статистический анализ пространственных размещений и временных рядов, межслойный корреляционный анализ взаимосвязей разнотипных объектов и т.п.) или обеспечивать интерфейс с моделями вне среды ГИС.

Геопространственные данные - см. пространственные донные.

ГИС – см. географическая информационная система.

ГИС-индустрия – см. геоинформационная индустрия.

ГИС-образование – см. геоинформационное образование.

ГИС-проект – см. геоинформационный проект.

ГИС-рынок – см. геоинформационный рынок.

ГИС-технологии – см. геоинформационные технологии.

Главный компьютер (host) – управляющий компьютер в распределенной вычислительной системе.

Глобальные системы позиционирования, ГСП (Global Роsitiоning Systern, GPS, GPS-system, SGS) – технологические комплексы, предназначенные для позиционирования объектов - нахождения их координат в трехмерном земном  пространстве путем измерения псевдодальности от приемника позиционирования до 4 или большего числа спутников. ГСП обеспечивают ряд способов позиционирования, включая автономное позиционирование (способ определения абсолютных (полных) координат местонахождения пространственной линейной засечкой по измерениям кодовым методом псевдодальностей только с определяемого пункта); дифференциальное позиционирование, когда псевдодальности измеряют одновременно с двух пунктов: базовой станции (референц-станции), расположенной на пункте с известными координатами, и подвижной станции, стоящей над новой точкой; статическое позиционирование (статика, способ относительных измерений, когда фазовым методом по продолжительным (около часа и дольше) наблюдениям определяют приращения координат между базовой и подвижной станциями; ускоренная статика (разновидность статики, в которой для разрешения неоднозначности применяют стратегии поиска, не требующие продолжительных наблюдений, продолжительность же измерений согласована с числом наблюдаемых спутников и уменьшается при его увеличении); псевдостатика (разновидность статики, когда непрерывность измерений сохраняется только на базовой станции; на подвижной станции измерения выполняют лишь в начале и в конце часового интервала); способы кинематики - разновидности относительных измерений, выполняемых обычно фазовым методом, позволяющие измерять вектор между базовой и подвижной станциями за короткое время. Современное поколение ГСП образуют системы GPS (NAVSTAR) - США и ГЛОНАСС (GLONASS) - РОССИН. Их разработки велись в 70-90-е годы. GPS развернута в 1993 г., ГЛОНАСС официально принята в эксплуатацию в сентябре 1993 г., в марте 1995 г. открыта для гражданского применения, в 1996 г. развернута полностью. Выделяют три подсистемы (сегмента) ГСП: подсистема наземного контроля и управления, сеть наземных станций которой обеспечивает спутники точными координатами (эфемеридами) и другой информацией; подсистема созвездия спутников, состоящая из 24 космических аппаратов, оснащенных несколькими атомными цезиевыми  стандартами частоты времени и постоянно передающих на частотах LI и L2 сигналы для измерений псевдодальностей кодовым и фазовым методами, метки времени и другие сообщения, необходимые для позиционирования  (длины несущих волн на всех спутниках GPS соответственно равны 19,0 и 24,4 см, а частоты находятся в строгом отношении 77/60, в ГЛОНАСС у каждого спутника свои несущие частоты, находящиеся в соотношении 9/7, длины волн близки к 18,7 и 24,1 см); подсистема аппаратуры пользователей, включающая приемники позиционирования с антеннами, накопителями  результатов измерений, прочим оснащением и программным обеспечением обработки данных.

Горизонтали, изогипсы (сопtour, сопtоur 1iпes, isohypses) – линии (изолинии) равных абсолютных высот.

Граница (border, boundary, edge) – линия, разделяющая разноименные полигоны.

Графический интерфейс пользователя, графический пользовательский интерфейс, GUI-интерфсйс (graphical user interfасе, GUI) – графическая среда организации взаимодействия пользователя с вычислительной системой (см. интерфейс). К основным элементам Г. и. п. относят: рабочий стол, окна, меню, линейки инструментов (инструментальные линейки, планки инструментов), представляющие собой наборы пиктограмм, выбор которых инициирует какое-либо действие, линейки-прокрутки и элементы управления: кнопки, в том числе кнопки команд, кнопки настройки переключатели, наборы значений, выключатели, списки, текстовые зоны, спиннеры и др.

Графопостроитель, плоттер, автоматический координатограф (plotter)  – устройство отображения, предназначенное дли вывода данных в графической форме на бумагу, пластик, фоточувствительный материал или иной носитель путем черчения, гравирования, фоторегистрации  или иным способом.

Групповое кодирование, кодирование группами отрезков (гun-Iепgth encoding, run length coding, RLE) – один из простых и распространенных методов сжатия растровых данных, основанный на замене групп повторяющихся символов в последовательности значением числа повторений (например, последовательность 00000111107777 имеет групповой код 50411047); иначе говоря, замена отрезка, состоящего из одноименных элементов растра, длиной отрезка.

ГСП – см. глобальные системы позиционирования.

Данные (datum, рt. data) – 1. Зарегистрированные факты, описания явлений реального мира или идей, которые представляются достаточно ценными, для того чтобы их сформулировать и точно зафиксировать. 2. Сведения, представленные в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека; факты, понятия или команды, представленные в формализованном виде, позволяющем осуществить их передачу, интерпретацию или обработку как вручную, так и с помощью систем автоматизации. Д. о пространственных объектах, снабженные указанием на их локализацию в пространстве (позиционными атрибутами), носят наименование пространственных (географических) данных.

Дешифровочные признаки пространственных объектов (features, signature) – характеристики объектов, позволяющие определить их на снимках визуально или используя методы автоматизированного дешифрирования: тон, цвет, размер, форма, текстура, рисунок, тень, местоположение, связь с другими элементами. При дешифрировании их разделяют на:     яркостные признаки (brighteness features) – набор числовых значений спектральной яркости;

геометрические признаки (geomctric features – это форма (линейная, плоская, объемная), размер, топологические свойства объектов (например, связность, число промежутков);

комплексные признаки (texture features) – специфическое сочетание яркостных и геометрических признаков,  определяющее структуру (текстуру) изображенных на снимке объектов.

Дигитайзер, цифрователь, графический планшет, графическое устройство ввода данных, графоповторитель, «сколка», «таблетка» (digitizer, digtiser, tablet, table digitizer, digitizer tablet, digital tablct, graphic tablet) –

1. Устройство для аналого-цифрового преобразования  сигналов, источников и данных.

2. В геоинформатике, компьютерной графике и картографии: устройство для ручного шифрования картографической и графической документации в виде множества или последовательности точек, положение которых описывается прямоугольными декартовыми координатами плоскости  Д.

Дисплей, видеоэкран, устройство отображения (display, display device) – устройство (система) вывода, осуществляющее визуальное представление (отображение, визуализацию) выводимых данных на экран (монитор) компьютера. По конструкции различают Д. на основе электроннолучевой трубки и жидкокристаллические Д. (ЖК-дисплеи), плазменные Д.; по режиму отображения – алфавитно-цифровые, графические, векторные Д.; по цветности – монохромные (обычно черно-белые) и цветные Д. Возможности монохромного и цветного воспроизведения текста и графики поддерживаются аппаратно и/или программно драйверами и графическими адаптерами и видеостандартами, включая CGA, EGA, VGA (устаревшие типы), SVGA, XGA. Размер экрана измеряется длиной его диагонали, обычно в диапазоне от 14 до 21 дюйма. Четкость изображения Д. зависит от размера зерна, точнее, от расстояния между зернами (обычно от 0,32 мм до 0,25 мм), диапазона частот развертки по горизонтали и вертикали.

Дуга (агс, stгiпg, сhain, line, edge) –

1. Последовательность сегментов, имеющая начало и конец в узлах, элемент (примитив) векторной топологической (линейно-узловой) модели линейных и полигональных пространственных объектов (см. линия, полигон).

2. Кривая, описываемая относительно множества точек некоторыми аналитическими функциями.

Запрос (query, request) – задание на поиск данных в базе данных, удовлетворяющих некоторым условиям, в том числе содержащим координаты искомых объектов (см. пространственный запрос).

Идентификатор (identifier) – уникальный номер, приписываемый пространственному объекту слоя; может присваиваться автоматически или назначаться пользователем; служит для связи позиционной и непозиционной части пространственных данных.

Изолинии (сопtоurs) – линии на карте, соединяющие равные значения аппликат.

ИИ – см. искусственный интеллект.

Интернет (Intеrnеt) – всемирная сеть сетей, открытая для всеобщего доступа и обеспечивающая соединение компьютера пользователя с другими компьютерами для организации и поддержки обмена информацией между ними: передачи файлов, пересылки сообщений электронной почты, поиска и просмотра информации, существующей в самых различных формах – Веб-страницах, каталогах, базах данных и т.д.

Интернет-картографирование, Веб-картографирование, киберкартографирование (Iпtеrnеt-mаррing) – процесс формирования посетителем Веб-сайта картографических изображений на экране своего компьютера с помощью установленного на нем Веб-браузера. Веб-браузер или поддерживаемые им специальные клиентские расширения управляют картографическим Интернет-сервером Веб-сайта, передавая ему команды по перестройке карты (изменению масштаба, содержания и т.д.) в виде скрипта  и получая от него новое картографическое изображение.

Интерполяция, интерполирование (iпtегроlаtiоп) – восстановление функции на заданном интервале по известным ее значениям в конечном множестве точек, принадлежащих этому интервалу.

Интерфейс (iпtеrfасе) – совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие вычислительных систем, входящих в их состав устройств, программ, а также пользователя с системой; последний из них носит особое название интерфейса пользователя, в современных программных средствах оформляемый графически (см. графический интерфейс пользователя).

Интранет (Intranet) – локальная или корпоративная сеть, использующая для работы технологии Интернета, например, Веб-сервера и Веб-браузера и предназначенная для выполнения исключительно корпоративных (внутренних) задач той или иной организации. Корпоративная сеть, как правило, имеет выход к внешним сетям, в том числе к Интернету, в котором часть информационных ресурсов корпоративной сети может быть доступна для всеобщего пользования.

Информационное обеспечение (infоrmatiоn support) – совокупность массивов информации (баз данных, банков данных и иных структурированных наборов данных), систем кодирования, классификации и соответствующей документации, обслуживающая систему обработки данных (наряду с программным и аппаратным обеспечением). И. о. ГИС включает поиск и оценку источников пространственных данных, накопление данных, выбор методов ввода данных в машинную среду, проектирование баз данных, их ведение и метасопровождение (см. метаданные), оценку качества данных.

Информация (information) –

1. Совокупность сведений о фактических данных и зависимостях между ними; сведения, являющиеся объектом некоторых операций: передачи, распределения, преобразования, хранения или непосредственного использования; сведения, релевантные пользователю.

2. В вычислительной технике: содержание, присваиваемое данным посредством соглашений, распространяющихся на эти данные; данные, подлежащие вводу в компьютер, обрабатываемые на нем и выдаваемые пользователю. Законы, методы и способы накопления, обработки и передачи информации с помощью компьютеров и иных технических устройств изучаются информатикой, а в приложениях к проблематике ГИС - геоинформатикой.

Инфраструктура (гео)пространственных данных, ИПД (geospatial  data infrastructure) – совокупность технологических, нормативно-правовых и институциональных мер и механизмов организации и интеграции ресурсов пространственных данных на национальном, региональном и глобальном  уровнях для эффективного использования, обеспечения доступности к информации со стороны государственных и коммерческих организаций и  простых граждан, удобства информационного взаимодействия  держателей и потребителей данных, устранения ведомственных информационных барьеров,   дублирования сбора пространственных данных. ИПД включает три необходимых компонента: базовую пространственную информацию, стандартизацию пространственных данных, базы метаданных и механизм обмена данными, а также институциональную основу их реализации.

ИПД – см. инфраструктура (гео)пространственных данных. Искусственный интеллект, ИИ (artifical iпtеlligепсе, AI) - общее понятие, описывающее способность вычислительной машины моделировать процесс мышления за счет выполнения функций, которые обычно связывают с человеческим интеллектом. К сфере ИИ относят построение и использование экспертных систем, логический вывод (доказательство теорем и правильности программ), понимание естественных языков, зрительное и слуховое восприятие. Иногда считается, что элементы ИИ реализуются в некоторых пространственно-аналитических и геомоделирующих блоках и причисляются к функциональным возможностям ГИС.

Источники пространственных данных (spatial data sources) – аналоговые или цифровые данные, которые могут служить основой информационного обеспечения ГИС. К четырем основным типам И.П.Д. принадлежат: картографические источники, то есть карты, планы, атласы и иные картографические изображения; данные дистанционного зондирования; данные режимных наблюдений на гидрометеопостах, океанографических станциях и т.п.; статистические данные ведомственной и государственной статистики и данные переписей.

Карта-основа (base mар) – карта, элементы содержания которой образуют основу географической привязки иных объектов картографирования.

Картографические проекции, проекции (tар pгojections, pгojections) – математически определенный способ изображения поверхности земного шара или эллипсоида (или другой планеты) на плоскости. Общее уравнение К.п. связывает геодезические широты (В) и долготы (L) с прямоугольными координатами х и у на плоскости: х = f1(B,L); у == f2(В,L), гдс f1 и f2 - независимые, однозначные и конечные функции. Все К.п. обладают теми или иными искажениями, возникающими при переходе от сферической поверхности к плоскости. По характеру искажений К.п. подразделяют на  равноугольные, равнопромежуточные и произвольные. В зависимости от положения сферических координат К.п. делят на нормальные, поперечные и косые, в которых ось сферических координат совпадает с осью вращения Земли, лежит и плоскость экватора или расположена под углом к ней соответственно. По виду меридианов и параллелей нормальной сетки различают цилиндрические проекции, в которых меридианы изображены равноотстоящими параллельными прямыми, а параллели прямыми, перпендикулярными к ним; конические проекции с прямыми меридианами, исходящими из одной точки, и параллелями, представленными дугами концентрических окружностей; азимутальные проекции, в которых параллели изображаются концентрическими окружностями, а меридианы – радиусами, проведенными из общего центра этих окружностей;  псевдоцилиндрические проекции, где параллели представлены параллельными прямыми, а меридианы – в виде кривых, увеличивающих свою кривизну по мере удаления от прямого центрального меридиана; псевдоконические проекции, в которых параллели представлены дугами концентрических окружностей, средний меридиан – прямой, а остальные меридианы - кривые; поликонические проекции, в которых параллели изображены эксцентрическими окружностями, центры которых лежат на прямом центральном меридиане, а все остальные – кривые линиями, увеличивающими кривизну с удалением от центрального меридиана; условные проекции, в которых меридианы и параллели на карте могут иметь  самую  разную форму.

Картографический Интернет-сервер (Internet Мар Server - IMS) – сетевое программное обеспечение, устанавливаемое на сервер и предоставляющее пользователям Интернета возможность работы с размещенными на нем геопространственными данными. Картографический Интернет-сервер способен поддерживать многие базовые функции и сервисы ГИС, однако основное его назначение заключается в формировании и визуализации на экране компьютера клиента картографических изображений согласно запросу пользователя. Для этих целей сервер поддерживает базы пространственных и атрибутивных данных и взаимодействует с Веб-сервером.

Квадродерево – см. квадротомическая модель (данных).

Квадротомическая модель, квадротомическое представление (данных), квадродерево, дерево квадратов, Q-дерево, 4-дерево (quadtret quad tree, Q-tгеe) – один из способов представления пространственных объектов в виде иерархической древовидной структуры, основанный на декомпозиции пространства на квадратные участки (квадратные блоки, квадранты), каждый из которых делится рекурсивно на 4 вложенных до достижения некоторого уровня детальности представления (разрешения).

Квадротомическое представление (данных) – см. квадротомическая модель (данных).

Клиент (сliепt) – компьютер (или установленная на нем программа), который использует ресурсы, предоставляемые другим компьютером (или установленной на нем программой), который называется сервером.

Клиентское расширение (сliеnt-sidе ехtеnsiоп) – программы, устанавливаемые на клиентском компьютере и расширяющие функциональные возможности средств просмотра ресурсов Интернета. Для целей Интернеткартографирования используются, как правило, клиентские приложения, способные работать с внутренними векторными форматами представления геопространственной информации картографического Интернет-сервера. В этом случае на компьютер клиента передается не готовое картографическое изображение, а массивы цифровых картографических и атрибутивных данных, которые используются клиентским приложением для формирования и визуализации нового картографического изображения.

Клон (сlоnе) – компьютер, принтер или другое устройство, которое работает так же, как аналогичное известное устройство.

Компьютерная графика, машинная графика (computer graphics) – режим машинной обработки и вывода данных, при котором значительная часть выводимой информации имеет графический вид: от простых гистограмм и других графиков до сложных карт и технических чертежей. Некоторые из алгоритмов решения задач К. г. используются в  ГИС.

Компьютерная карта (computer mар) - карта, полученная с помощью средств автоматизированного картографирования или ГИС на графопостроителях, принтерах и др. графических периферийных устройствах путем воспроизведении на бумаге, пластике, фотопленке и иных материалах.

Конвертирование, конвертация (форматов) (format соnvеrsiоn) – преобразование данных из одного формата в другой, воспринимаемый иной системой (как правило, при экспорте или импорте данных).

Координаты (соогdinаtеs) – числа, заданием которых определяется положение точки на плоскости, поверхности или в пространстве.

Прямоугольные (декартовы) К.: прямоугольные К. на плоскости – снабженные знаками «+» или «-» расстоянии х (абсцисса) и у (ордината) этой точки от двух взаимно перпендикулярных прямых Х и Y, являющихся координатными осями и пересекающихся в некоторой точке – начале К.; прямоугольные К. в пространстве – три числа х, у и z (аппликата), определяющие положение точки относительно трех взаимно перпендикулярных плоскостей. Плоскости пересекаются в начале К. и по координатным осям Х, Y и Z.

Полярные К.: полярные К. на плоскости (на поверхности) – два числа: полярное расстояние точки от фиксированного начала, полярный угол между выбранной полярной осью и направлением на точку. В качестве полярной оси на плоскости часто принимают направление, параллельное оси абсцисс, а на эллипсоиде – северное направление меридиана. В первом случае полярным углом будет дирекционный угол, во втором – азимут. В пространстве в качестве полярных К. используют радиус-вектор (расстояние от начала координат до заданной точки), вертикальный угол и азимут.

Сферические К.: три числа: радиус-вектор, геоцентрические широта и долгота.

Эллипсоидальные К: три числа: геодезические широта, долгота и высота; определяют положение точки земной поверхности относительного земного эллипсоида.

Измерениями на физической поверхности определяют астрономические широты и долготы. Различия геодезических и астрономических К. обусловлены уклонениями отвесных линий, зависят от фигуры Земли, земного эллипсоида, от его расположения в теле Земли.

В мелкомасштабном картографировании различием геодезических и астрономических широт и долгот пренебрегают и их именуют географическими К. – названием, исторически сложившимся по отношению к шарообразной и однородной по строению Земле.

Часто ошибочно геодезические К. называют географическими. К. с началом на земной поверхности или в околоземном пространстве называют топоцентрическими  К., с началом в центре масс - геоцентрическими К., около центра масс Земли - квазигеоцентрическими К.

Различают К. экваториальные, когда одной из координатных плоскостей является плоскость экватора,

К. горизонтные, когда координатной плоскостью служит плоскость горизонта.

На элипсоиде, шаре и на картах применяют криволинейные К.

Kонтур – см. полигон.

Kopидоp – см. буферная зона.

Коэффициенты спектральной яркости (спектральная яркость) (brightness value) – измеренные и записанные с помощью регистрирующего устройства характеристики отражательной способности объекта, переведенные в дискретные безразмерные цифровые значения, обычно в диапазоне 0 - 255.

Линейно-узловая модель (данных) – см. векторная топологическая модель (данных).

Линейный объект – см. линия.

Линия, линейный объект, полилиния (Iinе, linе featurc, lineаr feature)-

1. Одномерный пространственный объект, образованный последовательностью не менее двух точек с известными плановыми координатами (линейными сегментами или дугами); совокупность Л. образует линейный слой.

2. Обобщенное наименование линейных графических примитивов и пространственных объектов: линии (1) сегментов и дуг, границ полигона.

Макрокоманда (mаcrо command) – одна буква или слово, которые используются для запуска набора подпрограмм, что упрощает пользование программой.

Математико-картографическое моделирование (mathematical-саrtographic modelling) – процесс органического комплексирования математических и картографических моделей в системе «создание – использование карт» для конструирования или анализа тематического содержания карт.

Машина фон-Неймана (vоп Nеumann mасhine) – логическая конструкция ЭВМ, состоящая из следующих основных блоков: устройство ввода/вывода информации, память компьютера и процессор, включающий  устройство управления и арифметико-логическое устройство. Общие принципы работы машины фон-Неймана:

1) принцип двоичного кодирования (вся информация, поступающая в ЭВМ, кодируется с помощью двоичных сигналов);

2) принцип программного управления (программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности);

3) принцип однородности    памяти (программы и данные хранятся в одной и тойже памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной

ячейке памяти - число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными);

4) принцип адресности (основная память структурно состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени   доступна любая ячейка). Практически все ЭВМ, которыми мы сейчас пользуемся, работают на указанных принципах.

Машинная графика – см. компьютерная графика.

Метаданные (metadata) – данные о данных: каталоги, справочники, реестры, инвентории, базы М. и иные формы описания (метасопровождения) наборов цифровых и аналоговых данных, содержащие сведения об их составе, содержании, статусе (актуальности и обновляемости), происхождении (способах и условиях получения), местонахождении, качестве (полноте, непротиворечивости, достоверности), форматах и формах представления, условиях доступа, приобретения и использования, авторских, имущественных и смежных с ними нравах на данные и об их иных датометрических характеристиках.

Метка (label) –

1. Дескриптивная информация, присвоенная пространственному объекту слоя и хранящаяся в базе данных в качестве его атрибута (в отличие от аннотации, относящейся к графическому объекту и не связанной с атрибутивной базой данных).

2. Внутренняя точка полигона, служащая для его связи с атрибутами базы данных через идентификатор.

3. В языках программирования: языковая конструкция, устанавливающая имя оператору и включающая идентификатор.

Микропроцессор (СРU, Central Processor Unit),  ЦПУ или центральное процессорное устройство) – важнейший компонент любого персонального компьютера, его «мозг», который управляет работой компьютера и выполняет большую часть обработки информации. Микропроцессор представляет собой сверхбольшую интегральную схему, степень интеграции которой определяется размером кристалла и количеством реализованных в нем транзисторов. Выполняемые микропроцессором команды предусматривают, как правило, арифметические действия, логические операции, передачу управления (условную и безусловную) и перемещение данных (между регистрами, оперативной памятью и портами ввода/вывода). С внешними устройствами микропроцессор может общаться благодаря своим шинам адреса, данных и управления, выведенным на специальные контакты корпуса микросхемы. Разрядность внутренних регистров микропроцессора может не совпадать с количеством внешних выводов для линий данных, например, микропроцессор с 32-разрядными регистрами может иметь только 16 внешних линий данных.

Модель (пространственных) данных, представление (пространственных) данных (spatial data representatioln, (geo)spatial data model) – логические правила дли формализованного цифрового описания объектов реальности (местности) как пространственных объектов; наиболее универсальные и употребительные из них: векторная модель (данных), включая векторную топологическую модель и модель «спагетти», растровая модель (данных), регулярно-ячеистая модель (данных) и квадротомическая модель (данных). Машинные реализации М.п.д. называют форматами пространственных данных. Существуют способы и технологии перехода от одних М.п.д. к другим (например, растрово-векторное преобразование, векторно-растровое преобразование).

Модель «спагетти», векторная нетопологическая модель (данных), векторное нетопологическое представление (данных) (spaghetti model) – разновидность векторной модели (данных) для представления линейных и полигональных пространственных объектов с описанием их геометрии (но не топологии) в виде набора дуг или совокупности сегментов.

Модель TIN (ТIN model) – одна из моделей (пространственных) данных, используемая при конструировании цифровой модели рельефа, представляя его набором высотных отметок в узлах сети неравносторонних треугольников, соответствующей триангуляции Делоне, и заменяя его многогранной поверхностью.

Мультимедиа (multimеdiа) – компьютерная система и технология, обеспечивающая возможность создания, хранения и высококачественного воспроизведения разнородной информации, включая текст, звук и неподвижные и движущиеся изображении (анимацию), и ее совместного использования. Обязательными составными частями минимального комплекта мультимедийной системы на базе ПК является дисковод СD-RОМ, звуковая карта (плата) для воспроизведения и синтеза звука и акустическая стереофоническая система, которые могут быть дополнены аппаратурой для записи и воспроизведении видеоизображений и др. устройствами. Функции М. могут быть встроены в программные средства ГИС, использоваться в качестве элемента содержания электронных атласов.

Нейрон искусственный (технический, формальный) (nеurоn) – это вычислительный элемент, который вычисляет взвешенную сумму входных сигналов, а затем рассчитывает значение передаточной функции и подает ее на другие нейроны или на выход сети нейронов.

Нейронная сеть, нейросеть – взаимодействующая совокупность нервных клеток – нейронов (естественная) либо моделирующих их поведение компонентов (искусственная) с выделенными связями между ними. Н.с. обладает свойствами автоматического выбора конфигурации активных компонентов в процессе самообучения, который осуществляется путем постепенного изменения значений весовых коэффициентов компонентов сети для уменьшения ошибки в выдаваемом сетью сигнале. Искусственная нейронная сеть представляет собой систему, состоящую из многих простых вычислительных элементов, работающих параллельно, функция которых определяется структурой сети, силой взаимных связей, а вычисления производятся в самих элементах или узлах сети. Вычислительными элементами могут служить микропроцессорные или аналоговые устройства. Под нейронными сетями (или нейросетевыми методами) также иногда понимают класс алгоритмов (программ), обеспечивающих решение задач примерно так, как это делает мозг человека. Это обстоятельство обеспечивает им широкое применение в создании систем искусственного интеллекта.

Нечеткая логика, «размытая» или «пушистая» логика (fuzzy logic) – расширение Булевой логики, которое позволяет определять промежуточные значения между стандартными двоичными оценками Да/Нет, Истина/Ложь, Черное/Белое и т.д. Понятия «довольно теплый» или «довольно холодный» могут быть сформулированы математически точно и обработаны компьютерами. Нечеткая логика позволяет применить человекоподобное мышление в программировании компьютера. Применяется в создании систем искусственного интеллекта.

Область – см. полигон..

Обновление (данных) – см. актуализация (данных).

Оверлей (overlay) –

1. Операция наложения друг нa друга двух или более слоев, в результате которой образуется графическая композиция исходных слоев (графический О.) или один производный слой, содержащий геометрическую композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов в топологическом О.

2. Группа аналитических операций, связанная или обслуживающая операцию О. в предыдущем смысле; к ним относятся операции О. одно- и разнотипных слоев и решение связанных с ним задач определения принадлежности точки или линии полигону, наложения двух полигональных слоев, уничтожение границ одноименных классов полигонального слоя с порождением нового слоя.

З. Синоним слоя (в англоязычной терминологии).

Ортотрансформирование, орторектификация (orthorectification, orthotгаnsfогmаtion, огthоfоtоtгаnsfопnаtion) – устранение на изображении геометрических искажений, вызванных рельефом, для создания ортофотоснимков, ортофотокарт, ортофотопланов и др. ортотрансформированных (орторектифицированных) изображений и продуктов.

Отражательная способность объекта (spectral гeflесtаnсе of feature) –  характеристика отраженного от объекта земной поверхности излучения, представляемая значениями спектральной плотности энергетической яркости (Вт/(см2,ср'мкм), которую измеряют посредством дистанционного датчика.

Периферийные устройства, внешние устройства, периферийное оборудование, «периферия» (peripherals, peripheral devices, peripheral equipment, peripheral unit) – часть аппаратного обеспечения, конструктивно отделенная от основного блока компьютера; комплекс устройств для внешней обработки данных, обеспечивающий их подготовку, ввод, хранение, управление, защиту, вывод и передачу на расстояние по каналам связи. К П.у. ввода принадлежат:

– дигитайзеры, сканеры и т. п. В группу устройств вывода входят графопостроители, принтеры, мониторы и т. п. П.у. ввода и вывода образуют группу графических П.у. К средствам хранения (накопления) и архивирования принадлежат внешние дисководы, стримеры (стримеры) и т.п. Сюда относят также источники бесперебойного питания, модемы и т. п.

П3-90 (PZ-90), Параметры 3емли 1990 г. – мировая геодезическая система; в 1995 г. объявлена геодезической основой российской спутниковой системы позиционирования ГЛОНАСС. С 2002 г. эта система официально используется в России для целей навигации и обороны.

Пиксел, пэл, пиксель (pixel, pel) (сокращение от англ. «pictuгe element – «элемент изображения») – элемент изображения, наименьшая из его составляющих, получаемая в результате дискретизации изображения (разбиения на далее неделимые элементы – дискретные ячейки или точки растра). В   ГИС: двумерный пространственный объект, далее – неделимый элемент координатной плоскости, используемый в растровой модели (данных).

Пиксель – см. пиксел.

Плоттер – см. графопостроитель.

Поверхность, рельеф (suгface, relief) – двумерный пространственный объект, определяемый не только плановыми координатами, но и аппликатой Z как одним из атрибутов образующих ее объектов, т. е. тройкой (триплетом) координат; оболочка тела (см. цифровая модель рельефа).

Полигон, область, многоугольник (в вычислительной геометрии и компьютерной графике), полигональный объект, контур, контурный объект (polygon, агеа, агеа feature, region, fасе) – двумерный (площадной) пространственный объект, внутренняя область, ограниченная замкнутой последовательностью дуг в векторной топологической модели (данных) или сегментов в модели «спагетти» и идентифицируемая внутренней точкой (меткой) и ассоциированными с нею атрибутами. Совокупность П. образует полигональный слой.

Полигон Тиссена, полигон Дирихле, полигон (диаграмма) Вороного, ячейка Вигнера-3ейтца, многоугольник близости (Тhiessen polygons, Voronoi polygons, Voronoi diagrams, Dirichlet tesselation, proximity polygons, proximal polygons) – полигональная область (локус), образуемая на заданном множестве точек таким образом, что расстояние от любой точки области до данной точки меньше, чем для любой другой точки множества. Границы П.Т. являются отрезками перпендикуляров, восстановленных к серединам сторон треугольников в триангуляции Делоне, которая может быть построена относительно того же точечного множества.

Полигональный объект – см. полигон.

Полилиния – см. линия.

Представление (пространственных) данных – см. модель (пространственных) данных.

Программное обеспечение, математическое обеспечение, программные средства (software) – совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых при эксплуатации этих программ. Вместе с аппаратным обеспечением образует аппаратно-программное обеспечение. П.о. ГИС поддерживает тот или иной набор функциональных возможностей ГИС.

Проекции – см. картографические проекции.

Прокрутка (изображения) (scrolling) – вертикальное или горизонтальное перемещение текста или изображения в окне видеоэкрана для просмотра данных за его пределами.

Пространственное разрешение – см. разрешение.

Пространственное моделирование – см. геомоделирование.

Пространственные данные, географические данные, геоданные, геопространственные данные (spatial data, geographic(al) data, geospatial data, georeferenced data) –

1. Цифровые данные о пространственных  объектах, включающие сведения об их местоположении и свойствах, пространственных и непространственных атрибутах. Обычно состоят из двух: взаимосвязанных частей: позиционных данных и непозиционных данные; иначе говоря - описания пространственного положения и тематического содержания данных, тополого-геометрических и атрибутивных данных. В векторных топологических моделях (данных). Полное описание П.д. складывается из взаимосвязанных описаний топологии, геометрии и атрибутики объектов. П.д. вместе с их семантическим окружением составляют основу информационного обеспечения ГИС.

2. Любые пространственные   координированные данные, включающие не только данные в первом значении (существующие, созданные и обрабатываемые в среде ГИС), но и  цифровые изображения, цифровые карты, каталоги координат пунктов опорной геодезической сети и др. данные, принадлежащие предметной области и технологиям геоматики.

Пространственный анализ, геоанализ (spatial analysis) – группа функций, обеспечивающих анализ размещения, связей и иных пространственных  отношений пространственных объектов, включая анализ зон видимости/невидимости, анализ соседства, анализ сетей, создание и обработку цифровых моделей рельефа, П.а. объектов в пределах буферных зон и др.

Пространственный запрос (spatial queгy) – задание (запрос), на поиск пространственных объектов в базе данных по условиям, содержащим пространственные операторы, такие как: касается, находится внутри, не пересекается (не имеет общих точек), находится на расстоянии и др. Простейшие пространственные операторы: попадает в круг заданного радиуса, попадает в прямоугольник с заданными координатами вершин.

Пространственный объект, географический объект, геообъект (featuгe, spatial featuгe, geographic(al) feature, object) – цифровое представление объекта реальности, иначе – цифровая модель объекта местности, содержащая его местоуказание и набор свойств, характеристик, атрибутов (позиционных и непозиционных пространственных данных соответственно) или сам этот  объект.

Выделяют четыре основных типа П.о.: O-мерные точечные (точки), l-   мерные линейные (линии), 2-мерные площадные (полигональные, контурные) (полигоны) и 2-мерные поверхности (рельефы), 2-мерные ячейки регулярных сетей и 2-мерные пикселы растра, а также З-мерные тела. Полный набор однотипных объектов oднoгo класса в пределах данной территории образует слой. Множество простых (индивидуализированных) П.о. может быть объединено в составной (композитный) или множественный П.о.

Процессоры-клоны – микропроцессоры, которые программно и аппаратно совместимы с продукцией-образцом, например, процессорами фирмы Intel. Производством клонов процессоров семейства х86 в различное время занимались компании АМD, Сhiрs&Тесhnоlоgiеs, Cyrix (ныне подразделение Nаtiопаl Sеmiсопduсtог), IВМ, lDТ, IIT, NехGеn, SGS Thomson, Texas Instruments, ULSI, UMC, а также отечественная радиоэлектронная промышленность. Точное воспроизведение процессоров Intel невозможно из-за патентных ограничений и запрещено законами об авторском праве, поэтому все процессоры-клоны в той или иной степени аппаратно и программно реализуют некую модель процессора Intel в том виде, в котором его представляют разработчики клона.

В настоящее время клоны в чистом виде встречаются редко. Некоторые процессоры компаний-конкурентов lntel реализуют функции, которых нет в процессорах Intel. Например, в процессорах АМD набор инструкций ЗDNоw!  реализован весной 1998 г., а Intel ввела аналогичный набор команд KNI лишь в начале 1999 г. Процессоры фирм АМD, Cyrix (National Semiconductor) и IDT в настоящее время правильнее называть не клонами, а аналогами соответствующих процессоров Intel.

Пэл – см. пиксел.

Разрешение, разрешающая способность, пространственное разрешение   (resolution, spatial геsоlutiоп) – способность измерительной системы (устройства съема данных – сенсора, приемника или устройства отображения) обеспечивать различение деталей объекта или его изображения и мера, используемая для оценки Р. как размера наименьшего из различаемых объектов (элементов Р.) и выражающаяся в числе точек на дюйм, DPI (например, для матричных или лазерных принтеров), в числе линий на дюйм (LPI), см или мм (для материалов дистанционного зондирования, устройств построчного сканирования изображений), в числе строк и столбцов растра видеоэкрана, в угловом или линейном размере пиксела, в размере наименьшего из различаемых объектов на местности (в м, км). В дистанционном зондировании кроме пространственного Р., которое зависит от освещенности снимаемых объектов, их яркости, спектральных характеристик и технических параметров съемки, различают температурное, угловое, спектральное Р. (палитра и количество оттенков), радиометрическое Р. (число градаций яркости, фиксируемых системой), временное Р. (минимальный промежуток времени, через который возможно повторное проведение съемки).

Растеризация – см. векторно-растровое преобразование.

Растр (raster) –

1. Оптическая решетка с прозрачными и непрозрачными элементами (линиями с определенной частотой, называемой линеатурой Р.), используемая при полиграфическом воспроизведении полутоновых изображений.

2. Семейство горизонтальных параллельных линий, образующих изображение на электронно-лучевой трубке монитора или кинескопа телевизионного устройства.

З. Решетка, как правило, прямоугольная, разбивающая изображение или координатную плоскость на элементы прямоугольной матрицы - пикселы, образующие основу растрового представления изображений или растровой модели (данных) в ГИС.

Растровая модель (данных), растровое представление (данных) (raster  data structure, tessellation data structure, grid data structure) – цифровое представление пространственных объектов в виде совокупности элементов растра (пикселов) с присвоенными им значениями класса объекта в отличие от формально идентичной регулярно-ячеистой модели (данных) как совокупности ячеек регулярной сети (элементов разбиения земной поверхности). Р.м. предполагает позиционирование объектов указанием их положения в соответствующей растру прямоугольной матрице единообразно для всех типов пространственных объектов (точек, линий, полигонов и поверхностей); в машинной реализации Р.м. соответствует растровый формат  пространственных данных.

Растрово-векторное преобразование, векторизация (vectorization, raster to vector conversion) – автоматическое или полуавтоматическое преобразование (конвертирование) растровой модели (данных) в векторную модель (данных). Р.в.п. поддерживается специализированными программными средствами – векторизаторами.

Растровое представление (данных) – см. растровая модель (данных).

Регрессия (regression) – зависимость среднего значения какой-либо  величины от другой величины или от нескольких величин. Задачей  регрессии является построение приближения выборки данных (xi,yi) некоторой непрерывной функцией f(х), определенным образом минимизирующей   совокупность ошибок в узлах |f(xi) - yi|. Регрессия сводится к подбору неизвестных коэффициентов, определяющих некоторую аналитическую зависимость f(х), В силу производимого действия большинство задач регрессии являются частным случаем более общей проблемы сглаживания данных. Как правило, регрессия очень эффективна, когда заранее известен (или, по крайней мере, хорошо угадывается) закон распределения данных (xi,yi). Вид функции f(х) определяет тип регрессии - линейная, нелинейная, многопараметрическая.

Регулярная сеть, «грид» (grid, regular grid, tessellation) –

1. Решетка, используемая для разбиения земной поверхности (но не изображения) на ячейки в регулярно-ячеистой модели (данных) аналогично растру в растровой модели (данных).

2. Не общепризнанный синоним растра (см. ячейка).

Регулярная ячейка – см. ячейка.

Регулярно-ячеистая модель (данных), регулярно-ячеистое представление (данных), матричная модель (данных) (cellular data model, tessellation) – цифровое представление пространственных объектов в виде совокупности ячеек регулярной сети с присвоенными им значениями класса объекта в отличие от совокупности элементов растра (пикселов) в растровой модели (данных).

Регулярно-ячеистое представление (данных) – см. регулярно-ячеистая модель (данных).

САПР – см. система автоматизированного проектирования.

Сводка (edgematching, edge matching, edgematch, edgejoin) – согласование линейных элементов (линейных объектов и границ полигонов) на двух смежных листах карты (слоя) по линии их стыка, сопровождающееся их соединением (графически, геометрически и/или топологически) и корректурой возможных рассогласований и завершающееся их объединением (физически или логически) в одно целое (сшивкой соседних листов).

Сегмент, линейный сегмент, отрезок (Iine segment, segment, chord) –

1. Отрезок прямой линии, соединяющий две точки с известными координатами: промежуточные точки или узлы.

2. Элемент дуги в векторных моделях (данных).

3. В компьютерной графике: набор графических примитивов и их атрибутов в некоторых системах (GKS).

Сенсорный планшет, сенсорная панель (touchpad) – панель, чувствительная к касанию – специальная панель, размером приблизительно 6х6 см, заменяющая мышь. Панель отслеживает как перемещение пальца, так и нажатие им (щелчок). Применяется в мобильных компьютерах и встраивается в некоторые модели клавиатур.

Сервер (server) –  компьютер (или установленная на нем программа), предоставляющий клиенту доступ к совместному использованию собственных ресурсов в сети. Компьютер (или установленная на нем программа), который обеспечивает доступ к ресурсам Веб-сайта, называется Веб-сервером.

Сетевой анализ – см. анализ сетей.

Сетевой компьютер, или NC (Net Computer) – это компонент архитектуры клиент-сервер, имеющий минимальное программное обеспечение и предназначенный дли работы в сети, отсюда второе название С.к. – тонкий клиент (thin сlient).

Система автоматизированного проектирования, САПР (computer-aided dеsigп, САD) – комплекс программных, технических, информационных, технологических и др. средств, а также персонала системы, предназначенный дли автоматизации процессов проектирования, в том числе подготовки проектно-конструкторской документации различных технических объектов (деталей, узлов, механизмов, приборов, программ, систем и т. п.). Программные средства САПР используются дли создании цифровых карт.

Система управления базами данных, СУБД (data base mаnаgеmеnt system, DBMS) – комплекс программ и языковых средств, предназначенных для создания, ведения и использования баз данных. Средствами СУБД поддерживаются различные операции с данными, включая ввод, хранение, манипулирование, обработку запросов, поиск, выборку, сортировку, обновление, сохранение целостности и защиту данных от несанкционированного доступа или потери.

СК-95 - Система координат 1995 г. – референцная геодезическая система, которая введена в России с июля 2002 г. вместо действовавшей ранее системы координат 1942 г.

Сканер, сканирующее устройство (sсаnnеr) –

1. Устройство аналого-цифрового преобразования изображения для его автоматизированного ввода в компьютер в растровом формате с высоким разрешением (обычно 300-600 dpi и более) путем сканирования.

2. Устройство, размещаемое на аэро- или космических (летательных) аппаратах для дистанционных съемок, выполняющее ее путем построчного сканирования объекта съемки с регистрацией собственного или отраженного излучении.

Сканирование (scanning) – аналого-цифровое преобразование изображения в цифровую растровую форму с помощью сканера (1); один из способов или этапов цифрования графических и картографических источников для их векторного представления, предваряющий процесс растрово-векторного преобразования (векторизации). Часто рассматривается как альтернатива цифрованию с помощью дигитайзеров (2) с ручным обводом.

Сканирующее устройство – см. сканер.

Скрипт (Script) – небольшая программа-сценарий, написанная на каком-либо языке программирования. Различают скрипты клиентской и серверной стороны. Скрипты клиентской стороны используются для улучшения интерактивности Веб-страницы, в частности для создания пользовательского интерфейса Веб-картографирования. Серверные скрипты управляют серверными программами и используются для динамической подготовки информации и формирования выходного HTML-файла. Так,  например, скрипт, управляющий картографическим Интернет-сервером, как правило, содержит закодированное описание того картографического изображения, которое сервер должен сформировать и передать на клиентский компьютер вместе с выходным HTML-файлом.

Скроллинг – см. прокрутка (изображения).

Слой, «покрытие» (layer, theme, coverage, overlay) – совокупность однотипных (одной мерности) пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора С. По типу объектов различают точечные, линейные, полигональные С. и т.п.

Спутниковые системы позиционирования, ССП – см. глобальные системы позиционирования.

ССП – см. спутниковые системы позиционирования.

Снимок (image, imageгy) – информационная пространственно-временная модель объектов земной поверхности, которая дает возможность получения сведений об объектах в виде изображения в цифровой (данные, передаваемые на наземную станцию, как правило, по радиоканалам или фиксируемые на борту на магнитных носителях) или аналоговой (фотографии) форме.

СУБД – см. система управления базами данных.

Сшивка (mapjoin, mosaicking) – автоматическое объединение векторных цифровых записей двух отдельных смежных (листов) цифровых карт или слоев ГИС, а также монтаж отдельных цифровых снимков или иных цифровых изображений в растровом формате в единую карту, изображение, слой; в операцию объединения входит (или предшествует ему) операция сводки. Операция, обратная С., носит название фрагментирования.

Тело (body, solid object, solid body) –  3-мерный (объемный) пространственный объект, описываемый тройкой (триплетом) координат, включая аппликату Z, и ограниченный поверхностями. Растровые трехмерные представления Т. основаны на конструкциях, известных под наименованием «вокселов» (объемных пикселов), векторные – на трехмерных расширениях модели ТIN.

Топологизация (topologization) –  автоматическая или интерактивная процедура построения топологии (2) при преобразовании векторных нетопологических моделей (данных) в векторные топологические модели (данные); может входить в состав операций векторизации.

Топология (topology, аnаlуsis situs) –

1. Раздел геометрии, изучающий те свойства фигур, которые опираются на понятие бесконечной близости. Синоним теории графов.

2. В  ГИС: топологические свойства пространственных объектов (размерность, замкнутость, связность и т. п.) и топологические отношения между ними  (совпадение, пересечение, касание, нахождение внутри или вне и т. п.), часть которых используется в векторных топологических моделях (данных), в отличие от геометрии (2), служащей для описания их чисто геометрических свойств (положения в пространстве).

Точечный объект – см. точка.

Точка, точечный объект (роiпt, point feature) – О-мерный пространственный объект, характеризуемый плановыми координатами и ассоциированными с ними атрибутами; совокупность точечных объектов образует точечный слой.

Трансформирование (tгаnsformation) – включает процедуры: преобразования проекций (projection change, projection tгатsfопnаtiоn, projection conveгsion) – операция перехода от одной картографической проекции к другой может осуществляться непосредственно или через географические координаты, геодезическую широту и долготу, используя уравнения исходной и производной проекций; трансформирование (преобразование) условных прямоугольных декартовых координат пространственных объектов в соответствии с выбранной в исследовании проекцией и системой координат, например, базовой карты (или для снимков, когда сетка исходного изображения должна быть изменена в соответствии с сеткой эталонного изображения); преобразование неопределенных проекций и трансформирование обычно выполняются путем эластичного преобразования (резинового листа, rubber sheet) на основе интерполяции (или аппроксимации) по сети контрольных точек с использованием полиномиальных функций.

Триангуляция Делоне (Delaunay triаngulаtiоn) –

1. Треугольная полигональная сеть, образуемая на множестве точечных объектов путем их соединения непересекающимися отрезками таким образом, что окружность, описанная вокруг любого треугольника сети, не содержит других точечных объектов, кроме вершин описанного треугольника. Эта триангуляция используется, в частности, в модели TIN при создании цифровой модели рельефа.

2. В вычислительной геометрии и компьютерной графике: граф, двойственный диаграмме Вороного (полигону Тиссена). Названа по имени  известного советского математика Б. Н. Делоне (1890-1980).

Угол наклона, крутизна ската, крутизна склона (slope, gradient, slope gradient, slope angle, ang1e оf iпсliпаtion) – одна из морфометрических характеристик рельефа (пространственной ориентации элементарного склона), вычисляемая в процессе обработки цифровой модели рельефа вместе с его экспозицией (склона); угол, образуемый направлением ската с горизонтальной плоскостью.

Узел (node, junction) – начальная или конечная точка дуги в векторной топологической (линейно-узловой) модели (данных) в представлении пространственных объектов типа линии или полигона; списки или таблицы У. содержат атрибуты, устанавливающие топологическую связь со всеми замыкающимися в нем дугами; узлы, образованные пересечением двух и только двух дуг или замыканием на себя одной дуги, носят название псевдоузлов; узлы, образованные пересечением трех и более дуг, называются нормальными, а узлы, принадлежащие только одной дуге, - висячими.

Формат (format) –

1. Способ расположения или представления данных в памяти, базе данных, документе или на внешнем носителе.

2. В ГИС,  машинной графике и обработке изображений: общее наименование способа машинной реализации модели (пространственных) данных (векторный Ф., растровый Ф. и т.п.) или Ф. данных конкретной системы, программного средства, средства стандартизации, обмена данными. Преобразование данных из одно Ф. в другой носит название конвертирования (форматов).

Функциональные возможности ГИС (GIS functionality, GIS functions) – набор функций географических информационных систем и соответствующих им программных средств ГИС.

Ф.в. ГИС включают операции геоинформационных технологий и группы операций, отдельные функции и функциональные группы; в их числе: ввод данных в машинную среду путем их импорта из существующих наборов цифровых данных или с помощью цифрования источников; преобразование, или трансформации данных, включая конвертирование данных из одного формата в другой, трансформaцию картографических проекций, изменение систем координат; хранение, манипулирование и управление данными во внутренних и внешних базах данных; картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами в проекции карты или на эллипсоиде, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных объектов; операции обработки данных геодезических измерений; операции оверлея; операции «алгебры карт» для логико-арифметической обработки растрового слоя как единого целого; пространственный анализ – группа функций, обеспечивающих анализ размещения, связей и иных пространственных отношений объектов, включая анализ зон видимости/невидимости, анализ соседства (см. анализ близости), анализ сетей, создание и обработку цифровых моделей рельефа, анализ объектов в пределах буферных зон и др.; геомоделирование (пространственное моделирование), визуализация исходных, производных или итоговых данных и результатов обработки, включая картографическую визуализацию, проектирование и создание (генерацию) картографических изображений; вывод данных, графической, табличной и текстовой документации, в том числе ее тиражирование, документирование или генерацию отчетов в целом; обслуживание процесса принятия решений.

Центроид (centroid, seed) –

1. Точка, являющаяся центром тяжести (геометрическим центром) фигуры.

2. Внутренняя точка полигона со значениями координат, полученными, например, осреднением координат всех точек, образующих полигон; служит для его идентификации (см. метка).

Цифрование, оцифровка, дигитализация [«отцифровка», «сколка», «скалывание» - жаргон] (digitizing, digitising, digitalization) –

1. Процесс аналого-цифрового преобразования данных, т. е. перевод аналоговых данных в цифровую форму, доступную для существования в цифровой машинной среде с помощью цифрователей (дигитайзеров) различного типа.

2. В геоинформатике, компьютерной графике и картографии: преобразование аналоговых графических и картографических документов (оригиналов) в форму цифровых записей, соответствующих векторным моделям (данных). Процесс Ц. обслуживается программными средствами, называемыми графическими векторными редакторами.

Цифрователь – см. дигитайзер.

Цифровая карта (digital mар) – цифровая модель карты, созданная путем цифрования картографических источников, фотограмметрической обработки данных дистанционного зондирования, цифровой регистрации данных полевых съемок или иным способом; в отличие от цифровых пространственных данных в ГИС и цифровых моделей местности Ц.к. содержит не атрибуты моделируемых ими объектов реальности, а свойства картографических знаков, выражающих эти атрибуты графически. Основное назначение Ц. к. – автоматизированное картографирование (изготовление бумажных карт). Может служить основой для генерации компьютерных карт, электронных карт; входит в число источников пространственных  данных в ГИС и используется в них в качестве цифровых карт-основ. Крупномасштабные Ц.к. называются цифровыми планами.

Цифровая карта-основа (digital basemap) – цифровая карта, по своему содержанию близкая или идентичная карте-основе и используемая для позиционирования тематических слоев пространственных данных в ГИС; набор базовых слоев ГИС, аналогичных по содержанию Ц.к.о.

Цифровая модель (digital model) – цифровое описание подмножества объектов реального мира в выбранных для этого описания структурах данных. Так, цифровая модель рельефа может быть представлена матрицей высот; полилиниями, представляющими горизонтали; набором полилинейных и точечных объектов, представляющих структурные элементы рельефа.

Цифровая модель местности, ЦММ, математическая модель местности, МММ (digital terrain model, DТМ) - цифровое представление пространственных объектов, соответствующих объектовому составу топографических карт и планов.

Цифровая модель рельефа, ЦМР (digital terrain model, DTM; digital elevation model, DEM; Digital Terrain Elevation Data, DTED) – средство цифрового представления поверхностей (рельефов) в виде совокупности отметок высот или глубин и иных значений аппликат (координаты Z) в узлах регулярной сети с образованием матрицы высот нерегулярной треугольной сети в модели TIN или совокупности записей горизонталей (изогипс, изобат) или иных изолиний. Стандартные функции обработки ЦМР в составе программных средств ГИС включают: расчет «элементарных» морфометрических показателей: углов наклона (уклонов) и экспозиций склонов; оценку формы склонов через кривизну их поперечного и продольного сечений; генерацию сети тальвегов и водоразделов и др. особых точек и линий рельефа; подсчет положительных и отрицательных объемов относительно заданного горизонтального уровня в пределах границ участка; построение профилей поперечного сечения рельефа по направлению прямой или ломаной линии; аналитическую отмывку рельефа; трехмерную визуализацию рельефа в форме блок-диаграмм и других объемных изображений; оценку зон видимости или невидимости с заданной точки (точек) обзора (см. анализ видимости/невидимости); построение изолиний по множеству отметок высот (например, генерация горизонталей); интерполяцию значений высот, ортотрансформирование аэро- и космических снимков.

Цифровая фотограмметрия (Digital Photogrammetry, Softcopy Photogrammetry) – определение форм, размеров и положения объектов по их цифровым наземным, аэро- или космическим изображениям. Особенностью Ц.ф. (от фото, греч. gramma – запись, изображение и ... метрия) является то, что она оперирует с цифровыми изображениями, а не с фотографиями. Понятие ц.ф. включает методы и способы измерений различных объектов и объемных форм рельефа по цифровой модели местности, а также приемы ортотрансформирования цифровых изображений. Ц.ф. – это наука и технология получения достоверной информации о физических объектах и окружающей среде путем процесса записи, измерения и интерпретации цифровых изображений, изображений моделей электромагнитного излучения и других явлений. Применяется в геодезии, картографии, геологии, военном деле, космических исследованиях и др.

ЦММ – см. цифровая модель местности.

ЦМР – см. цифровая модель рельефа.

Шаровой манипулятор (trackball) – шар с отслеживаемым перемещением – специальное устройство в виде шара и двух или трех кнопок, служащих для замены мыши. Вращение шара пальцем эквивалентно перемещению мыши.

ЭА – см. электронный атлас.

ЭК – СМ. электронная карта.

Экспертная система, ЭС (expert system) – система искусственного интеллекта, включающая базу знаний с набором правил и механизм (машину) вывода, позволяющих на основании правил и предоставляемых пользователем фактов распознать ситуацию, поставить диагноз, сформулировать решение или дать рекомендацию.

Экспозиция (склона) (aspect, compass aspect, exposure, direction оf steepest slope) – одна из морфометрических характеристик рельефа (пространственной ориентации элементарного склона) вместе с углом наклона, вычисляемая путем обработки цифровой модели рельефа, численно равная азимуту проекции нормали склона на горизонтальную плоскость.

Электронная карта, ЭК (еlесtгопiс mар) –

1. Картографическое изображение, визуализированное на видеоэкране на основе данных цифровых карт или баз данных ГИС в отличие от компьютерных карт, визуализируемых невидеоэкранными средствами графического вывода.

2. Картографическое произведение в электронной (безбумажной) форме, представляющее собой цифровые данные (в т.ч. цифровые карты или слои данных ГИС), как правило, в записях на диске CD-ROM  вместе с программными средствами их визуализации, обычно картографическим визуализатором или картографическим браузером, предназначенное для генерации Э.к. (1).

Электронный атлас, ЭА (electronic atlas) – система визуализации в форме электронных карт (1), электронное картографическое произведение, функционально подобное электронной карте (2). Поддерживаются программным обеспечением типа картографических браузеров, обеспечивающих покадровый просмотр растровых изображений карт, картографических визуализаторов, систем настольного картографирования. Помимо картографического изображения Э.а. обычно включают обширные текстовые комментарии, табличные данные, а в мультимедийных Э.а. – анимацию, видеоряды и звуковое сопровождение. Как правило, создаются для справочно-информационных и общеобразовательных целей средствами автоматизированных картографических систем или ГИС. Большинство Э.а. распространяется в записях на компакт-дисках типа CD-ROM.

ЭС – см. экспертная система.

Яркостные преобразования (яркостная коррекция, brightnеss correction, spectral and spatial enhancement) – методы улучшения изображения на снимке, предусматривающие:

квантование диапазона спектральных яркостей снимка (аналог шкалирования);

цветной синтез и цветокодирование, выделение контуров заданной контрастности, фильтрацию значений яркости (сглаживание) и др. приемы. Выделяют: повышение контраста - линейное, нелинейное и кусочно-линейное преобразование гистограммы изменения яркости (растяжение, Stretch); эквализация гистограммы (histogram equalization) – перераспределение значений всех пикселов в пределах радиометрического диапазона;

подгонка гистограмм, согласование значений пикселов изображений в двух зонах по их гистограммам;

инверсия изображения – получение изображений с обратным контрастом относительно исходного; фильтрация (spatial filtering) (сглаживание изображения) на основе анализа информации в пределах скользящего по изображению окна, размером 3 х 3 пиксела, 5 х 5 и т. п.

Ячейка, регулярная ячейка (cell, grid cell, tile) – двумерный пространственный объект, элемент разбиения земной поверхности линиями регулярной сети в регулярно-ячеистой модели (данных) в отличие от пиксела как элемента растровой модели (данных), образуемого разбиением линиями растра изображения или координатной плоскости (а не земной поверхности); это различие не общепризнанно.

# Footnotes

Геоинформатика: - учеб. для студ. вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др. под ред. В.С. Тикунова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480 с.