## Лабораторная работа № 3

### Присоединение графических объектов к таблице

Цель данной работы – закрепить навыки регистрации изображения и научиться присоединять графические объекты к таблице.

В этой работе мы откроем растровую карту России, зарегистрируем ее, нанесем на косметическом слое города, создадим таблицу и привяжем ее к нанесенным городам, заполним ее данными.

Нам понадобится растровая карта России russia-map.gif. Откройте ее. Теперь зарегистрируем изображение, но будем использовать не 3-4 точки, а больше, чтобы оценить с какой среднеквадратической ошибкой мы установим координаты городов. В диалоге «Регистрация изображения» выберите категорию «Долгота/Широта» и проекцию «Долгота/Широта (WGS 84)(EPSG:4326)».

Мы будем использовать реальные координаты реальных городов для регистрации изображения. Вот так будет выглядеть итоговое окно регистрации после заполнения.

Также этот рисунок поможет вам в поиске городов на карте.

Ниже таблица координат городов. Они же контрольные точки и такая же структура будущей таблицы. После задания всех контрольных точек (их 10), удалите те из них, что имеют наибольшие ошибки (у меня после удаления точки Кабула все ошибки в пределах 110). Для вас порог допустимой ошибки будет 150. Проверьте каждую точку в большом приближении – точно ли по центру знака города стоит контрольная точка? Чем точнее поставите, тем меньше будет ошибка.

| N | Город | Х (долгота)° | Y(широта)° |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Москва | 37,617778 | 55,751667 |
| 2 | Кабул | 69,165833 | 34,532778 |
| 3 | Хабаровск | 135,066667 | 48,483333 |
| 4 | Иркутск | 104,3 | 52,283333 |
| 5 | Сыктывкар | 50,816667 | 61,666667 |
| 6 | Екатеринбург | 60,583333 | 56,833333 |
| 7 | Мурманск | 33,083333 | 68,966667 |
| 8 | Санкт-Петербург | 30,316667 | 59,95 |
| 9 | Магадан | 150,8 | 59,566667 |
| 10 | Новосибирск | 82,916667 | 55,033333 |

Заметьте, что таблица контрольных точек и таблица в базе данных никак не связаны.

После регистрации изображения выберите косметический слой изменяемым и на нём нанесите те же самые города из таблицы выше (которые вы использовали при регистрации изображения) с помощью любых подходящих символов. Теперь у нас есть карта с графическими векторными элементами, но нет таблицы (базы данных), к ней привязанных.

При импорте из одной программы в другую часто возникает ситуация, когда можно импортировать только графику, а атрибуты теряются. В MapInfo можно не только импортировать векторные элементы, но и присоединять их к созданной таблице (базе).

Создайте новую таблицу с параметрами: «Показать списком» и «Добавить к карте»

Сейчас у вас должна быть следующая ситуация:

Т.е. у вас сейчас есть значки городов на косметическом слое и совершенно несвязанная с ними таблица, которую надо привязать к карте. Сделать это можно следующим способом.

В верхнем меню выбираем «Карта – Сохранить косметику» и выберите на какой слой перенести объекты с косметического слоя.

Нажмите «Сохранить» и теперь наша таблица связана с графическими объектами – появилось столько пустых строчек в таблице, сколько графических объектов было на карте. Осталось только заполнить таблицу данными.

Заполните ее точно как в таблице выше.

Она будет выглядеть так:

Теперь у нас есть база данных с таблицей и картой, хотя созданы они были порознь, в заданной системе координат (WGS-84).

Не забудьте включить подписи к вашей карте после заполнения таблицы.

Способ регистрации карты при помощи карты-источника

Вторым способом привязки вашей карты (первый способ с использованим контрольных точек с известными координатами рассмотрен в практической работе 2) в виде растрового изображения в ГИС MapInfo является "скалывание" (извлечение, extract) координат с  уже геопривязанной карты – источника. Для начала, в ГИС MapInfo необходимо загрузить карту-источник. Затем загружаем для регистрации изображение, которое собираемся закоординировать. Исходная картинка может выглядеть так (как пример):

Небольшой комментарий к рисунку выше. Для задания системы координат карты-приёмника жмём на кнопку Проекция, и выбираем проекция аналогичную той, что у карты-источника. Для привязки исходного изображения выбираем на карте-источнике  характерные точки и извлекаем координаты этой точки нажав на кнопку Извлечь из карты (обведено красным). Затем жмём на кнопку Добавить и видим в окошке координат, снятые значения пары X/Y:

После этого ищем ещё одну характерную точку - пусть в данном случае это будет развилка дорог:

И так далее. После извлечения координат 4-х реперных точек (иногда их называют ещё тиками) картинка может выглядеть так:

Обратите внимание - ошибка регистрации не превышает 3 единиц, что является вполне удовлетворительным результатом. Жмём кнопку OK (завершение регистрации). Теперь изображение у нас зарегистрировано.

Задание. Произвести регистрацию в системе координат космоснимка центральной части города Гомеля (файл Университет-снимок.JPG). В качестве карты-источника, взять геопривязанную карту центральной части города Гомеля, зарегистрированную на практической работе № 2.