9. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВНЕШНИХ ТАБЛИЦ

Выберите в таблице содержания (TOC) слой, к которому собираетесь подсоединять внешнюю таблицу. Выделите его и нажмите правую кнопку мыши, далее Joins and Relates – Join...

Вы увидите следующие диалоговое окно:

Где цифрами обозначено:

1. What do you want to join to this layer (что Вы хотите подсоединить к этому слою)

- Join attributes from a table (присоединить атрибуты из таблицы);

- Join data from another layer based on spatial location (подсоединить данные из другого слоя, основываясь на пространственном расположении);

2. Choose the field in this layer that the join will be based on (выберите поле в выбранном слое, ключ, по которому собираетесь производить подсоединение). Ваша текущая таблица и внешняя, которую собираетесь подсоединять, должны иметь хотя бы одно поле одинакового типа;

3. Choose the table to join to this layer, or load the table from disk (выберите таблицу, которую будете подключать к слою или загрузите таблицу с диска);

4. Choose the field in the table to base the join on (выберите поле в выбранной таблице, по которому собираетесь производить подсоединение);

5. Advanced (дополнительные возможности):

· Keep all records (default) - сохранять все записи (по умолчанию);

· Keep only matching records - сохранять только совпадающие по ключу записи, остальные записи в соединение не войдут.

6. About joining data… (подсказка);

7. OK (подсоединить таблицу);

8. Close (закрыть диалоговое окно подсоединения).

Как отсоединить ранее присоединенные таблицы: выберите в таблице содержания (TOC) слой, от которого собираетесь отсоединять таблицу. Выделите его и нажмите правую кнопку мыши, далее Joins and Relates - Remove Join(s) - Remove all Joins.