Лекция 14

Система радиационного контроля

14.1 Радиационный контроль и мониторинг как составная часть Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь

14.2 Структура сети радиационного контроля Минсельхозпрода Беларуси

14.1 Радиационный контроль и мониторинг как составная часть Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь

Анализ результатов измерения МД на сети радиационно-экологического мониторинга показывает, что уровни, превышающие доаварийные значения, зарегистрированы в следующих городах, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения: Брагин, Наровля, Славгород, Хойники, Чечерск.

На остальной территории МД не превышает уровень естественного гамма-фона (до 0.20 мкЗв/ч). В областных городах среднегодовой уровень МД находится в пределах от 0.10 до 0.12 мкЗв/ч.

Для населенных пунктов, таких как Брагин, Наровля, отмечается сезонное изменение МД гамма-излучения. Для остальных населенных пунктов, где МД гамма-излучения сравнима с доаварийной, ярко выраженных сезонных изменений МД не наблюдается.

В Республике Беларусь функционируют автоматизированные системы радиационного контроля (АСРК) в зонах наблюдения Игналинской АЭС, Смоленской АЭС, Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС

14.2 Структура сети радиационного контроля Минсельхозпрода Беларуси.

Три зоны радиационного контроля, которые введены с учетом сложившейся радиационной обстановки, анализа данных об уровнях загрязнения продукции на территории республики

1) Территория радиоактивного загрязнения - территория, где возникало долговременное загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами с плотностью загрязнения почвы радионуклидами цезия-137 более 1 ки/кв.км, стронция-90 более 0,15 ки/кв.км - зона А.

2) Территория вероятного радиационного воздействия выбросов АЭС сопредельных государств (Игналинская АЭС) - зона Б.

3) "Чистая" территория - территория, где плотность загрязнения почвы по цезию-137 менее 1 ки/кв.км, стронцию-90 менее 0,15 ки/кв.км, и на этой территории за последние 3 года не установлено ни одного случая содержания радионуклидов в продуктах питания, сельскохозяйственной продукции вышедействующих нормативных уровней - зона В.

Организации, осуществляющие радиационный контроль:

– Государственная ветеринарная служба – продукция животноводства, производимая в общественном секторе и фермерских хозяйствах, в т.ч. реализуемая на экспорт; рационы кормления животных; продукция, реализуемая на рынках.

– Агрохимическая служба – почва сельскохозяйственных и лесных угодий колхозов, совхозов и фермерских хозяйств; продукция растениеводства, в т.ч. корма; торф, применяемый в качестве удобрений.

– Радиологические посты и лаборатории перерабатывающих предприятий – сырье, поступающее на переработку, готовая продукция.

– Радиологи хозяйств – прижизненный контроль сельскохозяйственных животных; отбор и доставка проб продукции животноводства и растениеводства в соответствующие радиологические лаборатории.