# Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 13 марта 2000 г. N 8/3064

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 января 2000 г. N 14/8а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ УКАЗАНИЙ ПО

ВЫБОРУ И РАЗМЕЩЕНИЮ ПЛОЩАДОК ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ

И МИНИ-ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СЕЛЬСКИХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА

В целях совершенствования нормативных требований по вопросу обезвреживания отходов, образующихся в населенных пунктах, и предотвращения загрязнения отходами окружающей среды ПРИКАЗЫВАЕМ:

Утвердить прилагаемые Методические нормативные указания по выбору и размещению площадок временного складирования и мини-полигонов твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов и поселков городского типа.

Министр природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь М.И.РУСЫЙ

Министр жилищно-коммунального

хозяйства Республики Беларусь А.А.МИЛЬКОТА

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства

природных ресурсов и

охраны окружающей среды

Республики Беларусь и

Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Беларусь

19.01.2000 N 14/8а

МЕТОДИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫБОРУ И РАЗМЕЩЕНИЮ ПЛОЩАДОК ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ

И МИНИ-ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СЕЛЬСКИХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА

## 1. Термины и определения

ТБО - твердые бытовые (коммунальные) отходы.

ПВС ТБО - накопительные площадки временного складирования ТБО.

МП ТБО - мини-полигоны ТБО годовой мощностью до 5,0 тыс.куб.м (или до 1,0 тыс.т) в год.

Мощность мини-полигона - годовое поступление ТБО на захоронение и обезвреживание (куб.м или тонн в год).

Карта мини-полигона - технологический инженерно обустроенный участок для складирования и обезвреживания ТБО на заданный период.

Морфологический состав - усредненный процентный состав компонентов ТБО (макулатура, текстиль, металлы, стекло, пищевые отходы и т.д.).

Фильтрат - токсичная, ядовитая жидкость, выделяющаяся из толщи отходов.

Спецтехника - контейнеры емкостью до 1,1 куб.м и спецконтейнеры емкостью до 12 куб.м, а также спецавтотранспорт и механизмы для сбора, транспортировки, захоронения и обезвреживания ТБО.

## 2. Общие положения

2.1. Твердые бытовые отходы (в дальнейшем - ТБО) - отходы хозяйственной деятельности населения, образующиеся в жилых, административных и общественных зданиях, включая отходы текущего ремонта квартир, а также отходы систем местного отопления.

2.2. Площадки временного складирования (в дальнейшем - ПВС) и мини-полигоны (в дальнейшем - МП) ТБО являются коммунально-природоохранными сооружениями.

2.3. ПВС предназначены для централизованного сбора и временного (промежуточного) хранения ТБО, мини-полигоны - для их централизованного захоронения и обезвреживания (приложения 1 и 2).

2.4. Количество и типы ПВС, размещение и мощность МП ТБО определяются генеральной схемой или региональной программой саночистки региона и уточняются строительным проектом.

2.5. Приему на региональные полигоны и мини-полигоны подлежат только ТБО и частично (до 10%) отходы ремонтно-строительного производства и нетоксичные отходы IV класса опасности других производств.

2.6. Складирование отходов, содержащих токсичные вещества, на ПВС и полигонах ТБО категорически запрещается.

2.7. Усредненный морфологический состав ТБО сельских населенных мест и поселков городского типа с численностью населения до 5,0 тыс. человек - приложение 5.

## 3. Нормативные требования по саночистке населенных мест

и режимам эксплуатации ПВС и МП ТБО

3.1. Количество и типы ПВС и МП ТБО (приложения 1 и 2) принимаются на основании расчетных данных накопления отходов, оптимальных режимов их обслуживания и эксплуатации (таблица 1).

Таблица 1

| Средняя численность обслуживае- мого региона, чел. | Среднесуточный объем накопления ТБО, куб.м | Рекомендуемые типы ПВС | Ориенти- ровочное количес- тво ПВС, шт. | Ориентировоч- ная площадь МП на 10 лет эксплуатации, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |  |
| до 50 | до 0,1 | + | - | - | до 3 | - |
| 50 - 100 | 0,1 - 0,2 | + | - | - | 3 - 5 | - |
| 100 - 250 | 0,2 - 0,5 | - | + | - | 5 - 7 | - |
| 250 - 500 | 0,5 - 1,0 | - | + | - | 7 - 12 | - |
| 500 - 1000 | 1,0 - 2,8 | - | - | + | 12 - 17 | - |
| 1000 - 2500 | 2,8 - 5,6 | - | - | + | 17 - 30 | 1,0 |
| 2500 - 3500 | 5,6 - 10,8 | - | - | - | - | 1,3 |
| до 5000 | до 13,5 | - | - | - | - | 1,5 |

3.2. Содержание ПВС в надлежащем санитарном состоянии и их эксплуатацию осуществляют районные коммунальные службы районных производственных объединений жилищно-коммунального хозяйства (далее - РПО ЖКХ). Они же осуществляют планово-регулярный вывоз ТБО на близлежащие мини- и региональные полигоны.

3.3. Графики планово-регулярного вывоза ТБО разрабатываются РПО ЖКХ посезонно по согласованию с местными органами охраны природы и органами госсаннадзора, утверждаются райисполкомами и доводятся до сведения всех поставщиков отходов.

3.4. Оплата услуг по централизованному сбору и вывозу ТБО осуществляется на основании хоздоговоров РПО ЖКХ с домовладельцами, предприятиями, организациями и обществами и по тарифам, утверждаемым облисполкомами.

3.5. РПО ЖКХ обеспечивает санитарную обработку площадок временного складирования по нормам и правилам органов госсаннадзора.

3.6. Графики работы мини-полигонов составляются на основании графиков сбора и вывоза ТБО с площадок временного складирования.

## 4. Площадки временного складирования ТБО

### 4.1. Размещение

4.1.1. Размещение ПВС ТБО должно осуществляться в соответствии с решениями местных органов исполнительной власти по согласованию с природоохранной и санитарно-эпидемиологической службами района.

4.1.2. ПВС ТБО следует размещать:

4.1.2.1. на площадках, удаленных от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м;

4.1.2.2. в местах, примыкающих непосредственно к сквозным проездам.

### 4.2. Конструктивно-планировочные требования

4.2.1. Типы и планировочные решения ПВС ТБО указаны в приложении 1.

4.2.2. ПВС ТБО оборудуются контейнерами различных типов емкостью от 0,75 до 1,1 куб.м. В отдельных случаях (например, в многоэтажной застройке и в общественных центрах) рекомендуется применять спецконтейнеры емкостью до 12 куб.м.

4.2.3. ПВС ТБО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном 0,02% в сторону проезжей части.

4.2.4. ПВС ТБО с двух (для сменяемых контейнеров) или трех (для несменяемых контейнеров) сторон должны иметь стационарное ограждение (сетчатое, кирпичное или бетонное).

4.2.5. Примерный расход основных строительных материалов для сооружения ПВС ТБО с кирпичным ограждением (вариант) приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Количество контейнеров, шт. | Фундамент площадки | Ограждение площадки |
| --- | --- | --- |
|  | щебень, куб.м | бетон, куб.м | асфальтобетон, куб.м | кирпич, шт. | раствор, куб.м |
| 2 | 7,3 | 1,1 | 1,4 | 1300 | 0,7 |
| 3 | 8,4 | 1,4 | 1,5 | 1450 | 0,8 |
| 5 | 10,1 | 1,8 | 1,8 | 1800 | 0,9 |

## 5. Мини-полигоны ТБО

### 5.1. Выбор участка и изыскательские работы

5.1.1. Размещение МП ТБО должно осуществляться по территориальному принципу и на основании генеральных схем или региональных программ саночистки.

5.1.2. МП ТБО следует размещать:

5.1.2.1. на площадках, исключающих загрязнение окружающей среды;

5.1.2.2. преимущественно с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к населенным пунктам и зонам отдыха;

5.1.2.3. на землях несельскохозяйственного назначения или малопригодных для ведения сельского хозяйства;

5.1.2.4. на участках, как правило, со слабофильтрующими грунтами (глиной, суглинками), с пониженным уровнем грунтовых вод (более 2,0 м);

5.1.2.5. ниже потока грунтовых вод относительно населенных пунктов;

5.1.2.6. в зонах, исключающих затопление площадки МП ТБО паводковыми водами, с расчетным горизонтом высоких уровней не ниже 3 - 5%.

5.1.3. При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке МП ТБО необходимо предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие эколого-безопасную его эксплуатацию.

5.1.4. Запрещается размещение МП ТБО:

5.1.4.1. на территории первого и второго пояса зон санитарной охраны водных и минеральных источников;

5.1.4.2. на площадках залегания полезных ископаемых;

5.1.4.3. в зонах санитарной охраны курортов;

5.1.4.4. в заповедных зонах, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных детских учреждений;

5.1.4.5. в прибрежных полосах и водоохранных зонах рек и водоемов;

5.1.4.6. в местах с выходом на поверхность трещиновидных пород, а также выклинивания водоносных горизонтов;

5.1.4.7. на болотах с глубиной торфяной залежи более 1 м и участках с выходами грунтовых вод в виде ключей.

5.1.5. Материалы инженерных изысканий должны отвечать требованиям действующих нормативно-технических документов и содержать:

5.1.5.1. ситуационный план района строительства МП ТБО в масштабе 1:10000 или 1:25000;

5.1.5.2. топографический план площадки МП ТБО в отведенных границах в масштабе 1:1000 и хозяйственной зоны в масштабе 1:500;

5.1.5.3. инженерно-геологическую характеристику грунтов (минимальная глубина разведки 4 м);

5.1.5.4. гидрогеологическую характеристику площадки, включающую описание режима уровней грунтовых вод и направление их потока, коэффициент фильтрации грунтов и их химический состав;

5.1.5.5. метеорологическую характеристику, устанавливающую водосборную площадь и определяющую максимальные расходы дождевых и талых вод;

5.1.5.6. рекомендации по защите карт захоронения от грунтовых и поверхностных вод.

5.1.6. Размер участка захоронения ТБО устанавливается исходя из срока эксплуатации полигона ТБО на срок 5 - 20 лет.

### 5.2. Конструктивно-планировочные требования

5.2.1. Территория МП ТБО по периметру должна иметь ограждение с устройством одних ворот и шлагбаума во вспомогательной зоне. В качестве ограждения могут использоваться осушительная траншея глубиной не менее 2 м, вал высотой не менее 3 м или живая изгородь (айва, боярышник и др.).

5.2.2. При необходимости отвода от площадки поверхностных и дождевых вод предусматривается устройство нагорных канав.

5.2.3. Подъездные пути и производственная зона МП ТБО должны иметь искусственное освещение. Освещенность следует принимать 5 лк. При эксплуатации МП ТБО только в световое время дня наружное освещение не предусматривается.

5.2.4. Временные дороги в производственной зоне МП ТБО предусматриваются шириной 4,5 м, уклон откоса дороги из уплотненных ТБО должен быть 1:4. Улучшенное покрытие временных дорог предусматривается из некондиционных железобетонных плит, щебня, строительных отходов.

5.2.5. Для равномерного распределения фильтрата основание МП ТБО должно быть строго горизонтальным, а емкость его котлована рассчитана на уровень фильтрата над гидрозащитным экраном в 200 мм водного столба.

5.2.6. Котлован полигона рассчитывается на объем фильтрата, образующийся от атмосферных осадков и выделяющийся в процессе уплотнения ТБО.

5.2.7. Во вспомогательной зоне следует предусматривать:

5.2.7.1. производственно-бытовое здание - инвентарный (мобильный) вагон;

5.2.7.2. контрольно-дезинфицирующую ванну 8 x 3 x 0,3 (h), заполняемую 3-процентным раствором лизола и опилками.

### 5.3. Мощность

5.3.1. Мощность МП ТБО определяется количеством отходов (тыс.т), подлежащих поступлению в течение года.

5.3.2. Расчетная вместимость МП ТБО определяется на основе технологических планов и разрезов. Пример расчета мощности указан в приложении 3.

### 5.4. Материалы и конструкции гидрозащитных экранов

5.4.1. Материалы и конструкции гидрозащитных экранов применяются в зависимости от гидрогеологических условий площадки МП ТБО и по решению проектной организации.

5.4.2.  При  размещении   карт  захоронения  ТБО   на   грунте,

-5

характеризующемся коэффициентом фильтрации 10   см/с (0,0086 м/сут),

специальных  мероприятий  по  устройству  гидрозащитных  экранов  не

требуется.  На  более проницаемых грунтах необходимо предусматривать

соответствующую изоляцию дна и откосов карт.

5.4.3. Глиняный  экран проектируется с применением  уплотненной

глины толщиной слоя 0,3 м. При этом  коэффициент  фильтрации  должен

-8     -7

быть 10   - 10   см/с (0,0000086 - 0,000086 м/сут).

5.4.4. Пленочный изоляционный экран проектируется в соответствии с требованиями инструкции СН 551-82.

5.4.5. Изоляционный экран из продуктов или отходов нефтеперерабатывающей промышленности конструктивно состоит из спланированного однородного минерального грунта, протравленного гербицидами на глубину 15 - 20 см, с фракциями не крупнее 3 мм, уплотненного гладкими катками. Продукты или отходы нефтеперерабатывающей промышленности (сорта кислых гудронов с содержанием серной кислоты не свыше 18%) наносятся на подготовленное основание механическим способом, обеспечивая пропитку грунта на глубину 5 - 10 мм.

5.4.6. Любой тип экрана защищается слоем мелкозернистого грунта толщиной 0,3 м.

5.4.7. Нижняя отметка захоронения отходов (дно карты) должна быть на 0,5 м выше прогнозируемого уровня грунтовых вод.

### 5.5. Технология складирования

5.5.1. МП ТБО целесообразно размещать в выработанных карьерах или на свободных площадках.

5.5.2. Участок складирования ТБО подлежит разбивке на пусковые комплексы со сроком эксплуатации каждого 1,5 - 2,0 года.

5.5.3. При размещении МП ТБО в выработанном карьере или в искусственно созданном котловане необходимо устройство рабочего съезда (уклон не более 5%) на дно карты.

5.5.4. Разгрузочные площадки первоначально устраиваются на дне котлована, в последующем - на уплотненном и изолированном слое ТБО. Оптимальная площадь разгрузочной площадки - 50 кв.м.

5.5.5. ТБО подлежат складированию на рабочей карте, рассчитанной на их суточный прием. Минимальная ширина рабочей карты - 5 м.

5.5.6. Укладку и уплотнение ТБО следует осуществлять слоями 0,2 - 0,5 м. К концу рабочего дня уплотненный слой отходов (высота 2 м) подлежит наружной изоляции минеральным грунтом или другим инертным материалом.

5.5.7. Уплотнение ТБО необходимо осуществлять 3 - 4-кратным проходом бульдозера. Степень уплотнения и высота изолирующего слоя приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Количество проходов бульдозера | Плотность ТБО, кг/куб.м | Высота слоя изолирующего грунта, м |
| --- | --- | --- |
| 2 | 570 - 670 | 0,25 |
| 4 | 670 - 800 | 0,15 |

5.5.8. Промежуточная изоляция уплотненных ТБО в период положительных температур осуществляется ежедневно. При отрицательных температурах работы по изоляции допускается проводить 1 раз в трое суток. В зимний период года допускается использовать в качестве временной изоляции снег.

5.5.9. Для контроля высоты укладываемых и уплотняемых слоев ТБО на карте МП ТБО необходимо устанавливать репер (мерный столб), на котором через каждые 0,2 м яркой краской наносятся деления. Полоса, нанесенная на бульдозере на высоте 2 м, является подвижным репером.

5.5.10. Контроль за объемами поступления отходов необходимо вести по загрузочной емкости спецтранспорта и степени его заполнения.

### 5.6. Механизация технологических процессов

5.6.1. При проектировании и эксплуатации мини-полигонов ТБО должны предусматриваться максимальная механизация разгрузки и распределения отходов в картах, их послойное уплотнение и изоляция.

5.6.2. Для выполнения технологических операций по захоронению и обезвреживанию ТБО следует применять бульдозер на гусеничном ходу.

### 5.7. Рекультивация МП ТБО

5.7.1. Завершение эксплуатации МП ТБО осуществляется после заполнения его до проектной отметки.

5.7.2. При планировке верхнего изолирующего слоя МП ТБО необходимо обеспечить уклон к его краям (приложение 4).

5.7.3. Защита последнего слоя ТБО выполняется в зависимости от назначения и условий дальнейшего использования участка (таблица 4).

Таблица 4

| Условия использования МП ТБО после его эксплуатации | Слой изолирующего грунта, м |
| --- | --- |
| Лесопосадка | 0,25 |
| Лыжные горки | 0,6 |
| Спортивные площадки упрощенного типа, автостоянки (без подземных коммуникаций) | 1,0 |
| Луга и пашни | 0,4 - 0,6 |
| Огородные культуры | 0,6 |
| Фруктовые сады | 1,0 |
| Склады строительных материалов и тары непищевого назначения | 1,5 |

5.7.4. Сроки стабилизации рекультивируемой площадки МП ТБО приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Условия рекультивации | Срок стабилизации, лет |
| --- | --- |
| Посев многолетних трав, создание пашни, сенокосов, газонов | 4 |
| Посадка кустарников, сеянцев | 5 |
| Посадка деревьев | 7 |
| Создание огородов, садов | 20 |

5.7.5. Рекультивация включает последовательно технический и биологический этапы:

5.7.5.1. технический этап - формирование рекультивируемого слоя, планировка и формирование откосов и нанесение плодородных почв;

5.7.5.2. биологический этап - проведение агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

5.7.6. Технический этап рекультивации полигона проводит организация, эксплуатировавшая его.

5.7.7. Биологический этап рекультивации должны проводить специализированные предприятия коммунального, сельскохозяйственного или лесохозяйственного профиля.

### 5.8. Санитарно-защитная зона и окружающая среда

5.8.1. Размер санитарно-защитной зоны МП ТБО следует принимать в соответствии с действующим санитарным законодательством.

5.8.2. В санитарно-защитной зоне МП ТБО допускается размещать производства по переработке и утилизации ТБО.

5.8.3. Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериологического составов следует предусматривать в санзащитной зоне по согласованию с гидрогеологической и местными санитарно-эпидемиологическими службами контрольные шурфы, колодцы или скважины. Одно контрольное гидрологическое сооружение следует размещать по потоку грунтовых вод выше полигона. Ниже по потоку необходимо закладывать одно-два контрольных сооружения.

5.8.4. Регулярной очистке от механических и иных загрязнений подлежат нагорные канавы и вся территория санитарно-защитной зоны МП ТБО.

5.8.5. Один раз в квартал подлежит контролю правильность заложения внешнего откоса (1:4) МП ТБО.

5.8.6. Сжигание отходов на территории МП ТБО запрещается.

### 5.9. Охрана труда, техника безопасности

и противопожарные мероприятия

5.9.1. Основные принципы организации работ:

5.9.1.1. движение спецавтотранспорта в производственной зоне МП ТБО должно осуществляться по установленным на данный период транспортным маршрутам;

5.9.1.2. разгрузку спецавтотранспорта, работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО необходимо производить только на участке, отведенном на конкретный период.

5.9.2. Порядок организации разгрузочных работ:

5.9.2.1. разгрузочную площадку необходимо устраивать только на уплотненных и изолированных ТБО после их 3 - 4-месячного захоронения;

5.9.2.2. расстояние от внешнего откоса до разгружаемого спецавтотранспорта не должно быть менее 10 м;

5.9.2.3. автотранспорт, поставленный под разгрузку, должен быть надежно заторможен ручным тормозом с включенной передачей.

5.9.3. Работы по уплотнению ТБО и устройству изолирующего слоя:

5.9.3.1. при перемещении ТБО или грунта бульдозером под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, расстояние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 1,5 м;

5.9.3.2 выхлопная труба бульдозера должна быть снабжена искрогасителем.

5.9.4. При эксплуатации спецавтотранспортных средств, бульдозеров необходимо строго соблюдать требования по их безопасной эксплуатации.

5.9.5. На территории МП ТБО запрещено нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производству работ.

5.9.6. МП ТБО должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения - пенным огнетушителем на 250 кв.м и необходимым запасом песка.

5.9.7. Для оказания первой медицинской помощи на МП ТБО должна быть аптечка с запасом медикаментов и перевязочных материалов.

5.9.8. По согласованию с санэпидемслужбой необходимо устанавливать периодичность медицинского обследования и профилактических прививок работников МП ТБО.

5.9.9. Работники МП ТБО должны обеспечиваться специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (респираторами).

# Приложение 1

к Методическим нормативным

указаниям по выбору и

размещению площадок

временного складирования

и мини-полигонов твердых

бытовых отходов сельских

населенных пунктов и

поселков городского типа

19.01.2000 N 14/8а

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПВС ТБО

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Рис. 1. Тип I

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Рис. 2. Тип II

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Рис. 3. Тип III

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Рис. 4. Контейнер К-6

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Рис. 5. Контейнер К-12

Экспликация к рис. 1 - 5:

1 - ограждение; 2 - контейнер; 3 - транспортное средство; 4 - контейнер К-6; 5 - контейнер К-12

# Приложение 2

к Методическим нормативным

указаниям по выбору и

размещению площадок

временного складирования

и мини-полигонов твердых

бытовых отходов сельских

населенных пунктов и

поселков городского типа

19.01.2000 N 14/8а

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МИНИ-ПОЛИГОНА ТБО

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Рис. 6:

1 - естественный рельеф; 2 - бровка карьера; 3 - искусственное основание полигона; 4 - временная дорога; 5 - слой уплотненных ТБО (высота слоя 2 м); 6 - промежуточная изоляция; 7 - кавальер грунта; 8 - доставляющий мусоровозный транспорт; 9 - бульдозер

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Рис. 7:

1а, б - карты мини-полигона; 2 - бытовой вагончик; 3 - туалет; 4 - кавальер грунта; 5 - контрольно-дезинфицирующая ванна

# Приложение 3

к Методическим нормативным

указаниям по выбору и

размещению площадок

временного складирования

и мини-полигонов твердых

бытовых отходов сельских

населенных пунктов и

поселков городского типа

19.01.2000 N 14/8а

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ МИНИ-ПОЛИГОНА ТБО

Расчетная мощность проектируемого полигона ТБО определяется по формуле

V = Q x (m1 + m2) x TK2 / 2K1,               (1)

где Q - удельная годовая норма накопления ТБО на одного жителя, куб.м в год на человека;

m1, m2 - численность населения, обслуживаемая полигоном в первый и последний годы эксплуатации, человек;

T - расчетный срок эксплуатации, лет;

К1 - коэффициент уплотнения ТБО в процессе эксплуатации полигона за весь срок, Т;

К2 - коэффициент объема изолирующих слоев грунта.

Численность населения в последний год эксплуатации полигона, при ежегодном приросте 1%, определяется по формуле

m2 = m1 x (1,01) x Т.                    (2)

Коэффициент К1 зависит от плотности ТБО в местах их сбора, вида применяемой на полигоне техники, проектной высоты складирования. Коэффициент К1 принимается по таблице 1.

Таблица 1

| Масса бульдозера, т | Полная проектируемая высота полигона, м | К1 |
| --- | --- | --- |
| 3 - 6 | 20 - 30 | 3,0 |
| 12 - 14 | менее 10 | 3,7 |
| 12 - 14 | 20 - 30 | 4,0 |

Коэффициент К2 учитывает объем грунта, используемый для промежуточной и окончательной изоляции. Коэффициент К2 принимается по таблице 2.

Таблица 2

| Общая высота полигона, м | 5,25 | 7,5 | 9,75 | 12 - 15 | 16 - 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2 | 1,37 | 1,27 | 1,25 | 1,22 | 1,20 |

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Рис. 8. Разрез 1-1

Расчетная высота проектируемого полигона определяется из условия заложения внешних откосов полигона (1:4) и ширины верхней площадки, обеспечивающей безопасную работу техники, по формуле

Н = В / К3 - n,                       (3)

где В - ширина верхней площадки полигона (последний слой), м, Вmin = 40 м;

К3 - коэффициент, учитывающий двойное заложение откосов, К3 = 8;

n - показатель снижения высоты полигона, м.

Показатель снижения высоты полигона определяется по формуле

n = В / К3.                           (4)

Объем фильтрата определяется по формуле

VФ = Кв x Кф x Лh x S x T / Kn,                (5)

где Кв - коэффициент влагопоглащающей и испарительной способности ТБО, для равнинных участков КВ = 0,002 - 0,004; для оврагов КВ = 0,05 - 0,08;

Лh - годовое количество атмосферных осадков, куб.м/кв.м в год;

S - расчетная площадь полигона со слоем уложенных ТБО менее 10 м, кв.м;

Т - расчетный срок эксплуатации полигона, год;

Кn - коэффициент пористости ТБО в основании полигона, Кn = 0,33.

------------------------------

Символы, которые невозможно было отобразить по техническим причинам, заменены на "Л".

# Приложение 4

к Методическим нормативным

указаниям по выбору и

размещению площадок

временного складирования

и мини-полигонов твердых

бытовых отходов сельских

населенных пунктов и

поселков городского типа

19.01.2000 N 14/8а

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Рис. 9. Технологическая схема закрытия и рекультивации мини-полигона ТБО:

1 - бульдозер; 2 - автотранспорт; 3 - выполаживание откосов; 4 - насыпная почва; 5 - поверхность полигона; 6 - рекультивационный слой; 7 - биологический этап; 8 - лесохозяйственное направление рекультивации

# Приложение 5

к Методическим нормативным

указаниям по выбору и

размещению площадок

временного складирования

и мини-полигонов твердых

бытовых отходов сельских

населенных пунктов и

поселков городского типа

19.01.2000 N 14/8а

УСРЕДНЕННЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТБО

| Компонент | Количество, % массы |
| --- | --- |
| 1. Бумага, картон | 10 - 20 |
| 2. Пищевые отходы | 15 - 25 |
| 3. Металлы | 4 - 8 |
| 4. Текстиль | 6 - 10 |
| 5. Стекло | 6 - 12 |
| 6. Пластмассы | 10 - 12 |
| 7. Кость | 4 - 6 |
| 8. Дерево | 4 - 6 |
| 9. Отсев | 6 - 10 |
| 10. Прочие | 6 - 10 |