ПОДГОТОВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ СООРУЖЕНИЙ

НА МЕСТНОСТЬ

Методические указания разработаны

доцентом В.Я. Шипулиным, доцентом С.А. Дроздецким

Полученные значения β1 и β2 выписывают на разбивочный чертеж.

Под редакцией д-ра техн. наук, профессора Г.Г. Асташенкова

Утверждены методической комиссией

первой ступени высшего образования

21 января 2004 года

\

Рис. 3

Рецензенты:

Г.А. Уставич, д-р техн. наук, профессор кафедры инженерной геодезии (СГГА); Ю.С. Обидин, канд. техн. наук, доцент кафедры инженерной геодезии (НГАСУ)

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2004

Контрольные вопросы

- Что значит перенести запроектированное сооружение на ме-
стность?

- Что такое разбивочные элементы?

- Что такое разбивочный чертеж и что на него наносят?

- Какие существуют методы подготовки данных для составле-
ния разбивочных чертежей и в чем их сущность?

- Что является геодезической основой для перенесения проекта
сооружения на местность?

- В чем сущность прямой и обратной геодезических задач?

- В чем сущность перенесения точек сооружения на местность
способами прямоугольных, полярных координат, угловых и
линейных засечек?

9

β= α1-f = α1-2

В нашем примере этот угол имеет значение:

β = 75°31,5' - 45°07,5' = 30°24,0'.

Полученные разбивочные элементы (3 и ё выписывают на раз-бивочный чертеж.

6. Для перенесения точки Е способом угловых засечек необ-ходимо вычислить, решая обратную геодезическую задачу, разбивочные углы β1 и β2 (рис. 3).

Разбивочные углы β1 и β2 определяют как разности дирекци-онных углов соответствующих направлений:

β1 = α1-6 = α1-E                β2 = α6-E = α6-1

Вычисления выполняют в табл. 8.

Таблица 8

| Обозначения | 1-Е | 6-Е |
| --- | --- | --- |
| X1 Х2 ∆Х=Х2-Х1 | +500,00 +463,38 -36,62 | +390,05 +463,38 +73,33 |
| Y1 Y2 ∆Y=Y2-Y1 | +500,00 +597,60 +97,60 | +573,29 +597,60 +24,31 |
| tg (r) румб α | 2,66521 ЮВ: 69°26,0' 110°34,0' | 0,33152 СВ:18°20,5' 18°20,5' |
| Измеренные по плану | 1 10°00' | 18°00' |

Контроль осуществляется сравнением вычисленных дирекци-онных углов направлений 1-Е и 6-Е с измеренными на плане. После этого определяют разбивочные элементы β1 и β2

a1-6 = a6-1 ±180°;

a1-6 =326۫ 18,2' -180°= 146°18,2';

β1 = 146°18,2' - 110°34,0' = 35°44,2';

β2 = 18°20,5' + 360° - 326° 18,2' = 52°02,3'.

Введение

В подготовку геодезических данных входит выбор метода подготовки данных (разбивочных элементов) для перенесения проекта сооружения в натуру. Это зависит от необходимой точности геодезических измерений, наличия приборов и выбора способов измерения.

Существует три метода подготовки данных для перенесения проектов зданий и сооружений на местность: графический, анали-тический и комбинированный (графо-аналитический).

Графический метод наиболее прост. В этом методе все необ-ходимые данные определяют с плана с помощью поперечного масштаба и транспортира. Точность данного метода зависит от точности плана (0,1 мм в масштабе плана).

Аналитический метод наиболее точный. В этом методе необ-ходимо из аналитических зависимостей в расположении объектов вычислить координаты всех точек проекта. Затем, из решения прямой и обратной геодезических задач, следует вычислить разби-вочные элементы: разбивочные углы и проектные линии.

Сущность комбинированного метода в том, что некоторые элементы (координаты, длины линий, дирекционные углы) изме-ряют с плана, а остальные данные вычисляют.

В лабораторной работе № 4 подготовка данных для разбивки сооружений выполняется аналитическим методом.

Геодезическая подготовка данных для перенесения проекта сооружения на местность

1. При помощи циркуля и поперечного масштаба на план строительной площадки (лабораторная работаъ № 2, масштаб плана 1 : 2000) наносят угловые точки А, В, Е, Р двух запроектированных зданий относительно существующего здания школы в со-ответствии с размерами, указанными на рис. 1.

1

Рис. 1

2. Подготовку данных для перенесения зданий на местность в лабораторной работе № 4 выполняют аналитическим методом. Предварительно, используя данные геодезической привязки: горизонтальные углы β1=59° 06,8', β2 = 17° 00,0' и длину линий  d5-М = 141,75 м и d5-N = 53,90 м, а также измеренную на местности длину линии МК = 108,00м и известные (см. лабораторную работу № 2) исходный дирекционный угол стороны теодолитного хода α4-5 и координаты точки 5, вычисляют координаты точек N и М, затем координаты точек А, В, Е и Р запроектированных сооружений (см. рис. 1). Из ведомости вычисления координат (лабораторная работа № 2) взяты, например, следующие дирекционные углы (табл. 1) и координаты точек (табл. 2).

Рис.2

Таблица 7

| Обозначения | 1-F | Графическое определение |
| --- | --- | --- |
| X1 Х2 ∆Х=Х2-Х1 | +500,00 +520,28 +20,28 |  |
| Y1 Y2 ∆Y=Y2-Y1 | +500,00 +578,56 +78,56 |  |
| tg (r) румб α | 3,87377 СВ:75°31,5' 75°31,5' | 75°00,0' |
|  | 81,14 81,13;81,14 | 81,10 |
| d = √(∆Х)2 + (∆У)2 d=∆Х/соs(г)= ∆Y/sin(г) |  |  |

Таблица 1

| Линия | Дирекционный угол |
| --- | --- |
| 1-2 4-5 6-1 | 45°07,5' 240°09,6' 326°18,2' |

Таблица 2

| № точки | Прямоугольные координаты |
| --- | --- |
|  | X | У |
| 1 5 6 | +500,00 +335,42 +390,05 | +500,00 +730,65 +573,29 |

2Для контроля правильности вычисления дирекционного угла линии 1-F его сравнивают с измеренным на плане (могут быть обнаружены только грубые ошибки). Для контроля также сравниваются значения d, полученные в табл. 7 по трем формулам.

Разбивочный угол определяют как разность дирекционных углов направлений по формуле:

3

Х2, Y2 (в колонке N-6 - координаты точки В, в колонке В-Е – ко-ординаты точки Е, в колонке Е-Р - координаты точки Р).

Поэтому, определив в колонке К-В искомые координаты точки В(Х2, Y2), переносят их в исходные координаты (Х1, Y1) следующей колонки, поступая далее так же и с другими координатами точек до вычисления координат точки Р. Рассмотрим это на числовом примере (табл. 6). Знаки приращений определялись по названиям румбов (табл. 3).

Таблица 6

| Обозна-чения | N-B | В-Е | Е-F | Графичес-кие координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 341°29,6' | 251°29,6' | 341°29,6' | . |
| r | СЗ: 18°30,4' | ЮЗ: 71°29,6' | СЗ: 18°30,4' |  |
| d | 30,00 | 133,00 | 60,00 |  |
| Х1 | +477,15 | +505,60 | +463,38 |  |
| ∆Х | +28,45 | -42,22 | +56,90 |  |
| Х2 | +505,60 | +463,38 | +520,28 | +520,6 |
| Y1 | +733,24 | +723,72 | +597,60 |  |
| ∆Y | -9,52 | -126,12 | -19,04 |  |
| Y2 | +723,72 | +597,60 | +578,56 | +578,8 |

Расхождение вычисленных координат точки F с определен-ными графически с плана в пределах 0,2 м (табл. 6) свидетельствует об отсутствии грубых ошибок в вычислениях.

5. Для перенесения точки Р на местность способом полярных координат необходимо вычислить следующие разбивочные эле-менты: длину линии А и горизонтальный угол (3 (рис. 2).

Вычисления выполняют по формулам обратной геодезической задачи (табл. 7).

Координаты точки 1 (Х1, Y1) теодолитного хода выписывают из таблицы исходных координат (табл. 2), а координаты точки F(Х2, Y2) - из табл. 6. Дальнейшие вычисления в табл. 7 аналогичны выполненным в табл. 5. Вычисляя данные для разбивки, одновременно выполняют аналитический контроль правильности вычисления координат точки F в табл. 6, сравнивая вычисленную длину d (рис. 2) с длиной этой же линии, показанной на рис. 1. Допустимое отклонение из-за ошибок вычисления 0,02 м.

6По данным привязки и исходным дирекционным углам получают дирекционные углы направлений 5-N и 5-М по формулам:

а 5-N = а5-4 – β1; а 5-M = а5-4 – β2, где а5-4 = а5-4 ±180°.

Используя данные привязки и исходные данные (табл.1), вычисляют дирекционные углы:

а5-4 = 240°09,6' - 180°= 60°09,6';

а 5-N = 60°09,6' - 59°06,8' = 1۫ 02,8';

а5-м = 60°09,6' - 17°00,0' = 43°09,6'.

Для контроля правильности вычисления дирекционных углов их сравнивают с измеренными транспортиром на плане. Расхождение не должно превышать 1°. В нашем примере получено: а5-N = 1°30'; а5-м = 43°30', что свидетельствует об отсутствии грубых ошибок в вычислениях.

Вычисления координат точек N и М выполняют по формулам прямой геодезической задачи:

Х2 = Х1+ ∆Х;    Y2 = Y1+ ∆Y;

∆Х = d • соs(г);  ∆Y = d • sin(г),

где d - длина линии 5-N или 5-М; г - румбы тех же линий;- X1 и Y1 - координаты точек начала линий 5-N и 5-М, т.е. координаты точ-ки 5; Х2 и Y2 - координаты конечных точек этих же линий – коор-динаты точек N или М.

При вычислении приращений координат ∆Х и ∆Y необходимо обратить внимание на определение знаков приращений координат по названиям румбов r5-N и г5-M (табл. 3).

Для определения координат точек N и М решают прямую гео-дезическую задачу (табл. 4).

Таблица 3 Связь дирекционных углов и румбов

| Название румба | Знаки приращения | Связь между дирекционными углами и румбами |
| --- | --- | --- |
|  | ∆Х | ∆Y |  |
| СВ | + | + | СВ: г = а |
| ЮВ | - | + | ЮВ: 180° -а |
| ЮЗ | - | - | ЮЗ: а -180° |
| СЗ | + | - | СЗ: 360° - а |

3

Таблица 4

| Обозначения | 5-М | 5-М |
| --- | --- | --- |
| α | 1°02,8' | 43°09,6' |
| r | СВ: Г02,8' | СВ: 43°09,6' |
| d | 141,75 | 53,90 |
| Х1 | +335,42 | +335,42 |
| ∆Х | + 141,73 | +39,32 |
| Х2 | +477,15 | +374,74 |
| Y1 | +730,65 | +730,65 |
| ∆Y | +2,59 | +36,87 |
| Y2 | +733,24 | +767,52 |

Для контроля сравнивают вычисленные и определенные графически с плана координаты точек N и М.

Сравнение координат (табл. 4) указанных точек с координатами, определенными с плана – ХN = 477,6м; YN = 732,8м  и  Хм= 374,4м; Yм= 767,2м - подтверждает отсутствие грубых ошибок в вычислениях.

3. Далее вычисляют дирекционный угол и длину линии ММ, решая обратную геодезическую задачу, по формулам:

tg rmn = (YN – YM)/ (XN – XM) = ∆Х/∆Y

d = √(∆Х)2 + (∆У)2 ; d = ∆Х/cos(г); d = ∆Y/sin(г).

По знакам приращений координат определяют название румба и вычисляют дирекционный угол линии ММ (табл. 3).

Вычисленная длина линий МN должна быть равна 108,00 м (рис. 1). Отклонение от этой величины, измеренной на местности (лабораторная работа № 2), не должно превышать из-за ошибки вычисления 0,02 м. Этот контроль гарантирует правильность вы-числения координат точек М и М, дирекционного угла аMN с графической точностью. Последующие вычисления без соблюдения этого контроля выполнять нельзя!

Вычисления располагают в табл. 5. Значение тангенса опреде-ляют с пятью знаками после запятой.

Таблица 5

| XN | +477,15 | tg r = ∆Y /∆Х | 0,33473 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хм | +374,74 | г | СЗ: 18°30,4' |
| XN - Хм=∆Х | + 102,41 | α | 341°29,6' |
| YN | +733,24 | d = √(∆Х)2 + (∆У)2 | 108,00 |
| YM | +767,52 | d = ∆Х/cos(г) = ∆Y/sin(г). | 107,99; 108,00 |
| YN-YM=∆Y | -34,28 |  |  |

При несовпадении вычисленных значений d необходимо проверить вычисления в табл. 5, а при отклонении d от 108,00 м более, чем на 0,02 м - вычисления в табл. 3.

4. Затем вычисляют координаты точек сооружения В, E и F. Исходными координатами являются координаты точки N. Сначала необходимо вычислить дирекционные углы направлений ВЕ и ЕF (дирекционный угол направления МВ равен дирекционному углу направления МN, т.е. аNB - aMN ).

Вычисление дирекционных углов выполняется по формулам:

аВЕ = аNB - 90۫ ;   аEF = аВЕ  + 90۫

Контролем вычислений служит равенство:   аEF = аNB= aMN

Для нашего числового примера дирекционные углы имеют значения (рис. 1)                                                                                               аВЕ = 34 1 °29,6' - 90° = 25 1 °29,6';      аEF = 25 1 °29,6' + 90° = 34 1 °29,6'.

Контроль:	аEF = 341 °29,6' = аMN

Для вычисления координат выписывают полученные дирекционные углы и заданные длины линий (рис. 1) в табл. 6.

Решая прямую геодезическую задачу, находят координаты точек В, Е и Р. Знаки приращений координат определяют по названию румба соответствующей линии. Вычисления приращений координат и координат точек выполняют по формулам прямой геодезической задачи. Исходными координатами в колонке N-В (табл. 6) являются координаты точки N(Х1 Y1), в колонке В-Е -координаты точки В(Х1 Y1), в колонке Е-F - координаты точки Е(Х1  Y1). Искомые координаты обозначены в табл. 6 символами

5