Вариант 1

1 Интенсивность переноса тепла в толщах земной коры определяют:

а) литологические свойства пород; б) физико-механические свойства;

в) теплофизические свойства; г) гидрогеологические свойства.

2 Под воздействием внешних сил в толще Земли возникают:

а) упругие деформации; б) пластические и упругие деформации;

в) вертикальные движения; г) биохимические процессы.

3 Записать уравнение Фурье, которым описывается теплопроводность горных пород, дать пояснение каждой составляющей и указать размерность.

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4 Параметр, характеризующий скорость выравнивания температуры при нестационарной теплопроводности – это

а) теплоемкость; б) теплопроводность;

в) температуропроводность; г) коэффициент температуропроводности.

5 Температурное поле, температура которого в любой точке остается неизменной во времени и является функцией только координат – это

а) естественное поле; б) одномерное температурное поле;

в) стационарное поле; г) нестационарное поле.

6 Какова оптимальная глубина установки датчиков температуры при геотермической съемке?

а) 1,0-2,5 м; б) 0,5-1,0 м; в) 2,0-2,5 м; г) до 5 м.

7 Записать формулу радиационно-теплового баланса для летнего периода года (пояснить каждый параметр)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8 Как образуется инъекционный лёд?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9 Рассчитать среднезимнюю и среднегодовую температуры

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10 Рассчитать глубину затухания колебаний температур за год, если .

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вариант 2

1 Какими параметрами характеризуется тепловое поле Земли?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 Гравитационная дифференциация вещества – это_________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 Как изменяется потенциальная энергия при вертикальных движениях блоков земной коры?

а) остается неизменной; б) увеличивается при поднятии и уменьшается при опускании; в) увеличивается при опускании и уменьшается при поднятии;

г) изменяется пропорционально градиенту температур.

4 Записать формулу для определения теплоемкости (пояснить каждую составляющую и указать единицу измерения)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 Величина, численно равная количеству тепла, проходящему в единицу времени через единицу площади при перепаде температуры 1°С на единице длины:

а) коэффициент теплопроводности; б) теплопрововодность;

в) температуропроводность; г) теплоемкость.

6 Через какое время происходит восстановление теплового режима на глубине 1,5 м?

а) 2 ч.; б) 1 ч; в) 1,5 ч; г) 3 ч.

7 Какова температура воды у непромерзающих водоемов на дне?

а) +5; б) +4; в) +4,5; г) +3.

8 Формирование бугров пучения связано с:

а) литологическими особенностями пород; б) процессами промерзания и оттаивания; 
в) формированием жильных льдов; г) повышенным льдообразованием на небольших глубинах от поверхности.

9 Назвать физико-химические процессы, протекающие в мерзлых дисперсных породах.

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Рассчитать индекс промерзания

| Месяц | Количество дней | Средняя температура | Индекс промерзания |
| --- | --- | --- | --- |
| Октябрь | 31 | -0,3 |  |
| Ноябрь | 30 | -6,4 |  |
| Декабрь | 31 | -10,9 |  |
| Январь | 31 | -25,3 |  |
| Февраль | 28 | -22,3 |  |
| Март | 31 | -4,4 |  |

Вариант 3

1 Сформулировать основную задачу геотермии.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 Основным внутренним источником тепла является:

а) гравитационная дифференциация вещества; б) фазовые переходы вещества;

в) распад радиоактивных элементов; г) химические реакции.

3 Повышенной теплопроводностью обладают:

а) гидрохимические осадки; б) асбест; в) каменный уголь; г) торф.

4 Записать формулу геотермического градиента, пояснить все составляющие.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 Свойство среды передавать кинетическую энергию её молекул – это…

а) теплоемкость; б) коэффициент теплопроводности;

в) теплопроводность; г) температуропроводность.

6 Суточные колебания температуры на континентах затухают на глубине:

а) 1 м; б) 2 м; в) 0,5 м; г) 0,8-1,5 м

7 К первичноповерхностным подземным льдам относятся:

а) конституционный лед; б) пещерный лед; в) погребенный лед; г) жильный лед.

8 Строение мерзлой породы, обусловленное взаимным расположением, величиной и формой минеральных частиц, характером поверхности этих частиц и видом льда-цемента – это…

а) криотекстура; б) криоструктура;

в) дисперсная мерзлая порода; г) текструрообразующий лед.

## 9 Коэффициент корреляции –  это… _____________________________________________

## (пояснить график)                        _________________________________________________

_________________________________________________

10 Рассчитать индекс оттаивания

| Месяц | Количество дней | Средняя температура | Индекс оттаивания |
| --- | --- | --- | --- |
| Май | 31 | 5,6 |  |
| Июнь | 30 | 12,3 |  |
| Июль | 31 | 15,6 |  |
| Август | 31 | 13,7 |  |
| сентябрь | 30 | 8,1 |  |

Вариант 4

1 Какими методами определяют параметры теплового поля Земли?

а) геофизическими; б) гидрологическими; в) геологическими; г) географическими.

2 Каково происхождение тепловой энергии земной поверхности?

а) внутреннее; б) внешнее; в) глубинное; г) космическое.

3 От каких факторов зависит глубина промерзания горных пород?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4 Описать математической формулой закон распространения тепла в твердых телах.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5 Каким образом влажность влияет на термические свойства пород?

а) уменьшается теплоемкость и температуропроводность; б) возрастает удельная теплоемкость и теплопроводность; в) теплоемкость возрастает, а температуропроводность снижается; г) влажность не влияет на изменение теплофизических свойств пород.

6 Пластично-вязкое и вязкое течение, сплывание оттаивающих пород на склонах – это …

а) солифлюкция; б) сели; в) оползни; г) курумообразование.

7 Выразить математически зависимость величины теплооборота от температурного режима. __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8 Каким образом снежный покров влияет на сезонное промерзание и оттаивание?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9 Рассчитать глубину затухания колебаний температур за 3 года, если .

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Чему равен коэффициент корреляции, и какая зависимость наблюдается?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вариант 5

1 По П.Ф. Швецову «породы, грунты и почвы, имеющие отрицательную температуру, но не имеющие льда» называются:

а) морозными; б) мерзлыми; в) безледными; г) охлажденными.

2 Какое количество энергии расходуется ежегодно на тектонические процессы?

а) 2,3*1018Дж; б) 3*1018Дж в) 1,8*1018Дж; г) 2*1018Дж.

3 Назвать разновидности пород по длительности существования мерзлого слоя.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4 Какое количество поглощенной земной поверхностью лучистой энергии расходуется на испарение?

а) 53,5 %; б) 55%; в) 47,5%; г) 52,3%

5 Какими факторами определяется анизотропия зернистых пород?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6 Лед, образующийся в результате конденсации и кристаллизации водяных паров на охлажденных поверхностях грунта – это

а) сегрегационный; б) инфильтрационный; в) десублимационный; г) лед-цемент

7 Способность пород изменять свою температуру в данной точке под действием температуры в соседней точке этого же тела – это…

а) теплоемкость мерзлых дисперсных пород; б) температуропроводность мерзлых дисперсных пород; в) теплопроводность мерзлых дисперсных пород; г) тепловой поток

8 Выразить математически суммарную льдистость мерзлых дисперсных пород (пояснить составляющие). ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9 Определить геокриологические условия территории, по данным

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Если коэффициент корреляции равен нулю, то наблюдается:

а) прямая положительная зависимость; б) обратная линейная зависимость; 
в) аппроксимирующая прямая располагается перпендикулярно оси Х; г) отсутствие зависимости

Вариант 6

1 Назвать косвенные методы, используемые для решения задач геотермии.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 От каких паремтров зависит распрделение теплового потока в земной коре?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 Кто является основоположником региональной гидрогеотермии?

а) Н. Дортон; б) М.В. Ломоносов; в) А.Ф. Миддендорф; г) Ф. Шергин

4 Какое количество поглащенного тепла отдается в атмосферу турбулентной теплоотдачей?

а) 10,8%; б) 10,6%; в) 21%; г) 21,5%

5 Участки сложенные талыми порода называются:

а) талый слой; б) оттаивающий слой; в) мерзлоталый слой; г) талики

6 Пептизация – _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7 Как изменяется теплопроводность пород в зависимости от размеров зерен?

а) чем крупнее зерна, тем меньше теплопроводность; б) чем крупнее зерна, тем больше теплопроводность; в) чем меньше зерна, тем меньше теплопроводность;

г) чем меньше зерна, тем больше теплопроводность

8 Разрушение и вынос оттаивающих и мерзлых дисперсных пород водными потоками называется:

а) термокарст; б) термоабразия; в) термоэрозия; г) солифлюкция

9 Определить геокриологические условия территории, по данным

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Какой вид будет иметь линия тренда на точечном графике, если коэффициент корреляции равен -1.

Вариант 7

1 Описать математически связь параметров тепловых свойст горных пород (каждый из параметров пояснить). ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 Термическая анизотропия свойственна:

а) углистым и пиритизированным сланцам; б) грубообломочным породам;

в) нефти; г) известнякам.

3 Чем обусловлена конвективная передача тепла в горных породах?

а) движением блоков земной коры; б) перемещением подземных вод;

в) тепловой энергией, поглощенной земной поверхностью; г) разностью температур на поверхности.

4 Температурное поле, температура которого изменяется в пространстве и во времени называется:

а) одномерным; б) стационарным; в) трехмерным; г) нестационарным.

5 Плоско-выпуклые ледяные тела, формирующиеся в результате излияния подземных, речных или озерных вод на поверхность называют - _______________.

6 Чем провоцируются постоянные помехи, нарушающие геотермическую съемку и интерпретацию данных:

а) сменой сезонов года; б) особенностями ландшафта;

в) географической широтой местности; г) термической неоднородностью приповерхностного слоя.

7 Выразить математически радиационно-тепловой баланс для зимнего периода года (пояснить составляющие)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8 Назвать факторы, влияющие на зимнее промерзание и летнее оттаивание горных пород.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9 Рассчитать дисперсию и среднее отклонение если известно:

50; =

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Описать процесс диспергации:_______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вариант 8

1 Назвать источники теплового поля Земли.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 С чем связана сплошность распространения многолетнемерзлых горных пород?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 Величина приращения глубины при изменении температуры на  - это

а) геотермический градиент; б) геотермическая ступень;

в) температуропроводность; г) коэффициент теплопроводности.

4 Медиана выборки – это

а) значение, наиболее часто встречаемое в вариационном ряду; б) среднее значение квадрата отклонения значений от среднего арифметического;

в) мера вариабельности данных; г) значение, разбивающее выборку на две равные части.

5 На какую глубину распространяются годовые колебания температур на континентах

а) 20-25 м; б) 10-15 м; в) 15-20 м; г) 15-30 м.

6 Выберите верную формулу радиационно-теплового баланса:

а) ; б) ;

в)   г)

7 Лед, образующийся при многократном заполнении водой или снегом морозобойных трещин называется:

а) повторно-жильный; б) пещерный; в) сублимационный; г) сегрегационный.

8 Процесс, сопровождающийся разрывом связей, увеличением свободной поверхностной энергии коллоидных и глинистых частиц называется:

а) диспергирование; б) тиксотропия; в) пептизация; г) коагуляция.

9 Определить геокриологические условия территории, по данным

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Как будет выглядеть линия тренда на точечном графике, если коэффициент корреляции равен 0 (зарисовать).

Вариант 9

1 Как распределяются радиоактивные элементы в слоях Земли.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 Какое количество солнечной радиации поглощенной земной поверхностью теряется длинноволновым излучением?

а) 33,2%; б) 35,7%;	в) 39,8%; г) 36,6%.

3 Какова мощность мерзлого слоя при сезонном промерзании грунтов?

а) 20-30 см; 	б) 50-100 см; в) 1-3 м; г) более 10 м.

4 От чего зависит теплопроводность горных пород?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 Записать формулу температуропроводности? (Пояснить каждый параметр).

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6 При каких условиях передача тепла осуществляется кондуктивным способом?

а) в не изотермических системах;

б) с перемещением подземных вод;

в) при стационарном геотемпературном поле;

г) в не изотермических системах при разности температур.

7 Лед, образующийся в результате конденсации и кристаллизации водяных паров, называется:

а) инъекционный; б) десублимационный; в) сегрегационный; г) жильный.

8 К какой группе процессов относится морозное пучение пород?

а) флювиальные; б) мекрзлотно-геологические;

в) гравитационные; г) абразионные.

9 Определить геокриологические условия территории, по данным

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Что называют криогенной текстурой мерзлой породы __________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Вариант 10

1 Почему сухие породы обладают низкой теплопроводностью?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 Записать формулу суммарного теплового потока (пояснить составляющие).

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 Величина приращения глубины при изменении температуры на 1⁰С называется:

а) геотермическим градиентом;

б) геотермической ступенью;

в) коэффициентом температуропроводности;

г) коэффициентом теплопроводности.

4 От какого параметра зависят среднегодовые температуры на поверхности Земли?

а) от глубины нейтрального слоя; б) геотермическая ступень;

в) геотермического градиента; г) теплопроводности горных пород.

5 На какой глубине затухают суточные колебания температуры в океане?

а) 10-15 м; б) 25-30 м; в) 20-25 м; г) 23-27 м.

6 Какая из составляющих радиационно-теплового баланса влияет на формирование отрицательных температур на поверхности грунта?

а) альбедо поверхности; б) затраты на испарение;

в) эффективное излучение; г) турбулентный теплообмен.

7 Назвать составляющие мерзлых дисперстных пород.

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8 Увеличение объема пород при льдовыделении в них называется?

а) морозное пучение; б) термокарст; в) наледеобразование; г) солифлюкция.

9 Какова зависимость между двумя переменными и чему равен коэффициент корелляции?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Определить геокриологические условия территории, по данным

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вариант 11

1 Редкоостровное распространение многолетнемерзлых пород по площади составляет:

а) 20%; б) до 25 %; в) 25-30% ; в) 30-32%

2 Кем были проведены первые исследования температуры в руднике Венгрии?

а) Г. Гмелиным; б) А. Кирхером; в) Ф. Шергиным; г) А. Миддендорфом

3 Как по залеганию в разрезе подразделяются промороженные толщи горных пород?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4 Почему влажные породы высокой теплопроводностью? __________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 Условная глубина залегания подошвы слоя годовых переменных температур называется:

а) геотермический слой; б) слой постоянных температур;

в) нейтральный слой; г) слой переменных температур

6 Назвать методы мерзлотной съемки. ___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7 Выбрать верное утверждение:

а) лед-цемент, видимых включений нет – базальная криоструктура;

б) ледяные шлиры в виде линз различной формы и размеров – массивная криоструктура;

в) вкрапления льда в виде в виде гнезд крупных кристаллов – порфировидная криоструктура; г) лед в виде выдержанных слоев разной толщины – блоковая криоструктура.

8 Лед, образующийся при замерзании воды в породе грунта:

а) инъекционный; б) жильный; в) лед-цемент; г) пещерный.

9 Как рассчитать медиану выборки, если количество значений в вариационном ряду нечетно? __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Рассчитать коэффициент корреляции и показать линию тренда на графике если известно, что:

238337,9;

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Вариант 12

1 Охарактеризовать окислительно-восстановительные реакции, протекающие в мерзлых дисперсных породах. ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 Перечислить условия морозобойного растрескивание пород. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 По какой причине заболоченные грунты летом нагреваются меньше, чем сухие?

а) велик турбулентный теплообмен; б) много расходуется тепла на испарение;

в) велико эффективное излучение; г) из-за влажности грунтов.

4 На какую глубину распространяются годовые колебания температуры на суше?

а) 10-15 м; б) 15-20 м; в) 15-30 м; г) 15-35 м.

5 От каких параметров зависит температура подошвы слоя годовых колебаний температуры? ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6 Записать формулу, описывающую радиационно-тепловой баланс земной поверхности, пояснить составляющие ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7 Выбрать ложное утверждение:

а) лед в виде выдержанных слоев различной толщины – слоистая криотекстура;

б) ледяные шлиры в виде линз различной формы – линзовидная криотекстура;

в) лед-цемент без видимых включений льда – массивная криотекстура;

г) агрегаты породы взвешены в массе льда – корковая криотекстура;

8 Для каких поверхностей характерно низкое значение альбедо?______________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9 Такой вид льда характерен для трещиноватых массивов промерзающих ниже уровня подземных вод, а также для обводненных скальных пород сезонноталого слоя –__________________________________________________________________________

10 Определить геокриологические условия территории, по данным

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вариант 13

1 Почему глубина 1-2,5 м считается наиболее оптимальной для установки датчиков температур? ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 Какие термометры используются для измерения температуры в скважинах?

а) сопротивления; б) монометрические; в) пирометры; г) жидкостные

3 Выбрать верное выражение, соответствующее радиационно-тепловому балансу зимнего периода:

а) ; б)

в)

4 Параметр, характеризующий, скорость выравнивания температуры при нестационарной теплопроводности – это

а) коэффициент теплопроводности; б) теплоемкость;

в) температуропроводность; г)  теплопроводность.

5 Выберите верное утверждение:

а) термоабразия активно проявляется на берегах арктических морей, термокарстовых озер, сложенных льдистыми многолетнее мерзлыми породами;

б) термоабразия активно проявляется на берегах тропических морей, термокарстовых озер;

в) термоабразия активно проявляется на равнинных реках;

г) термоабразия свойственна континентальным районам.

6 Назвать формы проявления в рельефе гравитационных процессов.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7 Кто  впервые дал теоретическое обоснование возникновению многолетнемерзлых пород?

а) С.П. Крашенинников; б) И.Г. Гмелин; в) М.В. Ломоносов; г) А. Кирхер

8 Назвать факторы, влияющие на сезонное оттаивание пород.

9 Рассчитать коэффициент корреляции: 238337,9;

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 С чем связаны суточные колебания температуры воздуха проявляющиеся в почвенном слое глубиной 1 -1,5 м.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Вариант 14

1 Записать уравнение Фурье, которым описывается теплопроводность горных пород. Дать пояснение каждой составляющей и указать размерность.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 Какова температура воды у непромерзающих водоемов на дне?

а) +5; б) +4; в) +4,5; г) +3.

3 Строение мерзлой породы, обусловленное взаимным расположением, величиной и формой минеральных частиц, характером поверхности этих частиц и видом льда-цемента – это…

а) криотекстура; б) криоструктура;

в) дисперсная мерзлая порода; г) текструрообразующий лед.

4 Какими методами определяют параметры теплового поля Земли?

а) геофизическими; б) гидрологическими; в) геологическими; г) географическими.

5 Какое количество энергии расходуется ежегодно на тектонические процессы?

а) 2,3*1018Дж; б) 3*1018Дж в) 1,8*1018Дж; г) 2*1018Дж.

6 Сложение ледяного каркаса, состоящего из-включений и прослоев льда различной формы и размеров, ориентировки и пространственного взаиморасположения, при котором структура минерального скелета разделена на структурные отдельности называют -

___________________________________________________________________________

7 Чем провоцируются постоянные помехи, нарушающие геотермическую съемку и интерпретацию данных:

а) сменой сезонов года; б) особенностями ландшафта;

в) географической широтой местности; г) термической неоднородностью приповерхностного слоя.

8 Медиана выборки – это

а) значение, наиболее часто встречаемое в вариационном ряду; б) среднее значение квадрата отклонения значений от среднего арифметического; в) значение, разбивающее выборку на две равные части; г) значение, разбивающее вариационный ряд пополам.

9 Определить глубину затухания колебаний температур, если , р = 15.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Криогенные геологические процессы – ________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вариант 15

1 Интенсивность переноса тепла в толщах земной коры определяют:

а) литологические свойства пород; б) физико-механические свойства;

в) теплофизические свойства; г) гидрогеологические свойства.

2 Какими параметрами характеризуется тепловое поле Земли?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 Сформулировать причины возникновения криогенных процессов и явлений:__________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4 Какими методами определяют параметры теплового поля Земли?

а) геофизическими; б) гидрологическими; в) геологическими; г) географическими

5 Что называют геотемпературным полем - _______________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6 Описать математически связь параметров тепловых свойст горных пород (каждый из параметров пояснить).

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7 Назвать источники теплового поля Земли. _____________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8 Как распределяются радиоактивные элементы в слоях Земли ______________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9 Определить геокриологические условия территории, по данным

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 По П.Ф. Швецову «породы, грунты и почвы, имеющие отрицательную температуру, но не имеющие льда» называются:

а) морозными; б) мерзлыми; в) безледными; г) охлажденными.

Вариант 16

1 Гравитационная дифференциация вещества – ___________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 Основным внутренним источником тепла является:

а) гравитационная дифференциация вещества; б) фазовые переходы вещества; в) распад радиоактивных элементов; г) химические реакции.

3 Каково происхождение тепловой энергии земной поверхности?

а) внутреннее; б) внешнее; в) глубинное; г) космическое.

4 Какое количество энергии расходуется ежегодно на тектонические процессы?

а) 2,3*1018Дж; б) 3*1018Дж в) 1,8*1018Дж; г) 2*1018Дж.

5 От каких паремтров зависит распрделение теплового потока в земной коре?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6 Термическая анизотропия свойственна:

а) углистым и пиритизированным сланцам; б) грубообломочным породам;

в) нефти; г) известнякам.

7 С чем связана сплошность распространения многолетнемерзлых горных пород?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8 Какое количество солнечной радиации поглощенной земной поверхностью теряется длинноволновым излучением?

а) 33,2%; б) 35,7%;	 в) 39,8%; г) 36,6%.

9 Записать формулу суммарного теплового потока.

__________________________________________________________________________

10 Рассчитать коэффициент корреляции если:

238337,9;

_________________________________________________

_________________________________________________

Вариант 17

1 Записать уравнение Фурье, которым описывается теплопроводность горных пород. дать пояснение каждой составляющей и указать размерность.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2 Как изменяется потенциальная энергия при вертикальных движениях блоков земной коры?

а) остается неизменной; б) увеличивается при поднятии и уменьшается при опускании; в) увеличивается при опускании и уменьшается при поднятии; г) изменяется пропорционально градиенту температур.

3 Повышенной теплопроводностью обладают:

а) гидрохимические осадки; б) асбест; в) каменный уголь; г) торф.

4 От каких факторов зависит глубина промерзания горных пород?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 Назвать разновидности пород по длительности существования мерзлого слоя. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6 Кто является основоположником региональной гидрогеотермии?

а) Н. Дортон; б) М.В. Ломоносов; в) А.Ф. Миддендорф; г) Ф. Шергин

7 Чем обусловлена конвективная передача тепла в горных породах?

а) движением блоков земной коры; б) перемещением подземных вод;

в) тепловой энергией, поглощенной земной поверхностью; г) разностью температур на поверхности.

8 Величина приращения глубины при изменении температуры на  - это

а) геотермический градиент; б) геотермическая ступень;

в) температуропроводность; г) коэффициент теплопроводности.

9 Какова мощность мерзлого слоя при сезонном промерзании грунтов?

а) 20-30 см; 	б) 50-100 см; в) 1-3 м; г) более 10 м.

10 Как образуется инъекционный лед – _________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вариант 18

1 Параметр, характеризующий скорость выравнивания температуры при нестационарной теплопроводности – это…

а) теплоемкость; б) теплопроводность; в) температуропроводность; г) коэффициент температуропроводности.

2 Записать формулу для определения теплоемкости (пояснить каждую составляющую и указать единицу измерения)  __________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 Записать формулу геотермического градиента, пояснить все составляющие.

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4 Описать математической формулой закон распространения тепла в твердых телах (пояснить каждую составляющую).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5 Какое количество поглощенной земной поверхностью лучистой энергии расходуется на испарение?

а) 53,5 %; б) 55%; в) 47,5%; г) 52,3%

6 Какое количество поглащенного тепла отдается в атмосферу турбулентной теплоотдачей?

а) 10,8%; б) 10,6%; в) 21%; г) 21,5%

7 Температурное поле, температура которого изменяется в пространстве и во времени называется:

а) одномерным; б) стационарным; в) трехмерным; г) нестационарным.

8 Медиана выборки – это

а) значение, наиболее часто встречаемое в вариационном ряду; б) среднее значение квадрата отклонения значений от среднего арифметического;

в) мера вариабельности данных; г) значение, разбивающее выборку на две равные части.

9 От чего зависит теплопроводность горных пород? _______________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Каковы суточные амплитуды на поверхности океана в экваториальных и полярных широтах?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вариант 19

1 Температурное поле, температура которого в любой точке остается неизменной во времени и является функцией только координат – это

а) естественное поле; б) одномерное температурное поле;

в) стационарное поле; г) нестационарное поле.

2 Величина, численно равная количеству тепла, проходящему в единицу времени через единицу площади при перепаде температуры 1°С на единице длины.

а) коэффициент теплопроводности; б) теплопрововодность;

в) температуропроводность; г) теплоемкость.

3 Свойство среды передавать кинетическую энергию её молекул – это…

а) теплоемкость; б) коэффициент теплопроводности;

в) теплопроводность; г) температуропроводность.

4 Каким образом влажность влияет на термические свойства пород?

а) уменьшается теплоемкость и температуропроводность; б) возрастает удельная теплоемкость и теплопроводность; в) теплоемкость возрастает, а температуропроводность снижается; г) влажность не влияет на изменение теплофизических свойств пород.

5 Какими факторами определяется анизотропия зернистых пород?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6 Участки сложенные талыми порода называются:

а) талый слой; б) оттаивающий слой; в) мерзлоталый слой; г) талики

7 Плоско-выпуклые ледяные тела, формирующиеся в результате излияния подземных, речных или озерных вод на поверхность называют - ______________________________.

8 На какую глубину распространяются годовые колебания температур на континентах

а) 20-25 м; б) 10-15 м; в) 15-20 м; г) 15-30 м.

9 Почему величина температурных амплитуд в водоемах меньше, чем в породах на тех же глубинах?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Определить геокриологические условия территории, по данным

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вариант 20

1 Какова оптимальная глубина установки датчиков температуры при геотермической съемке?

а) 1,0-2,5 м; б) 0,5-1,0 м; в) 2,0-2,5 м; г) до 5 м.

2 Через какое время происходит восстановление теплового режима на глубине 1,5 м?

а) 2 ч.; б) 1 ч; в) 1,5 ч; г) 3 ч.

3 Суточные колебания температуры на континентах затухают на глубине:

а) 1 м; б) 2 м; в) 0,5 м; г) 0,8-1,5 м

4 Пластично-вязкое и вязкое течение, сплывание оттаивающих пород на склонах – это …

а) солифлюкция; б) сели; в) оползни; г) курумообразование.

5 Лед, образующийся в результате конденсации и кристаллизации водяных паров на охлажденных поверхностях грунта – это

а) сегрегационный; б) инфильтрационный; в) десублимационный; г) лед-цемент

6 Как образуется инъекционный лед?______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7 Чем провоцируются постоянные помехи, нарушающие геотермическую съемку и интерпретацию данных:

а) сменой сезонов года; б) особенностями ландшафта;

в) географической широтой местности; г) термической неоднородностью приповерхностного слоя.

8 Выберите верную формулу радиационно-теплового баланса:

а) ;б) ;

в)  г)

9 При каких условиях передача тепла осуществляется кондуктивным способом?

а) в не изотермических системах;

б) с перемещением подземных вод;

в) при стационарном геотемпературном поле;

г) в не изотермических системах при разности температур.

10 Определить геокриологические условия территории, по данным

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вариант 21

1 Чем обусловлены локальные температурные аномалии ___________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 Какова температура воды у непромерзающих водоемов на дне?

а) +5; б) +4; в) +4,5; г) +3.

3 К первичноповерхностным подземным льдам относятся:

а) конституционный лед; б) пещерный лед; в) погребенный лед; г) жильный лед.

4 Выразить математически зависимость величины теплооборота от температурного режима (пояснить составляющие)________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 Способность пород изменять свою температуру в данной точке под действием температуры в соседней точке этого же тела – это…

а) теплоемкость мерзлых дисперсных пород; б) температуропроводность мерзлых дисперсных пород; в) теплопроводность мерзлых дисперсных пород; г) тепловой поток

6 Как изменяется теплопроводность пород в зависимости от размеров зерен?

а) чем крупнее зерна, тем меньше теплопроводность; б) чем крупнее зерна, тем больше теплопроводность; в) чем меньше зерна, тем меньше теплопроводность;

г) чем меньше зерна, тем больше теплопроводность

7 Выразить математически радиационно-тепловой баланс для зимнего периода года (пояснить составляющие) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8 Лед, образующийся при многократном заполнении водой или снегом морозобойных трещин называется:

а) повторно-жильный; б) пещерный; в) сублимационный; г) сегрегационный.

9 Лед, образующийся в результате конденсации и кристаллизации водяных паров, называется:

а) инъекционный; б) десублимационный; в) сегрегационный; г) жильный.

10 Рассчитать дисперсию и среднее отклонение если известно:

50

=

________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Вариант 22

1 Как образуется инъекционный лёд?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2 Формирование бугров пучения связано с:

а) литологическими особенностями пород; б) процессами промерзания и оттаивания; в) формированием жильных льдов; г) повышенным льдообразованием на небольших глубинах от поверхности.

3 Строение мерзлой породы, обусловленное взаимным расположением, величиной и формой минеральных частиц, характером поверхности этих частиц и видом льда-цемента – это…

а) криотекстура; б) криоструктура;

в) дисперсная мерзлая порода; г) текструрообразующий лед.

4 Каким образом снежный покров влияет на сезонное промерзание и оттаивание? __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 Выразить математически суммарную льдистость мерзлых дисперсных пород (пояснить составляющие).

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6 Разрушение и вынос оттаивающих и мерзлых дисперсных пород водными потоками называется:

а) термокарст; б) термоабразия; в) термоэрозия; г) солифлюкция

7 Назвать факторы, влияющие на зимнее промерзание и летнее оттаивание горных пород.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8 Процесс, сопровождающийся разрывом связей, увеличением свободной поверхностной энергии коллоидных и глинистых частиц называется:

а) диспергирование; б) тиксотропия; в) пептизация; г) коагуляция.

9 К какой группе процессов относится морозное пучение пород?

а) флювиальные; б) мекрзлотно-геологические;

в) гравитационные; г) абразионные.

10 Определить геокриологические условия территории, по данным

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Вариант 23

1 Почему сухие породы обладают низкой теплопроводностью? ______________________

___________________________________________________________________________

2 Редкоостровное распространение многолетнемерзлых пород по площади составляет:

а) 20%; б) до 25 %; в) 25-30% ; в) 30-32%

3 Каогуляция –_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4 Почему глубина 1-2,5 м считается наиболее оптимальной для установки датчиков температур? ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 Кто  впервые дал теоретическое обоснование возникновению многолетнемерзлых пород?

а) С.П. Крашенинников; б) И.Г. Гмелин; в) М.В. Ломоносов; г) А. Кирхер

6 Выбрать ложное утверждение:

а) лед в виде выдержанных слоев различной толщины – слоистая криотекстура;

б) ледяные шлиры в виде линз различной формы – линзовидная криотекстура;

в) лед-цемент без видимых включений льда – массивная криотекстура;

г) агрегаты породы взвешены в массе льда – корковая криотекстура;

7 Выбрать верное утверждение:

а) лед-цемент, видимых включений нет – базальная криоструктура;

б) ледяные шлиры в виде линз различной формы и размеров – массивная криоструктура;

в) вкрапления льда в виде в виде гнезд крупных кристаллов – порфировидная криоструктура;

г) лед в виде выдержанных слоев разной толщины – блоковая криоструктура.

8 Назвать составляющие мерзлых дисперстных пород. ____________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9 Записать уравнение Фурье, которым описывается теплопроводность горных пород. дать пояснение каждой составляющей и указать размерность.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10 Среднегодовое влияние поверхностных условий на температурный режим подстилающих пород

| Охлаждающее | Утепляющее |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

Вариант 24

1 Записать формулу суммарного теплового потока (пояснить каждую составляющую).

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2 Кем были проведены первые исследования температуры в руднике Венгрии?

а) Г. Гмелиным; б) А. Кирхером; в) Ф. Шергиным; г) А. Миддендорфом

3 От каких параметров зависит теплопроводность горных пород?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4 Какие термометры используются для измерения температуры в скважинах?

а) сопротивления; б) монометрические; в) пирометры; г) жидкостные

5 Назвать формы проявления в рельефе гравитационных процессов. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6 Записать формулу, описывающую радиационно-тепловой баланс земной поверхности (пояснить каждую составляющую)______________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7 Назвать методы мерзлотной съемки.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8 Какая из составляющих радиационно-теплового баланса влияет на формирование отрицательных температур на поверхности грунта?

а) альбедо поверхности; б) затраты на испарение;

в) эффективное излучение; г) турбулентный теплообмен.

9 Какова температура воды у непромерзающих водоемов на дне?

а) +5; б) +4; в) +4,5; г) +3.

10 Чем объясняется знак «-» в формуле Фурье – Q = –λgradT

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Вариант 25

1 Величина приращения глубины при изменении температуры на 1⁰С называется:

а) геотермическим градиентом; б) геотермической ступенью; в) коэффициентом температуропроводности; г) коэффициентом теплопроводности.

2 Как по залеганию в разрезе подразделяются промороженные толщи горных пород? __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 По какой причине заболоченные грунты летом нагреваются меньше, чем сухие?

а) велик турбулентный теплообмен; б) много расходуется тепла на испарение;

в) велико эффективное излучение; г) из-за влажности грунтов.

4 Выбрать верное выражение, соответствующее радиационно-тепловому балансу зимнего периода:

а) ; б)

в)

5 Строение мерзлой породы, обусловленное взаимным расположением, величиной и формой минеральных частиц, характером поверхности этих частиц и видом льда-цемента – это…

а) криотекстура; б)криоструктура;

в) дисперсная мерзлая порода; г) текструрообразующий лед.

6 Выберите верное утверждение:

а) термоабразия активно проявляется на берегах арктических морей, термокарстовых озер, сложенных льдистыми многолетнее мерзлыми породами;

б) термоабразия активно проявляется на берегах тропических морей, термокарстовых озер;

в) термоабразия активно проявляется на равнинных реках;

г) термоабразия свойственна континентальным районам.

7 От каких параметров зависит температура подошвы слоя годовых колебаний температуры? __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8 Условная глубина залегания подошвы слоя годовых переменных температур называется:

а) геотермический слой; б)слой постоянных температур;

в) нейтральный слой; г) слой переменных температур

9 На какой глубине затухают суточные колебания температуры в океане?

а) 10-15 м; б) 25-30 м; в) 20-25 м; г) 23-27 м.

10 Какова зависимость между двумя переменными и чему равен коэффициент корелляции?

Вариант 26

1 На какое количество процентов происходит увеличение величины поглощённой радиации при выполаживании склонов на широте 60-680:

а) 5-10%; б) 15-25%; в) 10-20% г) 20-25%

2 К резкому уменьшению величины испарения  приводит:

а) мелиорация грунтов; б) дренирование грунтов;

в) осушение грунтов; г) снижение температуры.

3 Назвать факторы, определяющие количество жидкой фазы воды в мерзлых дисперсных породах. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4 Выберите верное утверждение:

а) сезонное замерзание поверхностных и подземных вод – наледеобразование;

б) тепловая осадка земной поверхности – морозное пучение;

в) разрушение и вынос оттаивающих мерзлых дисперсных пород водными потоками – термоабразия; г) температурная деформация мерзлого массива дисперсных пород – криогенное выветривание.

5 Назвать формы проявления в рельефе флювиальных процессов ___________________

_________________________________________________________________________

6 Для каких отложений характерна  базально-слоистая криотекстура?

а) песков; б) дисперсных отложений; в) глин; г) супесей и суглинков.

7 От каких параметров зависит коэффициент температуропроводности мерзлых дисперсных пород? _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8 Выразить математически суммарную льдистость, пояснить составляющие.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9 Назвать причины формирования искусственного геотемпературного поля: ____________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 Определить геокриологические условия территории, по данным

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________