Практическая работа

Палеотектонический анализ: анализ мощностей

Анализ мощностей основан на следующем принципе: мощность пласта изменяется в зависимости от направленности тектонических движений в момент его образования.

Прогибающиеся участки определенной территории будут компенсироваться осадконакоплением и, следовательно, обладать более мощными и более полными разрезами осадочных толщ, чем участки, отстающие в погружении или поднимающиеся. Так, показателем устойчивого тектонического опускания является накопление мощных соляных и угленосных толщ.

При анализе мощностей исходят из того, что каждый слой в момент своего образования представляет собой горизонтально залегающее тело. Поэтому, если верхний кровельный слой определенного пласта, несмотря на характер его современного залегания, вернуть в первоначальное горизонтальное положение, то его мощность отразит степень прогибания данной территории.

Поведение его подошвы, т.е. некогда залегавшей горизонтально кровли подстилающего пласта, отразит изменение структуры последнего за изучаемый отрезок времени.

Анализ проводится путем построения серии палеотектонических профильных разрезов и карт равных мощностей, отражающих последовательность развития структуры изучаемой территории.

Палеотектонические профили строятся в определенном направлении через изученные разрезы в выбранном горизонтальном и вертикальном масштабе. Современный рельеф не учитывается.

Горизонтальная нулевая линия принимается за кровлю горизонта, относительно которого изучается во времени палеотектоническая обстановка территории.

В точках, соответствующих изученным разрезам, по вертикали откладываются мощности данного горизонта.

Штрихи, соответствующие подошве горизонта, соединяются плавной кривой линией (если мощности не выдержаны). Если мощность сокращается до нуля, то подошвенная линия проводится до кровельной, но не пересекает ее и выше нулевой линии не проводится.

Поведение подошвенной кривой позволяет судить о характере преобладающих тектонических движений в течение накопления данного горизонта.

Профильные разрезы строятся снизу вверх и от более древнего времени к более молодому.

Анализ мощностей может использоваться во временном аспекте – составление графика изменения мощностей накопленных осадков в последовательные интервалы геологического времени. В форме графиков могут откладываться мощности или производные от их деления на продолжительность соответствующих геохронологических интервалов, т.е. скорости осадконакопления. Также могут строиться кривые нарастания мощностей, а следовательно, и погружений со временем.

Задание

1. Построить серию палеотектонических профилей (на конец франского века; на конец фаменского века, на конец визейского века, на конец серпуховского века, на конец башкирского века; на конец московского века; на конец ассельского века);

2. Дать анализ геологического развития территории в течение перечисленных веков на основе палеотектонических профилей;

3. Построить карты равных мощностей.

| Вариант | № точек | Вариант | № точек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2,3,4,5 | 11 | 21,22,23,24,25 |
| 2 | 1,6,11,16,21 | 12 | 16,17,18,19,20 |
| 3 | 1,7,8,9,10 | 13 | 16,17,13,14,15 |
| 4 | 6,12,13,14,15 | 14 | 11,12,8,9,5 |
| 5 | 16,21,22,23,24 | 15 | 6,12,8,9,5 |
| 6 | 11,12,13,14,15 | 16 | 3,8,14,19,24 |
| 7 | 16,17,13,9,5 | 17 | 1,4,9,20,25 |
| 8 | 24,19,14,8,3 | 18 | 2,7,12,17,22 |
| 9 | 23,18,13,8,3 | 19 | 3,8,13,20,25 |
| 10 | 22,18,14,10,5 | 20 | 5,14,19,23,22 |

| Век (ярус) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Франский | 0 | 75 | 0 | 0 | 43 |
| Фаменский | 15 | 68 | 95 | 54 | 24 |
| Турнейский | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Визейский | 30 | 65 | 0 | 0 | 45 |
| Серпуховский | 135 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Башкирский | 146 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Московский | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Ассельский | 60 | 0 | 15 | 15 | 0 |

| Век (ярус) | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Франский | 0 | 55 | 0 | 14 | 105 |
| Фаменский | 15 | 70 | 14 | 35 | 65 |
| Турнейский | 0 | 190 | 35 | 0 | 110 |
| Визейский | 30 | 35 | 33 | 65 | 53 |
| Серпуховский | 135 | 40 | 60 | 140 | 20 |
| Башкирский | 146 | 0 | 57 | 17 | 58 |
| Московский | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ассельский | 60 | 60 | 30 | 0 | 30 |

| Век (ярус) | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Франский | 0 | 25 | 129 | 105 | 15 |
| Фаменский | 15 | 212 | 165 | 35 | 25 |
| Турнейский | 0 | 340 | 165 | 25 | 0 |
| Визейский | 30 | 93 | 80 | 143 | 250 |
| Серпуховский | 135 | 23 | 50 | 85 | 80 |
| Башкирский | 146 | 15 | 0 | 50 | 25 |
| Московский | 150 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| Ассельский | 60 | 125 | 20 | 30 | 0 |

| Век (ярус) | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Франский | 55 | 70 | 85 | 70 | 0 |
| Фаменский | 70 | 0 | 150 | 35 | 0 |
| Турнейский | 190 | 0 | 95 | 150 | 0 |
| Визейский | 35 | 40 | 47 | 43 | 40 |
| Серпуховский | 40 | 40 | 100 | 115 | 145 |
| Башкирский | 0 | 58 | 0 | 14 | 37 |
| Московский | 0 | 230 | 0 | 0 | 49 |
| Ассельский | 60 | 0 | 32 | 30 | 15 |

| Век (ярус) | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Франский | 14 | 105 | 125 | 0 | 30 |
| Фаменский | 35 | 65 | 116 | 75 | 0 |
| Турнейский | 0 | 110 | 70 | 90 | 0 |
| Визейский | 65 | 53 | 75 | 82 | 40 |
| Серпуховский | 140 | 20 | 25 | 70 | 73 |
| Башкирский | 17 | 58 | 55 | 15 | 78 |
| Московский | 0 | 0 | 90 | 67 | 85 |
| Ассельский | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 |

| Век (ярус) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Франский | 0 | 70 | 125 | 70 | 0 |
| Фаменский | 14 | 0 | 116 | 35 | 0 |
| Турнейский | 35 | 0 | 70 | 150 | 0 |
| Визейский | 33 | 40 | 75 | 43 | 40 |
| Серпуховский | 60 | 40 | 25 | 115 | 145 |
| Башкирский | 57 | 58 | 55 | 14 | 37 |
| Московский | 0 | 230 | 90 | 0 | 49 |
| Ассельский | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 |

| Век (ярус) | 16 | 17 | 13 | 9 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Франский | 14 | 80 | 125 | 105 | 105 |
| Фаменский | 35 | 0 | 116 | 35 | 35 |
| Турнейский | 0 | 158 | 70 | 25 | 25 |
| Визейский | 65 | 58 | 75 | 143 | 143 |
| Серпуховский | 140 | 0 | 25 | 85 | 85 |
| Башкирский | 17 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| Московский | 0 | 25 | 90 | 0 | 0 |
| Ассельский | 0 | 12 | 0 | 30 | 30 |