Практическая работа

- Составление литолого-фациального разреза

На литолого-фациальном разрезе показывается соотношение фаций в пределах слоя пород определенного возраста и дается литологическая характеристика каждой фации.

Задание 1. На листе бумаги размером 20х30см по заданной линии (приложение 1) построить разрез. Горизонтальный масштаб разреза соответствует масштабу карты, вертикальный – в 5-10-20 раз крупнее.

Методика построения разреза:

1. на нулевую линию, которая принимается за кровлю слоя пород заданного возраста, нанести точки, через которые проходит линия разреза;

2. из каждой точки вертикально вниз провести прямые линии, на которых в выбранном масштабе отложить мощности пород заданного возраста. Соединив серию полученных точек, получаем подошву пласта;

3. в каждой точке в виде небольшой колонки показать строение слоя пород заданного возраста, используя принятые условные обозначения;

4. сравнить строение разреза в каждой точке; выделить в пределах слоя участки с одинаковыми литологическими и палеонтологическими особенностями (фации). Границы между фациями показать ломаной линией;

5. раскрасить разрез в принятых для литолого-палеогеографических карт цветах, с тем, чтобы показать условия формирования каждой фации;

6. породы, образующие основание, на котором происходило осадконакопление, показать перекрещивающейся штриховкой.

- Построение палеогеографической карты

Палеогеографические карты отличаются от географических тем, что на них отражена в общем виде география земной поверхности, существовавшая на протяжении нескольких миллионов лет.

При построении палеогеографических карт одной из главных задач является точная синхронизация отложений различного генезиса. Карты составляются с использованием детальной стратиграфической основы, т.е. на серии хорошо изученных разрезов, по которым проведен комплексный фациальный анализ.

Палеогеографические карты строят на современной топооснове, используя все геологические и палеонтологические данные. Построение карт осуществляется в определенной последовательности:

• в разрезах естественных обнажений или в скважинах устанавливают и выделяют стратиграфическую единицу, соответствующую выбранному этапу геологической истории;

• отмечают площади отсутствия пород данного возраста;

• выделяют фации с выделением их литологических и палеонтологических особенностей;

• восстанавливают физико-географическую обстановку прошлого как в области накопления осадка, так и в области размыва;

• реконструкцию древних морей начинают с определения положения и конфигурации береговой линии;

• устанавливают глубину палеобассейна, выделяют биономические зоны моря: литораль, сублитораль и т.д.;

• различными оттенками синего цвета показывают обстановки, отвечающие верхней части шельфа, глубокой части шельфа, а также глубоководным областям.

• восстанавливают соленость и температуру воды. Бассейны повышенной солености устанавливаются по присутствию каменной и калийной солей, гипса, ангидрита, а также по угнетенной эвригалинной фауне. Бассейны пониженной солености выделяются по характерной фауне и растительным остаткам;

• реконструкцию суши начинают с установления области размыва и аккмуляции осадка:

- существование высоких гор доказывается наличием грубобломочных отложений подножий;

- существование древних равнин и низменностей доказывается наличием озерных и болотных отложений;

- существование древних речных долин и дельт доказывается наличием русловых, аллювиальных или дельтовых отложений;

- существование ледников определяется наличием тиллитов;

- области вулканической деятельности и отдельные вулканы определяются по наличию вулканогенно-осадочных пород;

• общее направление сноса обломочного материала указывают стрелками, отмечают районы подводного магматизма, наносят рифовые массивы.

Задание. Построить палеогеграфическую карту и охарактеризовать палеорельеф для определенного временного интервала.

Литература

Бакулина, Л.П. Фациальный анализ [Текст]: метод. указания для выполнения лабораторных работ по курсу «Историческая геология» / Л.П. Бакулина. – Ухта: УГТУ, 2008. – 34 с.

Гречишникова, И.А. Практические занятия по исторической геологии / И.А. Гречишникова, Е.С. Левицкий. – М.: Недра, 1979. – 153 с.

Подобина, В.М. Историческая геология: учеб. пособие / В.М. Подобина, С.А. Родыгин. – Томск: Изд-во НТЛ, 2000. – 264 с.