Лабораторная работа № 5

Основы работы с SURFER

Первый запуск Surfer

После первого  запуска Surfer  следует  убедиться,  что  в  качестве  единиц измерения расстояний и размеров внутри Surfer установлены привычные  сантиметры,  а  не  задаваемые  по  умолчанию  дюймы. Для  этого  надо выполнить команду File/Preferences. При  этом появится диалоговое окно Preferences (Предпочтения). Это  окно  имеет 4  вкладки. Следует  перейти на  вкладку Drawing (Рисование) (рис I.1). В  группе Page Units (Единицы измерения на странице) надо пометить пункт Centimeters (Сантиметры). Для применения выбранного параметра щёлкнуть по кнопке OK .

Режим плот-документа

Главное  окно Surfer  показано  на  рис. 1.2. При  первом  запуске Surfer автоматически  создаётся  новое  пустое  окно  плот-документа  Plot1.  Окно плот-документа  является  тем  рабочим  пространством,  внутри  которого можно создавать сеточные файлы и карты, сопровождать их подписями и простыми  графическими  объектами (полигонами,  прямоугольниками,  эллипсами, символами и т.д.

Edit (Правка)  – команды для работы с буфером обмена и вспомогательные команды редактирования объектов;

View (Вид)  –  команды,  контролирующие  внешний  вид  текущего  окна документа;

Draw (Рисование)  –  команды  для  создания  текстовых  блоков,  полигонов,  полилиний символов и фигур;

Arrange (Выравнивание) – команды, контролирующие порядок и ориентацию объектов;

Grid (Сетка)  – команды для создания и модификации сеточных файлов;

Map (Карта)  – команды для создания и модификации карт;

Window (Окно)   – команды для управления дочерними окнами;

Help (Справка)  – обеспечивает доступ к справочной службе.

Рис. 1.2. Вид окна Surfer при первом запуске в режиме плот-документа: 1 – заголовок с именем плот-документа; 2 – главное меню; панели инструментов: 3 – «главная» (Main), 4 – «рисование» (Drawing), 5 – «карта» (Map); управляющие линейки (Rulers): 6 – горизонтальная, 7 – вертикальная; 8 – печатная страница; 9 – непечатаемое рабочее пространство; полоски прокрутки: 10 – вертикальная, 11 – горизонтальная; 12 – строка состояния (Status Bar);  13 – менеджер объектов (Object Manager)

Когда  активно  окно  плот-документа,  в  главном  окне Surfer  имеется три панели инструментов: Главная (Main) (рис. 1.3), Рисование (Drawing) (рис. 1.4) и Карта (Map) (рис 1.5).

Бóльшую  часть  окна  плот-документа  занимает  печатная  страница.  При  отправке  на  принтер  создаваемых  в Surfer  изображений обычно печатается только то, что помещается внутри этой страницы. Слева от печатной  страницы находится менеджер объектов рис. I.2,  13). Если при первом запуске Surfer менеджер объектов отсутствует, то следует выполнить команду View/Object Manager или нажать на кнопку   на панели инструментов Main. Менеджер объектов – это важный инструмент управления создаваемыми в окне плот-документа изображениями. Без него нельзя обойтись в том случае, когда создаётся оверлей (т. е. наложение одной на другую) нескольких карт.

Задание 1. Изучение интерфейса Surfer. Режим плот-документа

1) Запустить программу Surfer. Изучить элементы интерфейса окна плот-документа. Установить сантиметры в качестве единиц измерения размеров и расстояний.

Создание XYZ-данных

Построение  любой  карты  в Surfer  обычно  начинается  с  подготовки файла, содержащего XYZ-данные. XYZ-данные – это, как правило, числовая информация, состоящая из не менее чем трёх столбцов, первые два из которых чаще всего рассматриваются как аргументы X и Y, а третий (или остальные) – как функция (функции) Z этих аргументов.  Не  допускается  делать  пропусков  при  вводе  таких  данных,  т.  е.  для каждой пары значений X и Y обязательно должны присутствовать значения всех функций Z. В первой строке для каждого столбца можно задавать короткие текстовые комментарии.

Рис. 1.6. Вид окна Surfer в режиме рабочего листа: 1 – заголовок с именем файла с данными; 2 – главное меню; 3 – панель инструментов «главная» (Main); 4 – строка адреса ячейки; 5 – строка редактирования содержимого ячейки; 6 – кнопка выделения всей таблицы; заголовки: 7 – столбцов, 8 – строк; 9 – активная ячейка; 10 – таблица рабочего листа; полоски прокрутки: 11 – вертикальная, 12 – горизонтальная; 13 – строка состояния (Status Bar)

Создание нового файла с XYZ-данными

Surfer позволяет также создавать новые файлы с данными. Для этого потребуется:

- Выполнить  команду File/New или использовать  кнопку на панели инструментов Main. Появится диалоговое окно New (Создать) (рис. I.7). Если выбрать пункт Worksheet (Рабочий лист) и щёлкнуть по кнопке ОК, то появится новое пустое окно рабочего листа.

2.  Выделить активную ячейку можно щёлкнув по ней мышью или с помощью клавиш ←, ↑, → и ↓. Активная  ячейка отмечается в  таблице  толстой рамкой (рис.  I.6, 9),  кроме  того,  содержимое активной ячейки показывается в строке редактирования (рис. I.6, 5).

3.  Когда ячейка активна, можно ввести значение или текст. Тогда информация будет показана как в активной ячейке, так и в строке редактирования.

4.  Для редактирования набранных данных можно использовать клавиши ←Backspace и Delete.

5.  После нажатия клавиши Enter данные будут введены в ячейку.

6.  Для  сохранения  набранных  данных  в  активной  ячейке  надо  переместиться  к  следующей ячейке. Перемещение к  следующей  ячейке производится щелчком указателем мыши, с помощью клавиш ←, ↑, → и ↓ или клавиши Enter.

Задание 2. Ввод числовой информации в рабочем листе Создать файл, содержащий данные из табл. 1.1. Дополнить данные столбцами «M» (ввести номер месяца), «D» (ввести дату) и «h» (ввести время).

Сохранение файла с XYZ-данными

После окончания ввода всех данных необходимо сделать следующее.

1.  Выполнить команду File/Save или использовать кнопку Сохранить на панели инструментов Main.

Если файл  с  данными  до  этого  ещё  не  сохранялся,  то  появится  диалоговое  окно  Save As (Сохранить как) (рис. I.8).

2.  В выпадающем списке Save File as Type (Тип файла) выбрать пункт Golden Software Data (*.DAT).

3.  Ввести имя файла в строке File name (Имя файла).

4.  Щёлкнуть по кнопке SAVE. Появится диалоговое окно GSI Data Export Options (Па-

раметры экспорта данных) (рис. I.9.), которое позволяется выбрать, каким образом будет

отформатирован  сохраняемый файл. Те параметры,  которые  стоят по  умолчанию,  вполне подходят  для  большинства  случаев,  поэтому менять  их  следует,  только  если  в  этом  есть конкретная необходимость.

5.  После щелчка по кнопке ОК файл будет  сохранён в формате Golden Software Data

(*.DAT) с указанным именем. Это имя появится наверху окна рабочего листа.

Задание 4. Сохранение файла с XYZ-данными

Сохранить  созданный  ранее файл  с  данными  о погоде  в Воронеже в формате Golden Software Data (*.DAT) под именем «Погода».

Таблица 1.1

*  t – температура в °С, Р – давление в мм. рт. ст., Н – относительная влажность в %.

Создание сеточного файла

Сеточные файлы требуются для создания сеточных карт. К таким картам  относятся:  контурные  карты (contour maps), образные  карты (image maps), карты  с  теневым  рельефом (shaded  relief  maps),  векторные  карты (vector maps), каркасные карты (wireframe maps) и карты-поверхности (surface maps). Сеточные файлы  создаются  с помощью  команды Grid/Data в режиме плот-документа. Для перехода в этот режим необходимо переключиться в окно плот-документа. При этом, возможно, потребуется открыть ранее  созданный  или  создать  новый  плот-документ.  Это  делается  также как  и  открытие (см.  раздел I.3.А,  с. 12)  или  создание (см.  раздел I.3.В., с. 13) нового рабочего листа. Только при создании плот-документа в окне New (Создать) (рис. I.7.)  надо  выбрать  пункт  Plot Document (Плот-документ).

Команда Grid/Data требует наличия XYZ-данных.

Для создания сетки по данным фала «Погода.dat»  требуется  следующее.

1.  Выполнить  команду Grid/Data. Появится  диалоговое  окно Open (Открыть) (рис.  I.10.). Это позволит выбрать файл с XYZ-данными, который будет использоваться для создания сеточного файла.

2.  В  списке файлов надо выбрать «Погода.dat». Это имя будет продублировано в  строке File name (Имя  файла).  Если  щёлкнуть  по  кнопке OPEN ,  то  появится  диалоговое  окно

Grid Data (Данные сетки) (рис. I.11.).

3.  Это  диалоговое  окно  позволяет  управлять  параметрами  создания  сетки.  Окно  содержит большое число органов управления разнообразными параметрами:  –  группа Data Columns (Столбцы данных) определяет столбцы, содержащие координаты X и Y, а также значения Z из файла с данными;  –  группа Grid Line Geometry (Геометрия линий сетки) определяет пределы сетки по X и Y, шаг между линиями (строками и столбцами) сетки и количество этих линий;  –  группа Gridding Method (Метод создания сетки) определяет метод интерполяции, используемый при создании сеточного файла и параметры, контролирующие этот процесс. Обзор методов построения сеточного файла см. в разделе IV.1, с. 45;  –  группа Output Grid File (Выходной сеточный файл) определяет путь и имя сеточного файла, который будет создан после выполнения команды;   –  переключатель Grid Report (Отчёт о сетке) определяет, следует ли генерировать стати-

стический отчёт об использованных данных. Чаще всего этот параметр отключается, так

как  просматривать  отчёт  требуется  только  в  случае  возникновения  каких-либо  проблем или для выбора оптимального метода создания сеточного файла.

4.  После щелчка  по  кнопке  OK  в  строке  состояния  внизу  главного  окна Surfer  появится

индикатор прогресса процедуры создания сетки. Когда этот процесс завершится, создастся файл «Погода.grd», подтверждением чего будет короткое сообщение (рис. I.12) или короткий сигнал (в зависимости от настроек Surfer). По умолчанию сеточный файл появляется в той же папке и с тем же именем, что и файл исходных данных, но расширение заменяется на [.GRD].

5.  Если  параметр Grid Report (Отчёт  о  сетке)  был  включен,  то  в  отдельном  окне  появится Gridding Report (Отчёт о создании сеточного файла) (рис. I.13.).

Задание 5. Создание сеточного файла

Создать  сеточный  файл «Погода.grd»  по  данным  файла «Погода.dat». Создание отчёта о сетке отменить. Остальные параметры оставить без изменения.