Лабораторная карта № 6

Создание сеточных карт в программе Surfer

Вариант 10

Сеточными картами называются такие карты, для построения которых требуется  предварительное  создание  сеточного  файла:  контурные,  образные,  векторные,  каркасные  карты,  карты  с  теневым  рельефом  и  карты-поверхности. Построение карт, также как и создание сеточного файла производится  в  режиме  плот-документа. Поэтому,  прежде  чем  приступать  к созданию какой-либо карты, надо переключиться в этот режим.

Контурная карта

Контурная карта –  это наиболее часто используемый в науках о Земле способ изображения информации вида z=f(x,y). Примером этого могут быть карты электрических, магнитных и гравитационных аномалий, построенные на основе данных соответствующих съёмок, проведённых по сети профилей. Иначе контурная карта может называться «карта в изолиниях».

Создание контурной карты

Создание  контурной  карты  начинается  с  выполнения  команды Map/Contour Map/New Contour Map. Для  создания  контурной  карты на основе сеточного файла «Погода.grd» необходимо:

1.  Выполнить команду Map/Contour Map/New Contour Map. Появится диалоговое окно Open Grid. В строке File name (Имя файла) автоматически будет проставлено имя последнего создававшегося сеточного файла (например, «Погода.grd»).

2.  Если щёлкнуть по кнопке OPEN, то в середине страницы, изображённой в окне плот-документа, возникнет вновь созданная карта с установленными по умолчанию параметрами оформления (рис. 1).

3.  Можно  сделать  так,  чтобы  карта  заполняла  всё  доступное  пространство  окна  плот-документа. Для этого предназначена команда View/Fit to Window.

Рис. 1. Окно плот-документа после создания контурной карты

Сохранение карты

После  выполнения  всех  работ по  созданию и  редактированию  карты или на любом промежуточном этапе можно сохранить карту в файле плот-документа Surfer (он получит расширение [.SRF]). Этот файл будет содержать  всю информацию, необходимую  для продолжения  работы  с построенной картой в дальнейшем. При сохранении карты параметры масштабирования и форматирования будут запомнены.

Для сохранения карты необходимо проделать следующее:

1.  Выполнить команду File/Save или щёлкнуть по кнопке Сохранить на панели инструментов Main. В том случае, если карта ранее не сохранялась, появится стандартное диалоговое окно Save As. Это окно соответствует тому, что появлялось при сохранении XYZ-данных за исключением того, что в строке Save as type будет автоматически выбран тип Surfer Files.

2.  В строке File name ввести «Погода».

3.  Щёлкнуть по кнопке SAVE.

Подобные  действия  потребуется  производить  только  один  раз  при первом сохранении карты. В дальнейшем при нажатии на кнопку никаких диалоговых окон не возникнет.

Задание 1. Создание контурной карты. Создать контурную карту на основе сеточного файла «Погода.grd». Изменить  масштаб  изображения  так,  чтобы  карта  занимала  всё  доступное  ей пространство окна плот-документа. Сохранить карту в файле «Погода.srf».

Использование менеджера объектов

После  построения  контурной  карты  следует  обратить  внимание  на менеджер  объектов.  Обычно  он  находится  в  левой  части  окна  плот-документа. На панели менеджера объектов всегда показывается  список  всех объектов,  находящихся  в  пределах  окна  плот-документа. После  создания контурной  карты «Погода»  в  менеджере  объектов  появился  один  объект Map (Карта)  с иерархической  структурой (рис. 1,  слева). Объект представлен следующими компонентами: Right Axis (Правая Ось), Left Axis (Левая  Ось),  Top  Axis (Верхняя  Ось),  Bottom  Axis (Нижняя  Ось)  и  Contours (Контуры).

Менеджер объектов позволяет получить доступ к параметрам каждого компонента объекта с помощью двойного щелчка мыши по строке с названием этого компонента. Можно заметить, что при выделении объекта Map в менеджере объектов также  происходит  выделение  самой  карты  в  окне плот-документа с помощью восьми ярко-зелёных маркеров. Кроме того, можно отменить видимость любого компонента или всего объекта, если убрать галочку слева от их названия. При желании допускается  изменение  и  названия  объекта.  Для  этого  надо  выделить  название объекта с помощью однократного щелчка мышью по строке, где оно находится, подождать не менее 1 секунды и щёлкнуть ещё один раз. Затем ввести  новое  название  и  нажать  клавишу  Enter. Например,  можно  заменить задаваемое по умолчанию для любой карты название «Map» на соответствующее содержанию название «Погода».

Задание 2. Использование менеджера объектов. Переименовать  объект  построенной  контурной  карты.  Заменить  название «Map» на «Погода».

Изменение уровней контуров

После создания контурной карты можно легко изменить любые параметры  её  оформления,  например  значения  уровней  контуров,  изображаемых на карте. Для этого надо выполнить следующие действия.

1.  Установить указатель мыши в пределах контурной карты и щёлкнуть дважды. На экране появится диалоговое окно Map: Contours Properties.

2.  На  вкладке Levels (Уровни) показываются  значения  уровней и параметры  линий контуров карты. С помощью полоски  прокрутки можно  просмотреть весь  список  уровней  и  увидеть,  что максимальный  уровень контуров для данной карты соответствует Z=104, а интервал между уровнями равен 2.

3.  Можно  легко  изменить  диапазон  изменения  и  интервал  для  контуров.  Для  этого  нужно щёлкнуть  по  кнопке LEVER  (Уровень).  Появится  диалоговое  окно Contours  Levels (Уровни контуров). Это окно содержит строки для ввода параметров уровней: Minimum (Минимум), Maximum (Максимум) и Interval (Интервал).

4.  Если  заменить  значение  интервала  с 2  на 4  и щёлкнуть  по  кнопке  OK, то таблица уровней на вкладке Levels отобразит произведённые изменения.

5.  Щелчок по кнопке ОК  в диалоговом окне Map: Contours Properties приведёт к перестроению карты с новыми значениями уровней контуров (рис. 2).

Рис.2.  Окно  плот-документа  с  увеличенным  фрагментом

контурной  карты «Погода»  после  увеличения  интервала

уровней контуров

Задание 3. Знакомство с особенностями изменения параметров карты. Изменить интервал уровней контуров контурной карты «Погода» на 4.

Изменение параметров линий контуров

Для  изменения  параметров  линий  контуров  потребуются  следующие действия.

1.  Дважды  щёлкнуть  по  контурной  карте,  чтобы  появилось  диалоговое  окно Map: Contours Properties.

2.  На вкладке Levels дважды щёлкнуть по образцу линии (под кнопкой LINE) для контура с уровнем Z=82. Появится диалоговое окно Line Properties (Параметры линии).

3.  В этом диалоговом окне можно выбрать стиль (Style), цвет (Color) и толщину (Width) для выбранной линии. Изменим значение толщины с 0,000 см (минимально возможная  толщина линии при воспроизведении на мониторе или принтере) на 0,050  см  с помощью пяти щелчков по верхней маленькой кнопке возле строки Width.

4.  Щелчок по кнопке ОК закроет диалоговое окно Line Properties. Таблица уровней на вкладке Levels отобразит произведённые изменения.

5.  Щелчок по кнопке ОК в диалоговом окне Map: Contours Properties приведёт к перестроению  карты  с  увеличенным  значением  толщины  линии  контура  с  уровнем  Z=82.

Задание 4. Изменение параметров линий контуров контурной карты. Изменить на контурной карте «Погода» толщину линии контура. Самостоятельно  освоить  изменение  цвета  линии  с  помощью  кнопки Color (Цвет)  в окне Line Properties. Значения уровня контура,  толщины и цвета линии взять из таблицы.

Добавление цветной заливки между линиями контуров

Цветная  заливка,  так же как и параметры линий, может быть применена  к отдельным  уровням. В  то же  время  ко  всем уровням  сразу можно применить цвета, основанные на градиентном спектре (плавном переходе) между двумя задаваемыми цветами. Вкладка Levels в диалоговом окне Map: Contours Properties отражает соответствие между значением уровня (под кнопкой LEVEL) и цветом заливки (под кнопкой FILL). Каждый цвет используется для заполнения  пространства  между  соответствующим  уровнем  и  следующим более высоким уровнем.

Для изменения цвета заливки требуется:

1.  Дважды  щёлкнуть  по  контурной  карте,  чтобы  появилось  диалоговое  окно Map: Contours Properties.

2.  На вкладке General поставить галочку в переключателе Fill Contours (Залить контуры).

3.  На вкладке Levels щёлкнуть по кнопке FILL (Заливка). Появится диалоговое окно Fill (Заливка).

4.  Щёлкнуть по кнопке Foreground Color (Цвет переднего плана). Появится диалоговое окно Color Spectrum (Цветовой спектр). В этом диалоговом окне можно выбрать цвета, которые будут применены к определённым значениям Z. Если щёлкнуть по левой кнопке-якорю сверху спектра и выбрать Blue цвет в цветовой палитре, то спектр будет представлять собой все оттенки синего цвета от чисто-синего до белого.

5.  Щёлкнуть по кнопке OK. Диалоговое окно Color Spectrum закроется, и кнопка Foreground Color будет демонстрировать новое состояние цветового спектра.

6.  Щёлкнуть по кнопке OK. Диалоговое окно Map: Contours Properties закроется. У контурной карты появится сине-голубая заливка между линиями контуров.

Задание 5. Применение цветовой заливки к контурной карте. Добавить на контурной карте «Погода» цветовую  заливку между линиями  контуров.  Самостоятельно  освоить  создание  цветовых  спектров  с тремя узловыми точками. Цвета, соответствующие узловым точкам, и значения уровня для средней точки взять из таблицы.

Добавление, удаление и перемещение меток контуров

Метки  контуров –  это  надписи  на  линиях  контуров,  обозначающие значение уровня. Обычно метки контуров содержат только числа. Положение каждой метки контура может быть изменено по отдельности.

Для добавления, удаления или перемещения меток контуров надо выполнить следующие действия.

1.  Щёлкнуть  правой  кнопкой  мыши  по  контурной  карте  и  выбрать  команду  Edit Contour Labels (Редактировать метки контуров). Можно также выполнить команду Map/Contour Map/Edit Labels. Контурная карта при этом перейдёт в режим редактирования меток контуров,  который  распознаётся  по  возникновению  прямоугольных  рамок  вокруг  меток и изменению формы указателя мыши на треугольник.

2.  Для удаления метки надо выделить её однократным щелчком мыши. При этом появятся четыре круглых маркера по углам рамки выделенной метки. Затем нажать клавишу Delete на клавиатуре.

3.  Для добавления метки нажать и удерживать клавишу Ctrl на клавиатуре и щёлкнуть мышью в той точке линии контура, где должна появиться новая метка.

4.  Для перемещения метки надо её выделить, нажать и, удерживая левую кнопку мыши, переместить метку вдоль линии контура.

5.  Для выхода из режима редактирования меток контуров нажать клавишу Esc.

Задание 6. Изменение меток контуров на контурной карте. На контурной карте «Погода» удалить все повторяющиеся метки, указанные в столбце «Удалить» таблицы, кроме одной; переместить все метки  уровней  в  соответствии  со  значением  в  столбце «Переместить»  так, чтобы надписи были ориентированы прямо (горизонтально); добавить несколько меток на линиях уровня, указанного в столбце «Добавить».

Изменение параметров осей

Каждая контурная карта создаётся с четырьмя осями: нижней, правой, верхней и левой. Есть  возможность  управления  параметрами  любой  из осей  независимо  от  других.  Например,  на  контурной  карте «Погода» левая ось имеет главные деления через 5 мм ртутного столба, которые подписаны метками, не содержащими дробной части. Изменим эти параметры и добавим подпись оси.

Для модификации оси потребуется:

1.  Поместить указатель мыши над одной из меток или делений левой оси и щёлкнуть один раз левой  кнопкой. В  строке  состояния  внизу  окна  плот-документа  появится  надпись Погода: Left Axis (Погода: Левая ось). Это подтверждает, что выделена действительно левая ось контурной  карты. Кроме  того,  должны  появиться  прозрачные маркеры  у  каждого  конца  оси  и ярко-зелёные  маркеры  вокруг  всей  карты.  Также  в  менеджере  объектов  среди компонентов карты «Погода» будет выделена строка Left Axis.

2.  Дважды щёлкнуть мышкой. Появится диалоговое окно Погода: Left Axis Properties (Погода: Параметры левой оси). Это окно предназначено для изменения параметров отображения выделенной оси.

3.  В окне редактирования группы Title (Название)  вкладки General  (Основные) написать «мм рт. ст.». Это приведёт к появлению названия рядом с левой осью.

4.  Щёлкнуть  по  кнопке Font… группы  Title.  Появится  диалоговое  окно  Text Properties (Текстовые  параметры).  В  списке  Face (Шрифт)  выбрать шрифт  Arial CYR. Щёлкнуть по кнопке ОК.

5.  Перейти на вкладку Scaling (Масштабирование). В строке редактирования Major Interval (Основной Интервал) ввести значение 2,5. Это приведёт к двукратному уменьшению промежутков между основными делениями на оси.

6.  Перейти на вкладку General и щёлкнуть по кнопке Label Format… в группе Labels (Подписи). Появится диалоговое окно Label Format (Формат Подписей). В радиогруппе Type (Тип) выбрать форму представления чисел Fixed (Фиксированный). Это позволит обеспечить  одинаковое  количество  знаков  после  десятичного  разделителя  во  всех  подписях. В поле редактирования Decimal Digits  (Количество  знаков дробной части) установить  значение «1». Это означает, что в подписях делений оси после десятичного разделителя будет стоять только одна цифра.

7.  Щёлкнуть по кнопке OK. Диалоговое окно Label Format закроется.

8.  Щёлкнуть по кнопке OK. Диалоговое окно Погода: Left Axis Properties закроется.

Задание 7. Изменение осей карты. Изменить параметры левой оси: название «мм рт. ст.»; интервал между подписями делений – 2,5; форма представления подписей делений – с одним знаком  в  дробной  части;  толщина  линии  оси (кнопка Axis Attributes) – 0,1 см;  прорисовать  основные  линии  сетки (вкладка Grid Lines,  группа Major Grid Lines,  переключатель Show).  Остальные  параметры  взять  из таблицы. Аналогично изменить и нижнюю ось (название «°С»).