Лабораторная работа № 9

Оцифровка растровых карт

В Surfer предусмотрена возможность снимать значения X и Y координат в произвольных точках как построенных сеточных карт, так и импортированных  извне  растровых  изображений.  Этот  процесс  называется оцифровка (Digitizing). Чаще всего её применяют для перевода в электронную  форму  старых  отсканированных  растровых  карт.  Импорт  подобных карт для последующей оцифровки выполняется с помощью создания карты-основы.

- Создание карты-основы

Карта-основа  позволяет  изобразить  в  окне  плот-документа  информацию,  которая  не  может  быть  представлена  в  виде  сеточной  карты. Чаще всего карта-основа представляет собой растровый рисунок, импортированный  из  внешнего  графического  файла.  В  подобном  случае  координаты этой карты – номер пикселя, считая от левого нижнего угла изображения. Карта-основа может быть скомбинирована с любым другим видом карт.

Для создания карты-основы требуется:

1. Выполнить команду Map/Base Map. Появится диалоговое окно Open. Выбрать графический файл «Belarus.bmp».

2.  Дать название «Глубина пресных подземных вод» для карты-основы.

- Оцифровка карты-основы

Оцифровка карты-основы позволяет перевести её в электронную форму. Для этого потребуется:

1.  Выделить карту «Глубина подземных вод» с помощью однократного щелчка мышью.

2.  Выполнить команду Map/Digitize. При  этом указатель мыши поменяет вид на  тонкий крестик. При перемещении указателя над картой в строке состояния будут показываться текущие координаты X и Y карты.

3.  Щёлкнуть  левой  кнопкой  мыши  по  карте. Появится  окно  дигитайзера.  В  этом окне автоматически будет добавлена строка со значениями координат X и Y. Кроме того, на карте в месте, где был произведён щелчок, возникнет маленький крестик красного цвета.

4.  Таким образом надо отследить всю оцифровываемую изолинию.

5.  Сохранить  результаты  оцифровки  каждой  изолинии  по  отдельности.  В  окне  дигитайзера выполнить  команду  File/Save As.  Появится  диалоговое  окно  Save As (Сохранить  как). В выпадающем списке Save as Type (Тип файла) выбрать пункт Data Files (*.DAT). Ввести имя файла в соответствии со значением оцифровываемой изолинии.

6.  Закрыть окно дигитайзера и приступить к оцифровке следующей изолинии.

7.  Для окончания процесса оцифровки нажать клавишу Esc.

Задание: Оцифровка растрового изображения

1)  Произвести оцифровку контура Беларуси и всех изолиний глубины залегания пресных подземных вод на карте «Глубина пресных подземных вод».

2) После  прохождения  очередной  изолинии  производить  построение точечной  карты  на  основе  только  что  созданного  файла  с  результатами оцифровки.  В  менеджере  объектов  давать  имя  каждой  точечной  карте  в соответствии  со  значением  оцифровываемой  изолинии.  Точечные  карты включать в оверлей с картой-основой.

3)  Произвести  сборку  в  режиме  рабочего  листа  всех  результатов оцифровки в едином файле с добавлением третьего столбца – значения поля силы тяжести для каждой изолинии. Сохранить в файле «Сборка.dat». Для контура добавить третий столбец со значением 0.

4) Создать сеточный файл «Сборка.grd» по данным файла «Сборка.dat»(в режиме плот-документа: Grid/Data – «Сборка.dat».

5)  Построить  контурную  карту  на  основе  сеточного  файла «Сборка.grd».

6) Сделать цвет контуров всех изолиний синим. Изменить значение уровней контуров: максимальный уровень – 1000, минимальный уровень – 0, интервал – 100. Заливку между линиями контуров сделать синего и зеленого цвета.