ИЗУЧЕНИЕ КАУСТОБИОЛИТОВ

К каустобиолитам относятся торф, сапропель, горючие сланцы, ископаемые угли, нефть, битумы и горючие газы. По составу, свойствам и условиям образования они подразделяются на две подгруппы: торфа, сапропеля и ископаемых углей и нефти, битумов и горючих газов.

ТОРФ, САПРОПЕЛЬ, ИСКОПАЕМЫЕ УГЛИ

Торф представляет собой скопление растительных остатков разной степени разложенности и гелификации. Химическим анализом в торфе обнаружены воски, смолы, жирные кислоты, углеводы, лигнин и продукты его превращения – гуминовые кислоты, остатки неразложенных растений, содержащих лигнин и целлюлозу. Сложение его волокнистое, землистое, цвет бурый, обычно содержит терригенные примеси и минеральные новообразования (сидерит, вивианит и др.). Содержание углерода в органической массе  (без воды и золы) около 55-60%.

Торф образуется в болотах и торфяниках. Растительность болот (мхи, травы, древесные формы), отмирая, падает на дно, где в условиях затрудненного доступа кислорода три участии бактерий разлагается (процесс оторфенения).

Месторождения торфа многочисленны в странах с равнинным рельефом и умеренно-влажным и влажным тропическим климатом.  Применяется как местный вид топлива.

Сапропель – ил, содержащий большое количество органического вещества (синоним гиттия). Основная масса его состоит из тонкого и грубого детрита водорослей, различных животных (микроорганизмы, насекомые и др.) и растений. Всегда содержит терригенные примеси и минеральные новообразования (до 30-50%). Это темная, мягкая и жирная масса однородного или микрослоистого строения, состоящая из различных органических кислот и содержащая углерода до 60-70%.  Сапропель образуется в болотах и озерах при захоронении на дне водорослей, животного планктона и других организмов и разложения их без доступа воздуха (процесс гниения). Сапропель без примеси гуминовых веществ (чистый) встречается сравнительно. Применяется как удобрение и в медицине (лечебные грязи).

Горючие сланцы – это глинистые или известковистые, часто тонкослоистые породы буровато-серого и зеленовато-серого цвета, содержащие органическое вещество от 20 до 60%.

Органическое вещество представляет собой остатки водорослей и животного планктона, преобразованные процессами гниения и последующими изменениями в сапропелитовую коллоидную массу. Таким образом, горючие сланцы, по существу, являются зольными сапропелитами. Они легко загораются от спички, горят коптящим пламенем и издают запах жженной резины. Органическое вещество из сланцев извлекается сухой перегонкой. В них содержится углерода 60-80%, водорода до 10% на органическую массу (без влаги и золы).

Встречаются сланцы, пропитанные нефтяными битумами (в нефтеносных областях). Битумы нефтяного ряда легко извлекаются из сланцев органическими растворителями. Сланцы такого рода не имеют практического значения.

Образование горючих сланцев происходит в пресноводных озерах, лагунах и морях. Горючие сланцы применяются как минеральное топливо.

Ископаемые угли. Классификация ископаемых углей основана на генезисе, составе и свойствах. По генезису выделяются угли, образовавшиеся из остатков древесной растительности — гумиты, или гумусовые угли, из спор, кутикулы, пробки, коры и других смолистых частей древесных растений – липтобиолиты и угли из скоплений водорослей – сапропелиты. Между основными типами углей существуют постепенные переходы.

Гумусовые угли. Среди ископаемых углей наибольшим распространением пользуются гумусовые. Они бывают бурого, темно-серого или черного цвета, матовые и блестящие с различной интенсивностью блеска, удельный вес изменяется от 1,1 до 1,7, твердость 1-3 по шкале Маоса. В составе гумусовых углей различают несколько ингредиентов.

- Фюзен – матовый волокнистый ингредиент с шелковистым блеском, хрупкий и мягкий (пачкает пальцы), имеет клеточное строение. Если стенки клеток набухшие и отверстия малы или их нет совсем, говорят о ксиленофюзене, ксиловитренофюзене и витренофюзене.

- Витрен – блестящий со стеклянным блеском и раковистым изломом, твердый и хрупкий ингредиент, состоящий из бесструктурного или со следами клеточной структуры гелефицированного вещества.

- Кларен – блестящий ингредиент, состоящий из гелефицированной массы с небольшим количеством включений форменных элементов: спор, кутикулы, смоляных телец, различно измененных остатков растительных тканей и т. п.

- Дюрен – матовый, плотный, в отличие от кларена и витрена всегда вязкий ингредиент сероватого цвета, состоит из основной массы и форменных элементов. Основная масса может быть фюзенизированной и гелефицированной. Количество последней всегда небольшое. В зависимости от характера преобладающих микрокомпонентов выделяют споровый, кутикуловый и другие дюрены.

В настоящее время различают также переходные ингредиенты между клареном и дюреном: дюрено-кларены и кларено-дюрены.

Большинство гумусовых углей состоит в основном из кларена, дюрена и переходных ингредиентов. Витрен и фюзен обычно присутствуют в незначительном количестве.

Благодаря чередованию различных ингредиентов угли имеют полосчатое сложение, реже встречаются однородные угли, состоящие из одного ингредиента.

Главная примесь в углях – обломочный песчано-глинистый материал, содержание которого изменяется от нескольких процентов до 50%, затем следуют сульфиды железа, карбонаты железа и ряд других минералов (до 35 названий). В золе углей иногда накапливаются редкие элементы: ванадий, германий, уран, торий и др.

По степени метаморфизации растительного вещества и продуктов его разложения выделяются бурые, каменные угли и антрациты.

Бурые угли бывают бурого, коричневого до черного цвета, матовые или слабо блестящие. Содержание углерода 60-75% на органическую массу. Они содержат гуминовые вещества, легко извлекаемые едкой щелочью или другими реактивами. Среди бурых углей следует упомянуть особые разновидности: лигнит и землистый уголь.

Лигнит – это уголь с древесным строением, представляет собой целые стволы и обломки стволов хвойных растений (твердый, вязкий).

Землистый бурый уголь имеет землистое сложение и состоит из аттритового вещества и бесструктурной массы. Под аттритом подразумевается тонкая смесь мелко раздробленных гелефицированных и фюзенизированных и других микрокомпонентов.

Каменные угли – темно-серого до черного цвета в различной степени блестящие, реже матовые и не содержат гуминовых веществ, извлекаемых едкой щелочью. Содержание углерода от 75 до 92% на органическую массу. Каменные угли классифицируются по выходу летучих веществ, содержанию углерода, спекаемости и другим показателям.

Антрациты — наиболее высокометаморфизованные угли, имеют темно-серую окраску, сильный металлический блеск. Близкие по составу петрографические ингредиенты в антрацитах просматриваются с трудом. Содержание углерода в антрацитах 91-97% на органическую массу.

Угли залегают в виде пластов различной мощности (обычно небольшой 1-3 м, редко 10-15 м), линз, последние достигают большой мощности (100 м и более). Пласты угля могут иметь простое и сложное строение (проклинены прослоями породы).

Породы почвы и кровли угольного пласта представлены глинами, аргиллитами, глинистыми сланцами, реже песчано-глинистыми и песчаными породами и известняками. Глинистые породы часто имеют каолинитовый состав.

О качестве углей можно судить по техническому анализу, когда определяется содержание золы, влаги, летучих веществ, кокса и серы, и по элементарному анализу, когда определяется содержание главных химических элементов угля.

Липтобиолиты сложены стойкими компонентами древесной растительности, пропитанными воскоподобными или смолистыми веществами. Они состоят в основном из оболочек спор, кутикулы, пробковой ткани и смоляных телец – продуктов жизнедеятельности растений. Липтобиолиты обычно залегают в виде прослоек, линз и гнезд среди гумусовых углей, редко образуют целые пласты; они окрашены в буроватые и коричневатые тона, вязкие и массивные. Среди них различают споровые, кутикуловые, коровые (лопиниты) и угли, состоящие из смоляных телец (рабдописситы, пирописситы). Липтобиолиты отличаются от гумусовых углей высоким выходом летучих (до 70-90%) и повышенным содержанием водорода.

Сапропелиты. К сапропелитам относятся богхеды, кеннель-богхеды и сапроколлиты. Это матовые угли массивного сложения с раковистым изломом светло-коричневого, серо-черного и желто-бурого цвета, вязкие. Они так же, как и горючие сланцы, загораются от спички и при горении издают запах жженной резины.

Сапропелиты залегают в виде линз и прослоев среди гумусовых углей, реже образуют самостоятельные пласты. Состоят они из остатков водорослей (овальные тела), иногда спор и сапропелевой и гумусовой основной массы светло-бурого или зеленоватого цвета. Некоторые разности целиком состоят из бесструктурной желтоватой основной массы (сапроколлиты). Отличаются от гумусовых углей высоким выходом летучих (до 90%), первичного дегтя и высоким содержанием водорода. Сапропелиты и липтобиолиты сохраняют свою индивидуальность среди бурых и каменных углей при невысокой степени метаморфизации. На стадии тощих углей и антрацитов благодаря высокой метаморфизации органического вещества различие между гумусовыми, сапропелитовыми и липтобиолитовыми углями стираются.

Согласно современным представлениям в процессе образования угля можно различать три последовательных стадии.

Первая стадия – накопление органического вещества и превращение его в торф. В эпохи углеобразования на земной поверхности существовали обширные заболоченные прибрежно-морские и аллювиальные равнины, покрытые лесом. Поколения растений гибли и накапливались в болотах на месте роста растений (автохтонно) или в других местах (аллохтонно).

В болотах при затрудненном доступе воздуха и участии бактерий растительные ткани разлагались и превращались в торф.

В зависимости от водного режима болот и торфяников (положение уровня грунтовых вод, проточные или непроточные болота) преобладали либо процессы гелефикации – разбухания и превращения в коллоид, либо процессы фюзенизации – обугливания. Смолистые части растений при этом мало изменялись. Таким путем образовались залежи торфа.

Вторая стадия – превращение торфа в бурый уголь. Благодаря опусканию земной поверхности болота и торфяники покрывались морскими или озерными водами, на слой торфа отлагались различные осадки, мощность которых постепенно наращивалась. Толщи осадков, содержащие торф, перемещались из зоны осадкообразования в стратисферу и попадали в среду с повышенным давлением и температурой. В процессе перемещения происходило уплотнение, отжим воды и другие физико-химические изменения. В результате повышалось содержание углерода (процесс углефикации). Таким путем из торфа возникает бурый уголь. На этом процесс образования углей во многих случаях заканчивается (карбоновые бурые угли Подмосковья, третичные бурые угли Украины и др.). Для того чтобы образовались каменные угли, необходим более сильный преобразующий фактор.

Третья стадия – переход бурого угля в каменный уголь и антрацит. Преобразующим фактором является накопление мощной толщи осадочных пород и погружение пластов бурого угля на глубины порядка 5-10 км, где температура возрастает до 100- 300° С, а давление – до 1000-3000 атм. Некоторую роль играет также внедрение магмы (повышение температуры) и, возможно, складкообразовательные движения (повышение давления и температуры).

В процессе метаморфизации органического вещества происходит дальнейшее повышение содержания углерода (обуглероживание) и одновременно уменьшение содержания летучих веществ, изменение структуры (появление анизотропии).

Установлено, что степень углификации или метаморфизма углей зависит от мощности толщи покрывающих угли пород. Чем больше мощность покрывающих уголь пород, тем меньше они содержат летучих. Эта закономерность проявляется во многих бассейнах мира, в том числе и в Донецком. Мощность угленосной толщи Донбасса увеличивается с северо-запада на юго-восток, в этом же направлении увеличивается степень метаморфизма углей: на северо-западе развиты длиннопламенные угли, на юго-востоке – антрациты.

Анализируя распределение углей во времени (в стратиграфическом разрезе), можно выделить три наиболее важные эпохи углеобразования: каменноугольно-пермская 41% запасов углей Земного шара, юрская – 4% запасов углей и третичная (пелеоген-неогеновая) – 54%.

Если рассматривать распространение углей в пространстве – на поверхности суши, то видно, что угли одной эпохи углеобразования встречаются в одних областях, другой – в других.

На земном шаре в каждую угольную эпоху существовали свои пояса угленакопления, в пределах которых отмечаются максимумы угленакопления или узлы. Для среднекаменноугольной эпохи выделяется субширотный экваториальный пояс угленакопления, который протягивается от центральных штатов США через Пенсильванию, Англию, Францию, Германию, Силезский бассейн в Польше, в Донбасс и далее на юго-восток. В пределах этого пояса выделяются три узла угленакопления в среднекаменно-угольную эпоху: Северо-Американский, Западно-Европейский и Восточно-Европейский.

В пермский период выделяется субширотный экваториальный пояс угленакопления, протягивающийся от Северной Америки, через Южную Европу и Индию и северный пояс (умеренно-влажного климата) – от Печорского бассейна через Тунгусскую угленосную площадь и Кузнецкий бассейн в Китай.

В третичный период существовал экваториальный широтный пояс угленакопления; от северной части Южной Америки через Африку и Юго-Восточную Азию и Северный пояс, следующий от западной части Северной Америки через Северную Европу, Урал и далее до берегов Тихого океана.

Наиболее крупные угольные бассейны мира расположены в центральных штатах США, Англии, Бельгии, Голландии, Германии (Вестфальский бассейн), Польше (Верхняя Силезия), Украина (Донбасс) — каменноугольного возраста; Печорский бассейн, Тунгусская угленосная площадь, Кузнецкий бассейн – пермского возраста; многочисленные бассейны Северо-Восточного Китая, Дальнего Востока, Южной Сибири и Средней Азии – пермского, юрского, мелового и третичного возраста.

Угли представляют собой ценнейшее полезное ископаемое. Они применяются как топливо, при выплавке металлов и служат сырьем для химической промышленности.

НЕФТЬ, БИТУМЫ, ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ

Нефть – маслянистая жидкость, обычно черного или темно-бурого цвета, реже бесцветная. Состоит из различных углеводородов: насыщенных, или парафиновых, ненасыщенных, или нафтеновых, и ароматических. Парафиновые нефти светлые и легкие, нафтеновые – темные и тяжелые, ароматические встречаются сравнительно редко, чаще всего в их состав входят два или даже три типа углеводородов.

Углеводороды, входящие в состав нефти, представляют собой газы, жидкости и твердые вещества. Следовательно, нефть представляет собой сложный раствор углеводородов, где в жидкой фазе растворены твердые и газообразные вещества. По составу углеводородов нефти разделяются на шесть типов: метановые, метано-нафтеновые, нафтеновые, нафтено-метано-ароматические, нафтено-ароматические и ароматические.

Удельный вес нефти изменяется от 0,75 до 1,016, обычно она плавает на воде, редко тонет в воде. Нефть является оптически активной жидкостью – вращает плоскость поляризации светового луча почти всегда вправо, люминесцирует в ультрафиолетовых лучах (частично при дневном свете) в голубых и желто-бурых тонах.

Геологические условия нахождения нефти очень разнообразны, она залегает в песках, песчаниках, алевритах; алевролитах, известняках и других пористых или трещиноватых породах. Обычно эти породы морского происхождения, лагунно-заливные или дельтовые. Принято различать нефтематеринские породы и свиты, где она образуется, и коллекторы нефти, где находит себе место и откуда извлекается человеком. Нефтематеринскими породами обычно являются глины и аргиллиты, богатые органическим веществом, реже известняки, доломиты и мергели. Нефть может встречаться и в других породах, вплоть до изверженных, но надо полагать, что она находится там во вторичном залегании.

Для накопления нефти – образования месторождений – благоприятны куполовые структуры, брахиантиклинальные складки, флексуры, ископаемые рифовые массивы и т. п., а также чередование в разрезе проницаемых и непроницаемых, пористых и непористых пород. В месторождениях нефти всегда происходит расслоение компонентов по удельному весу: в верхней части располагается газ, в средней части – нефть, в нижней – вода.

Воды нефтяных месторождений обычно высокоминерализованные, сульфатные и хлоридные, содержащие бром и йод. Вероятно, это погребенные морские воды со значительно более высокой, чем в морских водах, минерализацией (благодаря застойному режиму).

Нефтяные месторождения встречаются в отложениях почти всех систем от кембрия до четвертичных. Максимумы нефтеобразования несколько смещены по отношению к максимумам углеобразования. Месторождения располагаются по окраинам геосинклиналей, особенно часто в предгорных прогибах и на платформах.

Относительно способа образования нефти существует целый ряд гипотез. Все они могут быть разделены на две категории: гипотезы неорганического и гипотезы органического происхождения нефти.

Гипотезы неорганического происхождения нефти.

1. Космическая гипотеза. Исследование комет, метеоров, метеоритов, состава атмосферы планет показывает, что в большинстве космических тел имеются углеводороды. Когда образовалась Земля как планета, она также содержала значительное количество углеводородов. Вещество Земли впоследствии дифференцировалось – расслоилось, более легкие компоненты всплыли кверху, более тяжелые – погрузились вниз. Углеводороды при этом поднялись ближе к поверхности земли. Взаимодействуя друг с другом, они сложились, в конце концов, в нефтяные продукты, а затем мигрировали в пористые породы и образовали нефтяные месторождения.

2. Гипотеза Д. И. Менделеева. Д. И. Менделеев, основываясь на лабораторных опытах, предполагал, что вода, проникая на глубину, встречала раскаленный карбидный слой и превращалась в пар. Пар, взаимодействуя с карбидами, давал начало углеводородам. Образовавшиеся таким путем углеводороды, взаимодействуя друг с другом и мигрируя в стратисферу, дали начало нефти.

Гипотезы органического происхождения нефти.

Сторонники зоогенного происхождения нефти предполагают, что нефть образуется в результате массовой гибели животных, например рыб или простейших. Разложение тел рыб в морских илах дает начало углеводородам и т. д.

Гипотезы фитогенного происхождения нефти исходят из того, что нефть образуется в результате разложения массовых скоплений водорослей.

Следует отметить также так называемую дистилляционную гипотезу, согласно которой сначала образовались угольные залежи, затем происходило внедрение интрузий, подогревавших угольные залежи. Происходила перегонка угля без доступа воздуха. В процессе перегонки отделялись газы, которые взаимодействуя друг с другом и усложняясь (полимеризация) в водной среде, давали начало нефтепродуктам. На месте залегания углей оставался коксовый остаток. В каменноугольных бассейнах Англии известны случаи, когда вблизи сильно метаморфизованного, превращенного в природный кокс угольного пласта благодаря внедрению изверженных пород находили скопления битумов. Такие факты в природе известны, но масштабы явлений настолько незначительны, что трудно предположить образование крупных залежей нефти этим путем.

Современные представления о генезисе нефти. Исходным веществом для нефти является органическое вещество. Опыты по изучению органического вещества различных морей (Черного, Каспия и др.) показали, что из планктона путем перегонки можно получить все углеводороды, входящие в состав нефти. Биомасса планктона велика и, естественно, может дать начало значительным скоплениям нефти.

По абсолютной биомассе на первом месте стоит фитопланктон – микроскопические водоросли, развивающиеся в поверхностной толще морских и океанических вод в массовых количествах. На втором – зоопланктон, на третьем – все остальные организмы: нектон, бентос (макро и микро), морские водоросли, растительный и животный детрит, приносимый с суши.

Организмы, отмирая, падают на дно и захороняются в морских илах. Морские илы, содержащие органическое вещество, перекрываются следующей порцией осадков. Начинается разложение органического вещества при непременном участии бактерий. На разложение органического вещества расходуется весь кислород, создается восстановительная обстановка. В результате этого процесса, в значительной мере органического – бактериального разложения, образуются мельчайшие капельки и пленки углеводородов. Илистые осадки, содержащие органическое вещество и первичные углеводороды, перекрываются новыми толщами, претерпевают диагенетические изменения и уходят из зоны осадкообразования в стратисферу. В период диагенеза продолжается образование нефти, бактериальная деятельность постепенно затухает, но в отличие от образования углей, отжима воды здесь не происходит. В условиях повышенной температуры (до 200° С) и давления до 1000-2000 атм происходит усложнение молекул углеводородов (полимеризация) и постепенный отжим капелек и пленок нефти из нефтепроизводящих глинистых пород в коллекторы нефти. Миграции нефти способствует образование при повышенных давлении и температуре системы: пары воды – углеводороды, обладающей высокой подвижностью.

Нефть встречается в тех же отложениях, что и ископаемые угли. Широко распространена она в отложениях третичного периода, юрского и пермского, известна также нефть каменноугольного периода, девонская, силурийская и кембрийская.

На Земном шаре можно выделить такие нефтеносные площади: Малоазиатский узел, где сосредоточено более 2/3 нефти Земного шара (Иран, Ирак, Саудовская Аравия), юго-западные штаты США, Мексика, Южная Америка (Уругвай, Парагвай, Аргентина), Индонезия.

На территории СНГ крупные нефтяные месторождения сосредоточены на Кавказе – Апшеронский полуостров, Грозненский, Майкопский, районы; на территории между Волгой и Уралом. Открыта нефть на территории Западной Сибири. На Кавказе нефть третичного возраста, а в Урало-Волжской области – девонского и каменноугольного.

Значительные месторождения нефти известны на Украине: Прикарпатье, Полтава, Миргород и др.

Нефть — ценнейшее полезное ископаемое. Из нее получают бензин, керосин и многие другие продукты, без которых немыслима жизнь современного человека. Нефть широко применяется для органического синтеза.

Твердые битумы. Твердые битумы обычно представляют собой продукты изменения (окисления) нефтей и встречаются в нефтегазоносных областях. Первой стадией окисления нефти является мальта и кир, затем следуют асфальты и озокериты.

Озокерит – порода буровато-желтого, зеленовато-желтого, бурого цвета, состоит из смеси твердых углеводородов парафинового ряда с небольшой примесью жидких и газообразных; плавится при температуре 58-85° С, излом его – плоскораковистый, занозистый, летом в обнажениях имеет мазеобразную консистенцию. Залегает обычно в виде жил, реже пластами (Фергана, Челкен).

Асфальт – порода почти черного цвета, твердая и вязкая. Удельный вес 1,0-1,2, твердость 3. Состоит из смеси смол (40-50%), масел (до 40%) и асфальтенов. Содержание углерода в асфальте 80-85%, водорода до 12%, серы, кислорода и азота до 2-19%. Обычно залегает в виде жил.

Кериты – высокометаморфизованное органическое вещество нефтяного ряда, встречающееся в метаморфизованных осадочных породах (глинистые сланцы, аспидные сланцы, филлитоподобные сланцы и др.). Отличаются от других битумов более высоким содержанием углерода и нерастворимостью в органических растворителях.

Горючие газы. Различают газы, связанные с угольными месторождениями и состоящие почти целиком из метана, и газы, связанные с нефтяными месторождениями, тоже метановые, но с более или менее значительным содержанием тяжелых углеводородов.

Практическое значение имеют газы, связанные с нефтяными месторождениями. Состоят они из метана, содержат в различной пропорции азот, углекислоту, иногда сероводород, довольно часто гелий, аргон и другие благородные газы в количествах от следов до нескольких процентов.

По содержанию тяжелых углеводородов различают «сухие» газы (тяжелые углеводороды составляют доли процента) и «жирные» (тяжелых углеводородов от нескольких процентов до нескольких десятков процентов).

В связи с высокой миграционной способностью газов месторождения их часто встречаются вдали от месторождений нефти.

Месторождения горючих газов известны в Прикарпатье (Дашава), северо-восточной Украине (Шебелинка), Саратовском Поволжье и др.

Горючие газы используются как топливо в быту и промышленности и как сырье для получения самых различных синтетических материалов: пластмассы, искусственного волокна и др.