Задача № 1

На плане показан выход пласта марганцевых руд на поверхность (мощность наносов на участке 0,5 м).

Требуется: 1) определить элементы залегания пласта (азимуты простирания и падения, угол падения);

2) нормальную (истинную) мощность;

3) с целью уточнения элементов залегания пласта на глубине выбрать место для заложения трех скважин (расположенных не на одной прямой) с проектными глубинами подсечения кровли пласта                           м от поверхности.

Решение задачи.

Элементы залегания определяются графически.

1. Линии, соединяющие одинаковые абсолютные отметки кровли   или     почвы     пласта     (стратоизогипсы), являются линиями простирания (например, линии АВ, CD и т. п.).

2. Для определения угла падения замеряется расстояние между стратоизогипсами (кровли или подошвы) в плане (EF) и в масштабе карты по вертикали откладывается разность их абсолютных отметок ЕК=10 м. Угол EFK — угол падения. (Для повышения точности построения можно расстояние в плане замерять через одну - две стратоизогипсы, отложив по вертикали соответствующие разности их отметок.)

3. Для определения нормальной мощности пласта первоначально определяется его горизонтальная мощность – это кратчайшее расстояние между одноименными стратоизогипсами кровли и подошвы пласта (LM) является горизонтальной мощностью пласта. Замерив горизонтальную мощность, зная угол падения, графически определяют нормальную мощность AS.

4. Места заложения скважин определяются по разности отметок горизонталей рельефа и стратоизогипс   в точках   их пересечения.