Задачи по опробованию. Формула Ричардса – Чечота

Основной задачей опробования является выявление качества полезного ископаемого. Соответственно различаются следующие виды опробования: химическое, минералогическое, техническое и технологическое. Опробование состоит из трех операций: взятие, обработка и испытание проб.

Взятие проб. Способ взятия проб определяется, прежде всего, характером изменчивости качества полезного ископаемого, а также видом разведочных выработок и задачами опробования. Для относительно однородных по качеству полезных ископаемых неплохие результаты дают точечные способы взятия проб. На большинстве месторождений хорошо выражена сильная изменчивость оруденения в каком-либо одном направлении, в этих условиях рекомендуются линейные способы взятия проб. При малой мощности рудных тел или сильной изменчивости оруденения в двух направлениях иногда оправданы площадные способы взятия проб. Наконец, при сильной изменчивости оруденения в трех направлениях, а также при необходимости брать пробы большого веса применяются объемные способы взятия проб.

На размеры и размещение проб влияет главным образом строение тел полезных ископаемых. Линейные пробы делятся на секции, каждая из которых характеризует литологически однородные участки рудных тел. Минимальная и максимальная длина секций ограничена горнотехническими условиями разработки месторождений и, как правило, длина секций бывает не менее 0,5— 0,7 м и не более 10—20 м. При постепенном переходе руды в пустую породу крайние секции должны быть взяты из заведомо пустых пород (законтурные пробы), чтобы была уверенность в надежном оконтуривании рудного тела. Оконтуривающие пробы следует брать меньшей длины, так как от этого зависит точность оконтуривания.

Сечение линейных, в частности бороздовых, проб зависит от степени изменчивости оруденения, крепости руды и длины секций (Е. О. Погребицкий и др., табл.).

- Обработка проб химического опробования ведется обычно с соблюдением определенных пропорций между размером частиц при дроблении и массой сокращаемых фракций руды. Наиболее употребительна формула Ричардса—Чечотта

Q=kd2,

где Q — минимальная масса сокращенной пробы в кг; d — максимальный диаметр частиц при сокращении в мм; k — коэффициент, зависящий от характера оруденения я колеблющийся в пределах 0,05—1 (Е. О. Погребицкий и др.). Процесс обработки проб состоит из операций дробления, грохочения, перемешивания и сокращения с соблюдением условий формулы Ричардса—Чечотта. Конечная масса и крупность материала пробы определяется требованиями химической лаборатории: обычно 100—200 г при крупности 0,07—0,1 мм.

В результате обработки пробы обычно получают две навески, одну из них направляют на испытание (чаще химический анализ), другую хранят как дубликат, который - можно использовать для составления групповых проб, а также проведения внешнего и внутреннего контроля анализов.

Групповые пробы составляют из дубликатов пропорционально длине секционных проб в пределах отдельных пересечений рудных тел или промышленных сортов руд, иногда объединяют материал с нескольких пересечений одного рудного тела.

Задача

По медноколчеданным рудам месторождения Южное проведено экспериментальное определение коэффициента k в формуле Ричардса—Чечотта.  Исследовались  как сплошные,  так и вкрапленные руды. Минеральный состав руд: пирит, халькопирит, сфалерит, гипогенный борнит, теннантит (подчиненное значение). Размер зерен халькопирита от 0,01 до 1 мм. Распределение медьсодержащих минералов от относительно равномерного до неравномерного. Проведены испытания четырех проб типичных руд из подземных горных выработок: пробы 1 и 2 сплошные руды, пробы 3 и 4 — вкрапленные. Руда всех проб измельчена до 3 мм. После проверочного грохочения и тщательного смешивания произведено многократное сокращение материала с уменьшением в два раза. В результате по каждой пробе получено восемь серий сокращенных проб, каждая серия делилась на четыре частные пробы, итого по каждому опыту получены 32 частные пробы. Все частные пробы с начальным диаметром кусков 3 мм. обрабатывались с принятым перестраховочным коэффициентом k, равным 0,5. Такой коэффициент необходим, чтобы сохранить заданное свойство каждой пробы. Все пробы подверглись химическому анализу на медь. Исходные данные и результаты химических анализов проб приведены в табл. 1—4.

Требуется:

1. Обосновать значение коэффициента k в формуле Ричардса—Чечотта  Q = kd2, предназначенной для обработки проб.

Ход   решения:

1.  Вычислить коэффициент k для каждой серии проб.

2.  По каждой пробе определить среднее арифметическое содержания меди.

Установить абсолютные отклонения для каждой частной пробы, абсолютные и относительные отклонения для каждой серии проб. Отклонения просчитать от среднего арифметического содержания меди во всей пробе.

4. Построить  график зависимости величины абсолютного и относительного отклонений от среднего содержаний металла по сериям  и коэффициента k.

5. Выбрать рациональное значение k.

Исходные данные

Проба 1.

| № серии | № частных проб каждой серии | Средняя масса пробы, кг. | Содержание меди по частным пробам каждой серии, %. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81 | 82 | 83 | 84 | 15,25 | 5,31 | 5,22 | 5,34 | 5,37 |
| 2 | 85 | 86 | 87 | 88 | 7,625 | 5,37 | 5,37 | 5,34 | 5,34 |
| 3 | 89 | 90 | 91 | 92 | 3,812 | 5,34 | 5,37 | 5,31 | 5,34 |
| 4 | 93 | 94 | 95 | 96 | 1,907 | 5,37 | 5,34 | 5,44 | 5,37 |
| 5 | 97 | 98 | 99 | 100 | 0,95 | 5,41 | 5,16 | 5,28 | 5,31 |
| 6 | 101 | 102 | 103 | 104 | 0,475 | 5,21 | 5,25 | 5,44 | 5,46 |
| 7 | 105 | 106 | 107 | 108 | 0,238 | 5,24 | 5,51 | 5,32 | 5,61 |
| 8 | 109 | 110 | 111 | 112 | 0,116 | 5,61 | 5,13 | 5,14 | 5,5 |

Проба 2.

| № серии | № частных проб каждой серии | Средняя масса пробы, кг. | Содержание меди по частным пробам каждой серии, %. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 121 | 122 | 123 | 124 | 10,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | 125 | 126 | 127 | 128 | 5,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 |
| 3 | 129 | 130 | 131 | 132 | 2,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 4 | 133 | 134 | 135 | 136 | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | 137 | 138 | 139 | 140 | 0,625 | 0,7 | 0,74 | 0,75 | 0,75 |
| 6 | 141 | 142 | 143 | 144 | 0,313 | 0,78 | 0,7 | 0,74 | 0,72 |
| 7 | 145 | 146 | 147 | 148 | 0,153 | 0,74 | 0,79 | 0,72 | 0,77 |
| 8 | 149 | 150 | 151 | 152 | 0,075 | 0,76 | 0,78 | 0,72 | 0,74 |

Проба 3.

| № серии | № частных проб каждой серии | Средняя масса пробы, кг. | Содержание меди по частным пробам каждой серии, %. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 165 | 166 | 167 | 168 | 8,25 | 1,56 | 1,53 | 1,53 | 1,59 |
| 2 | 169 | 170 | 171 | 172 | 4,129 | 1,59 | 1,59 | 1,56 | 1,56 |
| 3 | 173 | 174 | 175 | 176 | 2,06 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,53 |
| 4 | 177 | 178 | 179 | 180 | 1,038 | 1,59 | 1,56 | 1,56 | 1,59 |
| 5 | 181 | 182 | 183 | 184 | 0,521 | 1,59 | 1,59 | 1,56 | 1,59 |
| 6 | 185 | 186 | 187 | 188 | 0,25 | 1,59 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 7 | 189 | 190 | 191 | 192 | 0,13 | 1,59 | 1,65 | 1,62 | 1,56 |
| 8 | 193 | 194 | 195 | 196 | 0,063 | 1,62 | 1,59 | 1,59 | 1,65 |

Проба 4.

| № серии | № частных проб каждой серии | Средняя масса пробы, кг. | Содержание меди по частным пробам каждой серии, %. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 213 | 214 | 215 | 216 | 13,395 | 8,9 | 8,93 | 8,78 | 8,87 |
| 2 | 217 | 218 | 219 | 220 | 6,658 | 8,97 | 8,84 | 8,9 | 8,93 |
| 3 | 221 | 222 | 223 | 224 | 3,321 | 8,53 | 8,97 | 9,0 | 8,97 |
| 4 | 225 | 226 | 227 | 228 | 1,662 | 8,93 | 9,1 | 8,78 | 8,97 |
| 5 | 229 | 230 | 231 | 232 | 0,829 | 9,0 | 8,55 | 9,13 | 8,53 |
| 6 | 233 | 234 | 235 | 236 | 0,422 | 8,87 | 9,06 | 9,06 | 8,53 |
| 7 | 237 | 238 | 239 | 240 | 0,206 | 8,84 | 8,28 | 8,56 | 8,4 |
| 8 | 241 | 242 | 243 | 244 | 0,104 | 8,4 | 9,33 | 8,51 | 8,75 |