Исследование горнотехнических параметров

Месторождение железных руд разведано вертикальными скважинами колонкового бурения. Рельеф местности и расположение скважин показаны на рисунке. Высотные отметки устьев скважины, глубина подсечения висячего и лежачего боков залежи приведены в таблице.

Требуется:

1. Провести промышленный контур залежи, принимая бортовую мощность 0,5 м.

2. Построить изолинии почвы и кровли залежи.

3. Изобразить залежь в изолиниях мощности через 0,5 м.

4. Вычислить коэффициент вариации мощности.

5. Проанализировать плотность разведочной    сети    методами вариационной статистики, разрежения. Погрешность определения средней мощности не должна превышать 20%.

| № скв. | Абс. отм. устья скв. | Глубина подсечения, м. | № скв. | Абс. отм. устья скв. | Глубина подсечения, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кровли | подошвы |  |  | кровли | подошвы |
| 1 | 818,5 | 270,5 | 288,5 | 45 | 819,0 | 281,0 | 290,0 |
| 2 | 817,5 | 276,0 | 283,0 | 46 | 818,5 | 271,0 | 274,0 |
| 3 | 818,0 | 280,0 | 288,0 | 47 | 817,0 | 270,0 | 274,0 |
| 4 | 816,2 | 268,0 | 279,0 | 48 | 815,2 | 262.0 | 266,0 |
| 5 | 814,3 | 265,0 | 267,0 | 49 | 814,6 | 254,0 | 255,1 |
| 6 | 817,6 | 278,4 | 280,0 | 50 | 817,0 | 272,0 | 278,0 |
| 7 | 814,0 | 266,0 | 266,5 | 51 | 815,5 | 265,0 | 276,0 |
| 8 | 817,0 | 277,0 | 281,0 | 52 | 813,5 | 265,0 | 267,0 |
| 9 | 817,0 | 264,0 | 266,0 | 53 | 814,5 |  |  |
| 10 | 815,5 | 265,6 | 267,0 | 54 | 813,5 |  |  |
| 11 | 815,6 | 270,0 | 276,0 | 55 | 816,0 | 260,0 | 261,0 |
| 12 | 816,2 | 262,0 | 269,0 | 56 | 816,5 | 264,0 | 265,0 |
| 13 | 815,0 | 272,0 | 278,0 | 57 | 814,8 | 258,0 | 259,0 |
| 14 | 815,7 | 266,0 | 269,0 | 58 | 816,0 | 254,0 | 255,0 |
| 15 | 816,1 | 270,4 | 271,0 | 59 | 815,0 | 260,0 | 261,0 |
| 16 | 815,0 |  |  | 60 | 815,5 | 261,0 | 262,0 |
| 17 | 813,5 | 242,0 | 251,0 | 61 | 815,0 | 260,0 | 260,5 |
| 18 | 812,5 | 246,0 | 253,0 | 62 | 814,8 | 261,4. | 263,8 |
| 19 | 812,0 | 252,0 | 254,0 | 63 | 815,0 | 262,0 | 264,2 |
| 20 | 813,0 | 258,0 | 258,5 | 64 | 815,0 | 256,0 | 260,4 |
| 21 | 814,0 | 257,0 | 259,0 | 65 | 814,8 | 254,2 | 254,8 |
| 22 | 814,5 | 264,0 | 266,0 | 66 | 814,4 | 264,0 | 267,1 |
| 23 | 815,0 | 270,0 | 272,0 | 67 | 814,1 | 259,0 | 260,0 |
| 24 | 815,0 | 268,0 | 271,0 | 68 | 814,1 |  |  |
| 25 | 815,0 | 255,0 | 258,0 | 69 | 814,8 | 234,0 | 234,8 |
| 26 | 814,5 |  |  | 70 | 813,0 | 248,0 | 249,0 |
| 27 | 813,1 | 254,0 | 255,2 | 71 | 813,9 | 256,1 | 256,8 |
| 28 | 813,8 | 248,0 | 249,2 | 72 | 812,0 | 246,0 | 247,2 |
| 29 | 812,2 | 256,2 | 256,8 | 73 | 810,6 |  |  |
| 30 | 811,7 |  |  | 74 | 809,2 |  |  |
| 31 | 812,0 |  |  | 75 | 813,0 |  |  |
| 32 | 811,8 |  |  | 76 | 813,5 |  |  |
| 33 | 818,0 | 271,0 | 286,0 | 77 | 813,5 | 258,0 | 259,0 |
| 34 | 816,5 | 276,0 | 284,0 | 78 | 813,5 | 265,0 | 268,0 |
| 35 | 815,5 | 272,0 | 276,0 | 79 | 813,2 | 257,0 | 259,0 |
| 36 | 815,8 | 276,0 | 277,0 | 80 | 812,6 | 249,0 | 250,0 |
| 37 | 816,2 | 243,0 | 244,0 | 81 | 812,0 | 236,0 | 237,5 |
| 38 | 817,0 | 274,0 | 279,0 | 82 | 811,5 | 236,0 | 238,5 |
| 39 | 818,0 | 270,0 | 288,0 | 83 | 811,6 | 244,0 | 244,5 |
| 40 | 816,2 | 261,0 | 265,0 | 84 | 811,8 |  |  |
| 41 | 816,0 | 270,0 | 276,0 | 85 | 812,2 |  |  |
| 42 | 818,5 | 277,0 | 288,0 | 86 | 818,5 | 241,0 | 243,0 |
| 43 | 819,5 | 279,0 | 289,0 | 87 | 811,0 |  |  |
| 44 | 818,5 | 272,5 | 290,0 | 88 | 813,9 | 250,0 | 250,5 |

Порядок выполнения работы

- Построить рельеф местности в изогипсах, предварительно считав координаты с файла рисунка.

- Построить рельеф кровли и подошвы пласта и выделить промышленный контур залежи.

- Просчитать коэффициент вариации мощности пласта, проанализировать плотность разведочной сети.

- Просчитать объём пласта в пределах промышленного контура.