Задача № 2

В обнажениях 9 и 10 на поверхность выходит пласт фосфоритов.

Элементы залегания пласта замерены и составляют:

в обнажении 9 азимут падения ЮЗ 215°, угол падения 35°;

в обнажении 10 азимут падения СВ 30°, угол   падения 30°, мощность пласта 1,5 м.

Через точку 8 в меридиональном направлении проходит плоскость разрывного нарушения, падающая на восток под углом 45°. Элементы залегания смещенных частей пласта и разрывного нарушения постоянны в пределах всего участка. Пласт фосфоритов покрывается глинистыми сланцами и подстилается мергелистыми известняками. С поверхности и до глубины 6 м фосфориты выветрелые. Мощность наносов 0,5 м.

Требуется:

1. Построить выходы пласта   и нарушения   на поверхность

2. Через точки 8—10 построить геологический разрез (в масштабе карты).

3. В плоскости разреза выбрать место для заложения шурфа с расчетом подсечения им обеих смещенных частей пласта невыветрелых фосфоритов. Сечение шурфа 2X1,5 м.

4. Построить проектную развертку шурфа в масштабе 1 : 100.

5. Определить, какие породы   и в какой   последовательности будут встречены шурфом при проходке   его в точках   А, В и С.

Ход   решения:

1. Через точки 8 —10 провести линии простирания нарушения и пласта.

2. Зная углы падения, графически определить расстояние между стратоизогипсами плоскости нарушения   и смещенных частей пласта (сечение изогипс 2 м).

3. Нанести на план соответствующие стратоизогипсы.

4. Используя точки пересечения   стратоизогипс   с одноименными горизонталями рельефа, построить выходы плоскости сместителя и пласта на поверхность.

5. Построить геологический разрез, определив   углы наклона пласта и плоскости нарушения графическим путем. Наметить место заложения шурфа и построить его развертку.

6. Оконтурить на плане площадь распространения обеих смещенных частей пласта и в соответствии с этим определить, какие породы и в какой последовательности   будут  встречены шурфом в точках А, В и С.

Топографический план участка: 1 – точки выхода пласта фосфоритов;

2- точки выхода разрывного нарушения.