Лабораторная работа 3

Разведка залежи гипса

На площади поисков, проводимых с целью выявления залежи гипса, развита толща спокойно залегающих осадочных пород, представленных чередованием мощных пачек песков, известняков и глин. Последним подчинены слои гипса. Вся площадь закрыта сплошным плащом современных отложений, местами имеющих большую мощность. Поиски ведутся линиями мелких буровых скважин с максимальной глубиной до 30 м. Расстояние между линиями скважин 200 м, между скважинами в линиях 100 м. (см. план).

Обобщенные геологические колонки пород по скважинам приведены в таблице.

Требуется:

Составить полную геологическую колонку пород, слагающих площадь поисков. Если при составлении колонки выяснится, что она будет не вполне надежной, запроектировать проходку дополнительных выработок, указав места их заложения. Оценить элементы залегания пласта гипсов.

Ход решения:

- Построить геологические разрезы по разведочным линиям.

- Определить видимые мощности пород и их колебания по
каждому разрезу и каждой породе и построить предполагаемую
колонку пород.

3. Построить геологическую карту участка поисков (наносы снять).

- Рассчитать истинные углы падения пород и их азимуты.

По азимуту падения пород запроектировать дополнительные
разведочные скважины в разведочных линиях для получения перекрытого разреза