Лабораторная работа № 4

Решение задач по анализу геологических предпосылок поисков и перспективно

оценке территорий на основе схематических учебных геологических карт и карт

геохимических поисков

Этап поисковых работ делится на две стадии: 1) поиски и 2) поисково-разведочные (оценочные) работы. Поиски ставятся в пределах крупных геологических структур и районов, перспективных в отношении выявления месторождений полезных ископаемых, характерных для данной геологической обстановки. Площади, благоприятные для поисков, выявляются в результате региональных комплексных геологических исследований на основе геологических карт масштаб 1: 200000—1:50000. Задача поисков — выявление участков концентрации полезных ископаемых конкретных рудопроявлений. Поиски ведутся в масштабах 1:50000— 1:10000.

Поисково-разведочные (оценочные) работы проводятся на участках выявленной концентрации полезного ископаемого для оценки возможной промышленной ценности рудопроявлений, с целью выбраковки не имеющих промышленного значения и передачи, перспективных для предварительной разведки. Поисково-разведочные работы ведутся в масштабах 1:10000 - 1:1000

Для решения предлагаемых задач первостепенное значение имеет анализ геологического строения площадей, подлежащих поискам.

Ознакомившись с условиями задачи и с прилагаемой геологической картой, необходимо выделить главнейшие геологические факторы, которые позволят установить возможность обнаружения определенных генетических типов месторождений, закономерности пространственного размещения и установить контуры и степень перспективности площадей.

Задача

Дана геологическая карта района (рис. 1). В южной части района установлено наличие карбонатных и глинистых пород, простирающихся в широтном направлении и падающих на юг. Северная часть территории сложена гранитами. В центральной части установлен разлом, проходящий в меридиональном направлении. Вблизи контакта гранитов и известняков породы скарнированы. На отдельных участках карбонатные породы доломитизированы. С севера на юг рельеф понижается. Территория дренируется рекой, текущей в южном направлении; с запада и востока в нее впадают многочисленные притоки. Коренные породы прикрыты рыхлыми отложениями мощностью от 0,5 до 10 м.

В шлиховых пробах обнаружено значительное количество касситерита, вольфрамита, золота, пирита, галенита, граната, магнетита, барита.

Требуется:

1. Определить, какие полезные ископаемые могут быть обнаружены на данной территории.

2. Выделить перспективные площади для поисков определенных полезных ископаемых.

3. Выбрать и обосновать наиболее эффективные для данных условий комплексы методов поисков, выбрать масштаб, изложить методику и последовательность.

4. Предусмотреть необходимые работы для перспективной оценки найденных объектов.

5. Составить таблицу проектируемых видов и объемов работ.

| Наименование работ | Ед. изм. | Суммарный объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |