Лабораторная работа №4

Решение задач по анализу геологических предпосылок поисков и перспективной оценке территорий на основе схематических геологической карты

Этап поисковых работ делится на две стадии: 1) поиски и 2) поисково-разведочные (оценочные) работы. Поиски ставятся в пределах крупных геологических структур и районов, перспективных в отношении выявления месторождений полезных ископаемых, характерных для данной геологической обстановки. Площади, благоприятные для поисков, выявляются в результате региональных комплексных геологических исследований на основе геологических карт масштабов 1: 200 000-1:50 000. Задача поисков — выявление участков концентрации полезных ископаемых и конкретных рудопроявлений. Поиски ведутся в масштабах 1:50 000-1:10 000.

Поисково-разведочные (оценочные) работы проводятся на участках выявленной концентрации полезного ископаемого для оценки возможной промышленной ценности рудопроявлений. с целью выбраковки не имеющих промышленного значения и передачи, перспективных для предварительной разведки. Поисково-разведочные работы ведутся в масштабах 1:10 000 -1:1 000.

Для решения предлагаемых задач первостепенное значение имеет анализ геологического строения площадей, подлежащих поискам.

Ознакомившись с условиями задачи и с прилагаемой геологической картой, необходимо выделить главнейшие геологические факторы, которые позволят установить возможность обнаружения определенных генетических типов месторождений, закономерности их пространственного размещения и установить контуры и степень перспективности площадей.

Задача

На геологической карте показаны результаты геологической съемки, сопровождаемой шлиховым опробованием речных отложений одного из районов севера Сибирской платформы.

Требуется:

1.	Определить площади, перспективные для поисков россыпных и коренных месторождений алмазов. Для этого необходимо представлять классические формы залегания пород, которые могут являться коренными и россыпными месторождениями искомого ископаемого. Основные характеристики занести в рабочую тетрадь. Рассмотреть возможность формирования констративного (переслаивающийся, настилаемый) или перстративного (перестилаемый) аллювия.

2.	Обосновать наиболее эффективные методы поисков россыпных и коренных месторождений.

3.	Запроектировать необходимые работы для оценки объектов, которые будут выявлены в результате поисков.

| Наименование работ | Ед.изм. | Суммарный объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Легенда к карте

1-	современные аллювиальные отложения;

2-	юрские песчано-глинистые отложения;

3-	пермские песчано-глинистые отложения;

4-	карбонатные отложения синия и кембрия;

5-	траппы;

6-	места находок алмазов;

места находок пиропа:

7-	1-10 знаков;

8-	11-50 знаков;

9-	Более 50 знаков.