Проблемы инженерной и экологической геодинамики при разработке Речицкого нефтяного месторождения (Припятский прогиб)

О.К. Абрамович, А.А. Абрамович

УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,

Республика Беларусь, 246019, г. Гомель, ул. Советская 104, sveta pbe@mail.ru

Один из наиболее существенных видов техногенного воздействия на недра связан с освоением их углеводородных ресурсов. Система защищённости объектов нефтегазового комплекса должна учитывать весь возможный спектр потенциальных факторов промышленного и экологического риска. Современные геодинамические исследования позволяют выявить инициирующие факторы природно-техногенных геодинамических событий. В проблеме природно-техногенных катастроф основное внимание следует уделять синэнергетическим или многоступенчатым катастрофам [1]. Смысл последних состоит в том, что первичные процессы не катастрофического масштаба могут породить последующие более сильные процессы с катастрофическим исходом. Геодинамической опасности подвержены территории всех разрабатываемых месторождений, однако при определённых условиях состояние опасности может перейти в состояние риска.

Оценке подлежит Речицкое нефтяное месторождение Припятского прогиба, разрабатываемое с 1967 года (рисунок 1).

Рисунок 1 – Речицкое нефтяное месторождение Припятского прогиба

В процессе эксплуатации нефтяных месторождений скорость и направленность современных вертикальных движений земной коры вполне могут измениться. Причинами изменения этих величин служат многие факторы: глубина нефтяных пластов, мощность горизонта, густота сетки эксплуатационных скважин, количество закачиваемой воды в пласты, ярусность продуктивных пластов, состав по твердости грунтовых пород, поддерживаемость давления и т. д. Глубина залегания нефтяных пластов на Речицком месторождении изменяется от 2000 до 2600 метров, а их мощность в среднем составляет 110-140 метров, густота сетки эксплуатационных скважин 500 (  500 метра, среднее количество закачиваемой за один год воды только в 20 скважин – 4∙107м3, среднее количество добываемой за один год нефти только из 20 скважин– 4∙106 тыс. т.

Самые достоверные данные о величине и характере техногенной нагрузки на территорию можно получить только по результатам инвентаризации земель и находящихся на них объектов.

Необходимо проанализировать распределения величины техногенной нагрузки на территорию и распределения площадей земельных участков под различными объектами нефтекомплекса.

Через территорию месторождения с востока на запад проходит нефтепровод «Дружба» и практически в центре находится РУП «Белорусский газоперерабатывающий завод». К потенциально опасным и вредным факторам, связанным с расположением завода можно отнести:

– высокую огнеопасность продуктов переработки;

– возможность образования взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом;

– аппараты и сосуды, работающие под давлением, способные разрушаться при аварийных условиях.

Для территории нефтегазового комплекса Речицкого района характерна небольшая удалённость от населённых пунктов, занятость земель под сельскохозяйственные угодья, густая сеть асфальтированных и грунтовых дорог. Оптимальные параметры микроклимата для эксплуатации завода в холодный период составляют: температура воздуха 18-20°С, относительная влажность 40-60%, скорость движения воздуха не более 0,2м/с. В теплый период: температура воздуха 21- 23 °С, относительная влажность 40-60%, скорость движения воздуха не более 0,3 м/с. Однако они не всегда соответствуют действительным. Аномальные климатические явления могут способствовать возникновению аварийных ситуаций, особенно в сочетании с другими инициирующими факторами, например, деформационными процессами в области живущих разломов. Проблема влияния современных геодинамических процессов на состояние трубопроводов относится к малоизученной, узловым вопросом в этой проблеме является оценка роли активных в настоящее время тектонических разломов, в зонах которых происходят современные суперинтенсивные деформационные процессы, а также флюидодинамические процессы и аномальные изменения геофизических полей.

Разработана и опробована на многих месторождениях углеводородов комплексная технология многофункционального геодинамического мониторинга, которая позволяет картировать разломы, и оценивать вероятность возникновения и уровень проявления современных суперинтенсивных деформационных процессов в зонах разломов на территории систем и объектов нефтегазового комплекса. Важная составляющая этой технологии – высокоточное геометрическое нивелирование. В зонах активных разломов установлены устойчивые характеристики их современной активности в форме интенсивных (до 40-60 мм/год), локальных (шириной от 1-2 до 6-8 км), короткопериодных (формирование от нескольких месяцев до первых лет) аномалий современных вертикальных и горизонтальных движений земной поверхности.

В пределах Речицкого месторождения есть отдельные участки, на которых знакопеременные колебания земной поверхности достигают 10-15 мм/год. Относительно газоперерабатывающего завода места локализации аномалий располагаются на расстоянии порядка 1-3 километров. Газопровод «Дружба» пересекает предполагаемые по результатам нивелирования линии разломов в четырёх местах.

Под современным активным разломом понимается такая разломная зона, в которой происходят современные короткопериодические пульсационные и (или) знакопеременные деформации со скоростями не менее 10-5 в год. Если принять за порог разрушения величину 3·10-4, то при среднегодовой скорости деформации на уровне 10-5 в год, время до наступления возможной аварийной ситуации будет равно 30 годам. Если принять длительность эксплуатации систем и объектов недропользования (например, месторождений углеводородов) порядка 30-50 лет, то становится очевидным, что при среднегодовой скорости деформирования на уровне 3·10-5 в год (типичный уровень СД-процессов) время безопасного эксплуатирования объекта будет составлять 10 лет  [1].

Система  мер, которые могут снизить промышленно-экологический риск от воздействия сильных геодинамических событий и явлений:

–  обоснованное выделение участков повышенного геодинамического риска, в пределах которых допустимо размещение скважин и других объектов, если их прочностные характеристики адекватны возможным максимальным нагрузкам при возникновении геодинамических событий. В противном случае, если это экономически оправдано, скважины и другие объекты должны размещаться вне зон возможного проявления геодинамических процессов в соответствии с результатами геодинамического районирования;

– интенсивное законтурное заводнение (в основном для нефтяных месторождений), которое может привести к прекращению процесса сильного оседания земной поверхности.

Аварий с катастрофическим  исходом на Речицком  месторождении пока не было, но,  учитывая выше изложенное, уделять повышенное внимание мониторинговым наблюдениям на месторождении стоит.

Литература

1. Концепция «Геодинамическая безопасность освоения углеводородного потенциала недр России». М., Изд-во ИГиРГИ, 2000