КАРЫСНЫЯ ВЫКАПН1

УДК 622.276.1/4.553.982.04(476.2)

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СНИЖЕНИИ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ЗАЛЕЖАХ НЕФТИ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА А.А. Тишков, O.K. Абрамович

Гомельский Государственный Университет им. Ф. Скорины,

Белорусский научно-исследовательский и проектный институт нефти «БелНИПИнефть», ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Беларусь E-mail: nipi@beloil.by

В институте БелНИПИнефть проводилось исследование кернового материала различных месторождений Припятского прогиба в условиях, близких к пластовым. Эксперименты представляли собой классическое определение коэффициента вытеснения нефти водой с добавлением этапа, предложенного автором, по снижению пластового давления до давления насыщения нефти при достижении полной обводненности продукции по каждому из исследуемых объектов. В результате выполненных работ было установлено изменение фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов при снижении пластового давления, наряду с наличием приростов коэффициента вытеснения нефти водой. Полученные результаты были сопоставлены с пространственно-временной структурой современного геодинамического состояния среды над действующими выработками, таким образом, подтверждая факт наличия деформационных процессов, как на «микроуровне», в виде снижения фильтрационно-емкостных свойств пород, так и на «макроуровне», в качестве одного из факторов, индуцирующего «просадки» земной поверхности.

Пластовое давление в залежи является важным параметром, характеризующим энергетику пласта. Выработка запасов углеводородов, сопровождается падением пластового давления, при этом при неизменной нагрузке вышележащих пород (литостатическое давление) растет эффективное давление в залежи, как разница между литостатическим и пластовым давлениями.

В пределах Припятского прогиба лабораторным изучением вопроса влияния деформационных процессов на фильтрационно-емкостные свойства пород занимались такие авторы как А.И. Лобов, А.М. Ковхуто, М.Ф. Кибаш, А.И. Зайцев, К.А. Лобов, О.Ф. Мартынцев и др. [6; 7]. Неоспоримым плюсом их работ являлось использование полноразмерного кернового материала в качестве объекта исследований, частично нивелирующее масштабные эффекты при изучении свойств сложнопостроенных карбонатных коллекторов. С другой стороны, в указанных работах, ввиду невозможности корректного моделирования порового (пластового) давления (фильтрационные установки УИПК), эффективное давление создавалось поэтапным увеличением горного давления. Такое моделирование эффективного давления позволяло оценить влияние лишь сжимаемости скелета породы на фильтрационно-емкостные характеристики пород, без учета сжимаемости всей пластовой системы в целом и насыщающих ее флюидов в частности, когда с падением пластового давления изменяются их физико-химические свойства (вязкость, плотность и др.). Вектор проводимых ранее исследований был направлен главным образом на изучение динамики коллекторских свойств без моделирования процессов не- фтевытеснения и дифференциации пород-коллекторов по структурно-емкостному типу. В основе работ лежало такое представление поведения породы-коллектора, при котором увеличение эффективного давления в залежи приводит к ухудшению фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов и, как следствие, - снижению продуктивности скважин, при этом изменение напряженно-деформированного состояния (увеличение

эффективного давления) среды рассматривалось авторами лишь с негативной стороны.

В институте БелНИПИнефть уже проводились эксперименты по определению коэффициента проницаемости и коэффициента вытеснения нефти водой при изменении порового давления. Заключением стал факт того, что в процессе падения пластового (увеличения эффективного) давления, происходит снижение проницаемости коллекторов, при этом, достигая определенных (критических) давлений, данный процесс является необратимым [2]. Кроме того было установлено, что снижение пластового давления положительно отражается на коэффициенте вытеснения нефти водой [10].

| Характеристика моделей керна | Месторождение, залежь |
| --- | --- |
|  | _С сГ чГ о ьй со О е=с СО О Q- С=с 03 | В-Дроздовское, D3sr | В сл сГ чГ О Ьй CJ ш о со О Он c=t 03 | Ьн > а чГ о гай о CQ О Е=С СО О Он E=t 03 | З-Александровское, D3vr | 1_ О- сГ чГ о <_> со о Он Е=С X та ч> ьс ч> с? < со | Славаньское, D3ptr-zd | Славаньское, D3or | Котельниковское, D,vr |
| Литология | песчаник | доломит | доломит | доломит | извест няк | извест няк | извест няк | доломит | известняк i |
| Структура емкостного пространства | п-т | т-п | п-к-т | п-т | п-т | п-т | п-т | п-т | п-к |
| Длина, см | 14,75 | 15,43 | 16,06 | 18,11 | 16,74 | 16,75 | 23,5 | 14,86 | 14,84 |
| Площадь, см2 | 6,871 | 6,901 | 6,933 | 6,971 | 6,957 | 6,91 | 6,761 | 6,78 | 6,8 |
| Абсолютная проницаемость по газу, Ы0'3 мкм2 | 256,1 | 2,669 | 13,79 | 11,936 | 10,725 | 3,117 | 4,126 | 12,422 | 40,28 |
| Открытая емкость, % | 17,31 | 6,38 | 9,2 | 10,37 | 8,79 | 8,13 | 6,03 | 9,01 | 7 |
| Объем пор, см3 | 17,55 | 6,812 | 10,22 | 12,3 | 10,27 | 9,4 | 9,58 | 8,14 | 7,018 |
| Начальная нефте- насыщенность, Д-ед. | 0,752 | 0,705 | 0,66 | 0,699 | 0,852 | 0,749 | 0,929 | 0,909 | 0,876 |

КАРЫСНЫЯ ВЫКАПН1

Таблица 1 - Характеристика керновых моделей пласта

Дальнейшее изучение деформационных процессов продолжилось в 2016 году по новой, усовершенствованной автором методике, в которой уделено особое внимание изучению деформационных процессов в пластовых условиях. Так, по данной методике появилась возможность оценить влияние деформационных процессов не только на проницаемость пород и коэффициент вытеснения нефти, но и на эффективную емкость. Предлагаемая методика была включена в СТП 09100.17015.136-2016 «Определение коэффициента вытеснения нефти в лабораторных условиях» [9].

Экспериментальные работы проводились на установке Autoflood-700 компании «Vinci Technologies SA (Франция), позволяющей моделировать фильтрационные процессы на керновом материале в условиях максимально приближенных к пластовым.

В качестве моделей пластовых флюидов использовались: дегазированная безводная устьевая проба нефти с исследуемого объекта, доведенная до вязкости пластовой нефти добавлением растворителя (керосин осветительный), пластовая (попутная) вода из добывающих скважин исследуемого объекта.

Исследования проводились на составных моделях пласта, представленных образцами керно- вого материала с известной длинной и площадью поперечного сечения. Диаметр образцов керна составлял 30 мм. Подготовка моделей керна к проведению испытаний проходила в соответствии с ГОСТ 26450.0-85 - ГОСТ 26450.2-85.

В табл. 1 указана характеристика керновых моделей пласта.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:

- Компоновка кернового материала, насыщенного пластовой водой в манжете кернодержателя.

- Прокачка пластовой воды при пластовом давлении и температуре исследований (без создания горного давления) до стабилизации значения перепада давления.

- Остановка фильтрации, выжидание полного прекращения фильтрации воды, моделирование горного давления с замером объема вытесненной в результате действия деформационных процессов воды.

- Последовательная прокачка (при созданных горном и поровом давлениях) пластовой воды, керосина и нефти до стабилизации основных фильтрационных параметров (прекращение выхода вытесняемого флюида со стабилизацией значений перепада давления).

- Прокачка воды с начальной скоростью фильтрации через нефтенасыщенную с остаточной во- донасыщенностью модель пласта до стабилизации основных фильтрационных параметров.

- Увеличение скорости фильтрации в два - четыре и более раз по отношению к начальной с прокачкой воды на каждом этапе до стабилизации основных фильтрационных параметров.

- Снижение пластового давления до давления насыщения нефти при поддержании постоянного перепада давления, определенного при стабилизации фильтрационных параметров на предшествующем этапе.

- Прокачка воды со скоростью фильтрации, предшествующей этапу снижения пластового давления, до стабилизации основных фильтрационных параметров.

На каждом из этапов определялся коэффициент вытеснения нефти и фазовая проницаемость в системе вода - нефть - порода.

Опуская детали каждого из экспериментов (всего 9 опытов), с подробным примером которых можно ознакомиться в предыдущей работе автора [10], перейдем непосредственно к результатам (табл. 2).

Таблица 2 - Результаты лабораторных исследований

| Месторождение, залежь | Коэффициент вытеснения нефти водой до этапа снижения пластового давления, % | Прирост коэффициента вытеснения нефти за счет снижения пластового давления, % | Вязкость нефти, мПа*с | Вязкость воды, мПа*с | Изменение емкости в начальных пластовых условиях, % | Конечное изменение фазовой проницаемости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-Дроздовское, D3ln | 60,83 | 3,56 | 9,65 | 1,151 | нет данных | -18,5 |
| В-Дроздовское, D,sr | 64,58 | 6,9 | 9,65 | 1,151 | нет данных | -7,3 |
| В-Дроздовское, D,sm | 54,07 | 2,97 | 17,366 | 1,151 | -8,3 | -0,7 |
| В-Дроздовское, D,vr | 55,23 | 4,65 | 17,366 | 1,151 | -6,1 | +6,7 |
| 3-Александровское, D,vr | 54,71 | 3,3 | 0,562 | 0,601 | нет данных | +1,5 |
| З-Александровское, D,ptr | 53,9 | 1,7 | 0,714 | 0,681 | -9,6 | +4,1 |
| Славаньское, D,ptr-zd | 42,7 | 3,37 | 2,155 | 0,583 | -11,9 | -10,1 |
| Славаньское, D3or | 23,24 | 11,62 | 217,25 | 1,07 | нет данных | -36,9 |
| Котельниковское, D,vr | 62,28 | 4,87 | 18,1 | 1,402 | нет данных | -44,6 |

КАРЫСНЫЯ ВЫКАПН1

Результаты лабораторных экспериментов показали снижение фильтрационно-емкостных свойств и наличие приростов коэффициента вытеснения нефти на этапе снижения пластового давления по всем исследуемым объектам. Стоит однако учитывать, что при оценке изменения эффективной проницаемости по воде, на последнюю накладывался эффект многофазовой фильтрации (растущая проницаемость по воде в условиях увеличения водонасыщенности модели пласта), частично нивелирующий истинную картину влияния деформационных процессов на фильтрационно-емкостные свойства. Этим эффектом и объясняется «увеличение» конечной фазовой проницаемости по трем объектам (В-Дроздовское (D3vr), З-Александровское (D3vr и D3ptr)). Емкость

моделей в сравнении с атмосферными условиями снижалась при создании начальных пластовых условий на 6,1-11,9%.

Прирост коэффициента вытеснения нефти за счет снижения пластового давления по итогам проведенных экспериментов составил 1,7-11,62 %. Оценивая полученные результаты, удалось установить для керновых моделей с порово-трещинным типом емкостного пространства зависимость прироста коэффициента вытеснения нефти от свойств пластовых флюидов, в частности, вязкостного соотношения нефть/вода (рис. 1).

Из рис. 1 видно, что прослеживается четкая тенденция к увеличению прироста коэффициента вытеснения нефти с ростом вязкостного соотношения нефть/вода. Это, с одной стороны, обусловлено тем фактом, что чем выше вязкость нефти, тем более подвижной она становится при снижении пластового давления (по внутрисолевой (D3or) залежи Сла- ваньского месторождения вязкость нефти снизилась более чем в два раза) и, с другой стороны, - чем выше вязкость нефти, тем при прочих равных условиях ниже коэффициент вытеснения (по внутрисолевой (D3or) залежи Славаньского месторождения коэффициент вытеснения нефти до этапа снижения пластового давления составил 23,24 %), соответственно, в породе остается большой объем остаточной нефти, который можно извлечь на стадии снижения пластового давления.

КАРЫСНЫЯ ВЫКАПН1

Проведенные эксперименты на «микроуровне» (на керновом материале) в очередной раз отразили действие деформационных процессов в условиях разработки залежей углеводородов. Для оценки проявления деформационных процессов на «макроуровне» авторами была изучена специальная литература и проведен соответствующий анализ. Так было установлено, что падение пластового давления индуцирует деформационные процессы в виде «просадок» земной поверхности над действующими выработками [5]. Данное заключение было обосновано на примере Речицкого месторождения Припятского прогиба, который в региональном отношении характеризуется современным поднятием до +5,8 мм/год. Зоны изменения скоростей современных вертикальных движений, ограничивающие Припятский прогиб с запада и востока, имеют северо-восточное простирание [4].

Основу информации о пространственно-временной структуре современного геодинамиче- ского состояния среды составляют повторные геодезические измерения, проводимые на трех масштабных уровнях описания процессов: региональном, зональном и локальном. Нами анали-

14

• = 2 •

О

О	50	100	150	200

Отношенне вязкости вефти к вязкости волы, ед

Рисунок 1 - Зависимость прироста коэффициента вытеснения нефти водой от отношения вязкоси нефти к вязкости воды

зировались локальные процессы в пределах Речицкого месторождения за период 1980-1986 гг. Изучаемая вертикальная компонента движений была определена по ведомостям сопоставления результатов нивелирования за указанный период, Работы по нивелированию II класса повышенной точности выполнялись объединенной комплексной экспедицией №84 по заказу тематической партии института геологии и разработки горючих ископаемых под руководством В.А. Сидорова [8].

Плотность нивелирной сети характеризуется расстоянием между реперами в линиях порядка 0,5-1 км и расстоянием между линиями порядка 3-6 км, интервалы нивелирования 2-6 месяцев. Количественной оценкой явилась амплитуда накопления движений за 6 лет. На основании вычисленных значений поля амплитуд вертикальных движений на 8 полигонах с учетом всех циклов наблюдений проведены изолинии равных амплитуд. Многократное повторное нивелирование позволило установить сложный временной спектр вертикальных движений, однако общая тенденция определяется понижением земной поверхности в пределах Речицкого месторождения (рис. 2).

км 0,75	0	0,75	1,5	2.25	3	км

Условные обозначения

Изолинии просадок земной поверхности, мм И Речнцко-Вишанский разлом по фундаменту	1	|	Контур	месторождения	по	подсолевым	залежам

| Контур месторождения по межсолевым залежам

Контур месторождения по межсолевым и подсолевым залежам

Линии нивелирования земной поверхности

Рисунок 2 - Совмещенный контурный план Речицкого нефтяного месторождения со схемой амплитуд современных вертикальных движений за период 1980-1986 гг.

Из рис. 2 видно, что наибольшая интенсивность «просадок» (10-20 мм) отмечена в центральной части месторождения, где располагается основной фонд добывающих скважин, т. е. в зоне максимальной выработки запасов. В свою очередь, в зоне влияния нагнетательных скважин, отмечается область покоя (восточная часть) и область поднятия (западная часть). При этом максимально по площади охвачены «просадками» области с наложением двух комплексов, под- солевого и межсолевого одновременно и область с подсолевым комплексом. Это можно объяснить действием более высоких эффективных напря

жений по подсолевым залежам (рис. 3, 4) и эффектом наложения двух комплексов друг на друга, подвергнутых деформационным процессам в пределах одной области.

Из рис. 3, 4 видно, что коллектора подсолевого комплекса испытывают более высокие эффективные напряжения (порядка 27,7-37,7 МПа) чем породы межсолевого комплекса (порядка 14,7-18,3 МПа) уже с начала эксплуатации. Это обусловлено их глубиной залегания - 2450-2940 м для подсолевых и 1870-2190 м для межсолевых залежей (плотность пород принята 2,3 г/см3). В процессе эксплуатации, с падением пластового давления в залежах, увеличивалось эффективное давление, таким образом, к 1986 г. по межсолевому комплексу достигнув 23,2 МПа (увеличилось на 8,5 МПа) для коллекторов IV пачки задонского (D zd) горизонта и 30,4 МПа (увеличилось на 12,1 МПа) для коллекторов VIII пачки задонского (D3zd) горизонта. В подсолевом комплексе с начала эксплуатации по 1986 г. эффективное давление выросло по воронежской (D3vr) залежи на 13,2 МПа (до 40,9 МПа), по семилукской (D3sm) залежи - на 2 МПа (до 32,7 МПа) и по ланской (D3ln) залежи - на 7,7 МПа (до 45,4 МПа).

Несомненно, что современное геодинамическое состояние среды обусловлено действием многих факторов, однако данным примером, на наш взгляд, мы показали, что изменение напряженно-деформированного состояния недр, посредством снижения пластового давления в залежи, может быть, одним из таких факторов, при этом в определенных условиях иметь доминирующее значение.

Таким образом, действие деформационных процессов отмечается как на «микроуровне», на примере снижения фильтрационно-емкостных свойств керновых моделей пласта, так и на «макроуровне», в виде «просадок» земной поверхности. Проявление данных процессов, с одной стороны, может негативно отразиться на процессе разработки в виде ухудшения фильтрационно-емкостных свойств, снижении продуктивности скважин [1], потери части активных запасов, особенно на

Рисунок 3 - Графики изменения эффективного давления по залежам межсолевого комплекса Речицкого месторождения с начала эксплуатации по 1986 г.

начальных стадиях разработки трещинно-поро- вых коллекторов [3] и, с другой стороны, - привести к повышению нефтеотдачи, особенно на последних стадиях разработки порово-трещинных коллекторов. Полученный вывод свидетельствует о важности учета напряженно-деформированного состояния разрабатываемых объектов с применением конкретных геолого-технологических подходов к каждому объекту исследований.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Выполненные исследования подтвердили, что в процессе падения пластового давления происходит снижение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов.

- Снижение пластового давления способствует приросту коэффициента вытеснения нефти водой

i'uu

Рисунок 4 - Графики изменения эффективного давления по залежам подсолевого комплекса Речицкого

месторождения с начала эксплуатации по 1986 г.

(1,7-11,62%), при этом, при прочих равных условиях, эффективность тем выше, чем выше вязкостное соотношение нефть/вода.

- Действие деформационных процессов вследствие падения пластового давления индуцирует «просадки» земной поверхности над действующими выработками.

- Проявление деформационных процессов на начальных стадиях разработки может привести к снижению продуктивности скважин, потери часта активных запасов, с другой стороны, на последних стадиях разработки - к повышению нефтеотдачи.

Проведенные исследования свидетельствуют о важности учета напряженно-деформированного состояния разрабатываемых объектов с применением конкретных геолого-технологических подходов к каждому объекту исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- АЛЕКСАНДРОВ, А.А., КАРНАУХОВ, М.Л. Особенности разработки месторождений со сложнопо- строенными коллекторами II Нефтепромысловое дело. - 2013. - № 6. - С. 10-14.

КАРЫСНЫЯ ВЫКАПН1

- БЕЛОНОЖКО, А.И., ЛЫМАРЬ, И.В., ХОДЬКОВ, Е.Н., БАННЫЙ, В.А., ТИШКОВ, А.А. Изменение фильтрационных характеристик коллекторов нефти в процессе разработки II Литосфера. - 2014. - № 1(40). - С. 72-77.

- ГРИГОРЬЕВ, Б.А., ОРЛОВ, Д.М., САВЧЕНКО, Н.В., РЫЖОВ, А.Е. Исследование начальных градиентов давления при фильтрации через низкопроницаемые породы-коллекторы II Вести газовой науки: актуальные вопросы исследований пластовых систем месторождений углеводородов. - 2013. - № 1 (12). - С. 119-125.

ДОНАБЕДОВ, А.Т., СИДОРОВ, В.А., КОЗЫРЕВА, Т.Н. Некоторые данные о соотношениях между современными вертикальными движениями земной коры, геофизическими полями, зонами нефтяных месторождений в Припятской впадине II Вопросы физики околоземного пространства и земных недр Белоруссии. - 1972. - С. 102-109.

- ЖАНТАЕВ, Ж.Ш., КАНТЕМИРОВ, Ю.И., ФРЕМД, А.Г., НИКИФОРОВ, С.Э., ИВАНЧУКОВА, А.В. Опыт проведения площадного мониторинга смещений земной поверхности территории месторождения Тенгиз II Недропользование - XXI век. - 2013. - №1 (38). - С. 80-84.

- КОВХУТО, А.М., КИБАШ, М.Ф., ЗАЙЦЕВ, А.И., ЕВТУШЕНКО, Н.Н., ЛОБОВА, Н.Л., ЛОБОВ, К.А. Особенности влияния техногенных геодинамических напряжений на свойства сложнопостроенных карбонатных коллекторов Припятского прогиба II Нефтяное хозяйство. - 2015. - № 2. - С. 70-73.

- ЛОБОВ, А.И. Упруго-деформационные эффекты в девонских породах-коллекторах нефти и газа Припятского прогиба: автореф. канд. диссертации. - Минск, 1995. - 15 с.

- РАЗРАБОТКА методики комплексирования геодинамических, геофизических, геохимических и других методов для выявления нефтеперспективных объектов в пределах Припятской впадины: Отчет о НИР / ИГиРГИ: руководитель В.А. Сидоров. - Москва, 1990. - 105 с.

- СТП 09100.17015.136 - 2016 Определение коэффициента вытеснения нефти в лабораторных условиях. - Гомель, 2016. - 25 с.

- ТИШКОВ, А.А. Геологическая эффективность оценки изменения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов нефти в процессе разработки на примере Восточно-Дроздовского месторождения // Литосфера. - 2016. - № 1(44). - С. 106-113.

Рецензент Я.Г. Грибик

ПРАЯВА ДЭФАРМАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭСАУ ПРЫ ЗН1ЖЭНН1ПЛАСТОВАГА Ц1СКУ У ЗАЛЕЖАХ НАФТЫ ПРЫПЯЦКАГА ПРАПНУ А.А. Цйпкоу, А.К. Абрамсшч

Гомельсю Дзяржауны Ушвератэт i.\w Ф. Скорыны Беларуси навукова-даследчы i праектны шстытут нафты «БелНДШнафта», вул. Кшжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Беларусь.

E-mail: nipi@beloil.by

У шстытуце БелНДШнафта праводзшася даследаванне кернавага матэрыялу розных радовшчау Прыпяцкага прагшу ва умовах, бл!зк1х да пластавых. Эксперыменты уяулял1 сабой клаачнае вызначэнне каэфщыента выцяснення нафты вадой з даданнем этапу, прапанаванага аутарам, па зшжэнш пластавага цкку да щеку насычэння нафты пры дасягненн1 поунага абваднення прадукцьй па кожным з доследных аб'ектау. У вын1ку выкананых работ было установлена змяненне фшьтрацыйна-ёмктых уласщвасцяу па- род-калектарау пры зтжэнт пластовага цкку, разам з наяунасцю прыростау каэф!цыента выцяснення нафты вадой. Атрыманыя вынж1 был1 супастауленыя з прасторава-часавай структурай сучаснага геа- дынам1чнага стану асяроддзя над дзеючым1 выпрацоукам1, TaKiM чынам, пацвярджаючы факт наяунасщ дэфармацыйных працэсау, як на «мнераузроуш», у выглядзе зн1жэння фшьтрацыйна-ёмктных уласщва- сцяу парод, так i на «макраузроуш», у якасц1 аднаго з фактарау, як1 шдукуе «прасадк1» зямной паверхш.

THE MANIFESTATION OF DEFORMATION PROCESSES AT LOWER RESERVOIR PRESSURE IN THE OIL DEPOSITS OF THE PRIPYAT TROUGH A. Tishkov, 0. Abramovich

Gomel State University F. Skoriny.

"BelNIPIneft" Research and development institute,

15B, Knizhnaya, str., 246003, Gomel, Belarus.

E-mail: nipi@beloil.by

The Institute BelNIPIneft conducted a study of core material from different fields of the Pripyat trough in the, conditions close to the reservoir. The experiments were a classic definition of the coefficient of oil displacement by water with the addition of the step proposed by the author to reduce reservoir pressure to saturation pressure of oil upon reaching full of water production for each of the researched objects. The result of the work was a change in the filtration-capacitive properties of reservoir rocks established with a decrease in reservoir pressure, along with the presence of increments in the coefficient of displacement of oil by water. The obtained results were compared with the spatio-temporal structure of the modern geodynamic state of the environment over the active excavations, thus confirming the fact of the presence of deformation processes, both at the "microlevel", in the form of a decrease in the reservoir properties of rocks and at the "macrolevel" as one of the factors that induce the "subsidence" of the earth's surface.

Л1ТАСФЕРА 1 (46)

Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр по геологии»

Научный журнал, основанный в ноябре 1994 г. Выходит 2 раза в год. Июнь 2017 года

Republican unitary enterprise «Research and Production Center for Geology»

Scientific Journal set up in Nobember, 1994 is published two times a year. June 2017

СОДЕРЖАНИЕ - CONTENTS

- ОБШИЕ ПРОБЛЕМЫ - GENERAL PROBLEMS

B.H. Астапенко

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ЛИТОСФЕРЫ И ТЕКТОНИКА ПЛИТ. 2. ОБОБЩЕНННЫЕ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В СОВРЕМЕННЫХ ЗОНАХ АКТИВИЗАЦИИ V. Astapenko

ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THE LITHOSPHERE AND PLATE TECTONICS. 2. GENERALIZED GEOELECTRIC MODELS IN THE CURRENT ZONES OF ACTIVITY.	3

- ГЕОЛОГИЯ-GEOLOGY

Р.Г. Гарецкий, Г.И. Каратаев

ТЕКТОНО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РУДОНОСНОСТИ ФУНДАМЕНТА БЕЛАРУСИ R. Garetsky, G. Karatayev

TECTONIC-GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL ASSESSMENT OF ORE-BEARING BASEMENT OF BELARUS	16

В.Ю. Обуховская

ПАЛИНОЛОГИЯ ВЕРХНЕЭМССКИХ, ЭЙФЕЛЬСКИХ И ЖИВЕТ- СКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ V. Obukhovskaya

PALYNOLOGY OF THE UPPER EMSIAN, EIFELIAN AND

GIVETIAN DEPOSITS OF THE SOUTHEAST

OF BELARUS	31

M.A. Богдасаров

КАЙНОЗОЙСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ СМОЛЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ М. Bogdasarov

CENOZOIC FOSSIL RESINS OF NORTHERN EURASIA	68

В.И. Толстошеев, C.A. Кручек, М.Г. Левый, П.О. Сахарук

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛУЧИНСКОГО ГРАБЕНА ЖЛОБИНСКОЙ СЕДЛОВИНЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРУКТУР V. Tolstosheev, S. Kruchek, М. Leviy, P. Sakharuk GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE LUCHIN GRABEN OF THE ZHLOBIN SADDLE AND ITS ADJACENT STRUCTURES	77

- ГЕОЭКОЛОГИЯ - GEOECOLOGY

A.B. Матвеев

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ И ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ ЛИТОСФЕРНОГО КЛАССА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ A. Matveyev

CLASSIFICATION OF NATURE AND NATURE-ANTHROPOGENIC

DANGERS OF THE LITHOSPHERIC CLASS

ON THE TERRITORY OF BELARUS	98

Е.Ю. Трацевская

ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ КВАЗИТИКСОТРОПНЫХ МОРЕННЫХ ГРУНТОВ Е. Tratsevskaya

DYNAMIC INSTABILITY QUASI TIKSOTROPNYH

MORAINE SOIL	107

Р.Г. Гарецкий, A.K. Карабанов, Г.И. Каратаев

РАДОНОВОЕ ПОЛЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

R. Garetsky, A. Karabanov, G. Karatayev

RADON FIELD OF THE TERRITORY OF BELARUS AND ITS INTERPRETATION	  113

- ГЕОФИЗИКА - GEOPHYSICS

Я.А. Переволоцкая, А.П. Шкрабов

ПРИМЕНЕНИЕ AVO-АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕЖСОЛЕВО- ГО КОМПЛЕКСА КРАСНОСЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА Y. Peravalotskaya, A. Shkrabau

THE APPLICATION OF AVO-ANALYSIS FOR ESTIMATION OF THE INTERSALT COMPLEX OF KRASNOSELSKOE FIELD OF PRIPYAT TROUGH	129

- ПОЛЕЗНЫЕ ИКОПАЕМЫЕ - MINERALS

A.A. Тишков, O.K. Абрамович

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СНИЖЕНИИ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ЗАЛЕЖАХ НЕФТИ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА A. Tishkov, О. Abramovich

THE MANIFESTATION OF DEFORMATION PROCESSES AT LOWER RESERVOIR PRESSURE IN THE OIL DEPOSITS OF THE PRIPYAT TROUGH	135

M.A. Богдасаров, A.A. Комлев, B.A. Нестеровский, E.A. Ремезова

ЯНТАРЕНОСНАЯ ФОРМАЦИЯ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ (НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ)

М. Bogdasarov, A. Komlev, V. Nesterovskij, Е. Remezova

AMBER FORMATION OF UKRAINE AND BELARUS (SCIENTIFICALLY-METHODICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF STUDY)	143

■ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ - BRIEF COMMUNICATION

A.A. Махнач, Б.Г. Покровский

ИЗОТОПЫ КИСЛОРОДА И УГЛЕРОДА В КАРБОНАТНОМ МАТЕРИАЛЕ ВИЗЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ЮГО-ЗАПАДЕ БЕЛАРУСИ (СКВАЖИНА КОМАРОВКА 91 з/10)

A. Makhnach, В. Pokrovsky

OXYGEN AND CARBON ISOTOPES IN CARBONATE MATTER OF THE VISEAN DEPOSITS IN THE SOUTH-WEST OF BELARUS

(THE KAMAROUKA BOREHOLE 91 з/10)	150

- ХРОНИКА-CHRONIC	154

- ЮБИЛЕИ - ANNIVERSARIES

Л.Н. Таран, Л.И. Мурашко, A.A. Толкачикова	159

- ПОТЕРИ НАУКИ - LOSSES OF SCIENCE

А.П. Иваненко	  163

- ПАМЯТИ УЧЕНОГО - IN MEMORY OF A SCIENTIST

Н.А. Махнач	  165

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ - NEW PUBLICATIONS	166

ISSN 1680-2373

Мк

Л1ТАСФЕРА

MIHCK

2017

1 (46)

Л1ТАСФЕРА 1 (46)

Рэспублжанскае уштарнае прадлрыемства «Навукова-вытворчы цэнтр па геалогп»

Навуковы часотс, заснаваны у лктападзе 1994 г. Выходзщь 2 разы у год. Червень 2017 года

ЗМЕСТ

■ АГУЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ

В М Астапенка

ЭЛЕКТРАПРАВОДНАСЦЬ Л1ТАСФЕРЫIТЭКТОН1КА ПЛ1Т. 2. АБАГУЛЬНЕНЫЯ ГЕАЭЛЕКТРЫЧНЫЯ МАДЭЛ1У СУЧАСНЫХ ЗОНАХ АКТЫВ13АЦЫ1	3

■ ГЕАЛОГ1Я

Р.Г. Гарэцш, Г.1. Каратаеу

ТЭКТОНА-ГЕАФ131ЧНАЯIГЕАХ1М1ЧНАЯ АЦЭНКА РУДАНОСНАСЦ1 ФУНДАМЕНТА БЕЛАРУС1	16

В.Ю. Абухоуская

ПАЛ1НАЛОГ1Я ПОЗНЕЭМСК1Х, ЭЙФЕЛЬфОХ I ЖЫВЕЦК1Х АДКЛАДАУ ПАУДНЁВАГА УСХОДУ БЕЛАРУС1	31

■ ГЕАФ131КА

Я.А. Перавалоцкая, А.П. Шкрабау

УЖЫВАННЕ АУО-АНАЛ13У ДЛЯ АЦЭНК1 М1ЖСАЛЕВОГА КОМПЛЕКСУ КРАСНАСЕЛЬСКАГА РАДОВ1ШЧА ПРЫПЯЦКАГА ПРАГ1НУ.	129

■ КАРЫСНЫЯ ВЫКАПН1

А.А. Цннкоу, А.К. Абрамгшч

ПРАЯВА ДЭФАРМАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭСАУ ПРЫ ЗН1ЖЭНН1 ПЛАСТОВАГА Ц1СКУ У ЗАЛЕЖАХ НАФТЫ ПРЫПЯЦКАГА ПРАПНУ	135

М.А. Багдасарау, А.А. Комлеу, В.А. Несцяроусю, А.А. Рэмезава

БУРШТЫНАНОСНАЯ ФАРМАЦЫЯ УКРА1НЫIБЕЛАРУС1

(НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫЯIПРАКТЫЧНЫЯ

АСПЕКТЫ ВЫВУЧЭННЯ)	143

.68

М.А. Багдасарау

КАЙНАЗОЙСК1Я ВЫКАПНЁВЫЯ СМОЛЫ ПАУНОЧНАЙ ЕУРАЗИ

УЛ. Талсташэяу, С.А. Кручак, М.Г. Левы, П.А. Сахарук

ГЕАЛАГ1ЧНАЯ БУДОВА ЛУЧЫНСКАГА ГРАБЕНА ЖЛОБ1НСКАЙ СЕДЛАВ1НЫIСУМЕЖНЫХ СТРУКТУР	77

■ ГЕАЭКАЛОГ1Я

А.В. Мацвееу

КЛАС1Ф1КАЦЫЯ ПРИРОДНЫХ IПРЫРОДНА- АНТРАПАГЕННЫХ НЕБЯСПЕК Л1ТАСФЕРНАГА КЛАСА НА ТЭРЫТОРЫ1БЕЛАРУС1	98

А.Ю. Трацэуская

ДЫНАМ1ЧНАЯ НЯУСТОЙЛ1ВАСЦЬ КВА31ТЫКСАТРОПНЫХ МОРАНЫХ ГРУНТОУ.	107

Р.Г. Гарэцш, А.К. Карабанау, ГЛ. Каратаеу

РАДОНАВАЕ ПОЛЕ ТЭРЫТОРЫ1БЕЛАРУС11 ЯГО 1НТЭРПРЭТАЦЫЯ	113

- КАРОТК1Я ПАВЕДАМЛЕНН1

А.А. Махнач, Б.Г. Пакроуск1

13АТОПЫ К1СЛАРОДУIВУГЛЯРОДУ У КАРБАНАТНЫМ МАТЭРЫЯЛЕ В13ЭЙСК1Х АДКЛАДАУ НА ПАУДНЁВЫМ ЗАХАДЗЕ БЕЛАРУС1 (СВ1ДРАВ1НА КАМАРОУКА 91 з/10)	150

- XPOHIKA	154

- ЮБШЕ1

Л.Н. Таран, Л.1. Мурашка, А.А. Талкачыкава 159

- СТРАТЫ НАВУК1

А.П. 1ваненка	  163

- ПАМЯШ ВУЧОНАГА

М.А. Махнач	165

HABIHKIЛ1ТАРАТУРЫ	166

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГ1Я:

ЗА. Бярозка (галоуны рэдактар), В.М. Астапенка (намесшк галоунага рэдактара), П.А. Тамашэв1ч (адказны Р.Я. Айзберг, М.А. Багдасарау, В.У Васнёва, Р.Г. Гарэцю, А.М. Грэчка, Я.Г. Грыбш,

ВХ Жогаа, У.1. Зуй, А.К. Карабанау, Г.1. Каратаеу, С.А. Кручак, А.В. Кудзельсм, В.Э. Кутырло, С.А. Мам А В Мацвееу, А.А. Махнач, М.П. Аношка, B.I. Пашкев1ч, Л.М. Таран, УМ. Шыманов1ч, Р.А. Юрэви

М1ЖНАРОДНЫ РЭДАКЦЫЙНЫ САВЕТ:

А.У Пятроу (Райя), Л.Р. Сямёнава (Райя), B.I. Старасценка (Украша), А.Я. Лукш (Украша),

JL Маркс (Полынча), Т. Перыт (Польшча), Я. Вппнеуска (Полынча), С. Шляупа (Лива),

Г. Скрыдлайтэ (Лггва), Й. Саткунас (Лгева), М.К. Абсаметау (Казахстан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А Зепезко г :авный редактор), В.Н. Астапенко (заместитель главного редактора), П.А. Тамашевич (отв секретарь), Р.Е. Айзберг, М.А. Богдасаров, О.В. Васнева, Р.Г. Гарецкий, А.М. Гречко,

Я.Г. Грибик, В.Г. Жогло, В.И. Зуй, А.К. Карабанов, Г.И. Каратаев,

С.А. Кручек, А.В. Кудельский, В.Э. Кутырло, С.О. Мамчик,

А.В. Матвеев, А.А. Махнач, М.П. Оношко, В.И. Пашкевич, Л.Н. Таран,

В.М. Шиманович, Р.А. Юревич

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

О.В. Петров (Россия), Л.Р. Семенова (Россия), В.И. Старостенко (Украина), А.Е. Лукин (Украт IL Маркс (Польша), Т. Перит (Польша), Я. Вишневска (Польша), С. Шляупа (Литва), Г. Скридлайте

Й. Саткунас (Литва), М.К. Абсаметов (Казахстан)

EDITORIAL BOARD:

О. Berezko (Chief Editor), V. Astapenko (Associate Editor-in-Chief), P. Tamashevich (Executive Seers R. Aizberg, M. Bogdasarov, O. Vasneva, R. Garetsky, A. Grechko, Y. Gribik, V. Zhoglo, V. Zui, A. Kara!

G. Karatayev, S. Kruchek, A. Kudelsky, V. Kutyrlo,

S. Mamchyk, A. Matveyev, A. Makhnach, M. Onoshko, V. Pashkevich,

L. Taran, V. Shimanovich, R. Yurevich

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD:

O. Petrov (Russia), L. Semenova (Russia), V. Starostenko (Ukraine), A. Lukin (Ukraine L. Marks (Poland), T. Peryt (Poland), Y. Wiszniewska (Poland), S. Sliaupa (Lithuania), G. Sknc-i::; Le;

Y. Satkunas (Lithuania), M. Absametov (Kazakhstan)

ISSN 1680-2373

© Рэспублжанскае унггарвае иц iifmrwr «Навукова-вытворчы шктр ял гешга».