Лабораторная работа № 1

«Расчет калькуляционной нормы времени на выполнение фрезерной операции»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладение навыками расчета нормы времени на одноинструментальной фрезерной операции с использованием общемашиностроительных нормативов времени.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: расчет нормы времени проводится в следующей последовательности:

1. Определение глубины резания;

2. Расчет длины рабочего хода    в мм и средней ширины фрезерования   в мм (при одновременной обработке нескольких деталей их комплект рассматривается как одна деталь)

Где     - длинна резания, мм;

- величина подвода, врезания и переработки инструмента, мм;

- дополнительная длина хода, вызванная особенностями наладки и конфигурации детали, мм;

Где      - площадь фрезеруемых поверхностей;

3. Определение расчетных подач:

а) определение расчетной подачи на зуб фрезы   в мм/зуб;

б) расчет подачи на оборот , мм/об;

где       - число зубьев фрезы;

4. Определение периода стойкости инструмента Т, мин;

5. Расчет скорости врезания V в м/мин; числа оборотов шпинделя n в мин и минутной подачи S  в м/мин.

а)  выбор нормативной скорости резания;

б) расчет числа оборотов шпинделя

где    D    - диаметр фрезы в мм;

в) выбор n  по паспортным данным;

г) уточнение скорости

д) определение минутной подачи и уточнение ее по паспорту станка

6. Выявление подачи на зуб фрезы   по принятым режимам резания:

7. Проверочные расчеты по мощности резания:

а) определение по нормативам потребности мощности резания   в кВт;

б) проверка мощности двигателя   в кВт;

где - к. п. д. станка.

8. Расчет основного машинного времени   в мин.;

9. Выбор соответствующих значений затрат времени на элементы вспомогательной работы:

а) на установку и снятие детали;

б) связанное с переходом:

- на проход;

- на приемы, связанные с переходом, но не вошедшие в комплекс;

в) на контрольные измерения обработанной поверхности.

10. Определение времени обслуживания рабочего места и времени на отдых и личные надобности.

11. Определение подготовительно-заключительного времени.

12. Расчет калькуляционной нормы времени и сменной нормы выработки.

ЗАДАНИЕ к лабораторной работе:

1. Общие данные для всех вариантов:

1. Операция – фрезерование плоскости под последующее шлифование.

2. Станок – вертикально-фрезерный мод. 6МТЗП или 6МТ2П.

3. Режущий инструмент – фреза торповая насадная со вставными ножами, оснащенная пластинками из твердого сплава: для четных вариантов по ГОСТ 9473-80; для нечетных вариантов по ГОСТ 24359-80.

4. Шифр типовой схемы технологической обработки:

1 – если диаметр фрезы до 100 мм;

2 - если диаметр фрезы до 200 мм;

5. Установка фрезы: симметрична для четных вариантов, смещенная – для нечетных;

6. Материал заготовки: сталь для четных вариантов, серый чугун – для нечетных.

7. Щиток ограждения: шарнирный для четных вариантов, съемный – для нечетных.

8. Контрольные промеры осуществляются с помощью шаблона или односторонней линейной скобы.

9. Детали весом до 20 кг устанавливаются вручную, свыше 20 кг – краном.

2. Индивидуальные данные: (приложение 1)

Примечание к приложению.

1. Марка твердого сплава зубьев фрезы:

А – ВК6

Б – Т5К10

В – ВК8

Г – Т15К6

2. Способ получения заготовки:

Д – прокат

Е – поковка с коркой

Ж – штамповка с коркой

З – отливка с коркой

И – поковка без корки

К – штамповка без корки

Л – отливка без корки

3. Установка фрезы:

М – фреза, установленная на размер

Н - фреза, установленная по лимбу

О - фреза, установленная с взятием одной пробной стружки и промером с помощью универсального инструмента

П - фреза, установленная с взятием одно пробной стружки и промеров с помощью шаблонов

4. Схема  режимов труда и отдыха: по номеру схемы выбрать режим труда и отдыха из  [6].

5. Способ установки детали:

Р – пальцевым фиксатором

С – на пальце

Т – на столе пакетом с креплением болтами и планками.

Лабораторная работа № 2

«Расчет нормы времени на многоинструментальную токарную операцию»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладение навыками расчета норм на многоинструментальные токарные операции с использованием нормативов по труду.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:  Расчет нормы времени проводится в следующей последовательности:

1. Определение припуска на обработку.

2. Определение длинны рабочего хода каждого суппорта  в мм, исходя из длины L, рассчитанных для отдельных инструментов суппорта; наибольшая из них является длиной рабочего хода суппорта.

3. Определение подач суппортов за оборот шпинделя , мм/об:

а) определение подачи каждого суппорта (с проверкой по ограничениям);

б) уменьшение подач суппортов, не лимитирующих по продолжительности работы;

в) уточнение подач суппортов по паспорту станка.

4. Определение периодов стойкости для продолжительно лимитирующих инструментов Т в минутах резания.

5. Расчет скоростей резания V в м/мин и числа оборотов шпинделя станка n  в минуту:

а) определение скоростей резания для предположительно лимитирующих инструментов;

б) расчет числа оборотов шпинделя

в) назначения числа оборотов шпинделя станка по паспорту (не рекомендуется превышать минимальное значение рассчитанных чисел оборотов более чем на 10-15%);

г) уточнение скоростей резания по принятому числу оборотов

6. Расчет основного машинного времени  в мин. При перекрывающемся времени работы суппортов в расчет принимается наибольшее  одного суппорта.

При перекрывающемся времени  для станка является суммой не перекрывающегося времени .

7. Проверочные расчеты по мощности резания:

а) определение мощности резания  N в кВт для каждого инструмента;

б) расчет наибольшего периода работы станка суммарной мощности резания в кВт;

в) проверка по мощности двигателя

ЗАДАНИЕ  к лабораторной работе №2

1. Общие данные для всех вариантов:

1. Работа выполняется на станках IА730

2. Заготовка стальная, с коркой

3. Резцы для черновой обточки – проходные, прямые, с пластинкой твердого сплава Т5К10, со вспомогательным углом в плане  (в походном суппорте); фасочные, с пластинкой твердого сплава Т5К10, со вспомогательным углом в плане  (в поперечном суппорте).

4. резцы для чистовой обточки - проходные, прямые, с пластинкой твердого сплава ТI5К6 (в продольном суппорте); фасочные, с пластинкой твердого сплава ТI5К6 (в поперечном суппорте).

5. Детали весом до 20 кг устанавливаются вручную, свыше20кг – краном.

6. Перемещение суппорта вручную.

7. Поверхности обрабатываются до упора.

8. Контрольные промеры при чистовой обработке осуществляются скобами односторонними, предельными.

2. Индивидуальные данные (приложение 21)

Примечание к приложению 21:

1. Установка детали:

вариант А – самоцентрирующий патрон с поджатым центром   задней бабки.

вариант Б – в центрах с хомутиком типа 1

вариант В – в центрах с хомутиком типа 2.

2. Установка резца на стружку при черновой обточке:

вариант Г – по лимбу грубо

вариант Д – по лимбу с точностью до 0,2 мм.

3. Установка резца на стружку при чистовой обточке:

вариант Е – с предварительным промером кронциркулем

вариант Ж – со взятием 1 пробной стружки и промером штангенциркулем

вариант З - со взятием 1 пробной стружки и промером скобой.

4. Резцовая головка:

вариант И - обычная

вариант К – с пружинным фиксатором.

Схема обработки:

Лабораторная работа №3

«Расчет норм времени и выработки на холодную штамповку»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладение н6авыками расчета норм времени и выработки на холодную штамповку с использованием общемашиностроительных нормативов времени.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

Расчет норм времени на холодную штамповку проводится в следующем порядке

1. Определяется последовательность выполнения переходов в операции и заполняется таблица.

2. Осуществляется последовательный выбор времени из таблиц, исходя из содержания переходов.

3. Определяется штучное время по формуле:

Где  - основное машинное время, мин.;

- вспомогательное время на включение пресса, мин;

- вспомогательное время на установку полосы в штамп, мин;

- вспомогательное время на продвижение полосы на 1 шаг, мин;

- вспомогательное время на удаление отходов, мин;

- вспомогательное время на снятие заготовки или детали, мин;

п - число ходов пресса, приходящиеся на одну полосу, шт;

Z - число деталей, полученных за 1 двойной ход пресса, шт;

K - коэффициент, учитывающий затраты времени на орг-тех.

4. Определяется норма времени и сменная  норма выработки.

ЗАДАНИЕ к лабораторной работе №3:

Расчет штучного времени на штамповку деталей1 из полосы (многопозиционная штамповка, среднесерийное производство).

1. Общие данные для всех вариантов:

1. Операция – последовательная вытяжка с обрубкой детали по контуру из полосы.

2. Материал: сталь – для четных вариантов, цветной сплав - для нечетных.

3. Штамп - открытый с упором.

4. Способ подачи и установка заготовки – вручную.

5. Способ удаления отходов – вручную.

6. Положение рабочего: сидя - для четных вариантов, стоя - для нечетных.

7. Характеристика кривошипного пресса, на котором производится штамповка:

а) усилие пресса – 50 тс;

б) число двойных ходов ползуна в мин. – 90;

в) тип муфты включения – с двумя кулачками;

г) машинное время – 0,014 мин;

д) способ включения – кнопкой на выносной колонке;

е) время на выключение – 0,018 мин;

ж) время на оргтехобслуживание, отдых и личные надобности – 20% от оперативного;

8. Смазка полосы осуществляется: с одной стороны - для четных вариантов, с двух сторон - для нечетных.

9. Смазка осуществляется окунанием для полосы длиной до 1м и с помощью кисти – свыше 1 м.

10. Наладка штампа производится наладчиком.

2. Примечание к приложению 43.

1. Способ  удаления детали:

А – снять деталь со штампа и отложить на пол в тару (свободно)

Б – снять деталь со штампа и отложить на пол в тару (затруднена)

В – снять деталь со штампа и, не отходя от места, отложить на транспортер, склиз, рольганг и подтолкнуть (свободно)

Г – снять деталь со штампа и, не отходя от места, отложить на транспортер, склиз, рольганг и подтолкнуть (затруднена)

ЗАДАНИЕ к лабораторной работе №3:

Расчет нормы времени на штамповку детали из индивидуальной заготовки за 2 хода ползуна пресса с поворотом заготовки (мелкосерийное производство)

1. Общие исходные данные для всех вариантов.

1. Операция – гибкая

2. Материал: цветной сплав – для четных вариантов, сталь - для нечетных.

3. Штамп - открытый с упором.

4. Размеры штампа 350500

5. Способ подачи, установки и съема детали – вручную

6. Смазка штампа производится: чрез одну деталь – для четных вариантов, через две – для нечетных

7. Положение рабочего: стоя - для четных вариантов, сидя - для нечетных.

8. Установка и снятие штампа производится вручную

9. Характеристика кривошипного пресса:

а) усилие пресса – 250 тс;

б) число двойных ходов ползуна в мин. – 40;

в) тип муфты включения – фрикционная;

г) машинное время – 0,026 мин;

д) способ включения – педаль;

е) время на выключение – 0,015 мин;

ж) время на оргтехобслуживание, отдых и личные надобности – 35% от оперативного;

10. Установка заготовки: свободная - для четных вариантов, затруднена - для нечетных.

11. Угол поворота заготовки:  - для четных вариантов,  - для нечетных.

2. Примечание:

Снять деталь со штампа и отложить на транспорт

А – свободно

Б – затрудненно

Снять деталь со штампа и отложить на пол в тару

В – свободно

Г – затрудненно.

Приложение 1

Исходные данные к лабораторной работе №1

| Показатели | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Заготовка |
| а) габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| б) твердость материала, НВ | 145 | 155 | 180 | 245 | 215 | 175 | 153 |
| г) масса, кг | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 25 |
| 2. Припуск на обработку | 6,0 | 1,9 | 1,5 | 3,0 | 1,8 | 5,0 | 3,4 |
| 3. Класс точности, мм | 0,1 | 0,2 | 0,5 | Св. 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| 4. Фреза |
| а) диаметр, мм | 75 | 80 | 90 | 150 | 110 | 200 | 150 |
| б) число зубьев | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 17 |
| в) главный угол в плане, | 90 | 30 | 60 | 45 | 90 | 60 | 60 |
| г) передний угол, | -10 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 |
| 5. Марка твердого сплава зубьев фрезы | А | Б | А | Г | А | Б | А |
| 6. Способ получения заготовки | З | Д | Л | Е | З | Ж | Л |
| 7. Установка фрезы | М | Н | О | П | М | Н | О |
| 8. Схема режима труда и отдыха | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. Способ установки детали | Р | С | Т | Р | С | Т | Р |
| 10. Размер партии | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 120 | 200 |

Продолжение приложения 1

| Показатели | Варианты |
| --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.Заготовка |
| а) габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) твердость материала, НВ | 200 | 243 | 165 | 191 | 195 | 173 | 180 | 148 |
| г) масса, кг | 30 | 35 | 6 | 4 | 12 | 14 | 21 | 24 |
| 2. Припуск на обработку | 3,2 | 2,8 | 7,3 | 3,5 | 1,1 | 2,3 | 6,5 | 1,5 |
| 3. Класс точности, мм | Св. 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | Св. 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| 4. Фреза |
| а) диаметр, мм | 110 | 200 | 110 | 75 | 80 | 90 | 150 | 110 |
| б) число зубьев | 4 | 16 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| в) главный угол в плане, | 45 | 90 | 30 | 60 | 45 | 90 | 60 | 45 |
| г) передний угол, | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 |
| 5. Марка твердого сплава зубьев фрезы | Г | А | Б | А | Г | А | Б | А |
| 6. Способ получения заготовки | И | З | К | Л | Д | З | Е | Л |
| 7. Установка фрезы | П | М | Н | О | П | М | Н | О |
| 8. Схема режима труда и отдыха | 9 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Способ установки детали | С | Т | Р | С | Т | Р | С | Т |
| 10. Размер партии | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 300 | 320 |

Продолжение приложения 1

| Показатели | Варианты |
| --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.Заготовка |
| а) габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| б) твердость материала, НВ | 170 | 240 | 250 | 269 | 160 | 183 | 200 |
| г) масса, кг | 28 | 31 | 2 | 1 | 3,2 | 5,9 | 8 |
| 2. Припуск на обработку | 4,3 | 5,1 | 5,9 | 3,8 | 2,5 | 8,1 | 1,3 |
| 3. Класс точности, мм | Св. 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | Св. 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| 4. Фреза |
| а) диаметр, мм | 80 | 150 | 200 | 200 | 80 | 75 | 110 |
| б) число зубьев | 10 | 14 | 8 | 16 | 5 | 10 | 4 |
| в) главный угол в плане, | 60 | 90 | 30 | 45 | 60 | 90 | 60 |
| г) передний угол, | -10 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 |
| 5. Марка твердого сплава зубьев фрезы | Г | А | Б | А | Г | А | Б |
| 6. Способ получения заготовки | Ж | З | И | Л | К | З | Д |
| 7. Установка фрезы | П | М | Н | О | П | М | Н |
| 8. Схема режима труда и отдыха | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 |
| 9. Способ установки детали | Р | С | Т | Р | С | Т | Р |
| 10. Размер партии | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 |

Продолжение приложения 1

| Показатели | Варианты |
| --- | --- |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1.Заготовка |
| а) габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) твердость материала, НВ | 154 | 185 | 213 | 260 | 240 | 155 | 254 | 275 |
| г) масса, кг | 9 | 18 | 13 | 14 | 20 | 5 | 7 | 1 |
| 2. Припуск на обработку | 4,2 | 6,5 | 1,1 | 4,8 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 6,3 |
| 3. Класс точности, мм | 0,5 | Св. 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | Св. 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| 4. Фреза |
| а) диаметр, мм | 90 | 150 | 110 | 200 | 150 | 80 | 200 | 110 |
| б) число зубьев | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 5 | 16 | 4 |
| в) главный угол в плане, | 45 | 60 | 90 | 30 | 45 | 60 | 90 | 60 |
| г) передний угол, | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 |
| 5. Марка твердого сплава зубьев фрезы | А | Г | А | Б | А | Г | А | Б |
| 6. Способ получения заготовки | Л | Е | З | Ж | Л | И | З | К |
| 7. Установка фрезы | О | П | М | Н | О | П | М | Н |
| 8. Схема режима труда и отдыха | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. Способ установки детали | С | Т | Р | С | Т | Р | С | Т |
| 10. Размер партии | 400 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 | 240 | 260 |

Приложение 2

Паспортные данные станков:

Вертикально-фрезерный станок мод. 6М1ЗП

Рабочая поверхность стола 4001600 мм. Мощность двигателя =10 кВт; к.п.д. станка = 0,8; частота вращения шпинделя (об/мин): 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600. Подачи стола продольные и поперечные (мм/мин): 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250. Подачи стола вертикальные (мм/мин): 8; 10,5; 13,3; 16,6; 21; 26,6; 33,3; 41,6; 53,3; 66,6; 83,3; 105; 133,3; 166,6; 210; 266,6; 333,3; 400.

Вертикально-фрезерный станок мод. 6М12П

Рабочая поверхность стола 3201250 мм. Мощность двигателя =7 кВт; к.п.д. станка = 0,8; частота вращения шпинделя (об/мин): 32,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600. Подачи стола продольные и поперечные (мм/мин): 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250. Подачи стола вертикальные (мм/мин): 8; 10,5; 13,3; 16,6; 21; 26,6; 33,3; 41,6; 53,3; 66,6; 83,3; 105; 133,3; 166,6; 210; 266,6; 333,3; 400.

Токарный многорезцовый полуавтомат мод. 1А730

Высота центров 200мм. Расстояние между центрами до 500 мм. Число суппортов 2. Мощность двигателя =14 кВт; к.п.д. станка = 0,81; частота вращения шпинделя (об/мин):56; 71; 91; 112; 140; 180; 224; 280; 355; 450; 560; 710. Продольные подачи переднего суппорта (мм/об): 0,12; 0,17; 0,23; 0,34; 0,49; 0,71; 0,97; 1,38. Поперечные подачи заднего суппорта (мм/об): 0,016; 0,020; 0,021; 0,027; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,16; 0,17; 0,18; 0,19; 0,20; 0,22; 0,23; 0,24; 0,25; 0,26; 0,28; 0,29; 0,31; 0,36; 0,38; 0,40; 0,43; 0,45; 0,46; 0,51; 0,52; 0,58; 0,61; 0,62; 0,65; 0,74; 0,76; 0,79; 0,83; 0,89; 0,95; 1,03; 1,13; 1,22; 1,29; 1,47; 1,66; 1,84; 2,37. Максимальная осевая сила резания, допустимая механизмом подачи, = 4500 кгс.

Приложение 3

Величина врезания и побега фрез торцовых

| Установка фрезы | Ширина фрезерования в мм | Диаметр фрезы в мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| С И М М Е Т Р И Ч Н А Я | 10 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15 | - | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | - | - | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | - | - | - | 7,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
|  | 30 | - | - | - | 12 | 8,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - |
|  | 40 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 8 | 7,5 | 6,5 | - | - | - | - | - |
|  | 60 | - | - | - | - | - | - | 25 | 13 | 13 | 11 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | - | - |
|  | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | - |
|  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 |
|  | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 |
|  | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 33 | 27 | 22 | 18 |
|  | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 23 | 27 | 24 |
|  | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 43 | 33 | 26 |
|  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 40 | 32 |
|  | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 49 | 38 |
|  | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 61 | 45 |
|  | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 53 |
|  | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 62 |
|  | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 73 |
|  | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
|  | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| смещенная | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 42 | 52 | 65 | 80 | 103 | 127 |
|  | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 38 | 48 | 60 | 74 | 94 | 117 |

Приложение 4

Подачи черновые на один зуб фрезы

| Вид установки фрезы |
| --- |
| 1. Симметричная | 2. Смещенная, Со=(0,03+0,05)*D |
| Мощность станка, кВт | Вид установки фрезы | Сталь | Чугун |
|  |  | Марка твердого сплава |
|  |  | Т5К10 | Т15К6 | ВК8 | ВК6 |
|  |  | Подача на один зуб фрезы в мм/зуб |
| Св. 10 | 1 | 0,16-0,20 | 0,12-0,15 | 0,25-0,32 | 0,18-0,24 |
|  | 2 | 0,32-0,40 | 0,24-0,30 | 0,50-0,64 | 0,38-0,48 |
| 5-10 | 1 | 0,12-0,14 | 0,09-0,11 | 0,20-0,24 | 0,14-0,18 |
|  | 2 | 0,24-0,28 | 0,18-0,22 | 0,38-0,45 | 0,28-0,36 |

Примечание:

1. Поправочные коэффициенты на подачу на зуб, число оборотов и минутную подачу в зависимости от угла в плане режущей кромки приведены в картах режимов резания торцовыми фрезами.

2. Влияние жесткости системы СПИД учитывать по приложению Б.

Приложение 5

Поправочные коэффициенты на подаче на зуб ()

и скорости резания () в зависимости от жесткости системы СПИД

|  | Материал | Шифр типовой схемы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
|  | Сталь | 1,0 | 0,75 |
|  | Сталь | 1,0 | 0,85 |

Приложение 6

Периоды стойкости фрез Тм в минутах машинной работы

| Материал инструмента | Тип резы | Диаметр фрезы в мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|  |  | Период стойкости Тм |
| Твердый сплав | Торцовые и дисковые двусторонние | - | 90 | 120 | 200 | 300 | - | - | - |

Приложение 7

Средние периоды стойкость фрез, принятые в нормативах для одноинструментальной обработки

| Тип фрезы | Диаметр фрезы в мм до | Фрезы с пластинками твердого сплава |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сталь | Чугун |
|  |  | Принятый период стойкости Т в мин |
| Резцы торцовые | 90 | 180 | 120 |
|  | 110 | 180 | 180 |
|  | 150 | 180 | 180 |
|  | 200 | 240 | 180 |

Приложение 8

Режимы резания (сталь конструкционная углеродистая и легированная).

Фрезы торцовые с пластинками Т15К6.

| D -- Z | t мм до | Подача на зуб фрезы Sz в мм/зуб до |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,33 |
|  |  | Режим резания |
|  |  | V | n | Sm | V | n | Sm | V | n | Sm | V | n | Sm | V | n | Sm | V | n | Sm |
| 80 -- 5 | 5,0 | 312 | 1240 | 400 | 280 | 1110 | 480 | 250 | 1000 | 575 | 220 | 875 | 680 | 195 | 775 | 810 | 173 | 690 | 965 |
|  | 1,5 | 352 | 1400 | 450 | 316 | 1255 | 545 | 282 | 1120 | 650 | 249 | 990 | 770 | 220 | 875 | 920 | 196 | 780 | 1090 |
| 110 -- 4 | 5,0 | 312 | 900 | 230 | 280 | 810 | 279 | 249 | 720 | 336 | 220 | 637 | 398 | 194 | 562 | 472 | 173 | 500 | 557 |
|  | 1,5 | 352 | 1020 | 260 | 316 | 915 | 315 | 282 | 815 | 380 | 249 | 720 | 450 | 220 | 635 | 535 | 196 | 565 | 630 |
| 150 -- 6 | 16 | 380 | 590 | 230 | 260 | 530 | 274 | 220 | 468 | 327 | 194 | 402 | 375 | 173 | 367 | 465 | 154 | 327 | 547 |
|  | 5 | 316 | 670 | 260 | 282 | 600 | 310 | 249 | 530 | 370 | 220 | 465 | 435 | 196 | 415 | 526 | 174 | 370 | 620 |
| 200 -- 8 | 16 | 263 | 420 | 217 | 235 | 370 | 256 | 209 | 332 | 309 | 185 | 292 | 372 | 164 | 261 | 437 | 147 | 234 | 525 |
|  | 5 | 298 | 475 | 245 | 266 | 420 | 290 | 236 | 375 | 350 | 209 | 330 | 420 | 186 | 295 | 495 | 166 | 265 | 595 |

Поправочные коэффициенты на режимы резания для измененных условий работы в зависимости от:

| 1) механической обработки стали | Сталь НВ | До 160 | 160-177 | 180-200 | 203-226 | 228-255 | 257-285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэф-ты Киф=Кип=Кмsм | 1,42 | 1,26 | 1,12 | 1,0 | 0,89 | 0,79 |
| 2) состояние обрабатываемой поверхности | Состояние поверхности | Без корки и прокат | С коркой |
|  |  |  | Поковка или штамповка | Отливка |
|  | Коэф-т Кпи=Кип=Кмsм | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| 3) отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы | Отношение В : Dфр | До 0,45 | 0,45-0,8 | Св. 0,8 |
|  | Коэф-ты Квv=Квп=Квsм | 1,13 | 1,0 | 0,89 |
| 4) главного угла в плане | Главный угол в плане в град | 90 | 60 | 45 |
|  | Коэф-т | Кsz | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Ky = Kn (с учетом подачи) | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
|  |  | Ksм | 0,7 | 1,0 | 1,1 |

Приложение 9

Режимы резания (сталь конструкционная углеродистая и легированная).

Фрезы торцовые с пластинками Т5К10.

| D -- Z | t мм до | Подача на зуб фрезы Sz в мм/зуб до |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,33 | 0,44 |
|  |  | Режим резания |
|  |  | V | n | Sm | V | n | Sm | V | n | Sm | V | n | Sm | V | n | Sm | V | n | Sm |
| 80 -- 5 | 5,0 | 183 | 730 | 315 | 163 | 650 | 375 | 145 | 575 | 446 | 128 | 508 | 535 | 114 | 455 | 636 | 101 | 402 | 790 |
|  | 1,5 | 207 | 825 | 355 | 185 | 735 | 425 | 164 | 650 | 505 | 145 | 575 | 605 | 129 | 515 | 720 | 114 | 456 | 860 |
| 110 -- 4 | 5,0 | 183 | 531 | 185 | 163 | 473 | 221 | 145 | 420 | 265 | 128 | 327 | 310 | 114 | 327 | 367 | 101 | 292 | 442 |
|  | 1,5 | 207 | 660 | 210 | 185 | 535 | 250 | 164 | 475 | 300 | 145 | 420 | 350 | 129 | 370 | 415 | 114 | 330 | 500 |
| 150 -- 6 | 16 | 163 | 345 | 177 | 145 | 310 | 217 | 128 | 274 | 256 | 114 | 243 | 310 | 101 | 212 | 358 | 80 | 190 | 433 |
|  | 5 | 185 | 390 | 200 | 164 | 350 | 245 | 145 | 310 | 290 | 129 | 275 | 350 | 114 | 240 | 405 | 101 | 215 | 490 |
| 200 -- 8 | 16 | 154 | 243 | 168 | 137 | 217 | 203 | 121 | 194 | 233 | 108 | 172 | 292 | 97 | 153 | 345 | 85 | 133 | 402 |
|  | 5 | 174 | 275 | 190 | 155 | 245 | 230 | 137 | 220 | 275 | 122 | 195 | 330 | 109 | 173 | 390 | 96 | 150 | 455 |

Поправочные коэффициенты на режимы резания для измененных условий работы в зависимости от:

| 1)механической обработки стали | Сталь НВ | До 160 | 160-177 | 180-200 | 203-226 | 228-255 | 257-285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэф-ты Киф=Кип=Кмsм | 1,42 | 1,26 | 1,12 | 1,0 | 0,89 | 0,79 |
| 2) состояние обрабатываемой поверхности | Состояние поверхности | Без корки и прокат | С коркой |
|  |  |  | Поковка или штамповка | Отливка |
|  | Коэф-т Кпи=Кип=Кмsм | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| 3) отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы | Отношение В : Dфр | До 0,45 | 0,45-0,8 | Св. 0,8 |
|  | Коэф-ты Квv=Квп=Квsм | 1,13 | 1,0 | 0,89 |
| 4) главного угла в плане | Главный угол в плане в град | 90 | 60 | 45 |
|  | Коэф-т | Кsz | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Ky = Kn (с учетом подачи) | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
|  |  | Ksм | 0,7 | 1,0 | 1,1 |

Приложение 10

Мощность, потребная на резание (сталь)

| Сталь НВ | Г л у б и н а резания t в мм до |
| --- | --- |
| До 160 | 160-285 |  |
| Ширина фрезер. В в мм до |  |
| 45 | 38 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,9 | 7,0 | 8,4 | 10,0 | 12,0 | - |
| 52 | 45 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,9 | 7,0 | 8,4 | 10,0 | 12,0 |
| 62 | 52 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,9 | 7,0 | 8,4 | 10,0 |
| 72 | 62 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,9 | 7,0 | 8,4 |
| 85 | 72 | - | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,9 | 7,0 |
| 100 | 85 | - | - | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,9 |
| Диаметр фрезы в мм и число зубъев | М о щ н о с т ь резания N в кВт |
| 805 | 1104 1506 2008 |  |
| Минутная подача в мм/мин Sм |  |
| - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 |
| 94 | 110 | - | - | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 |
| 116 | 140 | - | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,6 |
| 145 | 175 | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,5 |
| 181 | 220 | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 |
| 230 | 270 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 |
| 262 | 340 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 |
| 350 | 420 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 |
| 440 | 530 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 13,0 |
| 550 | 660 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 13,0 | 16,0 |
| 680 | 820 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 19,0 |
| 850 | 1030 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 22,5 |
| 1070 | 1280 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 22,5 | 27,0 |

Приложение 11

Режимы резания (чугун серый). Фрезы торцовые с пластинами ВК6

|  | мм до | Подача на один зуб фрезы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 0,36 | 0,5 |
|  |  | V | n |  | V | n |  | V | n |  | V | n |  | V | n |  | V | n |  |
|  |  | Режимы резания |
|  | 1,5 | 260 | 1100 | 880 | 232 | 985 | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3,5 | 232 | 985 | 790 | 204 | 865 | 975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7,5 | 204 | 865 | 695 | 181 | 765 | 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1,5 | 260 | 920 | 735 | 232 | 870 | 975 | 204 | 720 | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3,5 | 232 | 870 | 695 | 204 | 720 | 805 | 181 | 640 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7,5 | 204 | 720 | 575 | 181 | 640 | 715 | 162 | 575 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1,5 | 228 | 660 | 635 | 203 | 585 | 800 | 180 | 520 | 975 | 168 | 455 | 1200 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3,5 | 203 | 585 | 500 | 180 | 620 | 700 | 158 | 455 | 855 | 141 | 410 | 1090 | - | - | - | - | - | - |
|  | 7,5 | 180 | 520 | 500 | 158 | 455 | 610 | 141 | 410 | 775 | 126 | 365 | 960 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1,5 | 228 | 485 | 545 | 203 | 430 | 670 | 180 | 380 | 830 | 158 | 335 | 1030 | 141 | 300 | 1290 | - | - | - |
|  | 3,5 | 203 | 430 | 480 | 180 | 380 | 595 | 158 | 335 | 735 | 141 | 300 | 925 | 126 | 270 | 1170 | - | - | - |
|  | 7,5 | 180 | 380 | 425 | 158 | 335 | 525 | 141 | 300 | 660 | 126 | 270 | 830 | 112 | 240 | 1040 | - | - | - |
|  | 1,5 | 228 | 350 | 450 | 203 | 320 | 575 | 180 | 290 | 730 | 158 | 250 | 860 | 141 | 225 | 1120 | 126 | 200 | 1380 |
|  | 3,5 | 103 | 320 | 410 | 180 | 290 | 520 | 158 | 250 | 630 | 141 | 225 | 795 | 126 | 200 | 990 | 112 | 178 | 1220 |
|  | 7,5 | 180 | 290 | 370 | 158 | 250 | 450 | 141 | 225 | 565 | 126 | 200 | 705 | 112 | 178 | 890 | 100 | 160 | 1160 |
| Поправочные коэффициенты на режимы резания для измененных условий работы в зависимости от: |
| 1) Твердости чугуна | Группы тверд. Чугуна НВ | 143-229 | 170-255 | 197-269 |
|  | Коэффициент | 1,0 | 0,89 | 0,79 |
| 2) Состояния обрабатываемой поверхности | Состояние поверхности | Без корки | С коркой |
|  | Коэффициент | 1,0 | 0,8 |

Продолжение приложения 11

| 3) Отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы | Отношение: B : | До 0,45 | 0,45 + 0,8 | Св. 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент: | 1,13 | 1,0 | 0,89 |
| 4) Главного угла в плане | Главный угол в плане в град. | 90 | 60 | 45 |
|  |  | 0,7 1,0 1,0 |
|  | ( с учетом увеличения подачи) | 0,95 1,0 1,1 |
|  |  | 0,65 1,0 1,1 |

Приложение 12

Мощность, потребная на резание ( чугун серый)

| Группы твердости чугун. НВ | Глубина резания t в мм |
| --- | --- |
| До 229 | Св. 229 |  |
| Ширина фрезерован. мм, до |  |
| 35 | - | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,3 | 9,0 | 11,0 |
| 42 | 35 | - | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,3 | 9,0 |
| 60 | 42 | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,3 |
| 60 | 50 | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 70 | 60 | - | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 5,0 |
| 85 | 70 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,0 |
| 100 | 85 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 |

Продолжение приложения 12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 120 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 |  |
| Фрезы всех диам. | Мощность резания N в квт |
| Подача на один зуб фрезы мм/зуб. до |  |
| 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |  |
| Минутная подача в мм/в.н до |  |
| 230 | 270 | 325 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 |
| 270 | 325 | 385 | 460 | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 |
| 325 | 385 | 460 | 550 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 |
| 385 | 460 | 55 | 660 | - | - | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,6 |
| 460 | 550 | 660 | 790 | - | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 5,5 |
| 550 | 660 | 790 | 940 | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 |
| 660 | 790 | 940 | 1120 | - | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 |
| 790 | 940 | 1120 | 1340 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 |
| 940 | 1120 | 1340 | 1600 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 |
| 1120 | 1340 | 1600 | - | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 13,3 |
| 1340 | 1600 | - | - | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 13,3 | 15,9 |
| 1600 | - | - | - | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 13,3 | 15,9 | 19,0 |

Приложение 13

Поправочные коэффициенты на резания

для измененных условий работы в зависимости от периода стойкости фрезы

Приложение 14

Вспомогательное время на установку и снятие детали

( на столе пакетом с креплением болтами и планками)

| Число одновременно устанавливаемых деталей | Масса детали, m, кг до |
| --- | --- |
|  | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 |
|  | Время, , мин (на комплект устанавливаемых деталей) |
| 2 | 0,47 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 1,5 | 2,1 | 3,5 |
| 3 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | - | - |
| 4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,6 | - | - |
| 6 | 0,85 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 3,6 | - | - |
| 8 | 0,95 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,9 | 4,4 | - | - |

Приложение 15

Вспомогательное время на установку и снятие детали

( установка в специальных приспособлениях)

| Основные элементы приспособления | Число зажимов | Масса детали, m, кг до |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 3 | 8 | 12 | 20 | св.20 |
| Палец | - | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,23 |
| Пальцевым фиксатором | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,08 |
| или шпилькой | 2 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,15 |

Приложение 16

Вспомогательное время, связанное с переходом

| Характер обработки Способ установки инструмента на стружку | Длина стола, L мм |
| --- | --- |
|  | 1250 | 1600 |
|  | Время t, мин. |
| Фрезерование плоскостей | Фрезой, установленной на размер 0,17 0,21 |
|  | С установкой фрезы по лимбу 0,38 0,46 |
|  | Со взятием одной пробной стружки | шаблоны | Измеряем. размер | 100 0,65-0,70 0,75-0,8 100 0,70-0,75 0,80-0,9 |
|  |  | универс. инструм. |  |  |

Приложение 17

Время на приёмы, связанные с переходом, не вошедшие

в комплексы

| Приёмы | Длина стола, L мм |
| --- | --- |
|  | 1250 | 1600 |
|  | Время t, мин. |
| 1. Изменить число оборотов шпинделя | 0,08 0,09 |
| 2.Изменить величину и направление задачи | 0,07 0,08 |
| 3. Поставить и снять щитом ограждения от стружки | 0,06 0,07 |
| а ) шарнирный | 0,06 0,07 |
| б ) съёмочный | 0,18 0,20 |

Приложение 18

Вспомогательное время на контрольные измерения

| Измерительный инструмент | Измеряемый размер, L, мм, до |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
|  | Время t, мин. |
| Шаблон или скоба линейная односторонняя | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 |

Приложение 19

Периодичность контрольных измерений детали на операцию

| Характер обработки | Квалитет (класс, точность) | Измеряемый размер, мм, до | Способ достижения размеров обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа инструментом, установленным на размер | Работа с пробными стружками или по лимбу |
|  |  |  | Периодичность промеров-коэффициенты |
| Фрезерование, строгание | 0,10 мм | 500 | 0,3 | 0,8 |
|  |  | 200 | 0,4 | 0,9 |

Продолжение приложения 19

|  |  | св. 200 | 0,5 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,20 мм | 50 | 0,2 | 0,7 |
|  |  | 200 | 0,3 | 0,8 |
|  |  | св. 200 | 0,4 | 0,9 |
|  | 0,50 мм | 50 | 0,1 | 0,5 |
|  |  | 200 | 0,2 | 0,6 |
|  |  | св. 200 | 0,3 | 0,7 |
|  | св. 0,50 мм | 50 | 0,1 | 0,4 |
|  |  | 200 | 0,1 | 0,5 |
|  |  | св. 200 | 0,2 | 0,6 |

Приложение 20

Время на обслуживание рабочего места

| Тип и характеристика станка | Время на обслуживаиие рабочего места в % от оперативного времени |
| --- | --- |
| Гортзонтально-, вертикально-, универсально-, коопировально-, фрезерные | Длина стола, мм, до | 1250 1600 | 3,5 4,0 |

Приложение 21

Исходные данные к лабораторной работе № 2

| Показатели | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Заготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (мм) | 200 | 190 | 180 | 170 | 200 | 190 | 180 | 170 | 200 | 190 |
| (мм) | 160 | 166 | 156 | 147 | 147 | 156 | 166 | 160 | 156 | 147 |
| (мм) | 81 | 78 | 75 | 50 | 110 | 105 | 120 | 55 | 45 | 90 |
| (мм) | 190 | 182 | 171 | 163 | 191 | 131 | 169 | 162 | 189 | 180 |
| (мм) | 138 | 143 | 134 | 124 | 123 | 135 | 144 | 139 | 137 | 125 |
| (мм) | 64 | 60 | 63 | 40 | 94 | 90 | 109 | 43 | 40 | 80 |
| (мм) | 350 | 360 | 370 | 380 | 340 | 320 | 310 | 350 | 360 | 365 |
| (мм) | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 205 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| (мм) | 140 | 143 | 145 | 147 | 138 | 136 | 135 | 140 | 143 | 145 |
| кг/ | 5 | 45 | 55 | 75 | 100 | 100 | 75 | 65 | 45 | 55 |
| Вес, кг | 12 | 12 | 11 | 8 | 20 | 20 | 22 | 9 | 7 | 18 |

Продолжение приложения 21

| 2.Резец для черновой отточки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -толщина пластинки(мм) (град) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -вылет резца (мм) | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| -сечение державки(мм) | 16х 25 | 20х 30 | 25х 25 | 25х 40 | 30х 40 | 16х 25 | 20х 30 | 25х 25 | 25х 40 | 30х 45 |
| 3.Резец для чистовой обточки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (град) | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| (град) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| r (мм) | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
| 4. Установка детали(1) | А | Б | В | А | Б | В | А | Б | В | А |
| 5.Установка резца на стружку при черновой обт.(2) | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Г | Д |
| 6. Установка резца на стружку при чистой обточке(3) | Е | Ж | З | Е | Е | Ж | Ж | Ж | З | Ж |
| 7.Резцовая головка (4) | И | К | И | И | И | К | К | К | И | И |
| 8.Изменение числа оборота шпинделя | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9.Изменение величины подачи | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10.Точность обработки | 3 | 3а | 4 | 5 | 3 | 3а | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 11.Чистота поверхности | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 12.Размер партии | 50 | 100 | 20 | 10 | 10 | 50 | 30 | 20 | 1 | 10 |

Продолжение приложения 21

| Показатели | Варианты |
| --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.Заготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (мм) | 180 | 170 | 200 | 190 | 180 | 170 | 200 | 190 | 180 | 170 |
| (мм) | 160 | 166 | 166 | 160 | 147 | 156 | 170 | 168 | 153 | 150 |
| (мм) | 96 | 100 | 150 | 130 | 58 | 80 | 158 | 115 | 119 | 102 |
| (мм) | 168 | 161 | 188 | 179 | 166 | 160 | 162 | 179 | 176 | 164 |
| (мм) | 137 | 143 | 146 | 136 | 126 | 136 | 145 | 141 | 139 | 135 |
| (мм) | 31 | 89 | 147 | 120 | 51 | 69 | 141 | 99 | 104 | 91 |
| (мм) | 370 | 375 | 380 | 340 | 345 | 320 | 310 | 350 | 360 | 365 |
| (мм) | 235 | 240 | 205 | 200 | 210 | 220 | 230 | 220 | 235 | 240 |
| (мм) | 147 | 138 | 136 | 135 | 140 | 143 | 140 | 143 | 145 | 147 |
| кг/ | 95 | 80 | 70 | 65 | 45 | 55 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| Вес, кг | 20 | 20 | 35 | 35 | 9 | 12 | 31 | 32 | 32 | 21 |
| 2.Резец для черновой отточки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -толщина пластинки(мм) (град) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -вылет резца (мм) | 50 | 30 | 37 | 40 | 68 | 37 | 60 | 50 | 80 | 90 |
| -сечение державки(мм) | 16х 25 | 20х 30 | 25х 25 | 25х 40 | 30х 45 | 16х 25 | 20х 30 | 25х 25 | 25х 40 | 30х 45 |
| 3.Резец для чистовой обточки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (град) | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 |
| (град) | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| r (мм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| 4. Установка детали(1) | Б | В | А | А | В | А | А | А | А | А |
| 5.Установка резца на стружку при черновой обт.(2) | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Г |
| 6. Установка резца на стружку при чистой обточке(3) | Е | З | Ж | З | З | Ж | Е | Ж | Е | Е |
| 7.Резцовая головка (4) | И | К | К | И | И | И | И | И | К | К |

Продолжение приложения 21

| 8.Изменение числа оборота шпинделя | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.Изменение величины подачи | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 10.Точность обработки | 4 | 5 | 4 | 3а | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3а |
| 11.Чистота поверхности | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 12.Размер партии | 5 | 40 | 100 | 200 | 50 | 300 | 1000 | 2000 | 50 | 50 |

Продолжение приложения 21

| Показатели | Варианты |
| --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1.Заготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (мм) | 200 | 190 | 180 | 170 | 200 | 190 | 180 | 170 | 200 | 190 |
| (мм) | 142 | 170 | 168 | 153 | 150 | 142 | 170 | 158 | 153 | 148 |
| (мм) | 65 | 85 | 90 | 95 | 79 | 89 | 76 | 72 | 125 | 80 |
| (мм) | 181 | 178 | 107 | 159 | 183 | 177 | 166 | 158 | 180 | 184 |
| (мм) | 133 | 155 | 142 | 138 | 134 | 131 | 144 | 129 | 123 | 121 |
| (мм) | 51 | 72 | 80 | 79 | 70 | 80 | 61 | 60 | 117 | 71 |
| (мм) | 370 | 375 | 380 | 340 | 345 | 320 | 310 | 350 | 360 | 365 |
| (мм) | 205 | 200 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 205 | 200 | 210 |
| (мм) | 138 | 136 | 135 | 140 | 143 | 145 | 147 | 138 | 136 | 135 |
| кг/ | 75 | 100 | 80 | 95 | 60 | 65 | 55 | 55 | 75 | 100 |
| Вес, кг | 22 | 20 | 10 | 13 | 18 | 20 | 12 | 17 | 11 | 10 |
| 2.Резец для черновой отточки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -толщина пластинки(мм) (град) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -вылет резца (мм) | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| -сечение державки(мм) | 16х 25 | 20х 30 | 25х 25 | 25х 40 | 30х 45 | 16х 25 | 20х 30 | 25х 25 | 25х 40 | 30х 45 |
| 3.Резец для чистовой обточки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (град) | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
| (град) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| r (мм) | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |

Продолжение приложения 21

| 4. Установка детали(1) | А | А | Б | В | А | Б | В | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Установка резца на стружку при черновой обточке.(2) | Д | Д | Д | Г | Г | Д | Д | Д | Д | Г |
| 6. Установка резца на стружку при чистой обточке(3) | Е | З | З | З | Е | Ж | Ж | Ж | Е | Е |
| 7.Резцовая головка (4) | К | И | И | И | К | К | К | И | И | К |
| 8.Изменение числа оборота шпинделя | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9.Изменение величины подачи | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10.Точность обработки | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3а | 4 |
| 11.Чистота поверхности | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| 12.Размер партии | 5 | 1 | 10 | 100 | 20 | 30 | 40 | 200 | 1000 | 50 |

Приложение 22

Периоды стойкости инструментов  в минутах

машинной работы

| Число инструментов в наладке | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | св.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 120 | 150 | 180 | 230 | 260 | 300 |

Приложение 23

Величины врезания и перебега инструмента

| Способ врезания | Угол | Глубина резания t в мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|  |  | Врезания и перебег , в мм |
| Врезание прямое | 45 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | - | - | - |
|  | 60 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | - |
|  | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
|  | 90 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| Радиальное врезание | (где = 1+2 мм) |

Приложение24

Подачи, допустимые прочностью пластинки твердого сплава

| Главный угол в плане в град | Толщина пластинки твердого сплава в мм | Глубина резания t в мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 |
|  |  | Подача S в мм/об |
| 30 | 3 | 1,34 | 1,18 | 1,08 | 1,0 | 0,95 | 0,87 | 0,8 | 0,72 |
|  | 4 | 2,25 | 2,0 | 1,82 | 1,7 | 1,62 | 1,46 | 1,38 | 1,21 |
|  | 5 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,54 | 2,4 | 2,48 | 2,05 | 1,8 |
|  | 6 | 4,7 | 4,1 | 3,75 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,5 |
|  | 7 | 6,2 | 5,4 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
|  | 8 | 8,0 | 7,0 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | 5,15 | 4,85 | 4,25 |
|  | 10 | 11,8 | 10,0 | 9,4 | 8,9 | 6,4 | 7,6 | 7,2 | 6,3 |
| 45 | 3 | 0,92 | 0,81 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,6 | 0,56 | 0,49 |
|  | 4 | 1,5 | 1,36 | 1,25 | 1,17 | 1,11 | 1,0 | 0,95 | 0,83 |
|  | 5 | 2,32 | 2,03 | 1,86 | 1,74 | 1,65 | 1,5 | 1,41 | 1,24 |
|  | 6 | 3,22 | 2,82 | 2,58 | 2,42 | 2,29 | 2,09 | 1,95 | 1,72 |
|  | 7 | 4,27 | 3,74 | 3,42 | 3,2 | 3,4 | 2,76 | 2,6 | 2,28 |
|  | 8 | 5,48 | 4,8 | 4,4 | 4,11 | 3,9 | 3,54 | 3,33 | 2,92 |
|  | 10 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6,1 | 5,77 | 5,25 | 4,94 | 4,34 |
| Поправочные: коэффициенты на подачи в зависимости от предела прочности обрабатываемого материала |
| Предел прочности в кг/ | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 |
| Коэффициент К | 1,16 | 1,07 | 1,0 | 0,93 | 0,82 |

Приложение 25

Подачи для чернового наружного точения

| Обрабатываемый материал | Сечение державки резца в мм | Диаметр детали в мм до | Резцы проходные с пластинками из твердого сплава (>0 ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 5 | 8 | 12 | свыше 12 |
|  |  |  | Подача S в мм/об |
| Стали конструкционные углеродистые, легированные и жаропрочные | 16х 25 | 20 | 0,3-04 | - | - | - | - |
|  |  | 40 | 0,4-0,5 | 0,3-0,4 | - | - | - |
|  |  | 60 | 0,5-0,7 | 0,4-0,6 | 0,3-0,5 | - | - |
|  |  | 100 | 0,6-0,9 | 0,5-0,7 | 0,5-0,6 | 0,4-0,5 | - |
|  |  | 400 | 0,6-1,2 | 0,8-1,0 | 0,6-0,8 | 0,5-0,6 | - |
|  | 20х 30 и 25х 25 | 20 | 0,3-0,4 | - | - | - | - |
|  |  | 40 | 0,4-0,5 | 0,3-0,4 | - | - | - |
|  |  | 60 | 0,6-0,7 | 0,5-0,7 | 0,4-0,6 | - | - |
|  |  | 100 | 0,8-1,0 | 0,7-0,9 | 0,5-0,7 | 0,4-0,7 | - |
|  |  | 600 | 1,2-1,4 | 1,0-1,2 | 0,8-1,0 | 0,6-0,9 | 0,4-0,6 |
|  | 25х 40 | 60 | 0,6-0,9 | 0,5-0,8 | 0,4-0,7 | - | - |
|  |  | 100 | 0,8-1,2 | 0,7-1,1 | 0,8-0,9 | 0,5-0,8 | - |
|  |  | 1100 | 1,2-1,5 | 1,1-1,5 | 0,9-1,2 | 0,8-1,0 | 0,7-0,8 |
|  | 30х45 | 500 | 1,1-1,4 | 1,1-1,4 | 1,0-1,2 | 0,8-1,2 | 0,7-1,1 |
|  | 40х60 | 2500 | 1,3-2,0 | 1,3-1,8 | 1,2-1,6 | 1,1-1,2 | 1,0-1,5 |

Примечания: при работе без корки табличные значения подач необходимо умножить на поправочный коэффициент 1,1.

Приложение 26

Подачи в зависимости от заданной чистоты

поверхности при точении

| Тип резания | Класс чистоты | Обрабатываемый материал | Вспомогательный угол в плане , в град. | Диапазон скоростей резания в м/мин | Радиус при вершине резца r в мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1,5 | 2 |
|  |  |  |  |  | Подача S в мм/об |
| Режимы со вспомогательным углом в плане > |  | Сталь, чугун и бронза | 5 | Весь диапазон скоростей | 1,0-1,1 | 1,3-1,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,8-0,9 | 1,0-1,1 |
|  |  |  | 15 |  | 0,7-0,8 | 0,9-1,0 |
|  |  | Сталь, чугун и бронза | 5 | Весь диапазон скоростей | 0,55-0,7 | 0,7-0,85 |
|  |  |  |  |  | 0,45- |  |
|  |  |  | 10-15 |  | 0,6 | 0,6-0,70 |
|  |  | Сталь | 5 | <50 | 0,25-0,35 | 0,30-0,45 |
|  |  |  |  | 50-100 | 0,35-0,40 | 0,40-0,65 |
|  |  |  |  | >100 | 0,40-0,50 | 0,50-0,60 |
|  |  |  | 10-15 | <50 | 0,25-0,30 | 0,30-0,40 |
|  |  |  |  | 50-100 | 0,30-0,35 | 0,35-0,50 |
|  |  |  |  | >100 | 0,35-0,40 | 0,50-0,65 |
|  |  | Сталь | 5 10 | 30-50 | 0,11-0,15 | 0,14-0,22 |
|  |  |  |  | 50-80 | 0,14-0,20 | 0,17-0,25 |
|  |  |  |  | 80-100 | 0,16-0,25 | 0,23-0,36 |
|  |  |  |  | 100-130 | 0,20-0,30 | 0,25-0,39 |

Продолжение приложения 26

|  |  |  |  | >130 | 0,25-0,30 | 0,35-0,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь | 5 | 100-110 | 0,12-0,17 | 0,14-0,17 |
|  |  |  |  | 110-130 | 0,13-0,18 | 0,17-0,23 |
|  |  |  |  | >130 | 0,17-0,20 | 0,21-0,27 |
| Резцы с дополнительной режущей стружкой |  | Сталь и чугун | 0 | Весь диапазон скоростей | До 5 |
|  |  |  | 0 0 | Весь диапазон скоростей | До 5,0 |
|  |  | Сталь | 0 | >100 | 2,0-3,0 |
| Поправочные коэффициенты на подачи от предела прочности обрабатываемого материала для резцов с > |
| Предел прочности обрабатываемого материала в кг / | До 50 | 50-7, | 70-90 | 90-110 |
| Коэффициент | 0,7 | 0,75 | 1,0 | 1,25 |

Приложение 27

Радиальные усилия резания , допустимые по прогибу детали, при наружном продольном точении стали в центрах

| Класс точности | Посадка |  | Диапазон детали d в мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|  |  |  | Допустимое радиальное усилие в кг |
|  |  | 5 | 281 | 422 | 505 | 590 | 785 | 980 |
|  |  | 6 | 163 | 245 | 293 | 342 | 455 | 567 |
|  |  | 7 | 102 | 154 | 184 | 214 | 285 | 356 |
|  |  | 8 | 71 | 102 | 123 | 144 | 191 | 238 |
|  |  | 9 | 48 | 72 | 86 | 100 | 134 | 167 |
|  |  | 10 | 35 | 53 | 63 | 74 | 98 | 122 |
| 3-й |  | 5 | 383 | 562 | 675 | 788 | 1010 | 1260 |
|  |  | 6 | 222 | 326 | 392 | 457 | 585 | 730 |
|  |  | 7 | 140 | 205 | 245 | 285 | 368 | 460 |
|  |  | 8 | 92 | 136 | 164 | 191 | 247 | 308 |
|  |  | 9 | 66 | 96 | 115 | 135 | 173 | 215 |
|  |  | 10 | 48 | 40 | 84 | 99 | 126 | 137 |
|  |  | 5 | 477 | 700 | 840 | 980 | 1290 | 1610 |
|  |  | 6 | 277 | 406 | 490 | 470 | 750 | 935 |
|  |  | 7 | 175 | 255 | 305 | 356 | 470 | 585 |
|  |  | 8 | 116 | 170 | 204 | 238 | 314 | 392 |
|  |  | 9 | 82 | 120 | 143 | 167 | 220 | 247 |
|  |  | 10 | 60 | 88 | 105 | 122 | 161 | 202 |
| 3а |  | 5 | 563 | 840 | 1010 | 1180 | 1570 | 1960 |
|  |  | 6 | 326 | 490 | 585 | 685 | 910 | 1140 |

Продолжение приложения 27

|  |  | 7 | 205 | 305 | 368 | 430 | 570 | 715 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 137 | 204 | 247 | 288 | 383 | 480 |
|  |  | 9 | 96 | 143 | 173 | 202 | 268 | 335 |
|  |  | 10 | 70 | 105 | 126 | 147 | 196 | 245 |
| 4-й |  | 5 | 950 | 1400 | 1680 | 1960 | 2570 | 3220 |
|  |  | 6 | 550 | 810 | 980 | 1140 | 1490 | 1870 |
|  |  | 7 | 345 | 510 | 610 | 715 | 930 | 1170 |
|  |  | 8 | 231 | 342 | 410 | 480 | 625 | 785 |
|  |  | 9 | 162 | 240 | 288 | 335 | 440 | 350 |
|  |  | 10 | 119 | 175 | 210 | 245 | 320 | 400 |
| 5-й |  | 5 | 1190 | 2800 | 3360 | 3920 | 5140 | 6440 |
|  |  | 6 | 1100 | 1620 | 1960 | 2280 | 2980 | 3740 |
|  |  | 7 | 690 | 1020 | 1220 | 1430 | 1870 | 2340 |
|  |  | 8 | 462 | 684 | 820 | 960 | 1250 | 1570 |
|  |  | 9 | 324 | 480 | 576 | 670 | 880 | 1100 |
|  |  | 10 | 238 | 350 | 420 | 490 | 640 | 800 |

Приложение 28

Радиальные усилия резания , допустимые по прогибу детали, при наружном продольном точении стали в патроне с поджатием центром задней бабки

| Класс точности | Посадка |  | Диапазон детали d в мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|  |  |  | Допустимое радиальное усилие в кг |
| 3-й |  | 5 | 562 | 844 | 1010 | 1180 | 1570 | 1960 |
|  |  | 6 | 326 | 490 | 586 | 684 | 910 | 1134 |
|  |  | 7 | 204 | 308 | 368 | 428 | 570 | 712 |
|  |  | 8 | 142 | 204 | 246 | 268 | 382 | 476 |
|  |  | 9 | 96 | 144 | 172 | 200 | 268 | 334 |
|  |  | 10 | 70 | 106 | 126 | 148 | 196 | 244 |
| 3-й |  | 5 | 766 | 1124 | 1350 | 1576 | 2020 | 2520 |
|  |  | 6 | 444 | 652 | 764 | 914 | 1170 | 1460 |
|  |  | 7 | 280 | 410 | 328 | 570 | 736 | 920 |
|  |  | 8 | 184 | 272 | 230 | 382 | 494 | 616 |
|  |  | 9 | 132 | 192 | 168 | 270 | 346 | 430 |
|  |  | 10 | 96 | 140 | 1680 | 198 | 262 | 314 |
|  |  | 5 | 954 | 1400 | 1680 | 1960 | 2580 | 3220 |
|  |  | 6 | 554 | 812 | 980 | 940 | 1500 | 1870 |
|  |  | 7 | 350 | 510 | 610 | 712 | 940 | 1160 |
|  |  | 8 | 232 | 340 | 405 | 476 | 628 | 784 |
|  |  | 9 | 164 | 240 | 286 | 324 | 440 | 556 |
|  |  | 10 | 120 | 176 | 210 | 244 | 322 | 404 |
| 3а |  | 5 | 1126 | 1180 | 2020 | 2360 | 3140 | 3920 |
|  |  | 6 | 552 | 980 | 1170 | 1370 | 1820 | 2280 |
|  |  | 7 | 410 | 610 | 736 | 860 | 1140 | 1430 |
|  |  | 8 | 274 | 408 | 494 | 576 | 766 | 960 |
|  |  | 9 | 192 | 286 | 346 | 404 | 536 | 670 |

Продолжение приложения 28

|  |  | 10 | 140 | 210 | 252 | 294 | 392 | 490 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-й |  | 5 | 1900 | 2800 | 3360 | 3920 | 5140 | 6440 |
|  |  | 6 | 1100 | 1620 | 1960 | 2280 | 2950 | 3740 |
|  |  | 7 | 690 | 1020 | 1220 | 1430 | 1860 | 2340 |
|  |  | 8 | 562 | 684 | 820 | 960 | 1250 | 1570 |
|  |  | 9 | 324 | 480 | 576 | 670 | 880 | 1100 |
|  |  | 10 | 238 | 350 | 420 | 490 | 640 | 800 |
| 5-й |  | 5 | 3800 | 5600 | 6720 | 7840 | 10280 | 12860 |
|  |  | 6 | 2200 | 3240 | 3920 | 4560 | 5960 | 6480 |
|  |  | 7 | 1380 | 2040 | 2440 | 2880 | 372 | 4680 |
|  |  | 8 | 924 | 1368 | 1640 | 1920 | 2500 | 3140 |
|  |  | 9 | 648 | 960 | 1152 | 1340 | 1760 | 2200 |
|  |  | 10 | 476 | 700 | 840 | 980 | 1280 | 1600 |

Приложение 29

Подачи, допустимые по прогибу детали, при точении конструкционных сталей

Резцы с дополнительной режущей кромкой

| Главный угол в плане в град | Глубина резания t в мм | Допустимое радиальное усилие резания в кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 | 170 | 220 | 280 | 360 | 460 | 600 | 750 | 1000 |
|  |  | Подача S в мм/об |
| 45 | 1 | 0,84 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 3,9 | 5,3 | 7,3 | 10 | - | - | - | - |
|  | 1,5 | 0,62 | 0,87 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 3,9 | 5,4 | 7,2 | 10 | - | - | - |
|  | 2 | 0,5 | 0,7 | 0,88 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 5,8 | 8 | 10 | - | - |
|  | 3 | 0,37 | 0,52 | 0,67 | 0,88 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 6 | 8,2 | 10 | - |
|  | 4 | 0,3 | 0,42 | 0,54 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 3,5 | 4,8 | 6,6 | 8,7 | 10 |
| Поправочные коэффициенты на подачи в зависимости от предела прочности обрабатываемого материала |
| Предел прочности обрабатываемого материала в кг/ | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| Коэффициент К | 2,8 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,78 | 0,63 | 0,53 | 0,45 |

Приложение 30

Подачи, допустимые по прогибу детали, при точении конструкционных сталей

Резцы с дополнительной режущей кромкой >

| Главный угол в плане в град | Глубина резания t в мм | Допустимое радиальное усилие резания в кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 | 170 | 220 | 280 | 360 | 460 | 600 | 750 |
|  |  | Подача S в мм/об |
| 30 | 1,0 | 0,14 | 0,2 | 0,27 | 0,44 | 0,65 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,2 | 4,9 | 7,6 | - | - | - | - | - |
|  | 1,5 | 0,076 | 0,11 | 0,15 | 0,24 | 0,35 | 0,55 | 0,77 | 1,1 | 1,7 | 2,7 | 4,2 | 6,2 | - | - | - | - |
|  | 2,0 | 0,05 | 0,072 | 0,1 | 0,16 | 0,23 | 0,36 | 0,5 | 0,72 | 1,1 | 1,7 | 2,7 | 4,0 | 6,2 | - | - | - |
|  | 3,0 | 0,027 | 0,04 | 0,052 | 0,085 | 0,12 | 0,19 | 0,27 | 0,4 | 0,61 | 0,95 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 5,1 | 7,6 | - |
|  | 4,0 | - | 0,025 | 0,034 | 0,055 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,35 | 0,40 | 0,61 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 3,3 | 4,9 | 7,3 |
| 45 | 1,0 | 0,23 | 0,31 | 0,42 | 0,69 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 5,0 | 7,7 | - | - | - | - | - | - |

Продолжение приложение 30

| 45 | 1,5 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,37 | 0,55 | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 2,7 | 4,2 | 6,5 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,0 | 0,077 | 0,11 | 0,15 | 0,24 | 0,36 | 0,55 | 0,78 | 1,1 | 1,8 | 2,7 | 4,2 | 6,27 | - | - | - | - |
|  | 3,0 | 0,042 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,30 | 0,42 | 0,61 | 0,95 | 1,5 | 2,3 | 3,4 | 5,2 | 7,8 | - | - |
|  | 4,0 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,61 | 0,95 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 5,1 | 7,7 | - |
| Поправочные коэффициенты на подачи в зависимости от предела прочности обрабатываемого материала |
| Предел прочности обрабатываемого материала в кг/ | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| Коэффициент К | 4,1 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 0,72 | 0,55 | 0,42 | 0,34 |

Приложение 31

Подачи, допустимые прочностью резца при обточке стали

| Вспомогательный угол в плане в град | Сечение державки резца ВхН в мм | Глубина резания t в мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|  |  | Подача S в мм/об |
| 0 | 12х12 | 2,23 | 1,3 | 0,89 | 0,66 | 0,52 | 0,35 | 0,262 | 0,2 | - |
|  | 16х16 | 3,0 | 2,8 | 1,94 | 1,44 | 1,13 | 0,77 | 0,57 | 0,46 | 0,34 |
|  | 20х20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,62 | 2,05 | 1,4 | 1,04 | 0,82 | 0,62 |
|  | 25х25 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,55 | 1,89 | 0,19 | 1,13 |
|  | 30х30 | 2,62 | 3,0 | 1,05 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 1,8 |
|  | 10х16 | 3,0 | 1,53 | 1,82 | 0,78 | 0,61 | 0,42 | 0,31 | 0,24 | - |
|  | 12х20 | 3,0 | 2,66 | 3,0 | 1,35 | 1,05 | 0,72 | 0,53 | 0,42 | - |
|  | 16х25 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,62 | 2,05 | 1,4 | 1,04 | 0,82 | 0,62 |
|  | 20х30 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,38 | 1,00 | 1,39 | 1,05 |
|  | 25х40 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,77 | 2,09 |
|  | 30х45 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10 | 12х12 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,64 | - |  |  |  |  |
|  | 16х16 | 3,1 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 20х20 | 4,9 | 3,8 | 2,5 | 2,0 | 1,7 |  |  |  |  |
|  | 25х25 | 5,0 | 5,4 | 4,0 | 3,2 | 2,7 |  |  |  |  |
|  | 30х30 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | 4,0 |  |  |  |  |
|  | 10х16 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | 12х20 | 2,8 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |  |  |  |  |
|  | 16х25 | 4,9 | 3,3 | 2,5 | 2,0 | 1,7 |  |  |  |  |
|  | 20х30 | 6,0 | 5,1 | 3,8 | 3,1 | 2,6 |  |  |  |  |
|  | 25х40 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,6 |  |  |  |  |
|  | 30х45 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |
| Поправочные коэффициенты на подачи в зависимости: 1) от предела прочности обрабатываемого материала |
| Предел прочности в кг/ | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 |
|  | 1,16 | 1,07 | 1,0 | 0,93 | 0,82 |
| 2) от длины вылета резца , выраженного через его высоту H |
| Вылет резца | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Коэффициент | 1,0 | 0,58 | 0,4 | 0,3 | 0,23 | 0,16 |

Приложение 32

Подачи, допустимые мощностью электродвигателя, при точении стали резцами, оснащенными твердым сплавом

| Вспомогательный угол в плане в град | Глубина резания в мм | Мощность электродвигателя t в кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|  |  | Подача S в мм/об |
| 0 | 2 | 0,81 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | 3 | 0,47 | 0,69 | 0,95 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
|  | 4 | 0,32 | 0,47 | 0,63 | 0,8 | 1,19 | 1,6 |

Продолжение приложения 32

| 0 | 5 | 0,24 | 0,35 | 0,47 | 0,6 | 0,69 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,47 | 0,7 | 0,92 |
|  | 8 | - | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,47 | 0,63 |
|  | 10 | - | - | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,47 |
|  | 12 | - | - | - | 0,19 | 0,28 | 0,37 |
|  | 15 | - | - | - | - | 0,21 | 0,28 |
|  | 20 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 10 | 1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 4,1 | 5,3 |
|  | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
|  | 2 | 0,72 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,7 |
|  | 3 | - | - | 0,81 | 1,0 | 1,4 | 1,8 |
|  | 4 | - | - | - | 0,78 | 1,0 | 1,3 |
|  | 5 | - | - | - | - | 0,81 | 1,1 |
|  | 6 | - | - | - | - | 0,69 | 0,9 |
| Поправочные коэффициенты на подачи в зависимости от предела прочности обрабатываемого материала |
| Предел прочности в кг/ | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 |
| Коэффициент К | 1,16 | 1,07 | 1,0 | 0,93 | 0,82 |

Приложение 33

Режимы резания при точении конструкционных сталей

Резцы с пластинами Т5К10

| Глубина резания t в мм | Подача S в мм/об | Тип резца |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проходной прямой |
|  |  | Главный угол в плане в (град) |
|  |  | 30 | 45 | 60 |
|  |  | Вспомогательный угол в плане (град) |
|  |  | 10 | 10 | 30 |
|  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |
| 2,0 | 0,20 | 195 | 86 | 2,7 | 179 | 79 | 2,2 | 158 | 74 | 1,9 |
|  | 0,30 | 180 | 118 | 3,4 | 189 | 109 | 2,8 | 145 | 102 | 2,4 |
|  | 0,40 | 161 | 146 | 3,8 | 143 | 135 | 3,2 | 131 | 126 | 2,7 |
|  | 0,50 | 150 | 178 | 4,4 | 133 | 164 | 3,6 | 121 | 154 | 3,1 |
|  | 0,70 | 134 | 234 | 5,0 | 110 | 215 | 4,2 | 108 | 200 | 3,6 |
| 3,0 | 0,20 | 184 | 129 | 3,9 | 162 | 119 | 3,2 | 149 | 111 | 2,7 |
|  | 0,30 | 169 | 179 | 4,9 | 149 | 165 | 4,0 | 137 | 155 | 3,5 |
|  | 0,40 | 152 | 224 | 5,5 | 135 | 206 | 4,6 | 123 | 193 | 3,9 |
|  | 0,50 | 142 | 269 | 6,2 | 125 | 247 | 5,1 | 115 | 232 | 4,4 |
|  | 0,70 | 125 | 352 | 7,2 | 111 | 325 | 5,9 | 101 | 300 | 5,1 |
|  | 1,0 | 108 | 472 | 8,3 | 95 | 435 | 6,8 | 88 | 410 | 5,9 |
| 4,0 | 0,30 | 161 | 240 | 6,3 | 143 | 222 | 5,2 | 131 | 208 | 4,4 |
|  | 0,40 | 145 | 300 | 7,2 | 126 | 279 | 5,8 | 118 | 260 | 5,1 |
|  | 0,50 | 135 | 360 | 8,0 | 120 | 332 | 6,5 | 109 | 312 | 5,6 |
|  | 0,70 | 119 | 475 | 9,3 | 106 | 438 | 7,6 | 97 | 410 | 6,5 |
|  | 1,0 | 103 | 630 | 10,5 | 92 | 580 | 8,7 | 84 | 545 | 7,5 |
|  | 1,5 | 86 | 890 | 12,5 | 76 | 816 | 10,1 | 70 | 765 | 8,7 |

Продолжение приложения 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 | 0,30 | 152 | 360 | 9,0 | 134 | 334 | 7,4 | 123 | 314 | 6,4 |
|  | 0,40 | 136 | 460 | 10,0 | 121 | 422 | 8,4 | 110 | 396 | 7,2 |
|  | 0,50 | 127 | 550 | 11,5 | 112 | 500 | 9,3 | 102 | 474 | 8,0 |
|  | 0,7 | 113 | 720 | 13,0 | 100 | 663 | 10,7 | 92 | 624 | 9,3 |
|  | 1,0 | 97 | 960 | 15,0 | 85 | 885 | 12,4 | 79 | 830 | 10,5 |
|  | 1,5 | 81 | 1350 | 17,7 | 71 | 1250 | 14,5 | 65 | 1170 | 12,5 |
|  | 2,0 | 77 | 1650 | 21,0 | 69 | 1535 | 17,2 | 63 | 1440 | 15,0 |
|  | 3,0 | 59 | 2350 | 22,6 | 52 | 2162 | 18,5 | 48 | 2030 | 16,0 |
| 8,0 | 0,40 | 131 | 615 | 13,0 | 116 | 562 | 10,7 | 106 | 530 | 9,3 |
|  | 0,50 | 122 | 735 | 14,5 | 108 | 676 | 12,0 | 99 | 635 | 10,0 |
|  | 0,70 | 108 | 960 | 17,0 | 96 | 885 | 14,0 | 88 | 830 | 12,0 |
|  | 2,0 | 93 | 1280 | 19,5 | 83 | 1180 | 16,0 | 76 | 1110 | 13,7 |
| 8 | 1,5 | 77 | 1790 | 22,5 | 68 | 1650 | 18,5 | 63 | 1550 | 16,0 |
|  | 2,0 | 68 | 2280 | 25,0 | 60 | 2100 | 21,0 | 55 | 1970 | 13,0 |
|  | 3,0 | 57 | 3140 | 29,0 | 50 | 2890 | 24,0 | 46 | 2720 | 20,6 |
| 10 | 0,40 | 127 | 770 | 16,0 | 112 | 1710 | 13,0 | 103 | 670 | 11,0 |
|  | 0,50 | 118 | 920 | 17,7 | 104 | 850 | 14,5 | 96 | 800 | 12,5 |
|  | 0,70 | 105 | 1210 | 21,0 | 93 | 1120 | 17,0 | 86 | 1050 | 14,7 |
|  | 1,0 | 90 | 1610 | 24,0 | 79 | 1486 | 19,0 | 73 | 1390 | 16,7 |
| 10 | 1,5 | 75 | 2260 | 27,0 | 66 | 2080 | 22,0 | 60 | 1950 | 19,5 |
|  | 2,0 | 66 | 2860 | 31,0 | 58 | 2640 | 25,0 | 53 | 2480 | 22,0 |
|  | 3,0 | 55 | 3940 | 35,5 | 49 | 3640 | 20,0 | 45 | 3480 | 25,0 |

Примечание: поправочные коэффициенты на изменение условия

работы см. в приложении 36.

Приложение 34

Режимы резания при точении конструкционных сталей

Резцы с пластинками Т1ВК6

| Глубина резания t в мм | Подача S в мм/об | Тип резца |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проходной прямой |
|  |  | Главный угол в плане в (град) |
|  |  | 30 | 45 | 60 |
|  |  | Вспомогательный угол в плане (град) |
|  |  | 10 | 10 | 30 |
|  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1,0 | 0,15 | 360 | 32 | 1,9 | 318 | 29 | 1,5 | 290 | 26 | 1,4 |
|  | 0,20 | 337 | 39 | 2,1 | 297 | 36 | 1,7 | 273 | 33 | 1,5 |
|  | 0,30 | 306 | 56 | 2,7 | 270 | 51 | 2,2 | 248 | 47 | 1,9 |
|  | 0,40 | 277 | 69 | 3,1 | 244 | 64 | 2,6 | 224 | 60 | 2,2 |
|  | 0,50 | 259 | 83 | 3,5 | 228 | 76 | 2,9 | 210 | 72 | 2,5 |
|  | 0,70 | 229 | 108 | 4,1 | 202 | 100 | 3,3 | 185 | 97 | 2,9 |
| 1,5 | 0,15 | 332 | 49 | 2,6 | 293 | 45 | 2,1 | 269 | 42 | 1,8 |
|  | 0,20 | 314 | 61 | 3,1 | 227 | 56 | 2,3 | 254 | 52 | 2,2 |
|  | 0,30 | 238 | 83 | 3,9 | 255 | 77 | 3,2 | 234 | 72 | 2,7 |

Продолжение приложения 34

| 1,5 | 0,40 | 261 | 104 | 4,5 | 230 | 96 | 3,3 | 211 | 91 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 243 | 123 | 4,9 | 214 | 114 | 4,0 | 196 | 107 | 3,5 |
|  | 0,70 | 214 | 167 | 5,9 | 189 | 154 | 4,8 | 174 | 144 | 4,1 |
| 2,0 | 0,20 | 301 | 81 | 4,0 | 266 | 75 | 3,2 | 244 | 70 | 2,8 |
|  | 0,30 | 278 | 111 | 5,0 | 245 | 103 | 4,1 | 226 | 90 | 3,6 |
|  | 0,40 | 250 | 137 | 6,7 | 220 | 127 | 4,6 | 202 | 119 | 4,0 |
|  | 0,50 | 232 | 168 | 6,4 | 204 | 155 | 5,2 | 187 | 145 | 4,5 |
|  | 0,70 | 206 | 220 | 7,4 | 180 | 203 | 6,1 | 167 | 190 | 5,2 |
| 3,0 | 0,20 | 284 | 121 | 5,6 | 250 | 112 | 4,6 | 230 | 105 | 4,0 |
|  | 03,0 | 260 | 169 | 7,2 | 230 | 156 | 5,9 | 211 | 146 | 5,1 |
|  | 0,40 | 236 | 212 | 8,2 | 208 | 195 | 6,7 | 181 | 183 | 5,7 |
|  | 0,50 | 218 | 254 | 9,1 | 193 | 234 | 7,4 | 177 | 220 | 6,4 |
|  | 0,70 | 193 | 332 | 10,5 | 171 | 307 | 8,6 | 157 | 288 | 7,4 |
|  | 1,0 | 166 | 445 | 12,0 | 147 | 410 | 9,9 | 135 | 384 | 8,6 |
| 4,0 | 0,30 | 250 | 220 | 9,2 | 220 | 210 | 7,5 | 202 | 197 | 6,5 |
|  | 0,40 | 224 | 286 | 10,5 | 198 | 264 | 8,5 | 182 | 248 | 7,4 |
|  | 0,50 | 267 | 340 | 11,5 | 183 | 314 | 9,5 | 168 | 294 | 8,2 |
|  | 0,70 | 185 | 448 | 13,5 | 163 | 414 | 11,1 | 151 | 388 | 9,6 |
|  | 1,0 | 159 | 594 | 15,5 | 141 | 547 | 12,7 | 129 | 512 | 11,0 |
|  | 1,5 | 132 | 835 | 18,0 | 117 | 770 | 14,7 | 107 | 720 | 12,5 |
| 6,0 | 0,30 | 234 | 340 | 13,0 | 207 | 314 | 10,6 | 190 | 295 | 9,2 |
|  | 0,40 | 211 | 430 | 14,8 | 186 | 397 | 12,0 | 171 | 370 | 10,5 |
|  | 0,50 | 195 | 514 | 16,5 | 173 | 474 | 13,5 | 159 | 445 | 11,5 |
|  | 0,70 | 174 | 680 | 19,0 | 154 | 624 | 15,5 | 141 | 583 | 13,5 |
|  | 1,0 | 150 | 905 | 22,0 | 133 | 835 | 18,0 | 122 | 785 | 15,5 |
|  | 1,5 | 125 | 1265 | 26,0 | 110 | 1170 | 21,0 | 101 | 1090 | 18,5 |
|  | 2,0 | 118 | 1560 | 31,0 | 105 | 1440 | 25,0 | 97 | 1350 | 22,0 |
| 8,0 | 0,40 | 203 | 580 | 19,0 | 178 | 535 | 15,5 | 164 | 500 | 13,5 |
|  | 0,50 | 189 | 690 | 21,0 | 167 | 637 | 17,5 | 153 | 595 | 15,0 |
|  | 0,70 | 167 | 905 | 24,0 | 148 | 835 | 20,0 | 136 | 785 | 17,0 |
|  | 1,0 | 143 | 1200 | 28,5 | 127 | 1110 | 23,0 | 116 | 1010 | 20,0 |
|  | 1,5 | 119 | 1690 | 33,0 | 105 | 1560 | 27,0 | 97 | 1460 | 23,0 |
|  | 2,0 | 105 | 2150 | 37,0 | 93 | 1980 | 30,0 | 86 | 1860 | 26,0 |
| 10 | 0,40 | 197 | 725 | 23,0 | 173 | 670 | 19,0 | 160 | 630 | 16,5 |
|  | 0,50 | 182 | 870 | 26,0 | 160 | 800 | 21,0 | 146 | 750 | 18,0 |
|  | 0,70 | 162 | 1135 | 30,6 | 143 | 1050 | 25,0 | 131 | 990 | 21,5 |
|  | 1,0 | 139 | 1510 | 34,5 | 122 | 1400 | 28,0 | 112 | 1310 | 24,0 |
|  | 1,5 | 115 | 2110 | 40,0 | 101 | 1960 | 32,5 | 93 | 1840 | 28,0 |
|  | 2,0 | 101 | 2700 | 44,5 | 90 | 2490 | 36,5 | 82 | 2340 | 31,5 |

Примечание: поправочные коэффициенты на изменённые условия

работы см. в приложении 36.

Приложение 35

Режимы резания при точечных конструкционных углеродистых хромистых и хромоникелевых сталей ()

Резцы с пластинками Т15К6 с дополнительной режущей кромкой:

| Глубина резания t в мм | Подача S в мм/об | V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,5 | 1,5 | 184 | 120 | 3,6 |
|  | 2,0 | 175 | 167 | 4,8 |
|  | 2,5 | 170 | 207 | 5,8 |
|  | 3,0 | 165 | 246 | 6,7 |
|  | 4,0 | 158 | 320 | 8,3 |
|  | 5,0 | 152 | 390 | 9,7 |
| 1,0 | 1,5 | 149 | 250 | 6,1 |
|  | 2,0 | 144 | 324 | 7,7 |
|  | 2,5 | 138 | 400 | 9,0 |
|  | 3,0 | 134 | 470 | 10,0 |
|  | 4,0 | 128 | 620 | 13,0 |
|  | 5,0 | 124 | 750 | 15,0 |
| 1,5 | 1,5 | 132 | 365 | 7,8 |
|  | 2,0 | 127 | 475 | 9,8 |
|  | 2,5 | 123 | 585 | 12,0 |
|  | 3,0 | 119 | 690 | 13,0 |
|  | 4,0 | 114 | 895 | 16,5 |
|  | 5,0 | 111 | 1100 | 20,0 |
| 2,0 | 1,5 | 127 | 475 | 10,0 |
|  | 2,0 | 117 | 620 | 12,0 |
|  | 2,5 | 113 | 765 | 14,0 |
|  | 3,0 | 109 | 905 | 16,0 |
|  | 4,0 | 104 | 1175 | 18,5 |
|  | 5,0 | 101 | 1450 | 20,0 |
| 3,0 | 1,5 | 119 | 690 | 24,0 |
|  | 2,0 | 109 | 900 | 13,5 |
|  | 2,5 | 102 | 1100 | 16,0 |
|  | 3,0 | 96 | 1320 | 20,5 |
|  | 4,0 | 92 | 1740 | 26,0 |
|  | 5,0 | 89 | 2130 | 30,5 |
| 5,0 | 1,5 | 110 | 1110 | 20,0 |
|  | 2,0 | 101 | 1450 | 24,0 |
|  | 2,5 | 85 | 1790 | 28,0 |
|  | 3,0 | 89 | 2120 | 30,5 |
|  | 4,0 | 82 | 2800 | 37,5 |
|  | 5,0 | 76 | 3470 | 43,0 |

Примечание: поправочные коэффициенты на изменение

условия работы см. в приложении 36

Приложение 36

Поправочные коэффициенты на измененные условия работы резцов, оснащенных сплавами Т5K10, Т15К6

| Металлы | Предел прочности при растяжении в кг/мм2 | Значение коэффициента |
| --- | --- | --- |
| Стали углеродистые и легированные | 40-50 | 1,44 | 0,83 | 1,20 |
|  | 50-60 | 1,18 | 0,92 | 1,09 |
|  | 60-70 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | 70-80 | 0,87 | 1,07 | 0,93 |
|  | 80-90 | 0,77 | 1,14 | 0,88 |
|  | 90-100 | 0,69 | 1,20 | 0,83 |
|  | 100-190 | 0,62 | 1,26 | 0,78 |
|  | 110-120 | 0,57 | 1,32 | 0,75 |
| Коэффициенты изменения скорости резания в зависимости от отношения мощности (или крутящего момента), допустимой по паспортным данным станка, к мощности (или крутящему моменту) по нормативам при предварительно выбранном режиме резания. Точение незакаленной стали твердосплавными резцами. |
| Отношение мощности (или крутящего момента), допустимой по паспортным данным станка, к мощности (или крутящему моменту) по нормативам |
| 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Коэффициент изменения скорости резания |
| 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,34 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 1,0 |

Приложение 37

Дополнительные длины на взятие пробных стружек

| №№ позиции | Измерительный инструмент | Измеряемый размер в мм | Дополнительная длина в мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейка | - | 5 |
| 2 | Рулетка (промер по окружности) | - | 10 |
| 3 | Кронциркуль | до 250 | 3 |
| 4 | Кронциркуль | св. 250 | 5 |
| 5 | Нутромер | - | 5 |
| 6 | Штангенциркуль | - | 5 |
| 7 | Раздвижная штанга | до 250 | 5 |
| 8 | Раздвижная штанга | св. 250 | 10 |
| 9 | Глубиномер | - | 5 |
| 10 | Микрометр | до 250 | 8 |
| 11 | Микрометр | св. 250 | 5 |
| 12 | Скоба | до 250 | 5 |
| 13 | Скоба | св. 250 | 8 |

Примечание: Дополнительные длины даны на одну пробную стружку. При взятии двух и более пробных стружек указанные длины следует увеличивать пропорционально количеству пробных стружек. Для проходов, осуществляемых без пробной стружки, дополнительная длина не дается.

Приложение 38

Вспомогательное время на установку и снятие детали

| 1. Установка вручную |
| --- |
| № по-зиции | Способ установки детали | вес детали в кг до |
|  |  | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
|  |  | Время в мин. |
| 1 | В кулочках с поджатием центром задней бабки | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,55 |
| 2 | В центрах с надеванием хомутика типа 1 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,40 | 0,48 | 0,60 |
| 3 | В центрах с надеванием хомутика типа 2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,43 |
| 2. Установка краном |
| № по-зиции |  | вес детали в кг |
|  |  | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 |
|  |  | Время в мин. |
| 4 | В самоцентрирующем патро-не с поджатием центром зад-ней бабки | 2,0 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |

Приложение 39

Вспомогательное время, связанное с переходом (время на проход при продольной обточке)

| Способ установки резца | Измери-тельный инструмент | Измеря-емый диаметр в мм | Высота центров станка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 300 |
|  |  |  | способ перемещен. суппорта |
|  |  |  | автом. | ручной | автомат | ручн. |
|  |  |  | Время в мин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По лимбу с точностью 0,2 мм | - | - | 0,13 | 0,17 | 0,15 | 0,20 |
| По упору или по лимбу грубо | - | - | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,18 |
| Со взятием одной пробной стружки при обработке по 1÷5 классам точности | Кронциркуль или штангенциркуль | 100 | 0,36 | 0,40 | 0,41 | 0,46 |
|  |  | 200 | 0,39 | 0,43 | 0,44 | 0,49 |
|  |  | 300 | 0,43 | 0,47 | 0,48 | 0,53 |
|  | Скоба или пробка или штихмас | 50 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | 0,39 |
|  |  | 100 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,40 |
|  |  | 200 | 0,31 | 0,35 | 0,36 | 0,41 |
|  |  | 300 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,43 |
| Примечание: 1. При автоматическом перемещении суппорта время на перемещение в комплекс приемов не включено и определяется по паспортным данным станка. 2. При ручном перемещении суппорта свыше чем на 300 мм к табличному времени добавлять. |

Продолжение приложения 39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние перемещения суппорта в мм до |  | 500 | - | 0,02 | - | 0,03 |
|  |  | 1000 | - | 0,08 | - | 0,12 |
|  |  | 1500 | - | 0,14 | - | 0,21 |

Приложение 40

Вспомогательное время, связанное с переходом (время на приемы, не вошедшие в комплексы)

| Наименование приемов | Высота центров станка в мм до |
| --- | --- |
|  | 200 | 300 |
|  | Время в мин. |
| Изменить число оборотов или изменить величину подачи | Одним рычагом | 0,04 | 0,05 |
|  | Двумя рычаг. | 0,06 | 0,08 |
| Повернуть резцовую головку | Обычного типа | 0,07 | 0,08 |
|  | С пружин. фиксат. | 0,05 | 0,06 |

Приложение 41

Вспомогательное время на контрольные промеры

| Измерительный инструмент | Точность измер. | Измер. размер в мм до | Измеряемая длина в мм до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
|  |  |  | Время в мин. |
| Скоба односторонняя предельная | 2-3-й классы | 50 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,20 |
|  |  | 100 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,26 |
|  |  | 200 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,24 |
|  |  | 300 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,25 |
|  | 4-5-й классы | 50 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
|  |  | 100 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
|  |  | 200 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
|  |  | 300 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 |

Приложение 42

Подготовительно-заключительное время, время на обслуживание рабочего места, отдых и естественные надобности

| 1. Подготовительно-заключительное время |
| --- |
| Способ установки детали | Кол-во режущего инструмента | Высота центров станка в мм до |
|  |  | 200 | 300 |
|  |  | Время в мин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. На наладку станка, инструмента и приспособлений |
| В центрах | 2 | 7,0 | 8,0 |
|  | 4 | 9,0 | 10,0 |
|  | 6 | 12,0 | 14,0 |

Продолжение приложения 42

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В самоцентрирующем патроне с поджатием центром задней бабки | 2 | 10,0 | 13,0 |
|  | 4 | 12,0 | 15,0 |
|  | 6 | 13,0 | 11,0 |
| Б. На получении инструмента и приспособлений до начала и сдачу после окончания обработки |
| Получение инструмента и приспособлений исполнителем работы до начала и сдача их после окончания обработки | 7-10 |
| 2. Время на обслуживание рабочего места |
| Процент от оперативного времени | 2,5 | 3,0 |
| 3. Время перерывов на отдых и естественные надобности |
| Процент от оперативного времени | 4,0 | 4,0 |

Приложение 43

Исходные данные к лабораторной работе № 3 (задание 1)

|  | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Размер полосы, мм | 0,5x26x1000 | 1,6x27x1010 | 3,7x28x1020 | 2x29x990 | 4,9x30x980 | 0,4x25x1030 |
| 2. Площадь детали, м | 0,00020 | 0,00025 | 0,00030 | 0,00035 | 0,00040 | 0,00045 |
| 3. Масса детали, кг | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,36 |
| 4. Шаг продвижения полосы, мм | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 |
| 5. Количество позиций штапа | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 6. Расстояние до тары с заготовками, м | 1 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| 7. Способ удаления детали | А | Б | В | Г | А | Б |

Продолжение приложения 42

|  | Варианты |
| --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Размер полосы, мм | 2,3x24x1000 | 1,5x23x1015 | 1,6x26x1020 | 1,7x28x1010 | 3,3x30x980 | 0,9x27x985 | 2,4x29x1000 | 1,8x24x1020 |
| 2. Площадь детали, м | 0,00015 | 0,00018 | 0,00040 | 0,00024 | 0,00015 | 0,00028 | 0,00036 | 0,00042 |
| 3. Масса детали, кг | 0,08 | 0,09 | 0,28 | 0,16 | 0,06 | 0,19 | 0,24 | 0,31 |
| 4. Шаг продвижения полосы, мм | 19 | 20 | 31 | 34 | 40 | 45 | 10 | 38 |
| 5. Количество позиций штапа | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 6. Расстояние до тары с заготовками, м | 4,8 | 1,6 | 1,8 | 3,6 | 2,4 | 2,7 | 1,5 | 3,3 |
| 7. Способ удаления детали | В | Г | А | Б | В | Г | А | Б |

Продолжение приложения 42

|  | Варианты |
| --- | --- |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. Размер полосы, мм | 0,6x23x1015 | 0,42x30x1040 | 0,7x25x1000 | 0,6x26x1010 | 1,8x27x1015 | 1,9x28x1020 | 2,3x29x1030 | 0,64x30x1025 |
| 2. Площадь детали, м | 0,00020 | 0,00032 | 0,00025 | 0,00037 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00034 | 0,00040 |
| 3. Масса детали, кг | 0,14 | 0,21 | 0,18 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,38 |
| 4. Шаг продвижения полосы, мм | 15 | 26 | 21 | 28 | 36 | 36 | 18 | 33 |
| 5. Количество позиций штапа | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 6. Расстояние до тары с заготовками, м | 4,2 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,2 |
| 7. Способ удаления детали | В | Г | А | Б | В | Г | А | Б |

Продолжение приложения 42

|  | Варианты |
| --- | --- |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. Размер полосы, мм | 3,4x23x1040 | 0,17x24x1035 | 1,8x25x1005 | 1,3x26x1010 | 4,4x27x1020 | 0,43x28x1030 | 0,8x29x1040 | 0,65x30x1000 |
| 2. Площадь детали, м | 0,00028 | 0,00024 | 0,00032 | 0,00036 | 0,00026 | 0,00045 | 0,00040 | 0,00034 |
| 3. Масса детали, кг | 0,36 | 0,20 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,34 | 0,45 | 0,29 |
| 4. Шаг продвижения полосы, мм | 24 | 16 | 35 | 44 | 32 | 37 | 38 | 29 |
| 5. Количество позиций штапа | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 6. Расстояние до тары с заготовками, м | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 3,6 |
| 7. Способ удаления детали | В | Г | А | Б | В | Г | А | Б |

Приложение 44

Исходные данные к лабораторной работе № 3 (задание 2)

|  | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Размер заготовки, мм | 5x150x700 | 6x100x710 | 3x210x520 | 18x120x730 | 4x80x740 | 5,5x270x250 | 6,5x250x360 |
| 2. Масса детали, кг | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| 3. Размер партии | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |

Продолжение приложения 44

|  | Варианты |
| --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Размер заготовки, мм | 10,5x260x770 | 5,3x270x405 | 6,3x180x615 | 3,3x93x423 | 2,3x203x132 | 9,3x217x241 | 5,7x327x352 | 6,7x137x266 |
| 2. Масса детали, кг | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| 3. Размер партии | 220 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 208 |

Продолжение приложения 44

|  | Варианты |
| --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. Размер заготовки, мм | 8,7x247x563 | 2,7x259x369 | 4,7x167x667 | 8x150x770 | 6x180x200 | 9x220x740 | 9,2x240x758 | 4,5x216x532 |
| 2. Масса детали, кг | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
| 3. Размер партии | 203 | 217 | 221 | 224 | 227 | 230 | 231 | 234 |

Продолжение приложения 44

|  | Варианты |
| --- | --- |
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. Размер заготовки, мм | 6,2x264x781 | 3,8x253x752 | 11,3x235x485 | 5,8x218x261 | 10x248x533 | 3,7x90x305 | 12,8x225x85 |
| 2. Масса детали, кг | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 |
| 3. Размер партии | 237 | 240 | 245 | 247 | 250 | 257 | 258 |

Приложение 45

Расчет нормы штучного времени

| Содержание работы | Номер приложения | Время на 100 шт., мин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основн. То | Вспомогательное |
|  |  |  | перекрываемое | неперекрываемое |

Приложение 46

Вспомогательное время на включение пресса на рабочий ход

| Содержание работы: повернуться или подойти к колонкам включения, протянуть руку или поставить ногу и включить пресс на рабочий ход. |
| --- |
| Номер позиции | Способ включения | Положение рабочего | Время на прием, мин. |
| 1 | Педалью ножной | Сидя | 0,010 |
| 2 | Педалью ножной | Стоя | 0,015 |
| 3 | Кнопкой на выносной колонке | Сидя и стоя | 0,018 |

Примечание: При подсчете штучного времени, когда за один двойной ход ползуна пресса штампуется несколько заготовок, время по карте делить на полученное количество деталей.

Приложение 47

Вспомогательное время на удаление отхода полосы

Содержание работы: снять со штампа и отбросить в люк, в тару.

| Номер пози-ции | Длина полосы L, м, до | Толщина металла мм, до | Ширина полосы H, мм, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь, медь | прочие цветн. сплавы | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |
|  |  |  |  | Время на 100 шт. отходов, мин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 1,898 | 2,179 | 2,474 | 2,791 | 3,168 | 3,353 |
| 2 |  | 0,5 | 1,0 | 1,715 | 1,968 | 2,235 | 2,521 | 2,862 | 3,193 |
| 3 |  | 1,0 | 2,5 | 1,588 | 1,823 | 2,069 | 2,334 | 2,650 | 2,957 |
| 4 |  | 1,5 | 4,0 | 1,518 | 1,742 | 1,978 | 2,232 | 2,533 | 2,827 |
| 5 |  | 2,0 | 5,0 | 1,470 | 1,688 | 1,916 | 2,161 | 2,454 | 2,738 |
| 6 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 2,127 | 2,442 | 2,772 | 3,127 | 3,550 | 3,961 |
| 7 |  | 0,5 | 1,0 | 1,921 | 2,206 | 2,504 | 2,825 | 3,207 | 3,578 |
| 8 |  | 1,0 | 2,5 | 1,779 | 2,042 | 2,319 | 2,616 | 2,969 | 3,313 |
| 9 |  | 1,5 | 4,0 | 1,701 | 1,952 | 2,217 | 2,500 | 2,839 | 3,167 |
| 10 |  | 2,0 | 5,0 | 1,647 | 1,691 | 3,147 | 2,422 | 2,750 | 3,068 |
| 11 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 2,421 | 2,779 | 3,155 | 3,559 | 4,040 | 4,508 |
| 12 |  | 0,5 | 1,0 | 2,187 | 2,510 | 2,850 | 3,215 | 3,650 | 4,047 |
| 13 |  | 1,0 | 2,5 | 2,025 | 2,324 | 2,639 | 2,977 | 3,379 | 3,770 |
| 14 |  | 1,5 | 4,0 | 1,936 | 2,222 | 2,523 | 2,846 | 3,231 | 3,604 |
| 15 |  | 2,0 | 5,0 | 1,875 | 2,152 | 2,443 | 2,756 | 3,129 | 3,491 |
| 16 | 2,3 | 0,2 | 0,4 | 2,775 | 3,185 | 3,616 | 4,079 | 4,631 | 5,166 |
| 17 |  | 0,5 | 1,0 | 2,506 | 2,877 | 3,266 | 3,684 | 4,183 | 4,667 |
| 18 |  | 1,0 | 2,5 | 2,321 | 2,664 | 3,024 | 3,412 | 3,873 | 4,321 |
| 19 |  | 1,5 | 4,0 | 2,219 | 2,547 | 2,691 | 3,261 | 3,703 | 4,131 |
| 20 |  | 2,0 | 5,0 | 2,149 | 2,467 | 2,800 | 3,159 | 3,586 | 4,001 |

Продолжение приложения 47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 3,4 | 0,2 | 0,4 | 3,143 | 3,608 | 4,096 | 4,620 | 5,284 | - |
| 22 |  | 0,5 | 1,0 | 2,839 | 3,259 | 3,700 | 4,174 | 4,738 | 5,287 |
| 23 |  | 1,0 | 2,5 | 2,629 | 3,018 | 3,426 | 3,865 | 4,387 | 4,895 |
| 24 |  | 1,5 | 4,0 | 2,513 | 2,885 | 3,275 | 3,694 | 4,194 | 4,680 |
| 25 |  | 2,0 | 5,0 | 2,434 | 2,794 | 3,177 | 3,578 | 4,063 | 4,533 |
| 26 | 5,1 | 0,2 | 0,4 | 3,577 | 4,106 | 4,662 | 5,258 | - | - |
| 27 |  | 0,5 | 1,0 | 3,231 | 3,709 | 4,211 | 4,750 | 5,393 | 5,571 |
| 28 |  | 1,0 | 2,5 | 2,992 | 3,434 | 3,899 | 4,398 | 4,993 | 5,326 |
| 29 |  | 1,5 | 4,0 | 2,860 | 3,283 | 3,727 | 4,205 | 4,774 | - |
| 30 |  | 2,0 | 5,0 | 2,770 | 3,180 | 5,610 | 4,072 | 4,324 | - |

— на все позиции

Примечание: При расчете нормы штучного времени на деталь время по карте   следует делить на количество деталей, получаемых из полосы.

Приложение 48

Вспомогательное время на установку заготовки в штамп по упору

Содержание работы: взять (со стола пресса, из тары) заготовку, поднести и установить в штамп по упору.

| Номер позиции | Услов. выпол. работы | Площадь металла , мм, до | Площадь заготовки S, м2, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь, медь | цветн. сплавы | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | 0,075 | 0,800 |
|  |  |  |  | Время на 100 заготовок, мин. |
| 1 | Свободно | 3,0 | 6,0 | 2,075 | 2,316 | 2,583 | 2,754 | 2,881 | 2,985 | 3,183 | 3,450 | 3,639 | 3,849 | 4,104 | 4,295 |
| 2 |  | 4,0 | 7,0 | 2,255 | 2,517 | 2,807 | 2,993 | 3,115 | 3,245 | 3,460 | 3,751 | 3,955 | 4,184 | 4,461 | 4,668 |
| 3 |  | 6,0 | 9,0 | 2,537 | 2,830 | 3,158 | 3,367 | 3,524 | 3,650 | 3,891 | 4,218 | 4,449 | 4,706 | 5,018 | 5,061 |
| 4 |  | 9,0 | 12,0 | 2,853 | 3,183 | 3,552 | 3,787 | 3,962 | 4,105 | 4,377 | 4,744 | 5,004 | 5,293 | 5,644 | 5,966 |
| 5 |  | 10,0 | 13,0 | 2,941 | 3,282 | 3,662 | 3,905 | 4,086 | 4,232 | 4,513 | 4,892 | 5,159 | 5,458 | 5,819 | 6,090 |
| 6 | Затруднено | 3,0 | 6,0 | 2,491 | 2,779 | 3,101 | 3,305 | 3,459 | 3,583 | 3,820 | 4,141 | 4,368 | 4,621 | 4,927 | 5,156 |
| 7 |  | 4,0 | 7,0 | 2,708 | 3,020 | 3,370 | 3,593 | 3,760 | 3,895 | 4,152 | 4,502 | 4,748 | 5,023 | 5,355 | 5,604 |
| 8 |  | 6,0 | 9,0 | 3,045 | 3,397 | 3,791 | 4,041 | 4,229 | 4,381 | 4,671 | 5,064 | 5,340 | 5,650 | 6,023 | 6,303 |
| 9 |  | 9,0 | 12,0 | 3,425 | 3,821 | 4,264 | 4,546 | 4,757 | 4,928 | 5,254 | 5,685 | 5,065 | 6,355 | 6,775 | 7,089 |
| 10 |  | 10,0 | 13,0 | 3,531 | 3,940 | 4,396 | 4,686 | 4,905 | 5,081 | 5,417 | 5,872 | 6,193 | 6,552 | 6,985 | 7,310 |

Приложение 49

Вспомогательное время на повертывание заготовки и установки ее в штамп

Содержание работы: взять (вынуть) заготовку или полосу, повернуть и установить в открытый штамп.

| Номер позиции | Угол поворота , град., до | Толщина металла , мм, до | Площадь заготовки или полосы S, м2, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь, медь, мед. сплав | проч. цветн. сплав. | 0,10 | 0,18 | 0,25 | 0,46 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 |
|  |  |  |  | Время на 100 заготовок или полос, мин. |
| 1 | 90 | 3,0 | 6,0 | 1,321 | 1,542 | 1,681 | 1,837 | 2,018 | 2,245 | 2,421 | 2,693 |
| 2 |  | 4,0 | 7,0 | 1,433 | 1,672 | 1,823 | 1,992 | 2,187 | 2,434 | 2,625 | - |
| 3 |  | 6,0 | 9,0 | 1,605 | 1,874 | 2,043 | 2,232 | 2,451 | 2,727 | - | - |
| 4 |  | 9,0 | 12,0 | 1,799 | 2,100 | 2,289 | 2,501 | 2,747 | - | - | - |
| 5 |  | 10,0 | 13,0 | 1,853 | 2,163 | 2,358 | 2,576 | 2,830 | - | - | - |
| 6 | 180 | 3,0 | 6,0 | 1,746 | 2,066 | 2,269 | 2,498 | 2,767 | 3,107 | 3,373 | 3,788 |
| 7 |  | 4,0 | 7,0 | 1,890 | 2,236 | 2,457 | 2,705 | 2,995 | 3,364 | 3,652 | - |
| 8 |  | 6,0 | 9,0 | 2,114 | 2,501 | 2,748 | 3,025 | 3,350 | 3,762 | - | - |
| 9 |  | 9,0 | 12,0 | 2,365 | 2,797 | 3,073 | 3,383 | 3,747 | - | - | - |
| 10 |  | 10,0 | 13,0 | 2,434 | 2,880 | 3,164 | 3,483 | 3,857 | - | - | - |

— поз. 1-5

— поз. 6

Примечание: При определении нормы штучного времени на деталь время по карте следует делить на количество деталей, получаемых из полосы.

Продолжение приложения 50

| Номер позиции | Условия выполн. работы | Толщина металла , мм, до | Площадь заготовки S, м2, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь, медь, мед. сплав | прочие цветные металлы | 0,180 | 0,250 | 0,350 | 0,500 | 0,750 | 1,000 | 1,500 |
|  |  |  |  | Время на 100 заготовок, мин. |
| 1 | Свободно | 3,0 | 6,0 | 4,713 | 4,964 | 5,235 | 5,539 | 5,905 | 6,180 | 6,588 |
| 2 |  | 4,0 | 7,0 | 5,230 | 5,396 | 5,691 | 6,020 | 6,418 | 6,717 | - |
| 3 |  | 6,0 | 9,0 | 5,762 | 6,070 | 6,400 | 6,772 | 7,219 | - | - |
| 4 |  | 9,0 | 12,0 | 6,481 | 6,827 | 7,190 | 7,616 | - | - | - |
| 5 |  | 10,0 | 13,0 | 6,682 | 7,039 | 7,422 | 7,853 | - | - | - |
| 6 | Затруднено | 3,0 | 6,0 | 5,657 | 5,958 | 6,284 | 6,648 | 7,088 | 7,418 | 7,909 |
| 7 |  | 4,0 | 7,0 | 6,199 | 6,477 | 6,831 | 7,227 | 7,705 | 8,064 | - |
| 8 |  | 6,0 | 9,0 | 6,917 | 7,286 | 7,684 | 8,129 | 8,667 | - | - |
| 9 |  | 9,0 | 12,0 | 7,781 | 8,195 | 8,642 | 9,143 | - | - | - |
| 10 |  | 10,0 | 13,0 | 8,022 | 8,448 | 8,910 | 9,472 | - | - | - |

— поз. 1-5

— поз. 6-10

Приложение 51

Вспомогательное время на съем детали со штампа

| Номер пози-ции | Содержание работы | Условия выполния работы | Толщина металла , мм, до | Площадь детали S, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сталь, медь | проч. сплавы | 0,025 | 0,035 | 0,050 | 0,075 | 0,100 | 0,180 | 0,250 |
|  |  |  |  |  | Время на 100 заготовок, мин. |
| 1 | Снять деталь со штампа и отложить на пол, в тару | Свободно | 3,0 | 6,0 | 1,622 | 1,770 | 1,942 | 2,158 | 2,326 | 2,710 | 2,951 |
| 2 |  |  | 4,0 | 7,0 | 1,757 | 1,916 | 2,102 | 2,330 | 2,517 | 2,928 | 3,194 |
| 3 |  |  | 6,0 | 9,0 | 1,890 | 2,142 | 2,350 | 2,612 | 2,814 | 3,279 | 3,571 |
| 4 |  |  | 9,0 | 12,0 | 2,194 | 2,394 | 2,627 | 2,919 | 3,146 | 3,666 | 3,992 |
| 5 |  |  | 10,0 | 13,0 | 2,258 | 2,457 | 2,705 | 3,005 | 3,238 | 3,773 | 4,109 |
| 6 |  | Затруднено | 3,0 | 6,0 | 2,776 | 3,029 | 3,324 | 3,693 | 3,980 | 4,637 | 5,050 |
| 7 |  |  | 4,0 | 7,0 | 3,017 | 3,292 | 3,613 | 4,014 | 4,325 | 5,040 | 5,489 |
| 8 |  |  | 6,0 | 9,0 | 3,393 | 3,704 | 4,064 | 4,514 | 4,865 | 5,669 | 6,175 |
| 9 |  |  | 9,0 | 12,0 | 3,817 | 4,165 | 4,570 | 5,079 | 5,473 | 6,376 | 6,945 |
| 10 |  |  | 10,0 | 13,0 | 3,935 | 4,295 | 4,712 | 5,235 | 5,642 | 6,574 | 7,160 |
| 11 | Снять деталь со штампа и , не отходя от места, отложить на транспортер, склиз и протолкнуть | Свободно | 3,0 | 6,0 | 2,073 | 2,263 | 2,482 | 2,759 | 2,973 | 3,463 | 3,773 |
| 12 |  |  | 4,0 | 7,0 | 2,247 | 2,452 | 2,691 | 2,990 | 3,222 | 3,754 | 4,089 |
| 13 |  |  | 6,0 | 9,0 | 2,517 | 2,747 | 3,014 | 3,350 | 3,610 | 4,206 | 4,580 |
| 14 |  |  | 9,0 | 12,0 | 2,820 | 3,078 | 3,377 | 3,752 | 4,044 | 4,711 | 5,131 |
| 15 |  |  | 10,0 | 13,0 | 2,904 | 3,170 | 3,478 | 3,865 | 4,164 | 4,852 | 5,285 |
| 16 |  | Затруднено | 3,0 | 6,0 | 2,586 | 2,821 | 3,096 | 3,440 | 3,707 | 4,319 | 4,704 |
| 17 |  |  | 4,0 | 7,0 | 2,803 | 3,058 | 3,356 | 3,729 | 4,018 | 4,682 | 5,099 |
| 18 |  |  | 6,0 | 9,0 | 3,139 | 3,426 | 3,759 | 4,178 | 4,502 | 5,238 | 5,712 |
| 19 |  |  | 9,0 | 12,0 | 3,516 | 3,838 | 4,211 | 4,679 | 5,043 | 5,875 | 6,399 |
| 20 |  |  | 10,0 | 13,0 | 3,622 | 3,953 | 4,337 | 4,819 | 5,194 | 6,052 | 6,591 |

— для позиц. 1-5

— для поз. 6-10

— для поз. 11-15

— для поз. 16-20

Приложение 52

Вспомогательное время на установку полосы в открытые штампы

Содержание работы: Взять полосу, подставки, пола. Поднести к штампу на расстояние до 1 м. Установить полосу в штамп.

| Номер позиции | Конструкция штампа | Толщина металла , мм, до | Ширина полосы H, мм, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь, медь, мед. сплав | проч. цветн. металлы | 5 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  |  |  |  | Время на 100 полос, мин. |
| 1 | С упором | 0,2 | 0,4 | 3,931 | 4,190 | 4,422 | 4,633 | 5,010 | 5,417 | 5,774 | 6,385 | 6,904 | 7,359 |
| 2 |  | 0,5 | 1,0 | 3,587 | 3,825 | 4,035 | 4,228 | 4,571 | 4,943 | 5,268 | 5,826 | 6,300 | 6,715 |
| 3 |  | 1,0 | 2,5 | 3,346 | 3,567 | 3,763 | 3,945 | 4,265 | 4,612 | 4,915 | 5,436 | 5,878 | 6,265 |
| 4 |  | 1,5 | 4,0 | 3,213 | 3,423 | 3,615 | 3,788 | 4,096 | 4,428 | 4,720 | 5,220 | 5,644 | 6,016 |
| 5 |  | 2,0 | 5,0 | 3,122 | 3,328 | 3,512 | 3,618 | 3,979 | 4,303 | 4,586 | 5,072 | 5,484 | 5,845 |

Продолжение приложения 52

| Номер позиции | Конструкция штампа | Толщина металла , мм, до | Ширина полосы H, мм, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь, медь, мед. сплав | проч. цветн. металлы | 400 | 450 | 550 | 700 |
|  |  |  |  | Время на 100 полос, мин. |
| 1 | С упором | 0,2 | 0,4 | 8,139 | 8,481 | 9,098 | 9,899 |
| 2 |  | 0,5 | 1,0 | 7,426 | 7,738 | 8,302 | 9,033 |
| 3 |  | 1,0 | 2,5 | 6,929 | 7,220 | 7,746 | 8,428 |
| 4 |  | 1,5 | 4,0 | 6,653 | 6,933 | 7,438 | 8,093 |
| 5 |  | 2,0 | 5,0 | 6,465 | 6,737 | 7,227 | 7,362 |

— поз. 1-5

Продолжение приложения 52

Примечание: 1. При подсчете нормы штучного времени время по карте следует делить на количество деталей, получаемых из полосы.

- Время рассчитано на установку полосы длиной 1 м. При отклонении длины полосы от расчетной следует применять поправочные коэффициенты:

| Длина полосы, м, до | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,3 | 3,4 | 5,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 |

Приложение 53

Вспомогательное время на продвижение полосы на шаг в открытых штампах

Содержание работы: продвинуть полосу на шаг.

| Номер пози-ции | Ширина полосы H, мм, до | Толщина металла , мм, до | Шаг продвижения полосы h, мм, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь, медь, мел. спл. | проч. цвет. сплавы | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|  |  |  |  | Время на 100 продвижений, мин. |
| 1 | 50 | 0,2 | 0,4 | 0,285 | 0,378 | 0,419 | 0,456 | 0,491 | 0,524 |
| 2 |  | 0,5 | 1,0 | 0,255 | 0,339 | 0,375 | 0,409 | 0,440 | 0,470 |
| 3 |  | 1,0 | 2,5 | 0,235 | 0,312 | 0,345 | 0,376 | 0,405 | 0,432 |
| 4 |  | 1,5 | 4,0 | 0,224 | 0,297 | 0,329 | 0,358 | 0,386 | 0,412 |
| 5 |  | 2,0 | 5,0 | 0,216 | 0,287 | 0,318 | 0,346 | 0,372 | 0,398 |
| 6 | 100 | 0,2 | 0,4 | 0,370 | 0,491 | 0,544 | 0,592 | 0,638 | 0,681 |
| 7 |  | 0,5 | 1,0 | 0,322 | 0,440 | 0,487 | 0,531 | 0,571 | 0,610 |
| 8 |  | 1,0 | 2,5 | 0,305 | 0,405 | 0,448 | 0,488 | 0,526 | 0,561 |
| 9 |  | 1,5 | 4,0 | 0,291 | 0,386 | 0,427 | 0,465 | 0,501 | 0,534 |
| 10 |  | 2,0 | 5,0 | 0,281 | 0,373 | 0,412 | 0,449 | 0,484 | 0,516 |
| 11 | 200 | 0,2 | 0,4 | 0,481 | 0,638 | 0,706 | 0,769 | 0,328 | 0,884 |
| 12 |  | 0,5 | 1,0 | 0,431 | 0,572 | 0,633 | 0,689 | 0,742 | 0,792 |
| 13 |  | 1,0 | 2,5 | 0,396 | 0,526 | 0,582 | 0,634 | 0,683 | 0,724 |
| 14 |  | 1,5 | 4,0 | 0,378 | 0,501 | 0,554 | 0,604 | 0,650 | 0,694 |
| 15 |  | 2,0 | 5,0 | 0,365 | 0,484 | 0,538 | 0,583 | 0,628 | 0,671 |
| 16 | 400 | 0,2 | 0,4 | 0,625 | 0,829 | 0,917 | 0,999 | 1,075 | 1,148 |
| 17 |  | 0,5 | 1,0 | 0,560 | 0,743 | 0,821 | 0,895 | 0,963 | 1,028 |
| 18 |  | 1,0 | 2,5 | 0,515 | 0,683 | 0,756 | 0,823 | 0,887 | 0,846 |
| 19 |  | 1,5 | 4,0 | 0,490 | 0,651 | 0,720 | 0,784 | 0,844 | 0,901 |
| 20 |  | 2,0 | 5,0 | 0,474 | 0,629 | 0,696 | 0,758 | 0,816 | 0,871 |
| 21 | 550 | 0,2 | 0,4 | 0,704 | 0,935 | 1,034 | 1,126 | 1,213 | 1,294 |
| 22 |  | 0,5 | 1,0 | 0,631 | 0,837 | 0,926 | 1,009 | 1,086 | 1,160 |
| 23 |  | 1,0 | 2,5 | 0,581 | 0,770 | 0,852 | 0,928 | 1,000 | 1,067 |
| 24 |  | 1,5 | 4,0 | 0,553 | 0,734 | 0,812 | 0,884 | 0,952 | 1,016 |
| 25 |  | 2,0 | 5,0 | 0,534 | 0,709 | 0,784 | 0,854 | 0,920 | 0,982 |
| 26 | 700 | 0,2 | 0,4 | 0,771 | 1,024 | 1,132 | 1,233 | 1,328 | 1,418 |
| 27 |  | 0,5 | 1,0 | 0,691 | 0,917 | 1,014 | 1,105 | 1,190 | 1,270 |
| 28 |  | 1,0 | 2,5 | 0,636 | 0,844 | 0,933 | 1,017 | 1,095 | 1,169 |
| 29 |  | 1,5 | 4,0 | 0,606 | 0,804 | 0,889 | 0,968 | 1,043 | 1,113 |
| 30 |  | 2,0 | 5,0 | 0,585 | 0,776 | 0,859 | 0,936 | 1,007 | 1,075 |

Приложение 54

Нормативы вспомогательного времени на смазку заготовок, полос и матриц штампов

| Номер пози-ции | Содержание работы | Длина смазыв. поверхн. L, м, до | Площадь смазываемой поверхности S, м2, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
|  |  |  | Время на 100 заготовок, полос, мин. |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Взять кисть (щетку), смо- чить, смазать заготовку, полосу, отложить кисть (щетку) | 0,7 | 3,016 | 3,463 | 3,820 | 4,122 | 4,386 | 4,623 | 4,838 | 5,221 | - |
|  |  | 1,0 | 3,142 | 3,608 | 3,980 | 4,295 | 4,570 | 4,817 | 5,041 | 5,440 | 5,789 |
|  |  | 1,5 | 3,292 | 3,780 | 4,170 | 4,500 | 4,788 | 5,047 | 5,282 | 5,699 | 6,065 |
|  |  | 2,3 | - | - | - | - | - | 5,301 | 5,548 | 6,986 | 6,370 |
|  |  | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | 6,262 | 6,663 |
| 6 | Смазать матрицу штампа | 3,328 | 3,7180 | 4,101 | 4,425 | 4,709 | 4,963 | 5,195 | 5,605 | 5,965 |

Продолжение приложения 54

| Номер пози-ции | Содержание работы | Длина смаз. поверхности L, м, до | Площадь смазываемой поверхности S, м2, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,90 | 2,00 |
|  |  |  | Время на 100 заготовок, полос, мин. |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Взять кисть (щет-ку), смочить, смазать заготов- ку, полосу, от-ложить кисть (щетку) | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1,0 | 6,101 | 6,385 | 6,647 | 6,890 | - | - | - | - |
|  |  | 1,5 | 6,392 | 6,690 | 6,964 | 7,219 | 7,790 | 8,289 | 8,985 | 9,144 |
|  |  | 2,3 | 6,714 | 7,027 | 7,315 | 7,583 | 8,182 | 8,707 | 9,438 | 9,604 |
|  |  | 3,4 | 7,023 | 7,350 | 7,651 | 7,931 | 8,558 | 9,107 | 9,972 | 10,046 |
| 6 | Смазать матрицу штампа | Время на 100 матриц, мин. |
|  |  | 6,287 | 6,580 | 6,849 | 7,100 | 7,681 | 8,153 | 8,837 | 8,993 |

— поз. 1-5

— поз. 6

Примечание: 1.  При смазывании заготовки, полосы с двух сторон время по карте     применять с коэффициентом 1,8.

2.  При смазывании заготовки, полосы способом окунания время по             карте применять с коэффициентом 0,6.

3.  При подсчете нормы штучного времени на деталь время по карте делят на количество деталей, получаемых из заготовки, полосы.

Продолжение приложения 54

Примечание: Время рассчитано на продвижение полосы длиной 1 м. При отклонении длины полосы от расчетной следует применять поправочные коэффициенты:

| Длина полосы, м, до | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 0,96 | 1,00 | 1,04 |