Тема 6. Современные прогрессивные технологии

1 Технологии  с гибким автоматизированным производством
1.1.Наукоемкие высокотехнологические производства

Отрасли, которые дают возможность:

1. многократно повышать производительность труда,
 2. повышать  эффективность использования ресурсов, 
  3. снизить энерго - и материалоемкость производства.

4. продукция обладает  высокой добавленной стоимостью

1.2.Гибкая производственная система (ГПС)

*совокупность технологического оборудования, автоматически переналаживаемого;

*применяется при производстве изделий произвольной номенклатуры в установленных пределах их характеристик.

* позволяет переходить с выпуска одного вида продукции на другой с минимальными затратами времени и труда

1.3.Структура ГПС

*ГПМ -комплекс технологических средств, состоящих из  многоцелевых станков с ЧПУ;

* станки с ЧПУ с  механизмами автоматической смены инструмента и  заготовок и транспортирования их со склада до зоны обработки;

*комплекс связан с ЭВМ , способствующей  работе оборудования в автоматическом режиме с минимальным участием человека.

1.3.ГИБКИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА (ГАП)

автоматизированные технологические системы, включающие :

*станки с ЧПУ,

*обрабатывающие центры;

*роботизированные технологические комплексы;

*автоматические склады, объединенные с ЭВМ, снабженные определенным набором управляющих программ и обеспечивающие автоматизацию многономенклатурного производства.

ГАП и его элементы

Функции ГПС

2.1.Роботизированный технологический комплекс(РТК)

РТК  предназначен  для выполнения технологических  операций за счет автономно функционирующей совокупности  оборудования и состоит из:

*промышленных  роботов;

*средств их оснащения;

*АСУ.

2.2.Применение роботизированных производств

*получение литьевых, прессованных и кованных заготовок и изделий из металла;

*производство пластмассовых изделий;

*производство строительных материалов;

*производство изделий и товаров в   легкой, пищевой промышленности.

2.5. Достоинства роботизированных производств

*высокая производительность ;

* качество выпускаемой продукции;

* мобильность и гибкость ;

*совмещение рабочих и вспомогательных ходов;

*точность, надежность, способность к повторяемости;

*     -минус-требуются большие капитальные затраты

2.6. Роторно-конвейерные линии

В роторной машине основным элементом является ротор с инструментальными блоками.

При вращении технологического ротора вокруг вертикальной оси происходит непрерывная обработка деталей, подаваемых транспортером.

2.7.Области применений РТ

высокая степень концентрации технологических операций за счет многопозиционной и мало инструментальной обработки, которую можно совместить во времени;

непрерывное транспортирование обрабатываемых объектов, совмещенное с их технологической обработкой.

2.8. РОТОРНО-КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛИНИИ(РКЛ

*комплекс рабочих машин, транспортеров  и приборов, объединенных АСУ;

* предназначен для производства дискретных изделий;

* одновременно с обработкой объекта  происходит его непрерывное перемещение.

*отдельные операции выполняются в обслуживающих роторах;

*инструментальные блоки монтируют в гнездах гибкого цепного(ГЦ) конвейера, который огибает обслуживающие роторы;

Наибольшее применение роторные технологии нашли при производстве гаек, кольцевых деталей с резьбой, инъекционных игл, при разливе молока, соков, лимонада, упаковке пищевых продуктов и пр.

2.11.Методы повышения гибкости ГАП

использование автоматизированных систем технической подготовки производства (САПР);

применение  автоматических поточных линий;

применение универсальных промышленных роботов;

стандартизация применяемого инструмента и средств технологического оснащения;

применение в автоматических линиях автоматически переналажи­ваемого оборудования (на базе микропроцессорной техники);

- использование переналаживаемых транспортно-складских и накопительных систем и т.д.

3 Технологии  с использованием лазерного излучения

Резка, раскрой

- Сверление, прошивка отверстий

- Точечная и шовная сварка, пайка

- Размерная обработка («фрезерование лучом»)

- Поверхностное упрочнение металла

- Гравировка и маркировка

- Изготовление трафаретов печатных плат и

интегральных схем

- Формирование и удаление тонких пленок

- Отжиг и легирование полупроводниковых

подложек

- Быстрое изготовление объёмных форм любой

сложности

- Очистка поверхностей, в т.ч. от радиоактивных

загрязнений

- Модифицирование поверхностного слоя материалов

4.1. Мембранные технологии

новый принцип организации и осуществления процесса разделения веществ через полупроницаемую перегородку, отличающийся отсутствием поглощения разделяемых компонентов и низкими энергетическими затратами на процесс разделения.

Преимущества:

*  высокая  энергоэкономичночть;

*высокая ресурсоэкономичностью,;

*простота  аппаратурного оформления;

*экологическая чистота.

В  химической промышленности:

* разделение эмульсий и концентрирование растворов;

* отделение высокомолекулярных продуктов от низкомолекулярных,

*разделение смесей газов и т.д.

В медицинской промышленности:

* выделение и очищение вакцин;

* аппараты типа «искусственное легкое».

В пищевой промышленности:

*  концентрирование соков;

* приготовление высококачественного сахара;

* получение высококачественных белков из отходов молочного производства

4.3. Радиационно-химические  технологии

Методы влияния радиации на  физические, химические и биологические процессы, позволяют:

* получать новые материалы;

*придавать им улучшенные свойства;

* решать  экологические проблемы.

*возможность получения уникальных материалов, производство которых другими способами невозможно;

* высокая чистота получаемых продуктов;

*смягчение условий проведения процесса (температуры, давления);

*возможность регулирования скорости процесса за счет изменения интенсивности излучения;

* легкость автоматизации процесса;

*  возможность замены в некоторых случаях многостадийных процессов синтеза одностадийными.

4.5.Плазменные технологии

* основаны на обработке сырья и полупродуктов концентрированными потоками энергии:

*  научная  база – плазмохимия, изучающая процессы, протекающие при среднемассовой температуре рабочего газа 8000-10000°С.;

* техника –  плазмотроны, единственные установки, позволяющие с высоким тепловым КПД (80-90%) осуществлять непрерывный регулируемый нагрев газа до столь высоких температур;

4.5.Сферы применения и преимущества

* газификация  углей, сланцев и торфа позволяет не только перерабатывать малокалорийное топливо в высококалорийное, но и получать ацетилен – исходный продукт для производства полимеров;

*  при высокой температуре в струе плазмы происходит разложение отходов на элементы с последующим синтезом новых продуктов (путь к безотходным экологически чистым технологиям);

* химия, металлургия, машиностроение;

* розжиг и стабилизация горения пылеугольного топлива в топках электростанций;

*  запуск газотурбинных двигателей на перекачивающих станциях трансконтинентальных нефтепроводов